OBRA

PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR DEL TORNAVIAS

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBRA CIVIL

MEMORIA DESCRIPTIVA

Los trabajos consisten en la pintura de la totalidad de los espacios deteriorados del edificio Corona del Tornavías ubicado en el Campus Miguelete de la UNSAM. Estos incluyen las áreas públicas y aulas que requieran trabajos de pintura.

La obra se ejecutará en dos etapas para minimizar el impacto en el uso del edificio. En una primera etapa se trabajará en las circulaciones y fachadas del Tornavías 1, Tornavías 3 y Tornavías 4. En esta etapa se deberá trabajar en Subsuelo, Planta Baja y 1º Piso.

Una vez finalizada y entregada la primera etapa, se procederá con la pintura de los Tornavías 2 y Tornavías 6. En esta etapa se deberá trabajar en Subsuelo, Planta Baja y 1º Piso.

La obra incluye aquellas reparaciones menores de albañilería, cielorrasos, etc. en superficies donde se deba pintar.

MEMORIA TÉCNICA

# PINTURA

Las obras consisten en la pintura de la totalidad de los espacios públicos deteriorados del edificio Corona del Tornavías. Incluyendo circulaciones, áreas de esparcimiento, fachadas y aulas.

Se consideran dentro de los trabajos, ambos accesos en su totalidad (paredes, cielorrasos, carpinterías y herrerías), las fachadas, cielorrasos exteriores y los muros interiores en las circulaciones de planta baja, planta alta y subsuelo. A su vez se consideran una parte correspondiente a muros en interiores de las aulas.

Se deberán considerar reparaciones en las superficies de los accesos y sectores de cielorrasos interiores de las circulaciones que se encuentren muy deteriorados.

En todos los trabajos de pintura se considerarán las tareas de preparación del sustrato: reparaciones con enduido y lijado de las superficies, colocación de fijador y realización de todas las tareas necesarias para una correcta terminación de los mismos. Se debe tener en cuenta que los sustratos no se encuentran muy deteriorados. Se aplicará pintura látex color a definir por la D.O., las manos que se requieran hasta conseguir la perfecta cobertura del color de la pintura existente.

# SEGUROS

Previo al inicio de los trabajos, se deberán presentar las pólizas de los seguros de obra obligatorios según las leyes vigentes (Seguros de Responsabilidad Civil, Seguros del personal - ART -, etc.).

# GESTIONES Y HABILITACIONES

Es obligación del Contratista realizar las gestiones y tramitaciones necesarias ante los organismos correspondientes para ejecutar los trabajos en el domicilio.

# LIMPIEZA DE OBRA

Deberá contemplarse la limpieza periódica y final de obra, incluyendo el retiro de escombros y limpieza de todas aquellas superficies afectadas por la obra y sus movimientos (vidrios, muros, pisos, sanitarios, etc.).

# CONSIDERACIONES GENERALES

Deberán contemplarse todas aquellas tareas necesarias para una correcta terminación de los trabajos, de acuerdo a las reglas del arte y del buen construir, incluso aquellas que hubieren sido omitidas en el presente Pliego.

NOTA

Los planos incluidos en la presente documentación son de carácter ilustrativo y corresponden a la documentación original del proyecto.