Especificaciones Técnicas

| Renglón | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| RUBRO: COMPUESTOS QUIMICOS-REPUESTOS Y ACCESORIOS-PRODUCTOS DE VIDRIO-UTILES DE LABORATORIO |
| REQUIRENTE: DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA |
| 1 | Micropipeta Automática volumen variable de 100 a 1000 ml (microlitros). | 2 |
| 2 | Micropipeta Automática HTL Discovery DV200 volumen variable de 20 a 200 ml (microlitros) o similar | 2 |
| 3 | Probeta graduada de vidrio 2000 ml | 1 |
| 4 | Probeta graduada de vidrio 1000 ml | 1 |
| 5 | Colector de destilación esmeril 24/40 | 5 |
| 6 | Cabezal de destilación con esmeril 24/40 y posición fija del termómetro. | 5 |
| 7 | Ampollas de decantación, 250 ml, robinete de teflón. | 5 |
| 8 | Picnómetro 25 ml sin termómetro,calibrado. De vidrio | 3 |
| 9 | Columna para cromatografía HPLC RP18 250 mm diámetro partícula 4,6um | 1 |
| 10 | Bidón de 10 Litros con tapa a rosca y canilla | 5 |
| REQUIRENTE: SECRETARÍA DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA |
| 11 | Sensor Ultrasónico. Immersion Transducer, 5 MHz, 0.25 in. element size, Standard Case Style, Straight UHF Connector Includes Test Form Certificate | 2 |
| 12 | Celdas Fotovoltaicas 20 W | 2 |
| 13 | Electrodo combinado ion selectivo para determinación de ion fluoruro (F-), - Tipo: estado sólido. - De doble junta. Con cuerpo de vidrio y conector BNC. - Rango de concentración: 10-6 M a saturado o 0,02 ppm a saturado. - Iones interferentes: OH-. - Rango de pH óptimo: 5 a 8. - Rango de temperatura: 0 a 80º C | 1 |
| 14 | Termómetro mercurio rango de temperatura: -10ºC a + 150ºC. | 5 |
| 15 | Silica Gel bolsas 1Kg. | 4 |
| 16 | Guantes Nitrilo sin polvo reforzado color negro. Marca Mediglove. O similar en calidad Tamano L. | 8 |
| 17 | Test Arsénico. Método colorimétrico con tiras de ensayo y reactivos 0.02 - 0.05 - 0.1 - 0.2 - 0.5 mg/l As 0.1 - 0.5 - 1.0 - 1.7 - 3.0 mg/l As MQuant™ . N° de test 100. | 1 |
| 18 | Test Dureza totalMétodo colorimétrico con tiras de ensayo <3 - >4 - >7 - >14 - >21°d <4 - >5 - >9 - >18 - >26°e <5 - >7 - >12 - >25 - >37°f MQuant™ . 100 strips. | 1 |
| 19 | E.D.T.A disodica pro-análisis (ACS) x 100 gr | 2 |
| 20 | PLATA DIETILDITIOCARBAMATO pro-análisis (ACS) x 5 gr | 1 |
| 21 | Anteojos de protección | 25 |
| 22 | Guantes látex, talle M Pack: Contie ne 100 unidades | 11 |
| 23 | Agitador magnético (Buzos) Lisos. Tamaño 20 x 6 mm | 6 |
| 24 | Propipeta de goma | 10 |
| 25 | Gradilla alambre plastificado Para 12 unidades | 5 |
| 26 | Espátula cuchara de acero Grande | 4 |
| 27 | Espátula cuchara de acero Chica | 3 |
| 28 | Espátula lanza de acero | 3 |
| 29 | Cepillo para tubo de ensayo | 3 |
| 30 | Pinza de madera para tubos de ensayo | 10 |
| 31 | Soporte Universal Base De Hierro Azul | 3 |
| 32 | pinza doble bureta | 5 |
| 33 | Papel de filtro Papel filtro "New Star" cualitativo medio 90 mm. Contiene 100 unidades | 2 |
| 34 | vidrio reloj 10 cm Forma cóncava | 10 |
| 35 | Erlenmeyer vidrio x 100 ml Boca común, con graduación | 6 |
| 36 | Erlenmeyer vidrio x 250 ml Boca común, con graduación | 6 |
| 37 | Erlenmeyer vidrio x 1000 ml Boca común, con graduación | 2 |
| 38 | Pipeta vidrio serológica 10 ml Graduada. | 5 |
| 39 | Pipeta vidrio 5 ml Graduada. | 10 |
| 40 | Pipeta vidrio 2 ml Graduada. | 10 |
| 41 | Pipeta vidrio 1 ml Graduada. | 10 |
| 42 | Bureta vidrio 25 ml con robinete | 10 |
| 43 | Matraz aforado de vidrio 100ml con tapa plástica | 3 |
| 44 | Matraz aforado de vidrio 250ml con tapa plástica | 2 |
| 45 | cepillo erlenmeyer mediano | 3 |
| 46 | tubo de ensayo de vidrio 16 x 150 mm | 50 |
| 47 | Embudo analítico plástico Diámetro mayor 100mm | 3 |
| 48 | Embudo analítico plástico Diámetro mayor 50mm | 3 |
| 49 | Propipeta automática 0-10ml Resistente a ácidos y álcalis. | 1 |
| 50 | Propipeta automática 0-25ml Resistente a ácidos y álcalis. | 1 |
| 51 | Propipeta automática 0-2ml Resistente a ácidos y álcalis. | 1 |
| 52 | POTASIO HIDROXIDO 85% RA (ACS) Lentejas x 500 gramos | 1 |
| 53 | BARIO CLORURO DIHIDRATO P.A. ACS,ISO,REAG. PH EUR x 500 gramos | 1 |
| 54 | ACETONA 99,5% RA (ACS) | 1 |
| 55 | N,N-DIMETILFORMAMIDA | 1 |
| 56 | ACIDO SULFURICO 95-98% RA (ACS) | 1 |
| 57 | ACIDO CLORHIDRICO 37% RA (ACS) | 1 |
| 58 | ACIDO NITRICO 65% RA | 1 |
| 59 | Potasio Permanganato x 250 gramos PA | 1 |
| 60 | Aluminio Sulfato ACS por 1 kg | 1 |
| 61 | Electrodo combinado de Ph Con sonda ATC incorporada, para compensación / medición de temperatura. Rango de pH: 0 a 12. Rango de Temperatura: 0 a 80°C. Cuerpo de material Epoxi, Sellado, Simple junta. Relleno de gel Diámetro: 12 mm. Con cable de 75 a 120 cm con conector BNC y ficha phono para ATC Tipo WD35811-71 o similar | 1 |
| 62 | Cubeta de Cuarzo para Espectrofotometría Cubeta Standard para Espectrofotometría. Material: Cuarzo. Paso Óptico: 100 mm Rectangular con 2 caras traslúcidas y 2 caras opacas Medidas: 45 mm.x12,5 mm x 102,5mm. Volumen: 35ml. Con tapa rectangular de teflón. Rendija interna: 10mm. Tipo Precision Cell – QS-9 o similar | 1 |
| 63 | Cubeta de Vidrio para Espectrofotometría Cubeta Standard para Espectrofotometría Material: Vidrio. Paso Óptica: 10 mm Rectangular con caras traslúcidas y 2 caras opacas Medidas externas: Con tapa rectangular de teflón. Rendija interna: 10 mm. Tipo Precision Cell – QS-9 o similar | 2 |
| 64 | Kit de soluciones, tipo catalogo Cole-Parmer 35802-53.Incluye solución de relleno para la referencia, solución de calibración y ajustador de fuerza iónica. | 1 |
| 65 | Kit de soluciones, tipo catalogo Cole-Parmer 35802-79. Incluye: jeringa para relleno de la cámara de referencia, una botella de 60 ml de solución de referencia, una botella de 475 ml de solución patrón (1000 ppm como NO3-) y una botella de 475 ml de solución de ajuste de fuerza iónica. | 1 |
| 66 | Kit de soluciones para electrodo de fluoruro de doble junta, tipo catalogo Cole-Parmer 35802-69. Incluye solución de relleno para la referencia; solución de calibración de 1.000 ppm de F-, ajustador de fuerza iónica y jeringa para llenado. | 1 |
| 67 | Probeta graduable (Conos YMOFF) para ensayo de sólidos sedimentables para 10 min y 2 horas. | 3 |
| 68 | Soporte para probeta graduable (cono YMOFF) | 1 |
| 69 | Reactivos para Demanda Química de Oxigeno por 150 unidades | 1 |
| 70 | Estándar para ensayos de Demanda Química de Oxigeno de 300 mg/l en envase de 500 ml | 1 |
| 71 | Solución trazable a SRM de NIST H3AsO4 en HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l As tipo Certipur® x 500 ml. | 1 |
| 72 | Tiras de ensayo para dureza total 0 a 600mg/litro | 1 |
| 73 | Arsénico, solución patrón. Frasco plástico por 100 ml | 1 |
| 74 | SODIO ARSENIATO 7-HIDRATOS x 100 gr. Tipo Biopack | 1 |
| 75 | Sodio Arsenito p.a. tipo Biopack x 50 gr. | 1 |
| 76 | Pares de lentes de seguridad para protección ocular | 2 |
| 77 | Tiras de papel medidoras de pH x 80 unidades | 1 |
| 78 | Vaso de precipitados de vidrio por 100 ml | 3 |
| 79 | Frascos de plástico tipo cristal con tapa a rosca plástica con capacidad de 250 ml o superior hasta 500 ml | 20 |
| 80 | Frascos de plástico tipo cristal con tapa a rosca plástica con capacidad de 500 ml | 20 |
| 81 | Sachet gel refrigerante para cadena de frío en conservadora por 150 gr. o similar | 15 |
| 82 | EUSOLEX OS 1 KG | 1 |
| 83 | EUSOLEX T-OLEO 1 KG | 1 |
| 84 | RONACARE TRIETHANOLAMINE 1 L | 1 |
| 85 | Antiparras de seguridad | 5 |
| 86 | TEST DE ARSENICO | 1 |
| REQUIRENTE: DEPARTAMENTO INGENIERÍA TEXTIL |
| 87 | POTASIO HIDRÓXIDO (SEDRONAR) por 500 gr | 1 |
| 88 | BUTANAL (C1H8O) X 500 ML | 1 |
| 89 | BENZALDEHIDO X 500 ML (SEDRONAR) | 1 |
| 90 | HEXANONA X 100 ML C/U | 5 |
| 91 | LUMINOL 500 GR C/U | 2 |
| 92 | ACETONA X 250 ML (SEDRONAR) | 1 |
| 93 | ACIDO SULFÚRICO X 1000 ML (SEDRONAR) | 1 |
| 94 | ACIDO CLORHÍDRICO X 1000 ML (SEDRONAR) | 1 |
| 95 | AMONIACO X 1000 ML (SEDRONAR) | 1 |
| 96 | PERMANGANATO DE POTASIO X 250 (SEDRONAR) | 1 |
| 97 | HEXANAL (C6 H 12 O) X 500 ML | 1 |
| 98 | PENTANAL (C5H10 O) X 500 ML | 1 |
| 99 | PENTANONA (C5 H 10 O) X 500 ML | 1 |
| 100 | DODECANO (ALCOHOL LAURICO) X 1000 ML (C1 2 H2 6O) | 1 |
| 101 | N,N-ETILFORMAMIDA x 1000 ml | 1 |
| 102 | ACETALDEHIDO x 500 ml | 1 |
| 103 | BUTANONA x 500 ml | 1 |
| 104 | IMANES PARA AGITADOR MAGNETICO (BUZOS) | 5 |
| 105 | ESCOBILLAS PARA TUBOS DE ENSAYO | 5 |
| RUBRO: PRODUCTOS NO FERROSOS-HERRAMIENTAS MENORES-PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO REQUIRENTE: DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA |
| 106 | Juego de tubos y llaves fijas Bahco. Tubos hexagonales encastre 1/4" de 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm. Tubos hexagonales encastre 1/4" largos de 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm. Tubos hexagonales encastre 1/2" de 10-12-13-14-15-16-17-18-20-21-23-27-32-34 mm. Tubos hexagonales encastre 1/2" de 3/8-7/16-1/2-9/16-11/16-3/4-13/16-7/8-1 3/16". Tubos hexagonales de impacto encastre 1/2" de 17-19-21-24 mm. Puntas planas encastre 1/4" de 4-5.5-7 mm. Puntas Phillips encastre 1/4" PH 1-2-3-4.Puntas hexagonales (allen) encastre 1/4" de 3-4-5-6-8-10 mm. Barras de extensión encastre 1/4" de 50mm - 2" y 100mm - 4". Barra "T" deslizable encastre 1/4" de 100mm - 4". Junta universal encastre 1/4". Extensión con mango encastre 1/4". Barras de extensión encastre de 1/2" de 125mm - 5" y 250mm - 10". Junta universal encastre 1/2". Tubo sacabujías encastre 1/2" de 21mm - 13/16". Adaptador en "T". Llaves en "L" hexagonales (allen) de 1.5-5-2.5 mm. Crique encastre 1/4". Crique encastre 1/2". Llaves articuladas de 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 mm. Llaves combinadas PU 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm. Incluir caja de transporte. | 1 |
| REQUIRENTE: DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL |
| 107 | 2 cintas metricas de 50m de fibra | 2 |
| REQUIRENTE: DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA |
| 108 | Kit técnica de tintas penetrantes | 1 |
| 109 | Disco de amolar para maquina de 4 1/2 " espesor 4mm | 20 |
| 110 | Disco de corte para maquina de 4 1/2 " espesor 1,6mm | 20 |
| 111 | Disco de corte para maquina sensitiva 350mm | 5 |
| 112 | Guantes de badana de puño corto | 10 |
| 113 | Guantes de badana de puño largo | 10 |
| 114 | Elementos para fabricar Panel neumático compuesto de: Cilindro doble efecto (carrera 100, diametro 20)-Cantidad 2, Cilindro simple efecto (carrera 50, diametro 20)-Cantidad 1, Fines carrera neumaticos (3/2 NC)-Cantidad 6, Fines carrera electrico Cantidad 6, Memoria 4/2-Cantidad 2, Valvula direccional 5/2 biestable (Accionamiento neumatico)-Cantidad 4 Valvula direccional 5/2 biestable (Accionamiento electrico)-Cantidad 2, Pulsador neumatico 3/2 NC-Cantidad 2 | 1 |
| REQUIRENTE: DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
| 115 | *Rollo de estaño eutéctico para soldar de 500gr, estaño 63 / plomo 37, de 0,5mm de diámetro. | 15 |
| REQUIRENTE: SECRETARÍA DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA |
| 116 | Porta herramientas exterior para desbaste | 1 |
| 117 | Porta herramientas exterior para terminación | 1 |
| 118 | Porta herramientas interior | 1 |
| 119 | Bloque de sujecion 25x25 | 1 |
| 120 | Portaherramientas VGP 26-3D | 1 |
| 121 | MANDRIL AUTOAJUSTABLE DE 0 A 13 mm CON ESPIGA CONO MORCE N°3 | 1 |
| 122 | TIRADOR O PULL STUD A 45° PARA CONO BT-40 - ROSCA M16 | 1 |
| 123 | CABEZAL PORTA PINZA SISTEMA ER - CONO BT40 - LARGO DEL ARBOL 60 mm PARA PINZA ER32 - PULL STUD M16 | 1 |
| 124 | PORTA INCERTO PARA TORNEADO EXTERIOR CODIGO SCLCR-L 2525 M12 | 1 |
| 125 | PORTA INCERTO PARA TORNEADO INTERIOR CODIGO S08K - SCLCR-L 06 | 1 |
| 126 | PORTA INCERTO PARA TORNEADO INTERIOR CODIGO S25T - SCLCR-L 12 | 1 |
| 127 | SET DE PARALELAS TEMPLADAS Y RECTIFICADAS 9 PARES DE 8,5 mm DE ESPESOR X 150 mm DE LARGO X 14/16/20/24/30/32/36/40/44 DE ALTURA. DUREZA 55 HRC PRECISIÓN 0,1 mm EN EL LARGO Y 0,005 mm EN LA ALTURA. | 1 |
| 128 | Tacos Antivibratorios Marca: Vibrotech. Modelo 60B de la Serie B de entre 50 y 800 Kg. | 4 |
| 129 | Kit Juego de herramientas Stanley 75829 - 209 piezas | 1 |
| 130 | CAJA PLÁSTICA TIPO BAUL 24” 3 BANDEJAS Y RUEDAS UPPER | 1 |
| 131 | Delantales (guardapolvos para adultos) blancos. Uno talle mediano y uno talle grande | 2 |
| 132 | Guantes de trabajo de seguridad tamaño mediano y tamaño grande. Tipo moteado. | 2 |
| 133 | Lijas para adelgazar los materiales y obtener láminas delgadas para su observación a través del microscopio electrónico de transmisión.Estas lijas no están en el país, por eso se debe comprar en el exterior. Por otra parte los científicos en la Argentina que hacen láminas delgadas utilizan las de marca 3M. Marca de las lijas: 3M Unidad: paquete con 5 lijas Cada lija tiene un diámetro de 8 pulgadas PB Cada lija es una película muy delgada con partículas de diamante de un único diámetro. Valores del diámetro de las partículas necesarias para efectuar el trabajo: 1) O,5 micrón 2) 1,0 micrón 3) 3,0 micrón 4) 15,0 micrón 5) 30,0 micrón O sea se trata de 5 paquetes donde cada uno tiene 5 lijas con partículas de diamante con un diámetro único. (Se utiliza el diamante porque su dureza es necesaria para degradar el espesor del material). | 5 |
| 134 | Mandril “Argentec” diám. 13mm con cono hembra (diám mayor 16 y diám menor 14,5mm) | 1 |
| 135 | Antiparra tipo “North AV” | 1 |
| 136 | Contrapunta para torno: eje giratorio, cono macho (diám mayor 24,2 y diám menor 19,6mm) | 1 |
| 137 | Mascara para soldar fotosensible | 1 |
| 138 | Plato cuatro mordazas “Francescar” p/torno diám. 200 | 1 |
| 139 | Inserto triangular (8x15x15) | 5 |
| 140 | juego de MECHAS DE ACERO RÁPIDO Desde diám: 1mm a 10mm en intervalos de 0,5mm | 2 |
| 141 | Cinta métrica, tipo modelo Lufkin 50metros | 1 |
| 142 | Bolsas de 10 kg. de estopa hilo de algodón | 2 |
| 143 | Tinta UV 25gr verde para máscara antisoldante | 1 |
| 144 | Tinta UV 25gr blanca para serigrafía de componentes | 1 |
| 145 | Rodillo de goma para laminado de placas | 1 |
| RUBRO: UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS-REPUESTOS Y ACCESORIOS REQUIRENTE: UNIDAD DOCENTE BASICA - FÌSICA |
| 146 | Resistores 100 1/2W | 20 |
| 147 | Potenciómetros 1.5K lineales | 15 |
| 148 | Fuente switching 5VCC 2A 296-08124-0003 | 15 |
| REQUIRENTE: DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL |
| 149 | Trazador de circuitos eléctricos (NO TIENE RANGOS, ES UN INYECTOR DE SEÑALES) | 1 |
| 150 | Pinza Digital Autorrango. Seguridad IEC 61010 CAT III 600V; TRUE RMS; Aca: 1000A Vca: 4/40/400/600V. Vcc: 400mV/4/40/400/600V | 1 |
| 151 | Fuente de alimentación switching 220VCA – 24VCC 6A - Una sola salida | 2 |
| 152 | Encoder 800 pulsos/vuelta 24V | 2 |
| 153 | BALL BAR, PRECISION, STEEL 0300 MM, 11.8 INCHES (bolas patrón para Máquina de Medir por coordenadas) - PBB-300 Y ABALONE, 5" DIAMETER X 1.5" THICK o CUP-BB-300 | 1 |
| REQUIRENTE: DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
| 154 | Punta activa para Osciloscopio con las siguientes características o especificaciones mínimas: Ancho de Banda (-3dB): 2 GHz Rango Dinámico de entrada: +/- 8 V Rango Dinámico de Offset: +/- 12 V Resistencia de Entrada: 1 MOhm Capacidad de Entrada: 1 pF Risetime: 175 ps Compatible con Infiniium 9000 | 2 |
| 155 | *Puntas de prueba coplanar para VNA con las siguientes características mínimas: Configuración GSG Conector 3.5 mm o 2.92 mm Frecuencia de trabajo hasta 26 GHz Pitch de 1000 um | 2 |
| 156 | *Sistema modular de servos de continua Feedback MS150 (http://www.tecnoedu.com/Feedback/MS150.php) Conjunto demodulos dedicados al estudio avanzado de los sistemas de servocontrol con corriente continua, ABORDANDO: - Amplificadores operacionales - caracteristicas de velocidad del motor - canal de error de continua - sistemas de control de posicion - control de posicion a lazo cerrado - sistema sensillo de control de velocidad - zona muerta y sobrepasamiento - realimentacion de velocidad - analisis de un control sencillo de posicion - respues de velocidad - respuesta de posicion - respuesta de frecuencia a lazo cerrado - medicion del error de velocidad Kv - respuesta en frecuencia y respuesta transitoria - medicion del error de seguimiento - consideraciones de estabilidad y el uso de redes combinadas de atraso/adelanto - realimentacion con tacogenerador y sus efectos en las caracteristicas del sistema, incluyendo la realimentacion de aceleracion - linealizacion del sistema. CONSTITUCION: -Modulo p/servocontrol: atenuador AU150B -Modulo p/servocontrol: motor CC DCM150F -Modulo p/servocontrol: reductor y tacometro GT150X -Modulo p/servocontrol:potenciometro de set point IP150H -Modulo p/servocontrol: carga mecanica LU150L -Modulo p/servocontrol: conjunto de accesorios vs MS150Z -Modulo p/servocontrol: potenciometro de posicion OP150K -Modulo p/servocontrol:amplificador operacional OU150A -Modulo p/servocontrol:preamplificador PA150C -Modulo p/servocontrol: alimentacion de baja tension PS150E -Modulo p/servocontrol: servoamplificador SA150D | 1 |
| 157 | *Accesorio para Analizador Agilent U8903A: U8903A-101 Male BNC to male BNC cable; 1.2 m | 2 |
| 158 | *Accesorio para Analizador Agilent U8903A: U8903A-102 Male BNC to male RCA cable; 2 m | 2 |
| 159 | *Accesorio para Analizador Agilent U8903A: U8903A-103 Male XLR to female XLR cable; 2 m | 2 |
| REQUIRENTE: SECRETARÍA DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA |
| 160 | Desoldador Eléctrico Chupador De Estaño Calefactor | 2 |
| 161 | Cable de conexión de Fibra Óptica Marca Ocean Optics Especificaciones del producto Modelo: Lab-grade Patch Cords Marca: Ocean Optics Jacket: PVDF zip tube Conectores: Estándar hex-nut SMA Largo: 100 cm Tamaño del núcleo de la fibra: 400 ± 8 μm Rango de Longitud de Onda: Banda Roja Fiber Types VIS/NIR, UV/VIS, SR Cladding Thickness 20 ± 3 µm Buffer Material poliamida Buffer Thickness 20 ± 7 µm Maximum OD 487 µm Temperatura de Operación: -65 to 300 °C LTBR 16 cm | 2 |
| 162 | Kit Equipo de Electricidad y Electrónica Básica EQ784B.1 -Compuesto por: 1 (una) Caja MOD. 3074 (Electricidad y Electrónica) 1 (un) Conjunto de Manuales de uso EQ784B.1 | 1 |
| 163 | Acelerómetro de dos ejes tipo : Posital Fraba ACS-080-2-SV10-HK2-CW Datos generales -Aplicación Control de la Posición de doble Eje y Nivelación -Rango de Medición ± 80° -Precisión 0,10° -Resolución 0,01° -Datos eléctricos -Tensión de Alimentación 10 – 30 VDC -Potencia Absorbida ≤ 0.7 W -Resistente a Inversiones de Polaridad Sí -Protección contra Cortocircuitos Sí -Especificaciones ambientales -Temperatura de Operación -40 °C (-40 °F) - +80 °C (+176 °F) -Gradiente de temperatura 0.004°/ K -Clase de Protección IP68/IP69K -Resistencia a los Golpes ≤ 100 g (semiseno 6 ms, EN 60068-2-27) -Resistencia a las Vibraciones 1,5 mm (10 Hz – 58 Hz) & ≤ 20 g (58 Hz to 2000 Hz) -Datos mecánicos -Material Carcasa Fundición de Aleación de Aluminio -Material de Encapsulamiento PUR (Polyurethane) -Dimensiones aproximadas: 103x60x27 mm -Peso 370 g (0.82 lb) -Interfaz -Interfaz Analógica Voltaje 0-5 V + RS232 Tiempo de Establecimiento 125 ms -Tipo de Salida Tensión 0 – 5 V -Resistencia de Carga Mínima 5 kΩ -Tasa de Transmisión RS232: min. 1200 Baud; max. 115200 Baud -Linealidad ± 0,02% -Conexión eléctrica -Tipo de Conexión Cable 1 m | 1 |
| 164 | Módulo de adquisición de señales ultrasónicas alimentado por puerto USB (US-BOX UT-SA-101) Características: | 1 |
| 165 | BRUSELAS PLASTICAS ANTIESTATICAS | 1 |
| 166 | Interfase necesaria para actualizar el Cromatografo Gaseoso. -Módulo de adquisición de datos, e interface de red de sistema cromatográfico, modelo CBM-102. Marca Shimadzu, N/P 223-04860-38 -La comunicación se realiza a través de una RS232C. -Se requiere un módulo CBM-102 por cada sistema cromatográfico. -Compatible con GCsolution /Class-GC10 Ver 2 o superior. -Incluye un cable para señal analógica. | 1 |
| 167 | Hamamatsu SiPM. S13360-1350PE | 2 |
| 168 | Hamamatsu SiPM. S13360-1325PE | 2 |
| 169 | Hamamatsu SiPM. S12571-010P | 2 |
| 170 | Hamamatsu Fuente SiPM. C11204-01 | 2 |
| 171 | Plataforma OpenBCI. Plataforma de desarrollo para sistemas de interfaz cerebro-computadora. 16 canales de adquisición o más. Controlador embebido de 32 bits o superior. Capacidad de medir señales EEG y EMG 20 o más Electrodos pasivos de oro con cable de 1m o mayor. Pasta conductora tipo “Ten20” o superior. Compatibilidad para electrodos pasivos y activos Conversor analógico a digital ADC “ADS1299”, 24 bits o superiores Conexión Bluethooth Acelerómetro Puerto de memoria tipo “Micro SD” | 1 |
| 172 | Controlador de temperatura Marca: Scheneider. Modelo: REG48PUN2RHU con MODBUS | 1 |
| 173 | conectores "T" TRIAX female (KEITHLEY 237-TRX-T 3-Slot Male-to-Dual 3-Lug Female Triax Tee Adapter) | 2 |
| 174 | Pantalla Lcd Display Touch 2.4 320x240 Arduino 65k Color Sd | 2 |
| 175 | Nodemcu Wifi Esp8266 | 4 |
| 176 | Arduino MICRO | 2 |
| 177 | Arduino MEGA 2560 | 2 |
| 178 | LilyPad Arduino USB | 4 |
| 179 | Fisher Scientific™ Circular Bottom Desi-Vac™ Container Desiccators with Vacuum Pump. Modelo: S33527. Volume (Metric) 700cc Circular Polycarbonate. . https://www.fishersci.com/shop/products/fisher-scientific-circular-bottom-desi-vac-container-desiccators-vacuum-pump-7/p-2375605#tab1 | 1 |
| 180 | Fisher Scientific™ Circular Bottom Desi-Vac™ Container Desiccators with Vacuum Pump. modelo: S97606 Container, Desiccator; Fisher Scientific; Desi-Vac; w/vacuum pump; O-ring-sealed cover; Release button on top; Keeps powder dry; Vol.: 183 cu. in. (3000cc); 8.5 x 7 x 7.25 in. (21.5 x 17.7 x 18.4cm). https://www.fishersci.com/shop/products/fisher-scientific-circular-bottom-desi-vac-container-desiccators-vacuum-pump-7/p-2375605#tab1 | 1 |
| 181 | Puntas de alta conductancia (High Conductance Probe Tips). Marca The Micromanipulator Co., Inc. Modelo: 7H Beryllium-Copper probe point. Delicate target or surface, soft tip with low resistance. http://www.micromanipulator.com/sites/ default/files/product_documents/Micromanipulator%20Probe% 20Tips%20and%20Probe%20Holders_1.pdf | 1 |
| 182 | Puntas de alta conductancia (High Conductance Probe Tips). Marca The Micromanipulator Co., Inc. modelo: B series. Heavy Duty needle for larger targets General Purpose. . http://www.micromanipulator.com/sites/ default/files/product_documents/Micromanipulator%20Probe %20Tips%20and%20Probe%20Holders_1.pdf | 1 |
| 183 | Puntas de alta conductancia (High Conductance Probe Tips). Marca The Micromanipulator Co., Inc. . Modelo: 7A Fine-tip (.005”) flexible shank. http://www.micromanipulator.com/sites/ default/files/product_documents/Micromanipulator%20 Probe%20Tips%20and%20Probe%20Holders_1.pdf | 1 |
| 184 | Conectores marca Pomona. Modelo: 3285 Description: BNC (F-M-F) tee | 4 |
| 185 | Conectores marca Pomona. Model: 3284 Description: BNC (F-F-F) tee | 4 |
| 186 | Conectores marca Pomona. Model: 3283 Description: BNC (f) to BNC (f) splice | 4 |
| 187 | Conectores marca Pomona. Model: 3533 Description: BNC (m) to BNC (m) coupler | 4 |
| 188 | Conectores marca Pomona. Model: 1296 Description: BNC (m) to binding posts | 2 |
| 189 | Conectores marca Pomona. Model: 1270 Description: BNC (m) to double stacking banana plug | 2 |
| 190 | Cables BNC marca Pomona. Model 4777-K Description: BNC (m) to Micrograbber® test clips on RG174/U | 2 |
| 191 | Cables BNC marca Pomona. Model5343-C Description: BNC (m) to retractable sheath banana plugs | 2 |
| 192 | ARDUINO MEGA | 2 |
| 193 | Plataforma de Software Defined Radio (SDR) basada arquitectura de hardware y software abierta: HackRF One o funcionalmente equivalente. Con las siguientes características: Plataforma de Software Defined Radio capaz de transmitir o recibir señales de radio desde 1 MHz a 6 Ghz. Que permita realizar pruebas, mediciones y el desarrollo de tecnologías modernas de comunicaciones y de próxima generación. Debe estar basado en hardware y software abiertos y con posibilidad de operar sin necesidad de otro recurso de procesamiento. Las características requeridas son: Frecuencia de operación: 1 MHz a 6 GHz Transmisión Half-Duplex Velocidad de muestreo: 20 millones de muestras por segundo. Resolución de las muestras: 8 bits en fase y 8 bits en cuadratura. Compatibilidad con: GNU Radio y SDR# Configuración por software de ganancias de transmisión, recepción y filtros de banda base. Control por software de alimentación en antena de 50 mA a 3.3 V Conector SMA hembra para antena Conector SMA hema para sincronismo. Puerto de expansión para programación. Interface Hi-Speed USB 2.0 Alimentación por USB La plataforma debe acompañarse de: Antena telescópica del tipo ANT500, diseñada para operar desde 75 MHz to 1 GHz, con longitud total desde 20 a 8 centímetros y conector SMA macho. Gabinete de aluminio estrusado color plata para el SDR (Extruded Aluminum Enclosure Kit). Kit de protección de EMI (RF Shield & Component Kit) Conversor de RF de alta calidad (Ham It Up v1.3 - RF Upconverter For Software Defined Radio). SMA pigtail, RG-316, para vincular el Conversor al SDR (Male SMA to Male SMA pigtail cable, RG-316, 0.5' length). Gabinete de aluminio estrusado color plata para el Conversor (Extruded Aluminum Enclosure Kit). Balún de bajo costo para HF (Tiny Low-Cost 1:9 HF Antenna Balun). | 1 |
| 194 | Datalogger de temperatura y humedad USB Rango de Temperatura: -20°C- 55°C Exactitud: +/- 0.4 °C Resolución : 0.1 °C Sensor de humedad: 0- 100 % Sensor de humedad interno en vaina (NTC/sensor de humedad capacitivo) Dos canales- puerto USB Memoria: 1.000.000 de mediciones Tarjeta SD de 2 GB Tipo Testo 175-H1 o similar | 1 |
| 195 | Arduino Due nucleo ARM de 32 bits Atmel SAM3X8E ARM Cortex-M3 MCU | 4 |
| 196 | Acelerómetro 3 Ejes Adxl345 | 6 |
| 197 | Pack Cable Macho Macho DUPONT 40unidades | 1 |
| 198 | Módulo Wifi Esp8266 Serie Stack Tcp Ip Antena Arduino | 4 |
| 199 | Módulo Driver DRV8825 | 2 |
| 200 | Motor Stepper 42BYGHM809 0.9° 1.7A 48N.cm | 1 |
| 201 | Modulo - XBEE PRO ZIGBEE S2B SMA | 2 |
| 202 | Modulo - XBEE WIFI MODULE S6B | 4 |
| 203 | Módulo - SIERRA EM7655 | 2 |
| 204 | Modulo (board) con Accelerometer, Gyroscope, Magnetometer, 3 Axis - MPU9250 (board) | 1 |
| 205 | Sensores de presión, humedad y temperatura montados en placa Digital Barometer 12uA, 300-1200hPa - BMP180 (board) | 1 |
| 206 | Placa de desarrollo con Microcontrolador - STM32F4 - STM32F4 Discovery (board) | 2 |
| 207 | Ethernet Shield (PHY ) - DP83848 (board) | 2 |
| 208 | Módulo wifi - ESP8266 | 8 |
| 209 | Ublox neo06 para GPS | 8 |
| 210 | Cámara Full HD - Mini Cámara Full Hd 1080 Tipo Mobius Cam Full Hd 1080 | 4 |
| 211 | Frame estándar para drones, Drone Cuadricoptero Fy450 Tarot ( Sin Electrónica ) Frame - Esqueleto de drone | 2 |
| 212 | Motor Brusheless NTM Series 28-26A 1200kv / 286w (short shaft version)+ ESC Turnigy AE-30A Brushless+ 4 Servos Turnigy tg9e+ Conector Oro PolyMax 3.5mm (3 hembras)+ Pack de accesorios para motor NTM+ Hélice APC style 8x4-E+ Extensión de servos de 45cm.+ 2 extensiones de servos de 30cm.+ 2 extensiones de servos de 10cm.+ Extensiones de servos tipo "Y".+ XT60 connector GENUINO - Kit esc+helice+motor 2 | 3 |
| 213 | Batería Lipo Venom 30c 3s 16000mah 11,1v | 2 |
| 214 | Radiocomando con display - Futaba 14sg | 1 |
| 215 | Cargador portátil para celulares/tablets - Batería móvil power pack M10BK | 1 |
| 216 | Chip Driver Motor - SMD. Tipo Código Digikey 497-3624-6-ND | 10 |
| 217 | Microcontrolador. Tipo Código Digikey 568-1765-ND | 5 |
| 218 | Header con Microcontrolador. LPC2148 Header | 10 |
| 219 | ULINK2 USB JTAG Emulator ARM7/ARM9 Cortex Keil Ulink II Debug Adapter ULINK 2 | 3 |
| 220 | Placa Microcontrolador Cortex M3 Lpc1769 | 1 |
| 221 | Capacitor Multicapa SMD 1,2NFX50V COG 5% CER,MULT, SMD 1206 | 100 |
| 222 | Capacitor Multicapa SMD 1,8NFX50V COG 5% CER,MULT,SMD 1206 | 100 |
| 223 | Capacitor Multicapa SMD 2,2NFX50V X7R 5% CER,MULT, SMD 1206 | 100 |
| 224 | Capacitor Multicapa SMD 5,6NFX50V COG 5% CER,MULT, SMD 1206 | 100 |
| 225 | Capacitor Multicapa SMD 18NFX50V X7R 10% CER,MULT, SMD 1206 | 100 |
| 226 | Capacitor Multicapa SMD 47NFX50V Z5U 20% CER,MULT, SMD 1206 | 100 |
| 227 | Capacitor Electrolítico SMD 22UFX50V 85Â°C 5x11 ELE,RAD,SMD | 20 |
| 228 | Capacitor Electrolítico SMD 100UFX50V 85Â°C 8x11 ELE,RAD,SMD | 20 |
| 229 | Capacitor Electrolítico SMD 220UFX50V 85Â°C 10x12,5 ELE,RAD | 20 |
| 230 | Capacitor Electrolítico SMD 2,2UFX100V 85Â°C 5x11 ELE,RAD,SMD | 20 |
| 231 | Capacitor Electrolítico SMD 3,3UFX100V 85Â°C 5x11 ELE,RAD,SMD | 20 |
| 232 | Capacitor Electrolítico SMD 4,7UFX100V 85Â°C 5x11 ELE,RAD,SMD | 20 |
| 233 | Capacitor Electrolítico SMD 4,7UFX25V 20%, 4x5,2 ELE,RAD,SMD | 25 |
| 234 | Capacitor Electrolítico SMD 2,2UFX50V 20%, 105Â°C 4,5x5,4 ELE,RAD,SMD | 25 |
| 235 | PROTOBOARD 730 PTOS | 3 |
| 236 | Resistencia SMD 20M 5% 1206 1/8W RES,SMD | 150 |
| 237 | Regulador de Tensión MCP1804T-3302I/MB3 SOT-89 150mA.LDO,Vin.28V.max,Vout=3.3V | 2 |
| 238 | Regulador de Tensión MCP1703-5002E/DB SOT223 250mA,16V,LowQuiescentCurrent.LDO.Reg.Vo=5V | 5 |
| 239 | Cristal XTAL 32.768 KHZ +-20PPM -20+70ºC C26T CQ | 5 |
| 240 | Microcontrolador DSPIC33FJ256MC710-I/PF DSC 100 TQFP 14x14mm 256K 32ADC 12BITS | 2 |
| 241 | Microcontrolador PIC18F45K20-I/PT 32KB, Flash, 1536bytes-RAM,36 I/O 44TQFP | 10 |
| 242 | Microcontrolador PIC32MX795F512L-80I/PT 32 Bit MCU, 512KB Flash 100TQFP | 2 |
| 243 | Cables BNC-BNC | 10 |
| 244 | Chips de memoria. EEPROM I2C 64Kx8 - (código: M 24LC512-I/P) | 4 |
| 245 | Batería WP 1223 A o equivalente. Con las siguientes características: 12V 2,3Ah. Medidas 182 x 23 x 61 o similar | 3 |
| 246 | Kit 40 Cables Para Protoboard Macho Hembra Arduino | 1 |
| 247 | Estaño 1mm, 60/40, 250gr | 1 |
| 248 | Capacitores cerámico multicapa 1.2pF | 10 |
| 249 | Arduino Yún | 1 |
| 250 | Placa Modulo Gps Neo-6m Con Antena Arduino Pic Atmel 50 Ch. Tipo SIM Com | 1 |
| 251 | Arduino Due 32 Bits ARM Cortex M3 | 2 |
| 252 | Kit 40 Cables Para Protoboard Macho Macho Arduino Dupont | 1 |
| 253 | Kit 40 Cables Para Protoboard Hembra Hembra Arduino | 1 |
| 254 | Arduino Screw Shield Conectá Cables Facil Con Bornera | 2 |
| 255 | Capacitor electrolítico blindado 220uF de 450V | 10 |
| 256 | Película fotosensible para grabado de circuito Impreso 1[m]x35.5[cm] | 1 |
| 257 | MODULO LECTO DE SD Y MICRO SD SPI | 2 |
| 258 | Arduino Yún. Arduino Board con dos procesadores, el ATmega32u4 y un procesador Atheros con soporte Linux que incluye WiFi y Ethernet. Además posee USB Host | 1 |
| 259 | Placa Modulo Gps Neo-6m Con Antena Arduino Pic Atmel 50 Ch (SIMCom), Modelo Neo-6m. | 1 |
| 260 | (Conectores y Cables) Cable BNC Macho a SMA Macho de 36 pulgadas (91,44cm) hasta 3GHz. Modelo: Pomona 4935-BB-36 | 6 |
| 261 | (Conectores y Cables) Conectores SMA Jack de alto ancho de banda para circuito impreso hasta 18GHz. Modelo: Pomona 72971 SMA JACK R/A PCB RECEPTACLE. | 10 |
| 262 | (Conectores y Cables) MODEL 7078 The Model 7078-TRX-BNC . Male 3 slot triax to female BNC cant : 2 (u$d 100x2) | 4 |
| 263 | (Conectores y Cables) Model 1469 Adapter – Binding Post To BNC Male, Four Terminal Isolation | 4 |
| 264 | Marco plástico (Adapta voltímetro a frente) | 3 |
| 265 | Conec. VHS hembra (Conector parahousing) | 30 |
| 266 | Conec. VHS macho (Conector para cable VHS) | 30 |
| 267 | Cable VHS armado | 1 |
| 268 | Medidor de humedad y temperatura. Marca: Delta Ohm. Modelo: HD9817T3 | 1 |
| RUBRO: UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS REQUIRENTE: DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA |
| 269 | Tablero de metal IP65 - 500x500x200mm | 2 |
| 270 | Relés simple inversor de 6mm de ancho con led y protección para carga inductiva para conectar a la salida del plc. Montaje sobre riel din 35mm marca Omron modelo G2RV-SL500-DC24(DC21) ó modelo G2RV-SL700-DC24(DC21) - NECESITAMOS REPLICAR EQUIPAMIENTO EXISTENTE POR LO TANTO NO PUEDE COMPRARSE OTRO EQUIPO DISTINTO | 40 |
| 271 | Zapatilla para 4 enchufes con cable de 2,5m – 10ª | 3 |
| REQUIRENTE: DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
| 272 | *Cable unipolar multifilamento rojo de 1mm2 de sección y 50cm de largo, armado con puntas tipo banana rojas en ambos extremos | 100 |
| 273 | *Cable unipolar multifilamento negro de 1mm2 de sección y 50cm de largo, armado con puntas tipo banana negras en ambos extremos | 100 |
| 274 | *Cable unipolar multifilamento rojo de 1mm2 de sección y 50cm de largo, armado con puntas tipo banana roja en un extremo y cocodrilo roja en el otro extremo | 100 |
| 275 | *Cable unipolar multifilamento negro de 1mm2 de sección y 50cm de largo, armado con puntas tipo banana negra en un extremo y cocodrilo negro en el otro extremo | 100 |
| 276 | *Cable unipolar multifilamento rojo de 1mm2 de sección y 50cm de largo, armado con puntas tipo cocodrilo rojas en ambos extremos | 100 |
| 277 | *Cable unipolar multifilamento negro de 1mm2 de sección y 50cm de largo, armado con puntas tipo cocodrilo negras en ambos extremos | 100 |
| 278 | *Baterías de 9v | 100 |
| 279 | Canal De Tensión 1 U medida 5 bocas o más llave térmica 10 A embutida dentro del módulo (no se aceptará separado), color negro cable 3.00 mts | 14 |
| REQUIRENTE: SECRETARÍA DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA |
| 280 | Tablero de metal de 600x600x225mm Para montaje de elementos eléctricos IP55 – (Modelo Nollman NI600.600.225 modelo nollbox con kit, p termo magnéticas o similar) | 2 |
| 281 | Iluminadores 160 Led | 2 |
| 282 | Lámpara ultravioleta de 20cm BL 6W TOS YXL | 5 |
| 283 | guantes dieléctricos 2500 V | 1 |
| 284 | Gabinetes metálicos 30 cm x 18 cm x 8 cm | 5 |
| 285 | Lámpara velador escritorio tablero extensible (Starlight), Modelo GXH025 | 1 |
| 286 | Lámpara de bajo consumo de 20W | 1 |
| 287 | Porta lámpara metálico | 1 |
| RUBRO: KITS EDUCACIONALES REQUIRENTE: DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
| 288 | *Kit de calibración coplanar con las siguientes características mínimas: Frecuencia de trabajo hasta 26 GHz Compatible para pitch de 1000 um Configuración GSG Configuraciones SOLT y TRL | 1 |
| 289 | KIT de desarrollo FPGS con las siguientes características: Xilinx Artix-7 FPGS XC7A100T-1CSG324C; 15,850 logic slices, each with four 6-input LUTs and 8 flip-flops; 4,860 Kbits of fast block RAM; Six clock management tiles, each with phase-locked loop (PLL); 240 DSP slices; Internal clock speeds exceeding 450 MHz; On-chip analog-to-digital converter (XADC); 128 MiB DDR2; Serial Flash; Digilent USB-JTAG port for FPGA programming and communication; microSD card connector; Ships with rugged plastic case and USB cable; USB-UART Bridge; 10/100 Ethernet PHY; PWM audio output; 3-axis accelerometer; 16 user switches; 16 user LEDs; Two tri-color LEDs; PDM microphone; Temperature sensor; Two 4-digit 7-segment displays; USB HID Host for mice, keyboards and memory sticks; Pmod for XADC signals; 12-bit VGA output; Four Pmod ports. DE SIMILARES CARACTERISTICAS DEL Nexys 4 DDR Artix-7 FPGA | 4 |
| 290 | *Kit de desarrollo de FPGA con los siguientes perifericos: Altera Cyclone V SE 5CSEMA4U23c6N device; Serial configuration device - EPCS128; USB-Blaster II onboard for programming; JTAG Mode; 2 push-buttons; 4 slide switches; 8 green user LEDs; Three 50MHz clock sources from the clock generator; Two 40-pin expansion header; One Arduino expansion header(Uno R3 compatibilty), can connection with Arduino shields; One 10-pin Analog input expansion header. (shared with Arduino Analog input); A/D converter, 4-pin SPI interface with FPGA. DE SIMILARES CARACTERISTICAS DEL DE0-Nano-SoC Development Kit | 4 |
| 291 | *Kit de Desarrollo de FPGA con los siguientes recursos: 667Mhz dual-core Cortex-A9 processor DDR3 memory controller with 8 DMA channels High-bandwith peripheral controllers: 1G Ethernet, USB 2.0, SDIO Low-bandwidth peripheral controller: SPI, UART, CAN, I2C Reprogrammable logic equivalent to Artix-7 FPGA 28K logic cells 240KB Block RAM 80 DSP slices On-chip dual channel, 12-bit, 1 MSPS analog-to-digital converter (XADC) | 15 |
| 292 | *Kit de Desarrollo de FPGA con los siguientes recursos: Xilinx Artix-7 FPGA: XC7A35T-1CPG236C; 33,280 logic cell in 5200 slices (each slice contains four 6-input LUTs and 8flip-flops); 1,800 Kbits of fast block RAM; Five clock management tiles, each with a phase-locked loop (PLL); 90 DSP slices; Internal clock speeds exceeding 450 MHz; On-chip analog-to-digital converter (XADC); Digilent USB-JTAG port for FPGA programming and communication; Designed Exclusively for Vivado Dsing Suite. Expanded features are available through purchase of th Design Edition; Free WebPACK download for standard use; Serial Flash; USB-UART Bridge; 12-bit VGA output. USB HID Host for mice, keyboards and memory sticks; 16 user switches; 16 user LEDs; 5 user pushbuttons; 4-digit 7-segment display;4 Pmod ports: 3 Standard 12-pin- Pmod ports, 1dual purpose XADC signal / standard Pmod port. DE SIMILAR CARACTERISTICAS AL Basys 3 Artix-7 FPGA Trainer Board | 15 |
| REQUIRENTE: SECRETARÍA DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA |
| 293 | Kit LEGO® Cód. 9686 “Kit Motorizado de Ciencia y Tecnología”(o Cód. 9632+Cód. 9628) | 2 |
| 294 | Kit de Energías Renovables Cód. 9688 | 2 |
| 295 | Kit de Neumática Cód. 9641 | 1 |
| 296 | Sistema de enseñanza equipado para adquisición y procesamiento de señales fisiológicas de ECG, EMG, EEG, presión arterial y respiración. Incluye software para dictado de clases interactivas conforme experiencias tipo Biopac Student Lab. Características: | 1 |
| RUBRO: UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA REQUIRENTE: DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
| 297 | *Placa LPCXPRESSO LPC1769 Caracteristicas: * Processor NXP's Cortex-M3 LPC1769 microcontroller in LQFP100 package * Flash 512 kB * Data Memory 64 kB * Clock Crystals 12.000 MHz crystal for CPU * Dimensions 35 x 140 mm * Power 3.15V-3.3V external powering, or from USB via JTAG probe (LPC-LINK) * Connectors All relevant LPC1769 pins available on expansion connector (2x27 pin rows, 100 mil pitch, 900 mil between rows) * Embedded JTAG (LPC-LINK) functionality via LPCXpresso toolchain * LPC-LINK can be connected to external target processor after modifications to the LPCXpresso board * LED on PIO0_22 | 50 |
| 298 | *Sistema embebido con los siguientes recursos: Procesador: AM335x 1GHz ARM® Cortex-A8, 512MB DDR3 RAM, 2GB 8-bit eMMC on-board flash storage, 3D graphics accelerator, NEON floating-point accelerator, 2x PRU 32-bit microcontrollers, Connectividad por: USB client for power & communications, USB host, Ethernet, HDMI, 2x 46 pin headers | 40 |
| 299 | *Placa de desarrollo intel Edison | 10 |
| REQUIRENTE: POSGRADO |
| 300 | Pendrive Kingston 32gb Dt101 G2 Original Usb 2.0 | 4 |
| REQUIRENTE: SECRETARÍA DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA |
| 301 | Descripción: INTERFASE KIT; TIPO PARA ADQUISICION DE DATOS - USO SENSOR Y CANAL Descripción detallada y especificaciones: Kit con Computadora miniatura: Marca Raspberry Pi 3 , modelo B con accesorios - Procesador: Chipset Broadcom BCM2387 con1,2 GHz de cuatro núcleos ARM Cortex-A53 - GPU: Dual Core VideoCore IV ® Multimedia Co-procesador. Proporciona Open GL ES 2.0, OpenVG acelerado por hardware, y 1080p30 H.264 de alto perfil de decodificación. - Capaz de 1 Gpixel / s, 1.5Gtexel / s o 24 GFLOPs con el filtrado de texturas y la infraestructura DMA - Memoria: RAM: 1GB LPDDR2. - Conectividad: Ethernet socket Ethernet 10/100 BaseT 802.11 b / g / n LAN inalámbrica y Bluetooth 4.1 (Classic Bluetooth y LE) - Salida de vídeo - HDMI rev 1.3 y 1.4 - Salida de audio - jack de 3,5 mm de salida de audio, HDMI - USB 4 x Conector USB 2.0 - Conector GPIO - 40-clavijas de 2,54 mm (100 milésimas de pulgada) de expansión: 2x20 tira - Proporcionar 27 pines GPIO, así como 3,3 V, +5 V y GND líneas de suministro - Conector de la cámara de 15 pines cámara MIPI interfaz en serie (CSI-2) - Pantalla de visualización Conector de la interfaz de serie (DSI) Conector de 15 vías plana flex cable con dos carriles de datos y un carril de reloj - Ranura de tarjeta de memoria Empuje / tire Micro SDIO – Accesorios: Disipador de Aluminio - Gabinete Acrílico / PVC, Material: Acrílico 2.5 mm - Memoria SD 32 GB (Clase 10) - Fuente : Energía: 2 A a 5V ,Conector : Micro USB - WiFi y Bluetooth, Modelo: Integrado - Cable HDMI - Manual de instalación y Guía Rápida - Sistema Operativo: Rasbian customizado con software, controladores, wifi, etc. Con posibilidad de instalar Windows 10 | 2 |
| 302 | Quad Parametric Measurement Unit with Integrated 16-Bit Level Setting DACs. Marca: Analog Devices. Modelo: AD5522. Incluido el procesador. | 2 |
| 303 | Placa PCI de adquisición dinámica de datos (DAQ) de 4 canales (NI PCI-4462) - 4 entradas analógicas muestreadas simultáneamente hasta 204.8 kS/s - 6 ajustes de ganancia para rangos de entrada desde ±316 mV a 42.4 V- Acoplamiento de AC/DC y acondicionamiento IEPE configurable por software - ADCs con resolución de 24 bits; rango dinámico de 118 dB - Filtros anti-aliasing variables | 1 |
| 304 | Tóner HP CE 278 A A para equipo HP 1606 | 3 |
| 305 | Pendrive 128 Gb | 6 |
| 306 | Iluminador Phottix 168 Led Video Dslr P/bat Canon Nikon Sony | 1 |
| 307 | Memoria de Almacenamiento SD x 64Gb | 5 |
| 308 | Cartuchos HP 21 negro para impresora HP Deskjet F4180 | 2 |
| 309 | Cartucho tóner negro HP85A LaserJet (CE285A) | 1 |
| 310 | Cartucho HP74 tinta negra | 1 |
| 311 | Cartucho HP75 tinta color | 1 |
| 312 | KIT INALAM TECL MOUSE– LOGITECH MK235 | 4 |
| 313 | TONER HP 83A ALTERNATIVO NUEVO PRO M125 M127F M201 M225 | 2 |
| 314 | PEN DRIVE 64 GBKINGSTON MICRODUO | 1 |
| 315 | Tonner negro HP laser 1005 MFP | 2 |
| 316 | Cartuchos de impresora de tóner láser blanco y negro HP Cartucho original de tóner negro HP 12A LaserJet (Q2612A) | 3 |
| 317 | Cartucho para Epson XP 231 - Epson 296 Color Negro | 2 |
| 318 | Cartucho para Epson XP 231 - Epson 296 Color Cian | 2 |
| 319 | Cartucho para Epson XP 231 - Epson 296 Color Rojo | 2 |
| 320 | Cartucho para Epson XP 231 - Epson 296 Color Amarillo | 2 |
| 321 | Tóner para impresora Samsung ml2165w - Negro | 2 |
| 322 | Tóner para impresora HP Laser Jet 85 A -Negro | 3 |
| 323 | Pendrive tipo 16GB marca Kingston | 10 |
| 324 | DVD: marca verbatim | 50 |
| 325 | Cd marca verbatin | 10 |
| 326 | Cartucho de impresora láser hp LaserJet cp 1025 nw color | 4 |
| 327 | Lentes para control remoto de dispositivos en primera persona wifi - Walkera goggle 2 fpv glasses | 1 |
| 328 | Joystick - DFROBOT WIRELESS GAMEPAD | 1 |
| 329 | Joystick MONOCOMANDO con conectividad a PC | 1 |
| 330 | Adaptador USB a Bluetooth - Adaptador Kinivo Usb Bluetooth Btd-400 | 1 |
| RUBRO: REPUESTOS Y ACCESORIOS-PROCUCTOS NO FERROSOS |
| REQUIRENTE: SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN DE PROCESOS |
| 331 | Pizarra de corcho de 0,60 X 0,95 | 2 |
| 332 | Placas Aluminio 2mm espesor. Placas de 2m x 1.5m x 2mm. | 3 |
| REQUIRENTE: SUBSECRETARIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
| 333 | Canal De Tensión 1 U medida 5 bocas o más llave térmica 10 A embutida dentro del módulo (no se aceptará separado), color negro cable 3.00 mts | 10 |

CADA OFERTA DEBERÁ ESPECIFICAR MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL, PROCEDENCIA.