ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ASOCIADAS AL PROCEDIMIENTO

(Según ARTICULO Nº 37 Decreto  Nº 1030/16 PEN)

ESTADO: NUEVO

| Nº Ítem | Nº de Catálogo | Descripción |  | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | ítem |  |  |  |
| 1 | 431 | 02341 | 0026 | BOMBAS DE VACIO; CAUDAL 85L/MIN - VACIO MAX. 0,05mm hg. Dimensiones 340 x 145 x 235mm. Caudal: 85L/min, 5 m3/h. Vacío máximo, presión residual: 0.02-0.05 mm/Hg. | UN | 1 |
| 2 | 433 | 07206 | 0001 | Sensor de flexión 2.2” Resistencia: 25K ohmios -Resistencia T tolerancia: ± 30% -Band Rango de Resistencia: 45K a 125K Ohms (dependiendo del radio de curvatura) - Clasificación de la energía: 0.50 vatios continuos. 1 vatio | UN | 2 |
| 3 | 433 | 3915 | 0005 | Caudalimetro tipo turbina - rango de medición 1 a 10 l/seg - resolución 0,5 – diámetro nominal de cañería ½”. (con display) | UN | 1 |
| 4 | 434 | 01300 | 0014 | Brújula geológica tipo Brunton, modelo Pocket Transit International (para el hemisferio sur o similiar modelo Poket GEO 0- 360º codigo 1910 | UN | 1 |
| 5 | 431 | 00091 | 0008 | Bomba peristáltica: Cabezal peristáltico de 2 rodillos de acero inoxidable con regulación de presión y espesor de tubo, apto para tubos de bombeo con diámetros desde 1/32” hasta ½”. Tablero con inversión de marcha, protecciones y regulación de velocidad de 30 a 600 rpm, motor trifásico 1/3 hp. Tablero de control externo en gabinete de policarbonato con variador de frecuencia digital - Con 5 tamaños de tubos de bombeo 1/2x3/4, 3/8x5/8, 1/4x1/2, 1/8x3/8, 1/16x//16, rango de regulación de caudal: 10 a 16000 ml/min. Motor y gabinete con protección IP54 - Alimentación AC220V. | UN | 1 |
| 6 | 439 | 08668 | 0001 | Registrador de variables eléctricas trifásico de baja tensión con adquisición y almacenamiento en memoria local. Magnitudes eléctricas monofásicas y trifásicas: Tensión, corriente, potencias (activa, reactiva, aparente), ángulo de fase, frecuencia, energía (Activa, reactiva, aparente), componentes armónicos según IEC61000-4-7 Clase A ó B. Sondas de corriente flexibles alcance en CA 0-20-200-2000 A. Clases: Tensión: 0,5 / Corriente: 1,0. Software bajo plataforma Windows 7 o superior para análisis y procesamiento de datos registrados. Gabinete estanco. Puerto USB 2.0 o superior para comunicación. Manuales de operación en inglés o castellano. | UN | 1 |
| 7 | 439 | 06418 | 0001 | Luxómetro digital. Medidor de intensidad luminosa. Indicación en display en LUX y Cd. Velocidad de muestreo 1,5/seg. Rango 0-200.000 LUX (con intermedios). Mejor resolución 0,1 LUX. Exactitud ±5% (<10.000 LUX) y ±10% (>10.000 LUX). Sensor con fotodiodo de silicio de larga vida útil. Memoria interna para registro de datos. | UN | 1 |
| 8 | 438 | 00961 | 0006 | Motor paso a paso tipo Nema 34 con doble eje. Torque: 8.5Nm - 86.7Kgcm,Consumo bipolar serie: 3A Consumo bipolar paralelo: 6A | UN | 2 |
| 9 | 434 | 05625 | 0003 | Codificador de posición absoluto (23 bits) revoluciones 12 000 min–1 Precisión ± 60“ Alimentación3.6 V a 14 V DC Stub shaft 4 mm, conexión eléctrica Cable 1 m, con M12 Tipo Heidenhain ROC 1023 | UN | 2 |
| 10 | 438 | 09619 | 0004 | Motor paso a paso bipolar tipo Nema 17 de bajo torque, 5V, 1.8°/step, 0.8 A, 20 mm largo eje, 5 mm diámetro eje (42hb34f08ab-06) | UN | 2 |
| 11 | 433 | 00134 | 0006 | EQUIPO ELECTROCARDIOGRÁFICO DE REGISTRO DE SEÑALES DIGITAL Características Generales: • Sistema de adquisición de señales por puerto USB • Módulo Cable para registro de 10 analog in/ USB (out) • Conexión de cable de 10 terminales • Alimentado por el propio puerto USB • Aislado eléctricamente entre entrada y puerto USB (cumple normativa de aislación eléctrica IEC60601 Clase II CF) • Software de adquisición y análisis ECG- VCG (Vectocardiografía, excluyente) • Posibilidad de exportación de datos de señal para procesamiento matemático externo en archivo plano • 1 juego de cables para electrodos adhesivos o terminal pin de 3mm para pinzas y/o peras de goma | UN | 1 |
| 12 | 433 | 08209 | 0010 | MÓDULO IMPEDANCIÓGRAFO PARA INVESTIGACIÓN Módulo de adquisición de señal de 4 canales con sus respectivos preamplificadores, transductores y cables correspondientes: Canal de E.C.G. Canal dz/dt Canal de Fonocardiografia Medición instantánea de ZO Módulo conversor Análogo/Digital incorporado Salida de comunicación puerto USB optoaislado para comunicación con PC Fuente externa. Cables y accesorios Software para cálculo, procesamiento y obtención de variables hemodinámicas, posibilidad de exportación de datos de señal para procesamiento matemático externos en archivo plano. Funciona en entorno Windows con actualizaciones gratuitas según disponibilidad. No incluye PC, no incluye monitor- | UN | 1 |
| 13 | 439 | 04228 | 0011 | sonda ecografíca microconvex ecocardiografía Rango de frecuencias: 5-8.5 MHz. Rdio 15 mm -Frecuencia central: 6.5 MHz. | UN | 1 |
| 14 | 433 | 03958 | 0120 | MÓDULO SENSOR DEL PULSO CARDÍACO TIPO ARDUINO • Tensión de alimentación: 3V-5V • Led wavelenght: 609nm • Magnificación 330 • Dimensión: 16mm (diámetro) x 3,1mm (espesor) | UN | 2 |
| 15 | 439 | 01703 | 0007 | MÓDULO CARGADOR DE BATERÍA LITHIO/LIPO CON PROTECTOR Características: • Chipset TP4056 CI • Corriente: ajustable hasta 1A • Módulo de carga lineal. • Precisión de carga: 1,5%. • Voltaje de entrada: 4.5V-5.5V. • Voltaje de carga FULL: 4.2V. • Indicador LED: ROJO está cargando, AZUL Carga completa. • Interfaz entrada Mini USB. • Temperatura de Trabajo: -10 °C a 85 °C. • Dimensiones: 25X19X10mm | UN | 5 |
| 16 | 431 | 02341 | 0010 | Bomba de vacío – Rotativa - 60lts/min – Apta carga gas combustible t Marca: Dosivac o similar Modelo: 1A dvr Lts/min: 58-71 Vacío máximo: 0,020 mbar HP: 1/3 RPM: 1425-1725 Peso: 7,4kg Dimensiones: 11x23x27 cm Conexiones: 1/4" MFL, 1/2" ACME | UN | 1 |
| 17 | 431 | 00091 | 0006 | Bomba Peristáltica 100-3000 Ml/m – Marca Oem o similar – Modelo 137 Oem Bm: • modelo 137 • Bomba Peristáltica • Caudal: 100-3000 Ml/m • doble cabezal • potencia de motor 50 a 500 rpm • regulada por un potenciómetro • inversor de giro • precisión +/- 1%. • presión de descarga 1,2 bares • alimentación 220 volts • INCLUYE MANGUERA DE 1/4" X 3/8" PARA OPERAR • CABEZAL DE 3 RODILLOS | UN | 1 |
| 18 | 432 | 00124 | 0019 | Bomba trituradora desagote cloacal 1HP – sumergible Marca: CZERWENY o similar Modelo: WQd10-7-0.75QG Tensión: 220 V Potencia: 0,75 KW / 1 CV (HP) Altura máxima de elevación: 8,7 metros (0,8 bar) Caudal máximo entregado: 200 Litros por minutos / (12000 Litros por hora) (12.0 m3 por hora) Conexión Impulsión: 1 1/4” • Otras Características Protección: IP68 Peso: 32 Kg | UN | 1 |
| 19 | 433 | 06969 | 0002 | Manometro Digital – 0-2kg/cm2 – Marca Winters, modelo DPG o similar Características Generales: Fácil uso, sólo se opera con dos botones. Diámetro de la caja de 63mm (2,5"), Caja de ABS recubierta con goma protectora. Sensor: Acero Inoxidable 316 soldado, piezo resistivo. Display de LCD de 48mm x 16mm (2" x 3/4"). Exactitud de 1% F.E. Consultar por opción con exactitud de 0,5% F.E. Conexión 1/4"NPT Macho de 304SS. Unidades de medición: psi, mH2O, mBar, kPa < 100psi, y psi, bar, kg/cm2, Mpa >= 160psi. Funciona con 2 pilas AAA 1,5V (incluidas). Códigos Rangos DPG210 -1 a 0 Kg/cm2 DPG204 -1 a 2 Kg/cm2 DPG211 0 a 1 Kg/cm2 DPG212 0 a 2 Kg/cm2 DPG213 0 a 4 Kg/cm2 DPG214 0 a 7 Kg/cm2 DPG215 0 a 10 Kg/cm2 DPG216 0 a 14 Kg/cm2 DPG217 0 a 20 Kg/cm2 | UN | 1 |
| 20 | 438 | 00110 | 0049 | Taladro Percutor Eléctrico– 13mm – 800W – Marca De Walt o similar – Velocidad Ajustable 0 – 1150 rpm Potencia: 800 w Velocidad: 0-1150 rpm Impacto por minuto: 0-4300 Energía de impacto: 0-10 joules Capacidad En metal: 30 mm Capacidad En madera:13 mm Capacidad Óptima en hormigón: 6-18 mm Capacidad Máxima en hormigón: 26 mm Mecha Copa: 60 mm Dimensiones: 300 x 460 mm Peso NETO: 2.60 kg Sistema de encastre: SDS Plus Modelo: D25133K | UN | 1 |
| 21 | 438 | 00121 | 0047 | Amoladora Angular Eléctrica – Diam. Disco: 125mm – 1200W – Marca De Walt o similar Especificaciones: . Marca: DEWALT o similar . Modelo: DWE4212 . Voltaje: 220V . Potencia: 1200W . Diámetro de disco: 4 ½” (115mm) - 5” (125mm) . Diámetro de Eje: M14 . Velocidad: 11000 rpm . Arranque progresivo: SI . Interruptor: Paleta . Interruptor con sello antipolvo: SI . Motor con sello antipolvo: SI . Extracción de polvo: SI . Protección contra sobrecarga: SI . Freno automático por atascamiento: SI . Traba de disco: SI . Posiciones de Mango Lateral: 2 . Peso: 2,8 kg | UN | 1 |
| 22 | 438 | 00201 | 0073 | Minitorno Dremel 130W – Serie 3000 con los siguientes accesorios con caja, marca Black & Decker o similar: 43 cintas para lijado, 4 discos de fieltro, 1 disco pulidor de tela, 1 rueda de goma para esmerilado, 1 cono pulidor de fieltro, 4 brocas de acero rapido HSS, 3 tambores para lijado, 4 brocas diamantadas, 3 brocas HSS, 5 piedras de amolar de óxido de aluminio, 2 puntas montadas de carburo de silicio, 3 cepillos de acero inoxidable, 3 cepillos de bronce, 1 compuesto para pulido, 1 disco de corte de 38mm, 2 mandriles para cortar metales, 1 mandril para pulidor de tela, 1 mandril para cinta de lijado, 4 portaherramientas cromados, 3 discos de corte de fibra de vidrio de 38mm, 1 llave de tuerca 9,5mm, 1 piedra esmeril de carburo de silicio 25,4 x 9 mm, 1 rueda laminada y otros diez accesorios Dremel no especificados. Marca: Dremel Potencia 130W Modelo: Serie 3000 Rotación: 10.000 a 32.000 RPM Aplicable en vidrio, fibra de vidrio, madera, metal, plástico, cerámica, azulejo, drywall, avenaría, cartón y EVA Dimensiones: 26 x 14 x 7,6 cm Peso: 0,8 kg Sistema de cambio de accesorios: EZ Twist | UN | 1 |
| 23 | 439 | 07691 | 0003 | KIT DESPACHO COMBUSTIBLE; POTENCIA 4HP-CANT.TANQUES 1- CAPACIDAD 20M3-CANT.TERMINALES1-ACCESORIOS BOMBA-MANGUERA Y PICO | UN | 1 |
| 24 | 439 | 01296 | 0037 | EXTINTOR; TIPO ABC- AGENTE EXTINTOR FM200-CAPACIDAD 1 Kg CON TARJETA GCBA, AUDITORIA IRAM Y MARBETE OBLIGATORIO SEGÚN REGLAMENTACION VIGENTE | UN | 1 |
| 25 | 439 | 08779 | 0015 | Cámara Infrarroja Termográfica Nocturna tipo Androi Flir One3 Pro | UN | 1 |
| 26 | 433 | 07712 | 0002 | Medidor De Temperatura Digital Pirometro -50 A 380 | UN | 1 |
| 27 | 439 | 06362 | 0010 | Medidor De Distancia Telemetro Laser tipo Bosch Glm 20 Metros | UN | 1 |
| 28 | 433 | 03915 | 0054 | Rotametro " ODIN" calibrado H2 1 bar Caudal máximo 50 L/minuto caudal minimo 4L/minuto | UN | 1 |
| 29 | 433 | 02741 | 0008 | Homogeinizador de alta velocidad de agitación para emulsiones ULTRA-TURRAX T-Series Dispersers T18 digital. Ident. Nº 0003720000 o similar con idénticas prestaciones. Con los siguientes accesorios: Accesorio de agitación para el homogeinizador Dispersing tools / Accessories T18 Digital Stainless, Standard Modelo S18N-19G. Ident. NºL004640 o similar con identicas prestaciones. Accesorio de agitación para el homogeinizador Dispersing tools / Accessories S18D-14G-KS. Ident. Nº 0003452300 o similar con identicas prestaciones. | UN | 1 |
| 30 | 433 | 02741 | 0033 | Agitador de hélice Digital con display LED Máx. Vol. De agitación 20L. Requiere soporte universal y al menos una de las opciones de paletas -Especificaciones: >Voltaje [VAC] 100~240 >Frecuencia [Hz] 50/60 >Potencia [W] 70 >Capacidad de agitación máx. (H2O) [L] 20 >Protección por sobrecarga LED, autostop >Protección del motor LED, autostop >Potencia de entrada (motor) [W] 60 >Potencia de salida (motor) [W] 50 >Rango de velocidad [rpm] 50 - 2200 >Par de arranque 40 >Visor de Velocidad LCD >Max. torque (Ncm) 40 >Viscosidad máx.(mPas) 10000 >Dimensiones (W×D×H) [mm] 83×220×186 >Diámetro llave de sujeción [mm] 0.5-13 >Tamaño de la varilla (diam x largo) [mm] 14x220 >Peso [Kg.] 2.4 >Humedad relativa admisible 80% >Tipo de Protección según DIN EN60529 IP42 >Control Remoto (Interfaz RS232) Sí. Código: OS20-Pro. Marca: DLAB. Origen: China Garantía: 12 meses contra falla de fabricación. O similar con identicas prestaciones. Con los siguientes accesorios: Soporte universal que incluye soporte del soporte y dispositivo de fijación: Universal plate stand (W x D: 20x31 cm), including support holder (H: 78 cm) and fixing device Grey. Marca: DLAB. Código: 18900258 o similar con identicas prestaciones. Paleta agitadora hélice SS316L, Ø 5mm L=40 cm. Marca: DLAB. Código: 18900071 o similar con identicas prestaciones | UN | 3 |
| DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MECANICA |
| 31 | 432 | 04596 | 0020 | ELEVADOR 2 COLUMNAS MAQUIN PARTS (CAP. 4500 KGS) 1/11/2017 Elevador 2 columnas MAQUIN PARTS (Cap. 4500 Kgs) • Sistema de elevación hidráulico. • Motor: Trifásico de 3Hp, 3000 Rpm con brida B14. • Sistema de cilindro invertido directo al carro. • Almohadillas de goma vulcanizadas ajustables muy resistentes diseñadas para adaptarse a la más amplia gama de vehículos. • Cada columna consta de un sistema de trabas de seguridad automática de accionamiento mecánico distribuidas cada 100 mm. • Brazos telescópicos cuyo perfil fue diseñado para adaptarse a vehículos de zocalo muy bajo. • Columnas construidas en chapa de acero estampada de 270 mm x 270 mm x 5 mm de espesor. • La columna que contiene la unidad de potencia y el tablero de comandos puede ubicarse tanto de un lado como del otro. • Accionamiento sencillo y confiable mediante pulsadores de ascenso y descenso. • Bases de acero reforzadas de 47 cm x 55 cm x 19 mm de espesor. • Carros extremadamente largos. • Set de adaptadores estándar para camionetas (de 115 a 344 mm.) • Brazos simétricos con diseño de bajo perfil. | UN | 1 |
| DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRONICA |
| 32 | 439 | 8209 | 7 | CONTROLADOR LOGICO PROG. (PLC). Alimentación en 24 Vdc. 14 ED a 24Vdc Sink/Source (4 entradas de alta velocidad). 10 SD a Transistor PNP (2 salidas de alta velocidad). 2 EA 0-10V incorporadas. Puerto Modbus Ethernet incorporado. Puerto Modbus RS232/485 incorporado. (TM221CE24T). Incluirá la provisión de los siguientes componentes: 2 PLACAS DIGITALES/ANALOGICAS. Cartucho de 2 SA en tensión (0-10 V) de 12 bits, para el Controlador Lógico Programable del Ítem 1. (TMC2AQ2V). 2 PLACAS DIGITALES/ANALOGICAS. Módulo de 4 EA de temperatura de 16 bits (PT100/Termocupla/4-20mA/0-10V), para el Controlador Lógico Programable del Ítem 1. (TM3TI4). PLACAS DIGITALES/ANALOGICAS. Módulo de 4 SA de tensión/corriente (0-10V/4-20mA), 12 bits, para el Controlador Lógico Programable del Ítem 1. (TM3AQ4). 2 PLACAS DIGITALES/ANALOGICAS. Módulo de 4 SA de tensión/corriente (0-10V/4-20mA), 12 bits, para el Controlador Lógico Programable del Ítem 1. (TM3AQ4). 1 PANEL ELECTRON. P/MAQ. ENSAYOS. Terminal HMI de 5,5”, Color, Touch Screen, con calado para 22 mm. (HMISTU855). 1 SWITCH ESPECÍFICO. De Tipo Industrial de 5 bocas con alimentación en 24 Vdc y apto para riel din. (TCSESU053FN0). | UN | 1 |
| 33 | 433 | 03917 | 0008 | SENSORES DE NIVELES DE FLUIDOS. Transmisor de Nivel por columna hidrostática con salida 4-20 mA para HVAC (7MF1572-1CA10-Z C11) | UN | 1 |
| 34 | 433 | 08209 | 0007 | Equipo para prácticas remotas de Física I, con riel de bajo rozamiento mediante colchón de aire, permitiendo la realización de prácticas remotas de choque plástico, choque elástico, plano inclinado, determinación de aceleración de la gravedad, apto para ser controlado remotamente desde tablero de control remoto con PLC. | UN | 1 |
| 35 | 433 | 08209 | 0007 | Equipo para prácticas remotas de Física I, apto para verificación del Teorema de las Cuerdas de Galileo, con sistema de medición remota, sistema de control remoto del ángulo del tubo transparente de acrílico desde donde se lanzan las esferas, sistema de control remoto del disparo y recolección de esferas, control remoto del ángulo de inclinación del tubo acrílico. y 10 esferas, apto para ser controlado remotamente, desde tablero de control remoto con PLC | UN | 1 |
| 36 | 433 | 08209 | 0007 | Equipo de control para para prácticas remotas, montado en tablero de 40x40x20cm, conteniendo PLC Omron CP1L-EM40DT1-D con conexión a internet incluida, soft de programación Cx One liteVer 4.x del PLC. 2 llaves termo magnéticas de 220Vca 6A 10 relés G2RV-SL700 24VDC, montados sobre riel din de 35mm | UN | 2 |
| 37 | 436 | 07263 | 0010 | UPS 6KVA monofásica 220Vca con baterías | UN | 1 |
| 38 | 438 | 01745 | 0073 | Grupo electrógeno diesel trifásico 3 x 380Vca potencia 33kva con cabina insonorizada apto intemperie y tablero de transferencia automática * | UN | 1 |
| 39 | 437 | 06091 | 0001 | Aire acondicionado portátil de 3000 frigorías monofásico alimentación de 220Vca | UN | 1 |