ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ASOCIADAS AL PROCEDIMIENTO

(Según ARTICULO Nº 37 Decreto Nº 1030/16 PEN)

ESTADO NUEVO

| Nº de Ren | Nº de Catalogo | Descripción | Unidad de medida | Cant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 335 | 02097 | 0001 | SERVICIO DE FUMIGACIÓN. (MEDRANO 951 CABA), CON OPCIÓN A PRORROGA | SERVICIO | 7 |
| 2 | 335 | 02097 | 0001 | SERVICIO DE FUMIGACIÓN, (MOZART 2300 CABA) CON OPCIÓN A PRORROGA | SERVICIO | 7 |
| 3 | 335 | 02097 | 0001 | SERVICIO DE FUMIGACIÓN (CASTRO BARROS 91 CABA) CON OPCIÓN A PRORROGA | SERVICIO | 7 |
| 4 | 335 | 08836 | 0001 | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES (MEDRANO 951 CABA) | SERVICIO | 1 |
| 5 | 335 | 08836 | 00001 | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES (MOZART 2300 CABA | SERVICIO | 1 |
| 6 | 335 | 08836 | 00001 | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES (CASTRO BARROS 91 CABA) | SERVICIO | 1 |

ENTER PARA												      MAS RENGLONES

PARA TODOS LOS RENGLONES ES NECESARIA LA VISITA A LAS 3 (TRES) SEDES PARA PODER COTIZAR, CONDICIÓN EXCLUYENTE.

PARA LOS RENGLONES   1 – 2 Y 3

Servicio mensual de Desinsectación y Exterminio de Plagas, incluyendo la provisión de cebos para desratizado, por un periodo de 7 (siete) meses con opción a prorroga.

El periodo será comprendido entre el día 01 de junio de 2019 y el 31 de diciembre del mismo año.

Todas las propuestas deberán incluir:

Constancia de habilitación municipal por parte del GCBA para dar el servicio

Descripción de los productos a utilizar: deberán estar dentro del listado actualizado del ANMAT especificando Nombre, Marca, Forma física o tipo de presentación, Aplicaciones, MSDS (Ficha Datos de Seguridad de Sustancias Químicas Peligrosas) de los mismos, Certificado de RNE (Registro Nacional de Establecimiento otorgado por el INAL) que le permita la Importación de los productos utilizados y Certificado RNPUD (Registro Nacional de Productos Domisanitarios) de cada producto.

EPP (Equipos de Protección Personal) a utilizar para realizar el trabajo

Equipamiento a utilizar en el proceso de desinsectación

Post desinsectación deberán entregarse los certificados con validez para ser presentado ante requerimiento de las autoridades del GCBA.

Importante:

Los días y horarios disponibles para efectuar el servicio serán coordinados previamente con el Sr. Mariano de Luca. En cualquier caso, se deberá considerar el período de carencia necesario entre la aplicación de los productos y la reutilización de los edificios.

Superficie aproximada 30.500 m2 (siendo 14.000 m2   aproximadamente la sede Medrano, 500 m2  la Sede Castro Barros y 17.1700 m2   la sede Campus, incluida la carpa de eventos) debiendo realizar visita a ambos Predios previo a la confección del presupuesto.

Para visitas de obra (condición excluyente) y consultas llamar al 4867-7500 INTERNO 7712 /(15) 3792-3942

(Sr. Mariano de Luca), de lunes a viernes de 07:00 A 14:00 horas.

PARA LOS RENGLONES 4 - 5 Y 6

Limpieza y desinfección de tanques de agua potable con sus Habilitaciones correspondientes exigidas por la Dirección General de Política y Control Ambiental del GCBA.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE

- Habilitaciones correspondientes exigidas por la Dirección General de Política y Control Ambiental del GCBA, NUMERO DE MATRICULA.

LIMPIEZA

- Tanques

Efectuar el vaciado total y extraer el sedimento y objetos extraños existentes tomando las precauciones necesarias para que no se introduzcan en la cañería.

Limpiar en forma insistente, rasqueteado el fondo y paredes en toda su altura, incluyendo la parte superior y borde.

Enjuagar con agua y desagitar.

- Tapas

Limpiar profundamente, rasqueteando los bordes y superficie de apoyo para eliminar la suciedad.

DESINFECCIÓN

Lavar con solución de Hipoclorito de Sodio comercial denominada “concentrada” (55 gr. de Cloro activo por dm3) previa dilución de 0,3 % en agua corriente correspondiente a 0,16% de cloro activo. (Ej.: 3 ml cada 1.000 ml).

El producto será Solución de Hipoclorito de Sodio con una concentración de 55 gr. Cl/lt

RNE 020034819

RNPUD 0250022 Expte. Nº 2110-987-00-3

Utilizar un cepillo blando, mojado en la solución de hipoclorito pasándolo por la superficie interna del tanque incluidos techo y tapa. Estos últimos deberán ser desinfectados en los bordes y parte externa también. Dejar durante 1 hora de contacto.

Concluido el mismo permitir la entrada de agua hasta la mitad del volumen del tanque.

Agregar luego solución de Hipoclorito de Sodio Comercial concentrada (lavandina con un contenido de 55 g de cloro activo por dm3), a razón de 3 litros cada mil (dilución 3% equivalente a 0,16%) y agitar para mezclar bien.

Abrir una por una las canillas dejando correr agua hasta percepción olfativa de cloro y cerrar de inmediato clausurándolas. En esta forma se obtiene el llenado de todas las cañerías de la instalación.

Completar el llenado del tanque y mantener cerrado todo el sistema por un periodo mínimo de contacto de 3 horas.

Abrir todos los grifos y canillas hasta el desagote total.

Efectuar una serie de llenados y desagotes (mínimo 3) hasta que el agua adquiera su olor y sabor normal. (Si se considera necesario, efectuar la determinación de cloro residual por el método de la ortotelidina según técnicas Standard – American Public Health Association (1962) Métodos Standard para el examen de aguas de desecho. 11 ed. New York.

Tapar el tanque herméticamente mediante la utilización de suplementos de goma (burletes, aros, arandelas, etc.) y/o selladores plásticos.

Dejar transcurrir 24 a 48 hs, de uso normal y efectuar un examen bacteriológico de control, (informar al laboratorio que se trata de muestra tomada con posterioridad a la desinfección para que el mismo provea de un envase esterilizado que contenga la cantidad necesaria para neutralizar el cloro residual).

El esquema descripto es aplicable a tanques provistos por agua tratada (de red) o sin tratar (de pozos, ya sea individuales o colectivos). En aquellos casos en que el sistema comprenda el almacenamiento en tanques intermediarios o cisternas con un equipo elevador, deberá efectuarse el tratamiento en forma tal que en cada uno de sus componentes una vez limpios, se establezca una suficiente circulación de producto desinfectante, para lograr la eliminación total de los gérmenes contaminantes.

En una red donde existen tramos de tuberías en mal estado, los mismos restarán eficiencia al tratamiento de desinfección y por lo tanto deberán ser reemplazados.

Cuando la red haya sido motivo de modificaciones que comprendan la anulación parcial de ciertos tramos (conductos ciegos) deberá cuidarse que el agua de consumo no tenga contacto con la estancada, la que podrá servir de reservorio de gérmenes patógenos.

Es conveniente asimismo evitar posibles re contaminaciones asegurándose la hermeticidad de los cierres.

TOMA DE MUESTRAS

Luego de transcurridos 24 a 48 hs., se tomará la muestra de un grifo situado inmediatamente a la salida del tanque de agua y de otro situado en la cañería de distribución. Deberá evitarse extraer muestras de bocas de incendio y de locales en malas condiciones higiénicas.

- Para análisis químico: Se abre el grifo y se deja salir el agua libremente durante 10 minutos. Se enjuaga el frasco con el agua que sale y se escurre bien, luego se llena completamente y se tapa.

- Para examen bacteriológico: se limpiará la boca del grifo cuidando de eliminar cualquier sustancia extraña. Después de dejar salir el agua en abundancia durante 2 o 3 minutos se cerrará perfectamente el grifo y se lo esterilizará calentándolo durante 2 minutos con la llama de un hisopo de algodón embebido en alcohol o con una lámpara de soldar. Se abrirá luego con cuidado dejando salir el agua durante medio minuto, procurando que el chorro no sea intenso. Luego se quita la tapa que lleva el frasco y sosteniéndolo por el fondo se procede a su llenado, evitando el contacto de los dedos con la boca del frasco, y por último se tapa herméticamente.

LOS REQUISITOS QUE DEBE PRESENTAR LA EMPRESA QUE RESULTE ADJUDICATARIA SERÁN:

a. Nómina de ART o seguro de accidentes personales, según corresponda.

b. Clausula de no repetición a nombre del UTN-FRBA.

c. Registros de entrega de EPP (elementos de protección personal)

d.  El personal deberá ingresar con el calzado de seguridad correspondiente.

e. Inscripción en el Registro de la CABA

f. Legajo técnico / ATS por trabajo en altura y trabajo confinado

g. Habilitación comercial.

*Los horarios disponibles para efectuar el servicio serán coordinados previamente con el Área de Pañol y Depósito de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 hs al 4867-7500 Interno 7712 /Sr. Marcelo Quintana ó con el Sr. Mariano de Luca 15-3792-3942