ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ASOCIADAS AL PROCEDIMIENTO

(Según ARTICULO Nº 37 Decreto  Nº 1030/16 PEN)

Estado: NUEVO

| RENG | Nº CATALOGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |

|  | 439 | 06385 | 0002 | CAMPANA EXTRACTORA DE GAS Campana de extracción para laboratorio con puerta eléctrica. Características: Lámpara UV. Esteriliza la zona de trabajo.Pantalla LCD. Permite ver la velocidad del aire directamente.La velocidad del aire es ajustable (6 niveles).Vidrio eléctrico controlado. Superficie de trabajo extraíble. Fácil de limpiar. Dimensiones internas 1082 x 740 x 735 mm Dimensiones externas 1200 x 800 x 2200 mm Soporte de la Base La altura es de 690 mm. Clase de protección Clase I Tipo de protección IP 20 Velocidad del aire 0,3 m/s a 0.8 m/s. Ruido < 60 Db Tubo de cuello Ø 300 mm. Lámpara fluorescente 18W x 1. Lámpara UV 20W x 1. Ducto de extracción PVC, longitud estándar: 4 metros. Soplador: ventilador centrífugo, de velocidad ajustable. El ventilador se encuentra por fuera de la campana. Vidrio de las ventanas Dos capas de vidrio, espesor de 5 mm, el control motor, ajustable en altura. Fuente de alimentación 110-220V/50-60Hz. Consumo de energía 150W Accesorios estándar: + Grifo de agua, 1 + bacha, 1 + llave de gas, 2 + tomacorriente a prueba de agua, 2 Material: + Exterior del equipo: Acero laminado en frio, revestidos de pintura anti-bacterial + Interior: Provista de juntas de alta resistencia ácidos y álcalis. + Mesa de trabajo: construida con materiales resistentes a agresiones físico-químicas Interruptor de pie. EN LA PRESENTACION DE LA OFERTA SE DEBERÁ INCLUIR CARPETA TÉCNICA O MANUAL TIEMPO DE GARANTÍA ESCRITA Y PROCEDENCIA DEL BIEN DENTRO EL VALOR COTIZADO (SIN DISCRIMINAR) DEBE CONTENER EL TRASLADO DESDE LA EMPRESA A LA FACULTAD, SU INGRESO HASTA EL LABORATORIO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA , EMPLAZADO EN EL 1º PISO DE LA SEDE Y LA PUESTA EN MARCHA CON POSIBLE CAPACITACIÓN ASOCIADA | UN | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |