ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ASOCIADAS AL PROCEDIMIENTO

(Según ARTICULO Nº 37 Decreto  Nº 1030/16 PEN)

Estado: NUEVO

| RENG | Nº CATALOGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |

|  | 439 | 09222 | 0004 | Sistema de sonido y video para la sala de Consejo de Sede Medrano. Compuesto por: 1 Consola para sistema de presidente/delegado tipo JTS Modelo CS-1 CU 1 Micrófono cuello de cisne para presidente tipo JTS Modelo CS-1 CH 18 Micrófono cuello de cisne para delegados tipo JTS Modelo CS-1 DU 18 Cable 2 mts - Sistema presidente/delegado tipo JTS Modelo D7PDM-2 2 Cable 20 mts - Sistema presidente/delegado tipo JTS Modelo D7PDM-20 1 Proyector 4500 ansilúmenes tipo Nec Modelo M361W 1 Pantalla 16:10, eléctrica, 109" tipo Vidium Modelo EV109WS 1 Potencia tipo Crestron Modelo AMP-2100 4 Bafle de embutir en techo 6" tipo Crestron Modelo SAROS IC6T-W-T-EACH 1Switch scaler extender tipo Crestron Modelo HD-MD-400-C-E 1 Procesador de control tipo Crestron. Modelo RMC3 1 Distribuidor Cresnet tipo Crestron Modelo DIN-BLOCK 1 Fuente Cresnet tipo Crestron Modelo PW-2420RU 1 Control de cortinas tipo Crestron Modelo DIN-2MC2 1 Interface de control de luces (4 canales) tipo Crestron Modelo DIN-1DIMU4 1 Botonera de control tipo Crestron Modelo C2N-CBD-E-W-S 1 Faceplate de botonera tipo Crestron Modelo CBD-FP-ASCENT-A/SLVR 1 Plate HDMI tipo Crestron Modelo FP-WP152-W 1 Switch PoE 5 puertos tipo Crestron Modelo CEN-SW-POE-5 1BYOD tipo Crestron Modelo AM-101 Display de control 7" tipo Crestron Modelo TSW-760-B-S 1 Soporte de mesa para display de control tipo Crestron Modelo TSW-760-TTK-B-S Se deberá incluir: instalación, puesta en marcha, programación de control, cableado, racks, soportes y otros materiales necesarios para la instalación. Preferentemente los oferentes deberán ser Partners de Crestron, y deberán aportar certificación en programación y Crestron Fusión. Los oferentes deberán ofrecer 5 años de garantía escrita en todos los equipos Crestron y asistencia pos venta. | UN | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Memoria descriptiva

Se requiere la provisión e instalación de tecnología audiovisual y de control para la Sala Consejo de la Sede Medrano.

Se solicita una configuración que cumpla con las siguientes premisas:

1.	Sala configurable y flexible. Debe ser posible remover la mesa y adaptar la configuración de la sala a diferentes usos.

2.	Debe permitir compartir presentaciones en pantalla de tamaño adecuado para una buena visualización desde toda la sala. Se requiere conectividad HDMI en pantalla y HDMI y VGA en cabina.

3.	Debe permitir reuniones de consejo con refuerzo de voz con modalidad presidente delegado. El presidente debe tener la capacidad de silenciar los micrófonos de los delegados.

4.	Grabación de las reuniones de consejo. Las reuniones deben poder ser grabadas y almacenadas

5.  Sistema de control que permita operar el equipamiento audiovisual cortinados y luces.

Programación por escenarios.

Sistema Presidente Delegado:

Sistema de conferencias tipo presidente delegado.

Deberá estar compuesto por una consola de control con capacidad para manejar hasta 50 micrófonos. Poseer  entrada de audio analógico.

El sistema estará compuesto por 24 micrófonos cuello de ganso con parlante integrado. Una unidad Presidente, contará con botón de prioridad.

El sistema deberá ser armado y desarmado fácilmente para las diferentes configuraciones de la sala.

Potencia:

Se deberá cotizar potencia tipo Crestron modelo AMP-2100 y 4 parlantes de techo con caja de resonancia  tipo AMP-2100 SAROS IC6T-W-T-EACH.

Proyector:

Se requieren proyectores tipo Nec M361W de 3600 ANSI Lúmenes, resolución WXGA (1280 x 800).

Pantalla:

Se requiere pantalla motorizada de 109” de diagonal (2.4 x 1.50 m).

Conectividad:

El operador deberá disponer de un plate de conectividad VGA + AUIDO y HDMI.

Cercano a la pantalla de proyección se instalará otro plate HDMI para presentar desde la mesa.

Administración de señales:

Las señales se deberán administrar con un switcher escalador  tipo

CRESTRON  HD-  MD400-C.

Compuesto por un transmisor y un receptor comunicados por un cable CAT 6.

El transmisor se utilizará en cabina y ofrecerá una entrada VGA y dos HDMI.

La entrada   VGA y una entrada HDMI se utilizarán en cabina y se enviará un cable   HDMI al plate cercano a la pantalla.

El receptor se ubicará junto con el proyector y ofrecerá una entrada HDMI más que será utilizado por un sistema inalámbrico de presentaciones

Control:

Requerimos un sistema de control inteligente con interface a botonera y panel táctil de control.

Desde la botonera se podrá encender y apagar el proyector, seleccionar la entrada activa, subir y bajar el volumen de audio y, de poseer interfaces de control, controlar de luces y cortinas, se podrá controlar el sistema de aire acondicionado desde un panel táctil a pared (en el caso de que sea posible).

Se deberá incluir:

-Instalación y puesta en marcha del equipamiento cotizado sistema llave en mano.

-cableado, equipamiento de conectividad y materiales necesarios para la correcta instalación de los equipos

Garantías:

Crestron, 5 años. Panel táctil, 90 días. Proyector 3 años. Equipamiento audio,1 año.

VISITA A OBRA  CONDICION EXCLUYENTE

A PARTIR DEL DÍA  30/07/2018 HASTA EL DIA 02/08/2018 DE 10:00 A 17:00.

PREVIA COORDINACION AL TEL 4867-7500 INTERNO 7711 CON LUCILA VIDAL