ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ASOCIADAS AL PROCEDIMIENTO

(Según ARTICULO Nº 37 Decreto  Nº 1030/16 PEN)

Estado: NUEVO/USADO/REACONDICIONADO

| RENG | Nº CATALOGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |

| SECRETARIA ADMINISTRATIVA |
| --- |
|  | 296 | 06417 | 0020 | DIMM 2GB DDR 3 1333MHZ (MEMORIA PARA PC) | UN | 2 |
| SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES |
|  | 296 | 06417 | 0018 | Disco SSD 250 GB | UN | 4 |
|  | 293 | 01139 | 0093 | Transformadores de VoIP 220V A 5V; 1,2 A Positivo en Pin , compatible con teléfono YEALINK T2OP | UN | 20 |
|  | 293 | 01766 | 0001 | Canal de tensión 1U medida 5 bocas o más llave térmica 10A embutida dentro del módulo (no se aceptara por separado) color negro cable 3.00 mts | UN | 20 |
|  | 293 | 02287 | 0255 | Micro Converter Hdmi To Sdi - Blackmagic Design - Proservice | UN | 2 |
|  | 296 | 09532 | 0003 | Trípode para Video de cabeza fluida para vídeo Profesional | UN | 1 |
|  | 296 | 06553 | 0026 | RM-1BP Remoto para cámara HXR-NX3 (SONY) | UN | 1 |
|  | 296 | 07046 | 0007 | NP-F970 Batería Li-ion Sony original de 7,2v y 6600mAh; larga duración (aprox. 180 minutos) | UN | 2 |
|  | 293 | 04180 | 0030 | Bateria Recargable 9v 200 Mah Ni-mh Fulltotal | UN | 8 |
|  | 296 | 01642 | 0786 | Cargador De Baterías 9 V Pilas Aa Y Aaa 220 V+ Garantia | UN | 2 |
|  | 296 | 01576 | 0027 | Mouses Genius Xscroll 120 | UN | 100 |
|  | 296 | 01583 | 0001 | Teclados Genius KB-125 | UN | 50 |
|  | 292 | 00273 | 0001 | Cinta rotuladora Modelo TZe-231 12mm laminado blanco | UN | 10 |
|  | 296 | 06417 | 0018 | Discos de 1 tb | UN | 40 |
|  | 296 | 06417 | 0020 | Memorias ddr2 800 de 2gb 10 | UN | 20 |
|  | 296 | 06795 | 0020 | DDR3 1600 8 GB | UN | 6 |
| SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA |
|  | 292 | 09597 | 0007 | Pendrive 64 GB | UN | 5 |
| SECRETARIA DE PLANEAMIENTO Y GESTION DE PROCESOS |
|  | 296 | 01583 | 0001 | Mouse color negro modelo Genius | UN | 5 |
|  | 296 | 02877 | 0010 | Cable VGA | UN | 15 |
|  | 296 | 01583 | 0001 | Teclado color negro modelo Genius | UN | 3 |
|  | 296 | 01576 | 0001 | Mouse inalámbrico negro modelo Genius | UN | 2 |
|  | 292 | 09597 | 0002 | Pendrives 8 gb | UN | 3 |
| DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN SISTEMAS DE LA INFORMACION |
|  | 296 | 06417 | 0020 | Memoria DDR3 1333 Mhz Kingston KVR1333D3N9/8G CL9@1.5V | UN | 10 |
|  | 296 | 06417 | 0018 | Disco de estado sólido (SSD) SATA3 de 21⁄2" Corsair Force LE 480GB 530/560MB/s | UN | 4 |
|  | 296 | 01583 | 0001 | Teclado (USB) | UN | 20 |
|  | 296 | 01576 | 0023 | Mouse (USB) | UN | 20 |
| DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
|  | 296 | 09006 | 0034 | Placa de desarrollo intel Edison | UN | 10 |
| SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA |
|  | 292 | 09597 | 0005 | Pendrive 128 Gb | UN | 6 |
|  | 296 | 08527 | 0001 | KIT INALAM TECL MOUSE– LOGITECH MK235 | UN | 4 |
|  | 296 | 00401 | 2041 | TONER HP 83A ALTERNATIVO NUEVO PRO M125 M127F M201 M225 | UN | 2 |
|  | 296 | 00401 | 1316 | Tóner negro HP laser 1005 MFP | UN | 2 |
|  | 296 | 00401 | 1487 | Tóner para impresora Samsung ml2165w - Negro | UN | 2 |
|  | 296 | 00401 | 1563 | Tóner para impresora HP Laser Jet 85 A -Negro | UN | 3 |
|  | 292 | 09597 | 0004 | Pendrive tipo 16GB marca Kingston | UN | 10 |
| SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES |
|  | 293 | 04797 | 0048 | Patchcords AMP Cat6 6ft color negro | UN | 30 |
|  | 293 | 04797 | 0038 | Patchcords AMP Cat6 7ft color negro | UN | 36 |
|  | 293 | 04797 | 0048 | Patchcords AMP Cat6 8ft color negro | UN | 30 |
|  | 293 | 04797 | 0039 | Patchcords AMP Cat6 10ft color negro | UN | 30 |
| SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN DE PROCESOS |
|  | 299 | 08119 | 0022 | PUNTERO LÁSER PARA PRESENTACIONES | UN | 1 |
| SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES |
|  | 296 | 02060 | 0005 | LAN-017: Switch Ethernet de Borde Administrable CARACTERÍSTICAS GENERALES • Switch concentrador para conmutación de tramas Ethernet, que incluye servicios de red de capa 2. • Deberá incluir los accesorios necesarios para montar en racks estándar de 19”. • Compatibilidad mínima: Ethernet IEEE 802.3, Fast Ethernet IEEE 802.3u, Gigabit Ethernet en cobre (IEEE 802.3ab), Gigabit Ethernet en fibra (IEEE 802.3z) y 10 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ae). • Cada unidad deberá ser entregada con 1 (uno) juego de manuales de configuración de hardware y software. Estos manuales podrán ser entregados en formato papel o mediante medios de almacenamiento digitales. • Los equipos deberán ser alimentados de 220 V - 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas, sin necesidad de requerir un transformador adicional. CONECTIVIDAD • Tipo y cantidad mínima de ports de entrada/concentración: • Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT autosensing (RJ45): 48 • En caso de que el acceso a la interfaz física de cualquiera de los puertos sea implementada mediante transceptores enchufables, los mismos deberán ser del tipo SFP. • Todos los puertos de cobre 10/100/1000BaseT deberán soportar la característica Auto-MDIX, es decir el conector deberá ajustar automáticamente su funcionamiento sin importar si se enchufa un cable directo o uno cruzado. • Para modo full dúplex los puertos deberán soportar control de flujo mediante IEEE 802.3X. • Todos los puertos en cobre (RJ45) deberán incluir la característica PoE (Power Over Ethernet) IEEE 802.3af con por lo menos 15,4 W por boca. • La funcionalidad PoE para los puertos de cobre (RJ45) deberá ser concurrente, es decir, el equipo deberá ser capaz de alimentar la totalidad de los puertos solicitados de manera simultánea, aun cuando para cumplir con este requerimiento se deba agregar fuentes de alimentación adicionales o de mayor potencia. RENDIMIENTO • Soporte de al menos 4000 address MAC de red por stack de switches. • Deberá tener una capacidad de conmutación de paquetes (Layer 2) no inferior a la suma de los anchos de banda de todos los puertos solicitados, considerando que los mismos están funcionando en modo full-dúplex. Para los cálculos se considerará que cada puerto Gigabit Ethernet requiere un ancho de banda de 2 Gbps. FUNCIONALIDADES DE CAPA 2 • Capacidad de soportar definición de dominios de broadcast VLANs (Virtual LANs) en cualquier puerto según IEEE 802.1 p/Q o por reglas de asignación por port y address MAC. • El número de Virtual LANs a soportar deberá ser igual o superior a 512. • Soporte de IEEE802.1ad QinQ (transporte de VLANs locales sobre VLANs externas). • Soporte de Spanning Tree Protocol según IEEE 802.1D y Rapid Spanning Tree Protocol según IEEE 802.1w. • Soporte de Multiple Spanning Tree Protocol según IEEE 802.1s para mejorar la eficiencia de convergencia en entornos VLAN. MANEJO DE QoS (Calidad de Servicio): • Deberá poseer al menos 4 colas de priorización de tráfico por puerto, y al menos una de las colas deberá tener prioridad absoluta en la conmutación de su tráfico por sobre todas las demás, esto es, mientras esta cola tenga tráfico en espera, no podrá procesarse ninguna otra cola. • Permitirá el manejo de políticas de QoS con criterios asignables sobre layer 2. • Deberá soportar IEEE 802.1p/Q para clasificación y priorización de tráfico, IP ToS y DiffServ. SEGURIDAD DE ACCESO • Soporte de autenticación IEEE 802.1x • Soporte de autenticación múltiple (multi-host) IEEE 802.1x • Soporte de administración encriptada mediante SNMPv3, SSL o SSH. • Manejo de Listas de Control de Acceso (ACL) sobre layer 2 a 3 (mínimo). ADMINISTRACIÓN • Agente SNMP según RFC 1157 que permita monitorear el estado y el tráfico del dispositivo en forma remota desde entorno Windows / X Windows. Soporte de MIB II según RFC 1213. • Se deberán proveer en un medio extraíble todos los bloques de información de management (MIBs) necesarios. • Capacidad de soportar al menos 4 grupos de RMON. • Almacenamiento de sistema operativo y configuración en memoria Flash reescribible. Capacidad de actualización por medio de protocolo FTP según RFC 959 ó TFTP según RFC 1350 (cliente y servidor). El sistema deberá permitir actualizaciones de software en línea sin necesidad de interrumpir su funcionamiento. • Servicio de configuración por medio de consola remota Telnet según RFCs 854/855 sobre transporte TCP/IP según RFCs 793/791. | UN | 10 |
|  | 299 | 08119 | 0022 | PRESENTADOR DE DIAPOSITIVAS | UN | 1 |
|  | 296 | 02060 | 0036 | SWITCH DE FIBERCHANNEL DE 24 PUERTOS DE 8 GBPS CARACTERÍSTICAS GENERALES • SWITCH SAN FIBERCHANNEL. • 16 PUERTOS ACTIVOS DE PUERTOS DE 8GBPS CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 24 PUERTOS. • CADA PUERTO DEBE SOPORTAR CONEXIONES DE 8GBPS O 4GBPS. • 1 AÑO DE GARANTÍA. • ADMINISTRACIÓN WEB O POR CLI. • MANEJO AVANZADO DE ZONAS SAN. • TAMAÑO: 1U DE RACK. • 16 CABLES DE 10 METROS LC/LC OM3. | UN | 1 |
|  | 296 | 02060 | 0031 | ATEM TELEVISION STUDIO, SWITCHER DE VIDEO - PROSERVICE | UN | 1 |
|  | 296 | 02060 | 0031 | ATEN VS481A VIDEO SWITCH CONMUTADOR DE 4 PUERTOS HDMI 4K | UN | 2 |
|  | 296 | 01642 | 0821 | SENNHEISER EW-112P G3 MIC CORBATERO INALAMBRICO P/CAMARA | UN | 2 |
|  | 296 | 02060 | 0004 | ACESS POINT WIFI Marca: Unifi Modelo: UAP-AC-PRO | UN | 10 |
| SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA |
|  | 293 | 02287 | 0199 | DONGLE USB - CC2530 ZIGBEE USB CARACTERÍSTICAS GENERALES • DONGLE USB - CC2530 ZIGBEE USB | UN | 2 |
|  | 293 | 02287 | 0199 | ADAPTADOR USB WIFI MINI N150MBPS ANTENA POTENCIA CARACTERÍSTICAS GENERALES • ADAPTADOR USB WIFI MINI N150MBPS ANTENA POTENCIA | UN | 1 |
|  | 296 | 06417 | 0018 | DISCO RÍGIDO INALÁMBRICO KINGSTON – CAPACIDAD 16 GB CARACTERÍSTICAS GENERALES • DISCO RÍGIDO INALÁMBRICO KINGSTON – CAPACIDAD 16 GB | UN | 1 |
| DIRECCION ADMINISTRATIVA: SEDE CAMPUS |
|  | 299 | 08119 | 0022 | PUNTERO LASER PARA PRESENTACIONES | UN | 4 |
| DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN SISTEMAS DE LA INFORMACION |
|  | 296 | 02060 | 0005 | SWITCH GIGABIT HP 1920-48G 48 PORTS/4 SFP | UN | 2 |
| SUBSECRETARIA DE POSGRADO Y VINCULO CON LA INVESTIGACION |
|  | 296 | 01376 | 0035 | SOPORTE PARA MONITOR LED LCD HASTA 24 PULGADAS CARACTERÍSTICAS GENERALES • SOPORTE PARA MONITOR LED LCD HASTA 24 PULGADAS | UN | 1 |
| DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL |
|  | 296 | 00401 | 1888 | Toner Negro para TA-4550ci Modelo TK-8507K | UN | 1 |
|  | 296 | 00401 | 1890 | Toner Cyan para TA-4550ci Modelo TK-8507C | UN | 1 |
|  | 296 | 00401 | 1889 | Toner Magenta para TA-4550ci Modelo TK-8507M | UN | 1 |
|  | 296 | 00401 | 1891 | Toner Amarillo para TA-4550ci Modelo TK-8507Y | UN | 1 |