APERTURA 02/12 a las 15hs

| ITEM | CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5,00 | Multímetro Tester digital tipo UNI-T UT51 / 55 o similar equivalente |  |  |
| 2 | 1,00 | Encoder Absoluto de eje hueco Entrada de Movimiento: - Eje hueco de diametro 6 a 10 mm Conexionado eléctrico: - Cable mayado radial o exial - Conector de 7 a 12 Pines. Montaje Mecánico: - Brida Clamp - Con placa u oreja - resorte (spring plate) como soporte de torque Protección: - IP 65 (EN 60529) Resolución: - 1000 y 1200 PPR - Velocidad máxima de operación 3500 RPM. Temperatura de Operación: -30º a +95º C Protocolos de Comunicación: -SSI, PROFIBUS, DEVICENET, PROFIBUS DP - ETHERNET IP, MODBUS TCP IP, CANOPEN Alimentación / Salida de señal: -Máxima frecuencia 200 KHz. Alimentación: 5 VDC. 10-30 VDC. máx. 70 mA. Circuito de salida: ABN, ABN inv. Accesorios: Cable de conección en largo mínimo = 2m. Fuente de Alimentación / Acondicionador de señal DC con salida analógica +- 10 VCC; +- 5 VCC. |  |  |
| 3 | 2,00 | Multímetro con conexión a PC, usb 2.0 o mayor tipo UNI-T UT- 70B O SIMILAR EQUIVALENTE |  |  |
| 4 | 1,00 | Lupa 3X con Luz fria con brazo extensible con tapa a leds. |  |  |
| 5 | 2,00 | Encoders 3600 ppv - ABZ/A/B/Z 5-24 vcc, line driver, de eje hueco diámetro 8mm, cuerpo diámetro 40mm, IP50, con cable de 1 m. |  |  |
| 6 | 2,00 | Morsa de mesa multipropósito con fijación por vacío, o similar, con disposición de giro 360° inclinación 90°. Con mandíbulas metálicas abiertas a 2", con posibilidad de mandíbulas de goma (opcional). Liviana. |  |  |
| 7 | 1,00 | Multímetro de 6 dígitos y medio tipo GW Instek - modelo GDM-8261A o similar equivalente |  |  |
| 8 | 1,00 | Medidor de LCR de 20 Hz a 200 Khz tipo TONGHUI - modelo TH2832 o similar equivalente |  |  |
| 9 | 1,00 | Multímetro Tester digital tipo UNI-T UT 151 o similar equivalente |  |  |

Importe Total :

Son Pesos :

NOTA: Totalizar únicamente en la última hoja cuando sean más de una.

_______________          _________________

Sello                                    Firma