| República Argentina |  | Universidad Tecnológica Nacional |
| --- | --- | --- |
| Ministerio de Educación y Deporte |  | Facultad Regional Resistencia |
|  | French 414 Resistencia – Chaco Tel:03762-4432928 Correo: vgauna@frre.utn.edu.ar |

RESISTENCIA, 15 de noviembre de 2017

Expediente Nº 20.976/2.017

Contratación Directa  Nº  25/2.017

Fecha de Apertura: 30 de noviembre de 2017  Hora : 19:00.

Hoja  N° 1

Señores:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud/s a los efectos de solicitarle quieran tener a bien, se sirvan cotizarnos lo que a continuación se detalla, se deja aclarado que la Facultad realiza sus actos licitarios en base a lo establecido en los decretos 1030/16 y 1023/01, como sus reglamentaciones en vigencia.

| ITEM | CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,00 | Estufa de Estirilización y secado digital con circulación de aire x 80L. Marca Numax, modelo DGH-9070A Características: Interior de acero inoxidable con borde sanitario. Controlador de temperatura por microprocesador PID con protección por sobretemperatuta, display digital, timer de 1 a 9999 min que asegura un control preciso y real de la temperatura. Sistema de circulación de aire caliente, que asegura una uniforme distribución de la temperatura de la cámara. Rango de temperatura: ambiente a 250ºC. Estabilidad de temperatura: +/- 1ºC. Control de temperatura: 0,1ºC. Capacidad: 80 litros Dimensiones internas: 450x400x450 mm. Dimensiones externas: 740x618x630mm. Estantes por cámara: 2 Alimentación: 220V/50 Hz Potencia: 1500 Watts Largo: 0,81cm Ancho: 0,69 cm Profundidad: 0,84 cm |  |  |

Importe Total :

Son Pesos :

CONDICIONES DE PAGO: Contado Contra Entrega 5 Días

MANTENIMIENTO DE OFERTA: 30 Días

PLAZO DE ENTREGA: 30 Días

LUGAR DE ENTREGA: French 414 Resistencia – Chaco, Flete y Seguro a Cargo del Proveedor.

C.U.I.T. Nro: 30-54667116-6  IVA EXENTO

NOTA: Totalizar únicamente en la última hoja cuando sean más de una.

_______________          _________________

Sello                                FIRMA