Despiece del módulo de hidroponia

Estructura de módulo de hidroponia

Vista lateral

Vista de frente

Uniones estructurales

Nota:

- Caño estructural de 30 x 60 mm y espesor de 1,2 mm.

- Los soportes de los caños tienen que estar desnivelados, de un lado 0,46 m de la base, del otro lado 5 cm más elevados (no se alcanza a ver en este croquis), 0,96 de la base, de igual manera el caño superior.

- Los soportes para el caño pueden ser de canaleta de desagüe o  rectos, pero que soporten 50 kg de peso cada uno.

- Colocar un caño central que refuerce la estructura.

- Colocar ruedas a la base para poder desplazarlo.

- Para verduras tipo acelga, realizar estructura de cuatro caños por lados, o sea agregar dos caños más equidistantes entre si.

- Para tomates realizar estructuras tal cual se observa en el croquis.

# Text boxes

Caño estructural de 30 x 60 mm y espesor de 1,2 mm que aguante peso

Agregar caño estructural de 30 x 60 mm y espesor de 1,2 mm

Pendiente de 5 cm entre ambos soportes para que le dé caída al caño, soporte puede ser de canaleta o caño recto que aguante peso