Cielorraso, pintura interior y zócalos- LAMyEN

El proyecto consiste en la colocación del cielorraso suspendido en el hall de ingreso y la posterior terminación con pintura y zócalos de madera de los cerramientos interiores del laboratorio LAMyEN, ubicado en el predio CONICET de la ciudad de Santa Fe (Colectora Ruta Nacional Nº 168 km 0).

Imagen: Plano de ubicación del laboratorio LAMyEN dentro del predio CONICET

Especificaciones técnicas

Descripción de  tareas:

En todas las tareas que se mencionarán a continuación se deben proveer los materiales necesarios, disponer de las herramientas a utilizar y la mano de obra necesaria para su realización.

En todas las actividades que generen residuos y / o desperdicios como así también restos de materiales de demoliciones, los mismos deberán ser retirados diariamente a los efectos de mantener limpio el sector de obra como así también los sectores aledaños a la misma.

- Cielorraso

Se colocará cielorraso suspendido, tipo: modulado de 60[cm] por 60[cm] con placas de roca de yeso, de las mismas características que el cielorraso de la planta alta en el sector “Hall ingreso” de la planta baja del edificio, de la manera se indica en la planta de modulación.

La altura del cielorraso será la misma que la de las bandejas portacables existentes, generando un único plano. Es importante destacar que los bordes del cielorraso adyacentes a cada bandeja no deben estar en contacto con las mismas, sino que deberá dejarse una separación de dos a tres centímetros.

En la planta de modulación se indican con cruces verdes los módulos correspondientes a artefactos de iluminación, los cuáles deben dejarse libres.

La estructura a utilizar deberá ser de aluminio con velas rígidas. Se deberá tener sumo cuidado en no dañar los cerramientos de placa de roca de yeso y chapa sándwich con la fijación de los perfiles perimetrales, no se permitirá utilizar tornillos de más de 40mm de largo en el cerramiento de chapa.

El plano del cielorraso deberá ser perfectamente plano, horizontal y sin alabeos.

- Zócalos

Se deben colocar zócalos a los cerramientos interiores a excepción de la zona de baños en planta baja, los cuales ya se encuentran colocados. Se incluye como “cerramientos interiores” a revestimientos del cerramiento principal metálico con placas de roca de yeso. En la planimetría adjunta se pueden diferenciar los cerramientos a tratar.

Los zócalos a utilizar deben ser de madera de pino o eucalipto (una única especie para todos los zócalos) perfectamente estacionada y cepillada, sin nudos ni defectos con una altura de 2” a 3”y un espesor de aproximadamente ½”. El material provisto debe encontrarse en condiciones aptas (sin alabeos, defectos, nudos y/o resequedad).

Se colocarán de manera tal de que una vez fijados se encuentren perfectamente aplomados y nivelados, con una unión con el piso uniforme y sin presencia de luces entre el zócalo y el piso o zócalo y placa de roca de yeso. Los encuentros en aristas vivas o entrantes serán resueltos mediante encuentros perfectamente ingeletados, cualquiera sea el ángulo de intersección, eliminándose la rebarba y/o desfasaje por medio de pulido.

La fijación se realizará mediante tornillos negros autorroscantes de cabeza fresada, de 60mm de largo, colocados cada 50cm y con un mínimo de dos por tramo, tomados al paramento con tarugos para yeso de 6mm de diámetro.

Además, se deben colocar zócalos sobre los cerramientos metálicos correspondientes a: “Espacio cámaras climáticas”, “Depósito”, “Kitchen/comedor” y “Laboratorio de metrología”; cumpliéndose los mismos requisitos mencionados para los cerramientos de placa de roca de yeso. La única excepción se da en las fijaciones, las cuales deberán realizarse con tornillos negros autorroscantes de cabeza fresada, de 40mm de largo, directamente sobre la chapa. Es importante destacar que el zócalo debe rodear las columnas metálicas que estén en contacto con el cerramiento.

Finalizada la fijación se terminarán con 3 manos de barniz poliuretánico (tonalidad o transparencia y brillo a definir por la Inspección de obra), siendo la primera diluida hasta un 50% para realizar la impregnación y las otras dos con mínima o nula dilución. Se deberán respetar las condiciones estipuladas por el fabricante del barniz de limpieza previa de la superficie, dilución y tiempos de secado. No se admitirán manchas de barniz en los cerramientos ni en el piso, quedando a cargo del contratista la correcta limpieza en caso de que ocurra.

- Pintura

Se deben pintar todos los cerramientos interiores a excepción de los de la zona de baños en planta baja, los cuales ya se encuentran terminados. Se incluye como “cerramientos interiores” a revestimientos del cerramiento principal metálico con placas de roca de yeso. En la planimetría adjunta se pueden diferenciar los cerramientos a tratar.

El material a utilizar será pintura látex interior de color a definir por la Inspección de Obra marca ALBA, SHERWIN WILLIAMS o de calidad equivalente o superior, debiéndose llevar a la obra en sus envases originales y cerrados. La Inspección de Obra podrá en cualquier momento, exigir comprobación de la procedencia de los materiales a emplear. No se admitirá empleo de pintura preparada en obra.

Es importante destacar que deben pintarse únicamente los cerramientos de placa de roca de yeso, evitando manchar o pintar los elementos estructurales que se encuentran en coincidencia con los muros (ya sean vigas o columnas, los cuales poseen color negro) y los elementos de la instalación eléctrica (conductos, cablecanales, bandejas, bocas, etc.). De la misma manera, deben evitarse manchar o pintar el piso, zócalo o cielorraso adyacentes. Si sucede en algún caso, cualquiera sea el elemento comprometido, el contratista deberá hacerse cargo de restaurar el estado original del elemento. La única excepción a lo mencionado es el cerramiento de doble altura, donde se deberá pintar la estructura de entrepiso.

Cada tarea se considerará realizada para todos los cerramientos a la vez para simplificar la lectura, pero al momento de la ejecución se deberá acordar con la Inspección de Obra en que sectores se dividirá el trabajo, respetando en cada sector el proceso a mencionar.

Preparación de la superficie:

En primer instancia se deben preparar las superficies reparando zonas dañadas si las hubiere y cubriendo las juntas placa-estructura existentes en el muro de doble altura con enduido plástico. Luego se realizará un lijado de la masilla de unión, eventuales reparaciones y tapado de juntas (una vez seco el enduido) con especial cuidado de no dañar las placas de roca de yeso ni la pintura de los elementos estructurales. Con estas acciones se debe lograr que la superficie de los muros sea prolija y lisa, con ausencia de relieves, fisuras o hundimientos.

Previo a la aplicación de la primera mano, se limpiarán las superficies quedando libres de grasas, óxidos y partículas de polvo. Por otro lado deberán cubrirse con cinta para enmascarar los zócalos, aberturas, perfiles estructurales y cielorraso para evitar el contacto con pintura y será retirada sin ocasionar daño alguno en el momento que se crea más oportuno.

Aplicación:

Una vez correctamente limpia y seca la superficie a pintar se aplicará una primera mano diluida en más de un 20% hasta un máximo del 50% para realizar una correcta impregnación, el porcentaje de dilución corresponderá a lo recomendado por el fabricante del material. Se deberá dejar secar el tiempo estipulado por el fabricante.

Sobre la mano de impregnación se aplicarán dos manos más, dejando secar la segunda mano el tiempo estipulado por el fabricante, con dilución mínima o nula según recomiende el fabricante para la metodología de aplicación. Al finalizarse el secado de la tercera mano la superficie deberá tener un acabado perfecto, no admitiéndose señales de pinceladas, adherencias extrañas o defectos de otra naturaleza.

Cómputo de tareas

| Ítem | Tarea | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Cielorraso | Provisión y colocación de cielorraso suspendido en hall ingreso | m2 | 36.50 |
| Zócalos | Provisión, colocación y barnizado de zócalos - PB | m | 82.94 |
| Zócalos | Provisión, colocación y barnizado de zócalos - PA | m | 90.05 |
| Zócalos | Provisión, colocación y barnizado de zócalos sobre chapa | m | 45.64 |
| Pintura | Provisión y aplicación de pintura en cerramientos interiores - PB | m2 | 281.38 |
| Pintura | Provisión y aplicación de pintura en cerramientos interiores - PA | m2 | 269.61 |

Presupuesto de tareas

Debe constatarse el estado de la obra para un correcto presupuesto de las tareas y debe adjuntarse un listado de materiales a proveer.

| Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo unitario | Costo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cielorraso | m2 | 36.50 | $ | $ |
| 2 | Zócalos | m | 218.63 | $ | $ |
| 3 | Pintura | m2 | 550.99 | $ | $ |
| Total | $ |

Anexo planimetría