SANTA FE, 28 de julio de 2017

Señor gerente comercial:

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de solicitarle cotización del material cuyo detalle se explica al pie de la presente.

Se recuerda que este Organismo realiza sus actos licitarios sobre la base de lo establecido por el decreto delegado 1023/01 y sus modificaciones y por el Reglamento de las Contrataciones del Estado Decreto 1030/2016.

Deberá presentar la constancia de inscripción en el SiPro, Certificado Fiscal para contratar emitido por AFIP (si correspondiera: ver inciso 6º del pliego de clausulas particulares) una Declaración Jurada de no existencia de deuda impositiva y de no tener juicios con el estado nacional y una garantía de oferta del 5% del total ofertado (si correspondiera: ver inciso 8º del pliego de clausulas particulares).

La totalidad de la oferta, así como también las constancias, certificados y declaraciones juradas, se deberá presentar obligatoriamente en original y duplicado, respetando el orden numérico correlativo de los ítems.

# EXPTE. 09/2017 - C.D. 09/2017–“MAQUINAS Y HERRAMIENTAS”

FECHA DE APERTURA: 14/08/2017 -  HORA: 15:00

LUGAR DE ENTREGA DE PROPUESTAS: LAVAISSE 610 – SANTA FE – Departamento de Compras – hasta la fecha y hora de apertura-.

Plazo de entrega: 30 días

Mantenimiento de oferta: 60 días

Forma de pago: 30 días

| Reng. | Cant. | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1,00 | 438-00201-0084-PID 4001 (Reutemann) // Torno paralelo - 0.75HP.- 550W.- Volteo: S/ Bancada: 230mm.- S/ carro: 127mm.- Dist.entre centros: 750mm.- Husillo: Perforac.20mm.- Cono: Morse: 3.- 6 veloc.: 100-1800 rpm.- Pasos de rosca c/ caja Norton: 27 P. Pulg. (8-56 TPI) - 11 p. Metr. (.5-3.0mm).- |
| 2 | 1,00 | 438-09808-0026-Dpto.Industrial (GIMEF) // Torsionadora de hierros con mordazas de acero templado, y dos palancas de fuerza (63cm). Capacidad: hierros cuadrados hasta 16mm / Planchuelas hasta 6,35 x 32mm. Largo máximo de zona torsionada: 1,20m.- Equipo sugerido: Torsionadora Faber, o similar. |
| 3 | 1,00 | 438-00121-0073-PID 3506 (Gonzalez) // Amoladora angular de 4,5´´ (115mm). Velocidad aprox.11.000rpm. 1200W, tipo Dewalt DWE4212, o similar. |
| 4 | 1,00 | 438-00201-0073-PID 4051 (Alzugaray) // Minitorno. Potencia 175w. Tensión 110 o 220V. Velocidad 5000 a 35000 rpm. Equipo sugerido: Dremel Modelo 4000, o similar. |
| 5 | 1,00 | 439-07482-0016-PID 3506 (Gonzalez) // Mezclador batidor de pintura o masilla eléctrico, 1200W. Diámetro herramienta mezcla (aprox.): 140mm.- Longitud barra mezcla (aprox.): 575mm.- Equipo sugerido: NEO MX 814, o similar. |
| 6 | 1,00 | 438-05986-0017-PID 4379 (Defagot) // Pistola de calor. Motor de 2000W, con ajuste de calor variable. Temperatura: 50-450ºC /90-600ºC. 220Vca, tipo Black andDecker HG2000K o similar |
| 7 | 1,00 | 438-02917-0009-PID 4396 (Saus) // Rotomartillo. Capacidad en madera: 32mm / en acero: 13mm / en concreto: 24mm.- 780W.- Velocidad aprox.: 0-1100 rpm.- Encastre SDS, tipo Makita HR2470 SDS Plus Taladro Percutor, o similar. |
| 8 | 1,00 | 438-00111-0027- PID 4464 (Avendaño) // Taladro a batería atornillador inalámbrico con accesorios.- Velocidad 0-400 // 0-1500 rpm.- Voltaje 12V, tipo Dewalt o similar. |
| 9 | 1,00 | 438-00121-0083-PID 4464 (Avendaño) // Amoladora angular. 230mm (9´´ diám.).- Velocidad: 6600rpm.- Potencia: 2200W, tipo Milwaukee o similar. |
| 10 | 1,00 | 431-01665-0288-PID 4464 (Avendaño) // Bomba centrífuga de 3/4 HP periférica (sumergible).- Caudal (aprox.): 10.000 L/H.- Altura manométrica (aprox.): 6Mt. Equipo sugerido: Gamma, o similar. |

Los presupuestos en original y duplicado podrán ser entrega-dos hasta el 14 de agosto de 2017, hasta las 15:00 horas, en el Departamento de Compras – UTN FRSF – 2º piso Torre Administrativa – Lavaisse 610 – Santa Fe.

Sin otro particular saludo a usted atentamente.

Dirección de Administración