SANTA FE, 05 de Julio de 2019

Señor gerente comercial:

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de solicitarle cotización del material cuyo detalle se explica al pie de la presente.

Se recuerda que este Organismo realiza sus actos licitarios sobre la base de lo establecido por el decreto delegado 1023/01 y sus modificaciones y por el Reglamento de las Contrataciones del Estado Decreto 1030/2016.

Deberá presentar la constancia de inscripción en el nuevo portal COMPRAR.AR (si se encontraba inscripto en www.argentinacompra.gov.ar, deberá realizar una nueva inscripción en Comprar.ar), una Declaración Jurada de no existencia de deuda impositiva y de no tener juicios con el estado nacional y una garantía de oferta del 5% del total ofertado (si correspondiera: ver inciso 8º del pliego de clausulas particulares).

No obstante el pedido de declaración jurada de no existencia de deuda impositiva, por disposición de la Resolución General de AFIP Nº 4164, se implementa la obligatoriedad por parte del Departamento de Compras de efectuar el chequeo, online, del estado de deuda de todos los proveedores (cualquiera sea el monto de la oferta presentada).

La totalidad de la oferta, así como también las constancias, certificados y declaraciones juradas, se deberá presentar obligatoriamente en original y duplicado, respetando el orden numérico correlativo de los ítems.

# EXPTE. 09/2019 - C.D. 09/2019–“APARATOS E INSTRUMENTOS PARA CIESE”

FECHA DE APERTURA: 25/07/2019 -  HORA: 16:00

LUGAR DE ENTREGA DE PROPUESTAS: LAVAISSE 610 – SANTA FE – Departamento de Compras – hasta la fecha y hora de apertura-.

Plazo de entrega: 30 días

Mantenimiento de oferta: 60 días

Forma de pago: El pago se realizará CON CHEQUE a 30 días fecha de factura.

| Reng | Cant. | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1,00 | 433-03958-0356/CIESE /ANALIZADOR TRIFÁSICO DE CALIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA.- Clase A según IEC 61000-4-30.- Apto para campañas de medición de gran duración en entornos industriales. - Apto para mediciones monofásicas y trifásicas, con análisis detallado de perturbaciones relacionadas a calidad de potencia.- 4 canales de tensión: 0 a600 Vrms o superior (CAT III / 1000 V); 4 canales de corriente con posibilidad de selección de sondas de corriente.- Incluir 4 pinzas de corriente AC, flexibles,de hasta 3000 A, con rangos de 30/300/3000 A, preferentemente sin alimentación externa.- Incluir las pinzas de tensión, fuentes y demás accesorios requeridos para sufuncionamiento y conexión en entornos industriales.- Capacidad de medición al menos de las siguientes variables por canal: tensión, corriente, potencia (activa, reactiva, aparente), factor de potencia (real y desplazamiento), frecuencia, desbalances, flicker, armónicos e inter armónicos (hasta por lo menos el armónico 50), energía (activa y reactiva; generada y consumida). Posibilidad para registrar parámetros con diferentes periodos de integración (1 segundo o superior).- Captura y registro detallado de eventos transitorios en el suministro eléctrico: huecos de tensión, micro-cortes, interrupciones, sobretensiones transitorias. Registro de transitorios. Capacidad para captura instantánea de la forma de onda de corriente y tensión durante los transitorios registrados.- Frecuencia de muestreo de transitorios igual o superior a 256 muestras/ciclo.- Posibilidad de captura de forma de onda y diagrama fasorial durante el uso como multímetro del equipo.- Autonomía mínima de 4hs sin alimentación de red. Baterías recargables y preferentemente recambiables por el usuario.- Incluir valija o estuche apto para su transporte seguro.- Cumplimiento de normas (excluyente): IEC/EN 61000-4-30: Clase A, IEC/EN 61000-4-7, IEC/EN 61000-4-15, EN 50160.- Cumplimiento de normas (no excluyente): IEEE 1448, IEEE 1459, IEEE 1159, IEC/EN 61557-12.- Características del software para uso y análisis de los datosmedidos: Capacidad para descarga, visualización y análisis detallado de los datos registrados, así como para la creación de reportes.Análisisdetallado de los transitorios registrados, con posibilidad de visualización de huecos de tensión y perturbaciones en la forma de onda de cada canal (selectivo), tanto en tensión como en corriente. - Equipos sugeridos: Dranetz Power Guia 440S, METREL MI 2892 Power Master, Dranetz HDPQ Guide SP, Fluke 435 Serie II, o similar. |
| 2 | 1,00 | 439-02317-0017/ CIESE /Pinza amperométrica de corriente AC-DC 40/300 A, apta para uso y registro de corrientes DC en un analizador de calidad de energía marca METREL modelo MI 2892 Power Master |

Los presupuestos en original y duplicado podrán ser entregados hasta el 25 de julio de 2019, hasta las 16:00 horas, en el Departamento de Compras – UTN FRSF – 2º piso Torre Administrativa – Lavaisse 610 – Santa Fe.

Sin otro particular saludo a usted atentamente.

Dirección de Administración