PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

1. GENERALIDADES

Localización:

La obra está ubicada en calle Lavaise 610 de la ciudad de Santa Fe

Alcances del Pliego

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares tiene como finalidad dar el lineamiento de las

especificaciones de aplicación para la construcción y/o tareas que integren las obras a realizarse

motivo de la presente licitación. El detalle de los artículos del presente Pliego de Especificaciones

Técnicas Particulares de aplicación en esta obra es indicativo y, durante el proceso de Licitación, el

articulado de aplicación podrá ser ampliado, corregido y/o modificado según las consultas que se

realicen.

Queda por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la

lectura e interpretación del mismo, a los efectos de la presentación de la oferta y la posterior

ejecución de la obra, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de adicionales por omisión

y/o divergencia de interpretación.

Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a

la realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, supervisión y/o

aprobación que deba requerir a la para su correcta ejecución.

Calidad de la Obra y Concepto de Obra completa

La ejecución de la obra responderá estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a cuyo

efecto el Adjudicatario deberá cumplir lo expresado y la intención de lo establecido en la

documentación presente.

Los trabajos se realizarán de modo de obtener una obra prolija, eficiente y correctamente ejecutada

tanto en conjunto como en detalle de acuerdo a las más estrictas reglas del arte. Para ello, el

Adjudicatario adoptará todas las medidas necesarias para la calidad y adecuación de la mano de obra,

los materiales, los equipos, las herramientas, los procedimientos y/o disposiciones constructivas que

se requieran y sean los más apropiados para esas finalidades.

El trabajo comprende todas las tareas necesarias para la ejecución completa de la obra, tal cual queda

definida en los pliegos, planos, planillas y listado de tareas.

El Contratista proveerá todo lo necesario (materiales, mano de obra, equipos, herramientas, etc.) para

que los trabajos objeto de este concurso queden totalmente terminados conforme a su fin, en

perfectas condiciones de funcionamiento, de acuerdo a las normas técnicas vigentes y las reglas del

buen arte, aunque en las presentes especificaciones se haya omitido indicar trabajos o elementos

necesarios para ello. Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material,

equipo o dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento

de las obligaciones del Adjudicatario, debe considerarse incluido en los precios unitarios que integran

el referido presupuesto.

Se respetarán totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que aunque no

mencionada fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.

Obras Comprendidas en la Documentación

Son las que se detallan en el presente Pliego de Condiciones Particulares, por las cuales la Empresa

Contratista tomará a su cargo la provisión de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra

provisión o trabajo complementario que directa o indirectamente resulte necesario para la ejecución

de los mismos con arreglo a su fin, en correspondencia con los rubros que componen en el presente

Pliego.

Procedimientos y Cumplimientos

Se remite a la interpretación de los documentos citados para aclaración de dudas y/o insuficiencias de

las especificaciones, que pudieran originarse en la aplicación de la documentación técnica, de

proyectos o las normas de ejecución propiamente dichas.

Conocimiento de la Obra

Se considera que en su visita al lugar de la obra, el oferente ha podido conocer el estado en que se

encuentra el edificio por lo que por su oferta incluye todas las restauraciones y reparaciones

necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la documentación de la

presente licitación.

El Contratista deberá tomar las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento del

estado en que pueden encontrarse las instalaciones. Este conocimiento de la obra es fundamental

dado que en base al mismo se deberá ejecutar el presupuesto, constando por escrito, tanto las

cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en cada caso, valiéndose de los elementos (planos,

memorias, etc.) más apropiados a cada efecto.

Organización de la Obra

El Contratista deberá presentar un detalle tentativo de organización antes de iniciar la obra, para cada

uno de los emprendimientos, teniendo en cuenta las características del medio, las circunstancias,

tiempos de operatividad, condiciones de transitabilidad del público, seguridad de obra, etc.,

verificando con la visita e inspección y la documentación técnica que se le suministra.

El Contratista tomará las medidas necesarias para obtener el resultado exigido, ello implica que se

debe contar además con un equipo técnico, con material adecuado y eficaz y con recursos humanos

capacitados y experimentados.

Interpretación de la documentación técnica

Los errores que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación y no

hubiesen merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del contratista, no serán

motivo de reconocimiento adicional alguno ni circunstancial liberatoria de sus responsabilidades.

Si el Contratista creyera advertir errores en la documentación técnica que recibe durante la ejecución

de los trabajos, tiene la obligación de señalarlo a la Inspección de Obra en el acto, para su corrección.

De no hacerlo así se hará responsable de sus consecuencias (adicionales, seguridad, plazo de obra,

variación de costo, reconstrucción, etc.)

Responsabilidad del Contratista

Ampliando lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, será responsabilidad del

Contratista estudiar todos los aspectos y factores que influyen en la ejecución de los trabajos, así

como también toda la documentación referida a ella, que integra esta licitación. El Contratista asume

por lo tanto plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni

disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni

efectuar reclamos extra contractuales de ninguna especie.

El Contratista será responsable de los daños y perjuicios ocasionados en los predios vecinos y

propiedades, provocados por el desarrollo de su actividad.

Inspección a talleres del Contratista.

La Empresa facilitará el acceso y la inspección de sus talleres u otras áreas de trabajo como así del

lugar donde se realice el acopio de los materiales, verificación de la calidad de los mismos, estado de

los trabajos, etc., cada vez que le sea solicitado por la Inspección de Obra.

Acceso de Materiales

Será obligación del Contratista mantener en condiciones de transitabilidad las circulaciones, ya sean

de acceso o internos de la obra en las distintas zonas de trabajo. El ingreso y acopio de materiales será

organizado de tal forma de mantener el orden y protección de los mismos.

Los andamios, escaleras, puentes de servicio, instalaciones provisorias y demás dispositivos de esta

índole necesarios para la ejecución de las obras, se montarán en las condiciones reglamentarias y de

seguridad correspondientes.

Todos estos elementos serán provistos por el Contratista ya sea para las obras ejecutadas por él en

forma directa como para aquellas en las que le corresponde la prestación de ayuda de gremios.

Replanteo

El replanteo lo efectuará la Empresa y será verificado por la Inspección de Obra, antes de dar

comienzo a los trabajos y dentro de los cinco ( 5 ) días de firmada el Acta de Inicio. La demora en la

ejecución del mismo o su inexistencia, y cualquier trabajo mal ubicado por errores de aquél,

cualquiera sea su origen, será corregido, si es posible; en caso contrario, demolido y reconstruido

cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra, todo ello por cuenta de la Empresa.

Proyecto definitivo

Toda la documentación del presente pliego tiene el carácter de anteproyecto. Es obligación del

Contratista la elaboración del proyecto definitivo. Deberá realizar el proyecto y cálculo definitivo de

estructuras, instalaciones sanitarias, instalación eléctrica, instalación de gas y de los sistemas de aire

acondicionado.

Antes de la iniciación de cada parte de la obra, deberá preparar los planos de detalle que la Inspección

de Obra considere necesarios para ejecutar las tareas. Recién comenzará los trabajos cuando dichos

planos hayan sido aprobados por la Inspección de Obra.

Normas y Reglamentos

Independientemente de las normas y reglamentos indicados en la documentación licitatoria, regirán

para esta obra, como mínimo, la totalidad de normas y reglamentos de aplicación en la República

Argentina. En caso de discrepancia, se aplicará la más estricta.

Muestras

Será obligación del Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos que

se deban incorporar a la obra para su aprobación por parte de la Inspección de Obra. Dicha

presentación se regirá por lo indicado en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y de

Especificaciones Técnicas, y deberá acompañarse de la presente planilla que se entregará por

triplicado.

La Inspección de Obra podrá disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de las

muestras de materiales y elementos incorporados a las obras ante los organismos estatales o

privados, estando los gastos que demanden los mismos a cargo exclusivo del Contratista.

Los materiales que el Contratista emplee en la ejecución de los trabajos serán de la calidad, tipo y

dimensiones estipuladas en este capítulo, en otros articulados y en los planos y planillas. En todos los

casos en que esté indicado en las especificaciones técnicas, los materiales deberán responder a las

normas IRAM o ser de calidad aprobada por las Reparticiones Oficiales competentes.

Se deja constancia que la utilización de materiales diversos a los indicados en estas especificaciones, o

que presenten signos de deterioro o indebido envejecimiento, dará derecho a la Inspección a solicitar

su inmediato retiro a costa del Contratista, aún cuando se encuentren incorporados a la misma.

No será causal de reemplazo de los materiales propuestos la demora del proveedor en la entrega.

DESCRIPCIONES POR ITEMS DE OBRA

1 – Trabajos Generales

1.1. Cartel de obra

Se colocará en lugar a designar por la inspección, un cartel de obra con el diseño y datos aportados

por dicha inspección, de un tamaño de 1,50 x 3,00 metros. El cartel se realizará en chapa de hierro

galvanizado BWG Nº 25, adherida mediante remaches rápidos a un bastidor formado por tubos

estructurales de hierro de 25 mm x 25 mm x 1.6 mm, formando una cuadricula de 100 cm x 50 cm,

estos tubos deberán estar perfectamente pintado con 2 manos de convertidor de oxido de acuerdo a

las consideraciones del PETG en cuando a pinturas sobre estructuras metálicas. Sobre la chapa se

pintará el fondo y las leyendas con pintura sintética de acuerdo a lo pedido por la inspección. El cartel

de chapa de se fijará a la fachada u otro lugar que indique la inspección de obra, de tal forma que se

asegure el correcto sostén del mismo. La estructura de soporte deberá tener las dimensiones y

escuadría que verifiquen el equilibrio estable del mismo. Previa consulta y aprobación de la inspección

podrán ser admitidos otros materiales para la ejecución del cartel de obra

Forma de medición, certificación y pago: se medirá por global; se certificará y abonará en forma

porcentual respecto al total computado, luego de su ejecución; considerándose incluidos en el precio

cotizado todos los equipos, andamios, mano de obra, material y todo otro elemento necesario para la

realización del ítem, según la descripción.

1.2. Remociones y retiros

Este ítem comprende los retiros de:

· Puerta doble de chapa existente sobre el extremo Norte del local, s/ planimetría.

· Puerta doble de chapa existente sobre el extremo Sur del local, s/ planimetría.

· Reja doble de chapa existente sobre el extremo Sur del local, s/ planimetría.

· Ventanas tipo banderola ubicada sobre el extremo Norte del local, s/ planimetría

· Remoción de la membrana existente sobre escalera y sobre la parte más elevada donde se

localizarán la oficina 2 y el paso hacia el aula.

· Picado de los revoques de las paredes de los extremos Norte y Sur, s/ planimetría, a los

efectos de su posterior ejecución a nuevos.

Para estos casos se aplicarán los cuidados propios de las demoliciones y los posteriores retiros de

material de demolición.

Para el caso de las aberturas, rejas u otros elementos considerables de valor a juicio de la inspección,

los mismos quedarán en poder de la facultad, el resto de los sobrantes de demoliciones deberán ser

retirados del sector de obras

Para el caso de la membrana se procederá a la remoción de la totalidad de la misma adherida a la losa.

Estas tareas se realizarán procurando dañar lo menos posible la superficie de adherencia.

Luego de removidas las membranas, se limpiarán todas las superficies tanto las que dan al exterior

como las que den al interior, mediante cepillado intenso o arenado, a fin de remover todas las partes

sueltas, dejando la superficie en condiciones aceptables para la realización de las restantes tareas.

Forma de medición, certificación y pago: se medirá por monto global; se certificará y abonará en

forma porcentual respecto al total computado, luego de su ejecución; considerándose incluidos en el

precio cotizado todos los equipos, andamios, mano de obra, material y todo otro elemento necesario

para la realización del ítem, según la descripción

1.3. Limpieza periódica de obra

La obra se mantendrá durante todo su desarrollo, limpia y ordenada, utilizando los elementos y

materiales que correspondan para el mantenimiento diario de la misma. Una vez finalizada la obra se

procederá a la limpieza profunda de la misma a los efectos de la entrega de los locales en condiciones

de funcionamiento.

Forma de medición, certificación y pago: se medirá por monto global; se certificará y abonará en

forma porcentual respecto al total computado, luego de su ejecución; considerándose incluidos en el

precio cotizado todos los equipos, andamios, mano de obra, material y todo otro elemento necesario

para la realización del ítem, según la descripción

2 – Mampostería y tabiquería

2.1. De Paneles MCMC

Comprende este ítem la ejecución de la totalidad de los muros de los locales a construir, es decir los

destinados a las Oficinas 1 y 2, el Aula y los pasos correspondientes.

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista realizará el replanteo de todos los muros a ejecutar, el

cual se pondrá a consideración de la Inspección, que estará facultada a la introducción de cualquier

cambio que considere necesario a fin de mejorar cualidades estructurales y/o estéticas de la

construcción.

El elemento a utilizar para la ejecución de los muros de cerramiento consiste en un panel de MCMC

(Material Compuesto de Madera Cemento) de 0,40 m x 0,90 m x 0,10 m.

Estos paneles serán colocados en obra con los elementos de soporte correspondientes tanto para

materializar las trabas como los dinteles. Los bloques serán asentados utilizando pre-mezcla adhesiva,

con una junta máxima entre bloques de 5 mm.

Modelo del bloque de

MADERA CEMENTO

El Contratista estará obligado a realizar a su costa y cargo aquellos trabajos que hacen a la correcta

ejecución y terminación de las obras de albañilería, aunque los mismos no hayan sido específicamente

indicados en la documentación correspondiente, como ser: anclajes, reparaciones que dieran lugar a

las instalaciones complementarias, amurado de accesorios, etc., todos ellos ejecutados de acuerdo a

las reglas del arte, y sometidos a juicio de la Inspección para su aprobación.

La Inspección se reserva el derecho de ordenar la demolición y reconstrucción de todos aquellos

paños de mampostería que, a su criterio, no cumplan con las especificaciones antes mencionadas,

debiendo el Contratista asumir todos los costos que dicha tarea insuma.

Forma de medición, certificación y pago: se medirá por m2; se certificará y abonará en forma

porcentual respecto al total computado, luego de su ejecución; considerándose incluidos en el precio

cotizado todos los equipos, mano de obra, material y todo otro elemento necesario para la realización

del ítem, según la descripción.

2.2. Tabiques de placas de roca-yeso en tapa de acceso

De acuerdo a la planimetría se deberá realizar en el extremo Sur-Oeste del local denominado Oficina

1, un tabique con tapa de inspección a los efectos de recubrir y tener posterior acceso a una serie de

cañerías existentes. Este tabique se materializará con placa placas de roca yeso de 12.5mm de espesor

y con su correspondiente estructura resistente de perfilería galvanizada. Tanto placas como perfilería

serán de marcas reconocidas en el mercado (Durlock ó Kanuff) y su colocación o montaje serán de

acuerdo a las recomendaciones de los fabricantes. En ningún caso se admitirán resoluciones técnicas

por fuera de las recomendaciones de los fabricantes. De acuerdo a la planimetría deberá

materializarse a lo largo de todo el frente vertical que mira hacia el Norte, una placa atornillada de

MDF Fibrofacil de Masisa, Trupan de Alto Parana o Tableros Guillermina de Ferrum, a los efectos de

poder una boca de inspección hacia las cañería existentes.

Forma de medición, certificación y pago: se medirá por metro cuadrado; se certificará y abonará en

forma porcentual respecto al total computado, luego de su ejecución; considerándose incluidos en el

precio cotizado todos los equipos, andamios, mano de obra, material y todo otro elemento necesario

para la realización del ítem, según la descripción anterior.

3 - Revoques

3.1. Revoque interior Completo (G+F)

En lugares donde haya paramentos correspondientes a tabiquería tipo “Durlock” “Knauff” o

equivalente, se alcanzará el acabado liso y uniforme propio del sistema utilizado; para obtener los

resultados esperados en cuanto a superficies finales proyectadas, se observarán las técnicas previstas

por el fabricante; las indicaciones de los planos y detalles; todo a satisfacción de la Supervisión de

Obra. Sobre los muros que se ha realizado el picado de los revoques existentes se deberá

posteriormente realizar el revoque de los mismos d de acuerdo a la siguiente terminación: G+F, es

decir revoque grueso más fino, según:

- Jaharro o grueso constituido por una capa de mortero reforzado de cemento – cal - arena, dosaje

1/4:1: 5; con un espesor mínimo de 0,8 cm. y máximo de 2 cm.-

- Enlucido o capa de terminación de aproximadamente 0,5cm. de espesor, constituido con un mortero

de cemento – cal – arena seleccionada con dosaje 1/2:1:4.-

En casos que se indiquen, este enlucido podrá reemplazarse por uno similar de yeso. Si en los detalles

no se indica otra cosa, el plomo del revestimiento quedará al ras con el del revoque contiguo.-

Forma de medición, certificación y pago: se medirá por metro cuadrado; se certificará y abonará en

forma porcentual respecto al total computado, luego de su ejecución; considerándose incluidos en el

precio cotizado todos los equipos, andamios, mano de obra, material y todo otro elemento necesario

para la realización del ítem, según la descripción anterior.

4 – Carpetas

4.1 – Carpeta de cemento –arena

Sobre la superficie de los locales destinados a Oficina 2 y Paso, y la escalera existente, una vez retirada

la membrana existente se materializará una carpeta de nivelación que se ejecutará en la totalidad de

la superficie indicada en los planos. Se procederá a la ejecución de las carpetas en la forma siguiente:

Previo a la construcción de la carpeta, se verificarán los niveles correspondientes, y se preparará la

superficie del contrapiso adecuadamente, cuidando que no queden restos de basura, materiales o

sustancias que inhiban la correcta vinculación de ambos elementos. Entre la ejecución del contrapiso y

la carpeta no deberá transcurrir un período mayor de 5 (cinco) días. Superado este plazo, el

Contratista deberá emplear puente de adherencia previo a la ejecución de la carpeta.

Se considerará incluido en el precio cotizado todos los equipos, andamios, mano de obra, material y

todo otro elemento necesario para la realización del ítem, según indicaciones de la Inspección.

Forma de medición, certificación y pago: se medirá por metro cuadrado y abonará en forma

porcentual respecto al total computado, luego de su ejecución; considerándose incluidos en el precio

cotizado todos los equipos, andamios, mano de obra, material y todo otro elemento necesario para la

realización del ítem, según la descripción

5 - Cielorrasos

5.1 – Cielorraso de placas de yeso con estructura metálica independiente

Todos los cielorrasos (aula, oficinas y pasos) deberán realizarse mediante el sistema de placas de yeso

sobre perfilería cincada. Según las características del mismo, deberán emplearse montantes y soleras

adecuadas a la tipología empleada. Las placas de yeso para cielorraso serán de las marcas Durlock o

similares, de 12,5[mm] de espesor.

El montaje de los cielorrasos deberán ser al momento que la inspección lo indique y posterior a las

instalaciones que se encuentran por encima del mismo (instalaciones eléctricas, de iluminación,

sistema de extracción de aire, etc.). Las terminaciones de los mismos serán con pintura al latex para

cielorrasos de acuerdo a las especificaciones técnicas de la aplicación de la misma.

Las placas deberán cumplimentar con los ensayos pertinentes, impacto sobre probeta vertical (Normal

IRAM 11.596) y resistencia al impacto de la bola de acero (Norma IRAM 11.596)

Los elementos estructurales estarán conformados por montantes y parantes de chapa galvanizada Nº

24, compuesto por dos alas de distinta longitud, 30 mm y 35 mm y uno por alma de longitud variable:

34 mm, 53 mm, 69 mm ó 99 mm, los mismos presentan perforaciones en el alma para el paso de

cañerías.

Los elementos de terminación están compuesto por masillas formuladas en base a polímeros de alta

calidad permitiendo realizar terminaciones en tabiques, cielorrasos y revestimientos para su posterior

pintado, etc. Los adhesivos serán en base a polvo a base de yeso y resinas plásticas. En las uniones

entre placas deberán colocarse cinta de papel que consiste en una banda de papel celulósico fibrado

de alta resistencia a la tensión de 50 mm de ancho, premarcada al centro.

Forma de medición, certificación y pago: se medirá por metros cuadrados; se certificará y abonará en

forma porcentual respecto al total computado, luego de su ejecución; considerándose incluidos en el

precio cotizado todos los equipos, andamios, mano de obra, material y todo otro elemento necesario

para la realización del ítem, según la descripción anterior.-

6 – Aberturas (provisión y colocación)

Generalidades:

Materiales:

Perfiles de Aluminio: todos los perfiles deben ser de calidad certificada, de la línea herrero pesada, de

La aleación y el tratamiento térmico del perfil sin ningún recubrimiento deben garantizar una dureza

mínima de 8 hwb (webster)

Juntas y Sellados: se debe contar con juntas de dilatación en los cerramientos para poder absorber los

movimientos provocados por la acción del viento (presión y/o succión) y los esfuerzos de la estructura

ya sean propios, por diferencia térmica o por vibración. Ninguna junta a sellar debe ser inferior a 3

mm. La obturación de juntas debe efectuarse con sellador hidrófugo de excelente adherencia,

resistente a la intemperie, con una garantía de vida útil no inferior a los 20 años y certificado por el

INTI o las normas ISO. También deberán sellarse todos los encuentros entre perfiles cortados tanto en

inglete como a 90 con sellador hidrófugo de iguales características que las ya enunciadas.

Burletes: se deben emplear burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma y

dimensiones según el uso estipulado en los manuales de la carpintería entregados por la empresa

elegida. La calidad de los mismos deberá responder a lo especificado en las normas IRAM.

Felpas de hermeticidad: las utilizadas deben ser de base tejida de polipropileno rígido con felpa de

filamentos de polipropileno siliconados.

Herrajes, accesorios y accionamientos: sólo podrán permitirse aquellos especificados en los manuales

de carpintería de la empresa elegida. El costo de todos estos elementos se incluye en el costo final de

cada abertura. No deben tomarse como adicionales.

Terminaciones superficiales:

Pintura: los perfiles de aluminio deben tener un recubrimiento de pintura realizado por la empresa

fabricante, que cumpla con los procesos de aplicación y calidad. Los perfiles pintados tienen que

cumplir con todas las exigencias de las Normas IRAM. En caso de pintura polvo se admite un espesor

de capa mínimo de 40 u (micrones). La dirección de obra debe efectuar los controles del cumplimiento

de calidad por muestreo.

Inspecciones y controles:

Control en el taller: la empresa de carpintería debe controlar periódicamente la calidad de los trabajos

que se le encomiendan. La dirección de Obra, si lo estima conveniente, puede hacer inspecciones en el

taller, sin previo aviso, para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se

ejecutan de acuerdo a lo contratado. Antes de enviar los elementos a la obra, podrá solicitar la

inspección de éstos en el taller.

Control en obra: cualquier deficiencia detectada en la obra de un elemento terminado puede ser

devuelto al taller para su rectificación aunque éste haya sido inspeccionado y aceptado en el taller. El

control puede extenderse hasta la puesta en obra de los elementos, su funcionamiento, sellados y

amure. Si funcionan correctamente se puede proceder a firmar el final de obra de las aberturas.

Ensayos: en caso de considerarlo necesario la Dirección de Obra podrá exigir a la empresa de

carpintería el ensayo de una muestra de carpintería. El mismo debe efectuarse en el Instituto Nacional

de Tecnología Industrial (INTI) conforme a las pautas y normas de ensayo establecidas en las Normas

IRAM 11507, 11573, 11590, 11591, 11592, 11593.

Protecciones:

En todos los casos, las carpinterías deben tener una protección aplicada por la empresa de carpintería

para evitar posibles deterioros durante su traslado y permanencia en obra.

Limpieza y ajuste:

La empresa de carpintería tiene que efectuar la limpieza y los ajustes finales de cada abertura al

finalizar la obra.

6.1. Puerta de una hoja de abrir (0.80x2.05)m, aluminio. (P1)

Hoja/s:

Puerta de 1 (una) hoja de abrir de aluminio pesado linea herrero vidriadas. Paño inferior perfiles

tubulares, paño superior de vidrio.

Cantos doble contacto.

Marco:

Aluminio pesado linea herrero

Herrajes

3 pomelas de aluminio por hoja.

Manila de aluminio con cerradura embutida tipo travex.

Vidrios

Vidrio laminado 3+3, translucido.

Forma de medición, certificación y pago: se medirá por unidad; se certificará y abonará en forma

individual, luego de su ejecución; considerándose incluidos en el precio cotizado todos los equipos,

andamios, mano de obra, material y todo otro elemento necesario para la realización del ítem.

6.2. Puerta de dos hojas de abrir (1.60x2.05)m, aluminio. (P2)

Hoja/s:

Puerta de 1 (una) hoja de abrir de aluminio pesado linea herrero vidriadas. Paño inferior perfiles

tubulares, paño superior de vidrio.

Cantos doble contacto.

Marco:

Aluminio pesado linea herrero

Herrajes

3 pomelas de aluminio por hoja.

Manila de aluminio con cerradura embutida tipo travex.

Vidrios

Vidrio laminado 3+3, translucido.

Forma de medición, certificación y pago: se medirá por unidad; se certificará y abonará en forma

individual, luego de su ejecución; considerándose incluidos en el precio cotizado todos los equipos,

andamios, mano de obra, material y todo otro elemento necesario para la realización del ítem.

7 - Instalación eléctrica

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

La alimentación del sector de la obra constará de cuatro tableros seccionales: Tablero seccional

principal del sector, ubicado en el palier del segundo piso. Desde éste se alimentará los tableros

seccionales de las dos oficinas, el laboratorio informático y la iluminación del palier y pasillos. Los

tableros seccionales se alimentarán mediante cañerías ubicadas dentro del cielorraso de placas

desmontable. En cada sala las cañerías también se llevarán dentro del cielorraso, desde el tablero

seccional hasta los centros para luminarias. La bajadas a tomas en pared se colocarán dentro de los

divisorios de Durlock. Sobre el cielorraso las cañerías deberán ubicarse a una altura que no interfiera

para el retiro de los artefactos de iluminación en caso de ser necesario realizar trabajos de

mantenimiento. Sobre la pared oeste del sector, a una altura de aproximadamente 0,40 m del piso se

colocará un cablecanal se servicios de PVC, de 100 x50 mm, con tres divisorios longitudinales en su

interior. Vinculará el sector Rack de datos, oficinas y laboratorio. En esta etapa en el cablecanal se

alojarán únicamente los tomas corriente (dobles). Es de especial consideración la puesta a tierra de los

tomas, la cual se realizará con un conductor troncal de 4 mm2. La totalidad de los artefactos serán

con tecnología LED, para embutir en cielorraso.

7.1 – Alimentación desde tablero general en p. B. Hasta ts en hall 2º piso

La energía eléctrica se alimentará desde el tablero general en Planta Baja, ubicado en el ingreso al

sector “D”. En el mismo se instalará y conectará a las barras un interruptor automático de 4x63 A (15

KA), Schneider Electric ó equivalente, y un interruptor Diferencial de 4x63 A, 300mA, SELECTIVO.

Desde allí se llevará un conductor tipo subterráneo de 4x16 mm2, y un conductor para puesta a tierra

de16 mm2 hasta el tablero del sector en el segundo piso (TS 2P). El conductor de tierra se conectará a

la barra existente en el tablero General en P.B. Los conductores se alojarán en la bandeja portacable

existente, hasta el primer piso, y desde allí hasta el segundo piso por el exterior, dentro de un caño

camisa de PVC engrampado a la pared, finalizando en el tablero del sector en palier. Detalles

constructivos a definir en obra.

7.2 - Provisión e instalación de tablero hall 2° piso

Llevará un Seccionador mando Frontal rotativo de 4x63 A, apto para candado de seguridad, tipo

Schneider Electric Compact INS. ó equivalente, tres indicadores luminosos led para riel DIN (Baw) ó

equivalente, color verde, un descargador de sobretensión PF20 20 KA, con su correspondiente

interruptor de protección, tipo Schneider Electric ó equivalente, un interruptor de 2x16 A con un

interruptor difrerencial para alimentar la iluminación del área de paso, y tres interruptores para

alimentar los tableros seccionales. Se dejará 40% de espacio de reserva. El gabinete será metálico, tipo

Genrod ó equivalente. Ver planos. Llevará en su interior una barra de cobre de 3x20 mm, con orificios

roscados para la conexión de los conductores de puesta a tierra.

7.3 - Provisión e instalación de tablero seccional oficina 1

Llevará un interruptor diferencial de 2x40 A 30 mA Si, un indicador luminoso led para riel DIN color

Verde, y dos interruptores de 2x10 A para alimentación a circuitos, y un interruptor de 2x16 A para

alimentación al equipo de Aire Acondicionado. Se dejará 40% de espacio de reserva. El Gabinete será

de PVC estanco Genrod ó equivalente. Ver planos.

Llevará en su interior una barra de cobre de 5x10x100 mm, con orificios roscados para la conexión de

los conductores de puesta a tierra, tipo ELENT. Los interruptores automáticos termomagnéticos e

interruptor diferencial serán Schneider Electric K60. ó equivalente.

7.4 - Provisión e instalación de tablero seccional aula

Llevará un interruptor diferencial de 4x63 A Si, tres indicadores luminosos led para riel DIN (Baw) color

verde, dos interruptores de 4x20 A para alimentación equipos de aire acondicionado, y cuatro

interruptores de 2x16 A para alimentación a circuitos. Se dejará 40% de espacio de reserva. Gabinete

de PVC estanco Genrod ó equivalente. Ver planos. Llevará en su interior una barra de cobre de

5x10x100 mm, con orificios roscados para la conexión de los conductores de puesta a tierra, tipo

ELENT. Los interruptores automáticos termomagnéticos e interruptor diferencial serán Schneider

Electric K60. ó equivalente.

7.5 – Provisión e instalación de tablero seccional paso

Llevará un interruptor diferencial de 2x40 A 30 mA Si, un indicador luminoso led para riel DIN color

Verde, y dos interruptores de 2x10 A para alimentación a circuitos, y un interruptor de 2x16 A para

alimentación al equipo de Aire Acondicionado. Se dejará 40% de espacio de reserva. El Gabinete será

de PVC estanco Genrod ó equivalente. Ver planos. Llevará en su interior una barra de cobre de

5x10x100mm, con orificios roscados para la conexión de los conductores de puesta a tierra, tipo

ELENT. Los interruptores automáticos termomagnéticos e interruptor diferencial serán Schneider

Electric K60. ó equivalente.

7.6 – Provisión e instalación de tablero seccional oficina 2

Llevará un interruptor diferencial de 2x40 A 30 mA Si, un indicador luminoso led para riel DIN color

Verde, y dos interruptores de 2x10 A para alimentación a circuitos, y un interruptor de 2x16 A para

alimentación al equipo de Aire Acondicionado. Se dejará 40% de espacio de reserva. El Gabinete será

de PVC estanco Genrod ó equivalente. Ver planos. Llevará en su interior una barra de cobre de

5x10x100 mm, con orificios roscados para la conexión de los conductores de puesta a tierra, tipo

ELENT. Los interruptores automáticos termomagnéticos e interruptor diferencial serán Schneider

Electric K60. ó equivalente.

7.7 – Instalación de cajas y cañerías

La ubicación de centros, tomas, y cajas para llaves es orientativa, ubicación definitiva en obra. Las

cajas para centros y tomas serán metálicas, y las cañerías de PVC conformable en frío, tipo

Homeplast. Las cajas con tomas y fichas para tomas trifásicos de alimentación a equipos de aire

acondicionado trifásicos ( AA) serán tetrapolares, de 16 A, tipo Steck eurodin de 3P+N+T. El cablecanal

será de PVC ignífugo de 100 x 50 mm, con tres divisorios continuos en su interior. En extremos y

curvas llevará los accesorios correspondientes. Tipo Zoloda ó equivalente. En el cablecanal los tomas

serán dobles y estarán alojados en los soportes al efecto. mEn Hall las cajas y cañerías serán de PVC, y

estarán en cielorraso, y parte a la vista, amuradas en la losa del techo y paredes. Todas las cañerías se

vincularán al cablecanal en pared. El cablecanal de 100x50 tendrá el origen en el Rack de datos, y

finalizará en la Oficina Nº 2, después de pasar por la oficina 1 y Aula, de manera tal que todos los

locales puedan vincularse a la red de datos.

7.8 – Cableado y alimentación de bocas y tomas

Las llaves y tomas serán tipo Teclastar ó equivalente. Los módulos de tomas serán de tres patas perno

chato 10 A normalizados (no combi). Se conectarán rígidamente a los conductores correspondientes.

Los colores de los conductores serán: Neutro: Celeste, Fases: negro, rojo, marrón, Tierra (PE): verde

amarillo. La sección mínima de los conductores de circuitos será de 1 x 2,5 mm2, los retornos de

iluminación de 1,5 mm2, y el cable de puesta a tierra de 1x2,5 mm2 verde – amarillo. Otras secciones

según la carga a alimentar ó lo indicado en planos. Los conductores serán ignífugos, no propagadores

de llama, de baja emisión de humos opacos y gases tóxicos (LSHO). Tipo prysmian Afumex ó

equivalente.

7.9 - Instalación de artefactos de iluminación led de 60x60 cm

La cantidad y tipo de luminarias está indicada en planos. La iluminación del Aula se realizará con

artefactos de iluminación LED para embutir, de 60 x 60, tipo Lucciola ALTHERII, modelo ALT060 60w,

6000ºK, con marco de empotrar para disminución de encandilamiento. La iluminación general y de

oficinas se realizará con artefactos de iluminación LED para embutir, de 60 x 60 cm, 50w, luz fría

6000ºK, tipo Lucciola PAL050, ó equivalente, marco color blanco artefactos de iluminación se

vincularán a la instalación mediante cable TPR con fichas macho y hembra de 2x10+T. Deberán estar

conectados al conductor de tierra.

7.10 - Instalación de artefactos de iluminación led de 30x30 cm

La iluminación general del Hall de acceso en el 2º piso se realizará con artefactos de iluminación LED

para embutir, de 30 x 30 cm, 25w, luz fría 6000ºK, tipo Lucciola, ó equivalente, marco color blanco. Los

artefactos de iluminación se vincularán a la instalación mediante cable TPR con fichas macho y hembra

de 2x10+T. Deberán estar conectados al conductor de tierra.

7.11 - Instalación de artefactos de iluminación de emergencia

Los artefactos de iluminación de emergencia serán tipo autónomo, 220v, de 40 LED, autonomía

mínima 10 horas, tipo GamaTech ó equivalente. La cantidad y ubicación de luminarias está indicada en

planos. Estarán conectadas al circuito de iluminación del sector donde se encuentran instaladas.

7.12 – Alimentación desde tablero hall 2º piso hasta ts de oficinas, aula y paso

Llevará un interruptor diferencial de 2x40 A 30 mA Si, un indicador luminoso led para riel DIN color

Verde, y dos interruptores de 2x10 A para alimentación a circuitos, y un interruptor de 2x16 A para

alimentación al equipo de Aire Acondicionado. Se dejará 40% de espacio de reserva. El Gabinete será

de PVC estanco Genrod ó equivalente. Ver planos. Llevará en su interior una barra de cobre de

5x10x100 mm, con orificios roscados para la conexión de los conductores de puesta a tierra, tipo

ELENT. Los interruptores automáticos termomagnéticos e interruptor diferencial serán Schneider

Electric K60. ó equivalente. La alimentación a los Tableros Seccionales se llevará mediante cañerías de

PVC dentro de cielorrasos. Ver Planos. NORMAS: Los materiales deberán cumplir con las respectivas

normas del Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM). La instalación responderá a

las reglamentaciones y normas de la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA), y de la Comisión

Electrotécnica Internacional (IEC).

NORMAS DE CÁLCULO

Cálculo de cañerías, circuitos, sección de conductores y tableros. Normativa utilizada:

· Reglamentación para la ejecución de instalaciones Eléctricas en inmuebles, de la Asociación

Electrotécnica Argentina (AEA) 90364. Parte 7. Sección 771 – viviendas, oficinas y locales.

· Reglamentación para la ejecución de instalaciones Eléctricas en inmuebles, de la Asociación

Electrotécnica Argentina (AEA) 90364. Parte 7. Sección 718 – Lugares y locales de Pública

concurrencia.

DOCUMENTACION:

Antes de iniciar los trabajos deberá presentar un proyecto ejecutivo de la instalación, con planos en

escala 1:50, indicando el diámetro y recorrido definitivo de cañerías, ubicación de cajas de paso,

secciones de conductores, y marca y modelo de los materiales a emplear. Deberá complementar la

información complementaria que no estuviese indicada en planos. El proyecto deberá ser

consensuado con la Inspeccion, y sin su aprobación no podrá dar inicio a los trabajos. La

documentación de la instalación eléctrica deberá presentarse ante el colegio profesional

correspondiente.

8 - Varios

8.1. Nivelación piso Oficina 2

Dentro del local denominado Oficina 2, destinado a sala docente, se debe nivelar el tramo de escalera

que queda dentro del mismo. A tal fin se plantean de acuerdo a los planos específicos la colocación de

tres (3) parantes con perfiles normales UPN Nº 8, unidos horizontalmente por otro perfil UPN Nº 8.

Este conjunto forma un esquema de pórtico de tres patas donde apoyan cinco 85) caños estructurales

de 100x40x2mm. Este esquema estructural es la base-soporte de un tablero fenólico de 22mm de

espesor atornillado con tornillos autoperforantes. Estos tornillos deben estar colocado al ras de modo

tal que toda la superficie quede perfectamente para para recibir posteriormente el pegado del piso de

goma descrito en el rubro pisos.

Forma de medición, certificación y pago: se medirá por monto global; se certificará y abonará en

forma porcentual respecto al total computado, luego de su ejecución; considerándose incluidos en el

precio cotizado todos los equipos, andamios, mano de obra, material y todo otro elemento necesario

para la realización del ítem, según la descripción.

Anexo: Medidas de Higiene y Seguridad

1- TIPOS DE RIESGOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD A CONSIDERAR:

Las recomendaciones y procedimientos que se mencionen, acorde a los riesgos considerados,

serán válidos tanto para puestos fijos de trabajo tales como obradores, como así también, para los

restantes sectores de la obra desarrollada en el predio de la Facultad.

Por tal motivo, para aquellas tareas eventuales cuyas características presentan riesgos no

contemplados por el presente, el asesor externo en seguridad e higiene del trabajo, una vez informado

por el Contratista, evaluará los pasos a seguir, ya sea confeccionando nuevas ampliaciones o

impartiendo instrucciones escritas precisas para cada caso en particular. En todos los casos el

comitente y/o contratista deberá considerar este documento para realizar las tareas con empleados de

esta empresa.

Los niveles de seguridad en el predio de la comitente condicionan a la Contratista, lo que no le

permitirá modificar a su voluntad aquellas condiciones o actos inseguros que se pudieran generar por

parte de la primera y/o de otras empresas presentes.

1.a RIESGOS GENERALES

 Orden y limpieza,

 Iluminación

 Señalización y/o demarcación del área de trabajo

 Herramientas de mano y máquinas

 Protecciones colectivas

 Ruido

 Riesgo eléctrico (Instalaciones y Herramientas),

 Riesgo de Incendio,

 Accidentes In-Itínere,

 Condiciones Atmosféricas adversas,

1.b MEDIDAS DE SEGURIDAD GENERALES

Implementación de Orden y Limpieza en la Obra

Será obligatorio el mantenimiento y control del orden y limpieza en toda la obra. No se

acumularán escombros ni material de desecho en los lugares de trabajo más que los producidos

durante la jornada, debiendo retirarse y acopiarse en lugar destinado a tal efecto al menos una vez en

cada turno. Se deberá tener especial cuidado en mantener bien señalizadas y liberadas las salidas de

emergencia.

 Criterios Generales:

o El sistema de almacenamiento debe ser tal que permita una fácil limpieza.

o Los materiales, herramientas, desechos, etc., se dispondrán de modo que no obstruyan los

lugares de trabajo, de paso, puestos de extintores, salidas de evacuación.

o Deben eliminarse o protegerse todos aquellos elementos punzo-cortantes como hierros,

clavos, etc., a fin de evitar heridas y lesiones.

o Las herramientas deben mantenerse limpias, ubicadas en estantes, tableros, cajas, etc.,

y/o transportadas en obra mediante el cinturón porta-herramientas. Se deben cambiar las

que se encuentren averiadas.

o Debe evitarse todo derrame de aceites, combustibles, productos químicos, etc. En caso de

producirse, deberá limpiarse inmediatamente.

o Se colocaran cestos de basuras con carteles que indiquen la separación de residuos

(maderas, plásticos, papeles, aluminio, etc.) aportados y ubicados por la contratista

principal; quién además será la encargada de tomar contacto con la entidad que realiza la

disposición final de residuos.

 Sector de Trabajo:

o Previo al inicio de un trabajo se debe verificar que esté limpio y ordenado.

o Al trabajar en una máquina, estructura, instalación no se deben dejar repuestos,

herramientas, materiales por donde se debe caminar.

o Al culminar la actividad efectuar la limpieza del sector, retirando todo residuo que se haya

producido en la jornada.

Iluminación del Frente de Trabajo.

 Los trabajos se realizan en horario diurno.

 Para la mejora del nivel lumínico en los puestos de trabajo de la Contratista, se dispondrá la

iluminación portátil y/o de emergencia en caso de ser necesario.

 En el caso de tener que realizar tareas de noche y/o en horarios, días no previstos, se deberá

coordinar con los responsables. Asimismo, la contratista deberá proveer iluminación mediante

reflectores cuyo número, intensidad lumínica y ubicación será acorde a la superficie afectada a los

trabajos eventuales.

Señalización y Demarcación del Sector de Trabajo

En obra deberán colocarse carteles de advertencia, prohibiciones, obligaciones e informativos. La

contratista principal dispondrá entre otros de los siguientes:

 Señalización de obligatoriedad de uso de elementos de protección personal.

 Señalización de riesgos eléctricos.

 Señalización de servicios de incendios (ubicación y uso).

 Señalización de peligros varios, por ejemplo: atrapamientos de extremidades, cargas suspendidas,

zanja abierta, etc.

 Señalización de salidas de emergencia, vías de evacuación, puntos de reunión del personal

evacuado.

 Prohibición de Fumar

 Prohibición de ingreso de personas ajenas a la obra

 Obligatoriedad de circulación vehicular a paso de hombre.

Demarcación del Sector: Para realizar la demarcación de la zona de trabajo se podrán utilizar cintas de

peligro, conos, cadenas plásticas, vallas metálicas, mallas plásticas de colores contrastantes, etc.

Se aplicará este proceder para todos los casos en que haya cargas suspendidas, trabajos en varios

niveles (encofrado / desencofrado), movimiento de equipos, hormigonado, montajes y/o similares

condiciones de riesgo presentes en el lugar de trabajo.

Asimismo, se utilizaran alguno de estos elementos para demarcar las sendas peatonales y los caminos

de circulación vehicular en el frente de trabajo en el que se encuentre la Contratista.

Uso Seguro de Herramientas de Mano y Máquinas

 Herramientas de Mano:

o No usar nunca una herramienta para algo diferente para el fin que ha sido diseñada.

o Cuidarlas, limpiarlas con frecuencia, mantenerlas afiladas si son de corte, sin holguras, y

con los mangos en condiciones adecuadas de seguridad.

o Colocar cada herramienta en su sitio (tablero, cinturón porta-herramientas, caja portátil,

etc.). No lanzar herramientas por el aire. Entregar en mano a quien la solicita.

o Nunca llevar herramientas en los bolsillos, sobre todo si son cortantes o punzantes.

o Comprobar que las herramientas eléctricas llevan el símbolo (doble aislamiento). No abrir

las herramientas eléctricas porque perderán su protección.

o Utilizar las protecciones personales adecuadas a la herramienta que se esté utilizando

(guantes, gafas, etc.). Utilizar una caja adecuada o un cinturón portaherramientas cuando

haya que trasladarse a otros sitios.

o Señalizar, vallar, restringir acceso cuando el trabajo es de riesgo (por ejemplo:

mantenimiento eléctrico, trabajo en altura, trabajo en espacio confinado, trabajo en

caliente, etc.).

 Máquinas:

o Antes de poner en marcha una máquina, se debe conocer su funcionamiento y sus riesgos.

o Comprobar que sus protecciones y condiciones de uso son las adecuadas y que su

conexión o puesta en marcha no represente peligro para terceros.

o No retirar nunca las protecciones, sin autorización del supervisor, encargado y/o

responsable del sector.

o Colocar todas las protecciones, antes de poner en marcha la máquina, si por motivo de

mantenimiento o limpieza ha sido necesario retirarlas.

o En caso de avería, no manipular la máquina, dar aviso inmediatamente al responsable de

mantenimiento, señalizando la avería con cartelera de prohibición de uso.

o Cuando la máquina esté funcionando y se genere algún “atasco”, no introducir las manos

y/o extremidades. Se debe detener la máquina.

o Usar en todo momento los equipos de protección individual necesarios recomendados por

personal idóneo.

o Cuando sea necesario limpiar o retirar residuos cercanos a un elemento peligroso

(cortante, giratorio, etc.) que posee la máquina que está en funcionamiento, se deberá

usar siempre los medios auxiliares adecuados que garanticen una distancia de seguridad

suficiente.

o Si la máquina dispone de “mantenimiento periódico”, supervisar que se mantenga

actualizada la planilla de datos.

o En las operaciones de mantenimiento que pueda suponer peligro, realizarlas siempre tras

haber parado o desconectado la máquina, haber comprobado la inexistencia de energías

residuales peligrosas y haber tomado las medidas necesarias para evitar su puesta en

marcha o conexión accidental mientras se esté efectuando la operación. BLOQUEO Y

ETIQUETADO DE EQUIPOS E INSTALACIONES.

Implementación de Protecciones Colectivas en el Frente de Trabajo

 Proporcionan protección adecuada principalmente en casos de caídas de objetos,

ascenso/descenso por escaleras estructurales, ascenso/descenso de materiales, ascenso/

descenso y/o trabajos en cornisas, etc., pudiendo ser: Baranda de protección, Malla de seguridad,

Eslingas de acero para anclaje en altura, Bandeja de contención, Cercas y barricadas, Cubiertas y

cerramientos, Andamios, Plataformas móviles.

 Los elementos a usarse deberán ser de la resistencia, material y estabilidad adecuada acorde al

sector de trabajo, número de personas a proteger y/o al tamaño de los objetos que pudiesen caer.

Prevención del Ruido en el Ambiente Laboral

o Se evitará quedar expuesto a un nivel de ruido elevado.

o Controlar mediante confinamientos en la fuente y con pantallas en su propagación.

o Disminuir al máximo posible el tiempo de exposición. Examinar periódicamente.

o Cuando en algún sector del predio de la Comitente se indique la obligación de usar

protección auditiva el personal de la Contratista deberá usar la protección que a tal fin se

le ha suministrado.

o Igualmente cuando la operación que el sub-contratista ejecuta sea generadora de ruido.

o Los trabajadores deben estar instruidos en la utilización del auricular de inserción, tanto

en la diferenciación entre desechable y reusable como, en el ajuste correcto, en la

limpieza y almacenamiento libre de suciedad.

Prevención del Riesgo Eléctrico en Instalaciones y Herramientas Eléctricas

o Está terminantemente prohibido el uso directo de la energía eléctrica, tomándola

directamente de las líneas de distribución o de grupo electrógeno, sin la interposición de

los correspondientes tableros.

o Los tableros eléctricos estarán constituidos por material higroscópico, utilizando

preferentemente de gabinete metálico con puerta de cierre.

o Deberán estar puesto a tierra en su borne correspondiente, de estos se derivarán las

tierras a todos los lugares de consumo a través de un conductor de protección.

o Como interruptor general se utilizará un interruptor automático por corriente diferencial

de fuga (disyuntor). Por cada una de las líneas derivadas dispondrá de un interruptor

automático con apertura por sobrecarga y cortocircuito (llave termo magnética).

o El tablero o interruptor tendrá un sistema de candado, cuya llave estará en poder del

capataz de la obra y/o quien él designe.

o Todos los conductores utilizados en obra poseerán doble aislamiento (tipo taller),

resistentes para evitar deterioros de uso, y se limitará su extensión, empleando

tomacorrientes cercanos.

o Los cables que atraviesen pasos peatonales deberán estar elevados por lo menos 2 [m].

o Los equipos y herramientas eléctricas, fijas o portátiles deberán tener las partes metálicas

accesibles a la mano, unidas a un conductor de puesta a tierra. Se exceptúan aquellas

maquinarias que posean protección por sistema de doble aislamiento.

o La conexión de los cables o tomacorriente se realizará en todos los casos con la

correspondiente ficha.

o Para prevenir descargas disruptivas en tareas que se realicen en proximidades a

conductores eléctricos en servicios, se respetarán la distancias de separación (entre

cualquier punto con tensión y la parte del cuerpo u operarios más próximos o

herramientas no aisladas) que se indican a continuación:

Nivel de Tensión Distancia

Muy Baja Hasta 24 [Kv] Sin restricción

Baja De 24 [Kv] a 1 [Kv] 0,80 [m]

Media De 1[Kv] a 33 [Kv] 0,80 [m]

o Si ha de operarse en la proximidad con riesgo cierto de contacto con conductores de baja

tensión se seguirán los siguientes pasos: Usar los E.P.P. para trabajos en altura, utilizar

escalera dieléctrica, verificar la presencia de tensión con detector de proximidad (cola de

ratón), colocar vaina aislante sobre el conductor eléctrico usando guantes dieléctricos.

o Todas las instalaciones sean provisorias o permanentes en obra deben estar regidas por la

Asociación Electrotécnica Argentina

Prevención de Riesgo de Incendio

o Se prohíbe FUMAR en todos los lugares que representen algún riesgo de incendio, estén

señalizados o no.

o Queda estrictamente prohibido encender fuego en el interior de la obra. En caso de ser

necesario, se deberá recabar la autorización correspondiente, mediante el procedimiento

establecido para tal efecto.

o En los trabajos de corte y soldadura, deberá mantener cerca un extintor de polvo químico

seco ABC de 10 [kg.] como medida inicial de prevención independientemente de todas

aquellas que deban adoptarse.

o La contratista principal proveerá energía mediante tableros eléctricos con las mayores

medidas de seguridad posibles como ser, puestas a tierra, disyuntor, llaves térmicas,

estanqueidad.

o Cualquier caso de incendio que se pudiera presentarse durante la ejecución de las

actividades del personal subcontratista, deberá ser reportado al representante de

Vigilancia, Seguridad e Higiene del comitente y el contratista principal.

o Rol de Incendio y el Plan de Evacuación serán instrumentados por la contratista; quien

instruirá del proceder que deban llevar a cabo los trabajadores en caso de emergencias

que puedan suceder dentro del predio.

o Si ocurriese algún tipo de incendio automáticamente se dará aviso a la guardia más

cercana del establecimiento en cuestión.

Prevención de Accidentes In-Itínere

o Si el traslado de personal de la Contratista se realiza con vehículo propio, el responsable

del transporte hasta el predio de la Comitente estará habilitado para la conducción del

vehículo y estará capacitado para el “Manejo Defensivo.”

o Cada trabajador deberá poseer la credencial 0-800 de la ART para solicitar asistencia de

inmediato.

o Los trabajadores deben estar capacitados en el procedimiento de denuncia de accidentes

laborales.

Medidas de Seguridad ante Condiciones Atmosféricas Adversas

o En caso de temporales, tormentas, fuertes ráfagas, etc., NO se trabajará en la obra o bien

se interrumpirá de acuerdo a la proximidad del evento.

o Controlar que las señalizaciones queden en condiciones de soportar el evento adverso,

principalmente luminarias de altura, carteles reflectivos, etc.

o Controlar que todos los materiales, elementos, etc., susceptibles de ser arrastrados estén

correctamente amarrados principalmente chapas.

o Controlar que las instalaciones eléctricas queden cerradas garantizando estanqueidad

durante el evento adverso.

1.c RIESGOS ESPECÍFICOS POR ETAPAS CONSTRUCTIVAS

Retiro de revestimientos y revoques en mal estado, retiro de artefactos sanitarios y eléctricos.

Los tipos de riesgos específicos son: Uso inadecuado o inexistencia de los elementos de protección

personal, Caída a nivel y Contusiones, Caída a una altura de 2 metros, Lesiones en las manos, Lesiones

en ojos por proyección de chispas y/o partículas, objetos, Caídas de objetos, Sobreesfuerzos por

posturas inadecuadas, contactos directos /indirectos con equipos energizados.

Instalación de artefactos sanitarios nuevos, instalación de artefactos eléctricos de iluminación,

ejecución de revoques y pintura de cielorrasos y paredes.

Los tipos de riesgos específicos son: Uso inadecuado o inexistencia de los elementos de protección

personal, Caídas a nivel y Contusiones, Lesiones en ojos por proyección de partículas, Caída de objetos,

Sobreesfuerzos por malas posturas.

Limpieza final y parcial del sector. Retiro de escombros y artefactos.

Los tipos de riesgos específicos son: Uso inadecuado o inexistencia de los elementos de protección

personal, Caída a nivel y Contusiones, Caída de objetos, Lesiones en manos, Lesiones en ojos por

proyección de chispas y/o partículas, objetos por el trabajo de quitado de encofrado, Sobreesfuerzos

por posturas inadecuadas.

1.d MEDIDAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS:

Entrega y Uso Adecuado de los Elementos de Protección Personal y la Ropa de Trabajo

El empleador de la contratista es el responsable de proveer todos los elementos de protección

personal necesarios para la ejecución de las tareas y verificará el uso obligatorio de los mismos por

parte de los trabajadores. La entrega de los mismos se debe hacer mediante un registro firmado para

cada trabajador según la Res SRT Nº 299/11. Estos elementos deben estar certificados con sello IRAM.

Cada trabajador dispondrá como mínimo los siguientes elementos de protección personal:

Ropa de trabajo (de tela grafa o gabardina con logo de la empresa, consistiendo en pantalón largo y

camisa con puño preferentemente elastizado), Zapatos de seguridad (con puntera de acero y suela

dieléctrica), Casco de seguridad (de material dieléctrico), Guantes (de tejido moteado, cuero de

descarne), Gafas de Seguridad (de policarbonato transparente y/o tornasolado según el caso y, de

utilización permanente).

Estos son elementos de provisión y uso obligatorio para todos los trabajadores cualquiera sea

la tarea que realice en el predio.

Además se deben proveer los siguientes elementos (de acuerdo a la tarea a realizar):

 Antiparras: se deberán usar cuando se realicen tareas que generen material particulado capaces

de quedar suspendido un lapso de tiempo con riesgo de afectación de los ojos.

 Protector Facial: se debe usar para tareas que generen proyección de chispas y/o partículas.

 Barbijo Cónico: se debe usar para tareas en las que se generen material particulado respirable.

 Arnés de seguridad de cuerpo completo con doble cola de amarre: se deberá usar cuando se

realicen tareas que estén y/o superen los 2 [m] del nivel de piso.

 Protectores auditivos: se utilizarán para tareas en que se use la sierra circular, amoladora, etc.

 Protectores lumbares: se deben utilizar exclusivamente cuando se manipulen manualmente las

cargas y para casos en el que el servicio médico laboral así lo sugiera.

 Todos los elementos de protección personal a utilizar deben estar en buen estado de

conservación de manera que brinden la protección al trabajador para la cual fue diseñado,

debiendo retirarse de uso todos aquellos que presenten deficiencias o desgastes.

 El trabajador debe estar capacitado en su buen uso, mantenimiento y almacenamiento,

debiendo conocer las limitaciones: Inspeccionar periódicamente, Descartar ante alguna avería,

Lavar con agua jabonosa y enjuagar, Almacenar en sitios previstos a tal fin.

Prevención de Caídas a Nivel y Contusiones

 Se debe mantener el orden y la limpieza en cada puesto de trabajo y en la obra en general.

 Los elementos de trabajo se almacenarán ordenadamente y correctamente señalizados.

 Señalizar las áreas donde se estén realizando tareas y donde haya elementos filosos como ser

sobrantes de hierro, etc.

 Mantener despejados, iluminados, diferenciados y compactados los caminos de circulación

peatonal, caminos de circulación vehicular y playa de maniobras. Evitar que las pendientes

superen el 10%.

 Si la superficie de piso está mojada, utilizar calzado con suela adherente y antideslizante.

 Queda prohibida la acción de correr y/o saltar innecesariamente en todo el predio de la obra.

 Las pasarelas o rampas que se coloquen sobre huecos, desniveles, obstáculos se dimensionarán

sobre la base de la carga a soportar. No sobrepasar la relación 1:4 de pendiente máxima. Los

apoyos suplementarios o peldaños deben colocarse cada 50 [cm], amarrarse y estabilizarse con

topes, debiendo abarcar todo el ancho de la pasarela o rampa.

Prevención de Lesiones en las Manos

 Se retiraran los clavos salientes o puntas metálicas, incluyendo a los vidrios. Se dispondrán

adecuadamente.

 Utilizar guantes protectores para trabajar con materiales filosos y oxidados, astillados, fríos y/o

calientes, con productos químicos. Antes de usar consultar al fabricante/distribuidor.

 No introducir las manos en maquinaria en movimiento.

 No utilizar guantes cuando se utilizan máquinas con partes giratorias como por ejemplo la sierra

circular.

 Queda prohibido usar relojes, pulseras, anillos y artesanías en general.

 Antes de introducir las manos para reparar, limpiar, etc., la máquina debe quedar desconectada

y señalizada adecuadamente.

 No quitar las protecciones fijas de la maquinaria.

Prevención de lesiones en ojos por proyecciones

 En toda operación en la que se proyecten partículas, se usarán pantallas. Si ello no es posible se

deberán usar protectores oculares y/o faciales.

 Las herramientas de golpear se mantendrán libres de rebabas.

Protección contra caída de objetos

 El personal Sub-contratista dispondrá de casco y calzado de seguridad para su protección.

 Todas las herramientas se llevarán en cajas y/o cinturones portaherramientas. Las cajas se

colocarán en lugares adecuados, preferentemente lejos de los bordes. Procurar amarrarlas.

 Cuando se opere en áreas elevadas se señalizará el nivel inferior para evitar el paso de personas

por debajo del primero.

 Todos los sectores de la obra donde exista posibilidad de caída de objetos de niveles superiores

deberán protegerse convenientemente por medio de pantallas para evitar el contacto accidental

de objetos que puedan caer con los trabajadores.

 Será obligación del Sub-contratista de colocar todas las pantallas o medios eficaces de

protección a vecinos y vía pública que exija la reglamentación Municipal del lugar de

emplazamiento de la obra.

 Colocar defensas resistentes en Planta Baja y cada 4 niveles, mantener las mismas hasta cerrar

definitivamente los 4 niveles por encima de estas.

Posturas adecuadas para realizar la Manipulación Manual de Cargas

 Se limitarán las cargas a manipular a no más de 25 Kg.

 Se utilizarán carretillas ó carros que faciliten el traslado de implementos de trabajo a los distintos

sectores.

 Se instruirá al Personal de la Sub-contratista en “Manipulación Segura de Cargas” y “Cuidado de

la Espalda”.

 El médico laboral prescribirá el uso de faja lumbar para minimizar las posibilidades de lesiones.

 Antes de levantar la cargar deben tener en cuenta el peso que posee la carga.

 Espalda y el cuerpo: el objeto debe levantarse cerca del cuerpo, tensando los músculos del

estómago y la espalda, manteniéndola recta durante el levantamiento

 Piernas: flexionar las piernas enmarcando el objeto. Agarrar firmemente el objeto, utilizando

ambas manos, en ángulo recto con los hombros.

 Levantamiento de costado: levantar con ambas manos. Colocar los pies en posición de andar,

poniendo uno de ellos en dirección del objeto. Levantar y despazar el peso del cuerpo sobre el

pie situado en la dirección en que se gira.

 Levantamiento por encima de los hombros: colocar los pies en posición de andar. Levantar hasta

la altura del pecho. Luego elevar, separando los pies, desplazando el peso del cuerpo sobre el pie

delantero.

 Levantamiento con dos personas: los movimientos de alzado han de realizarse al mismo tiempo

y a la misma velocidad.

 Porte: llevar los objetos cerca del cuerpo. Distribuir el peso por igual entre ambas manos.

Controlar el estado del piso antes del levantamiento.

 Ropa/Manos/Pies/Cabeza/Cintura: No debe ser tan suelta, tan larga o amplia que resulte

peligrosa. Protegerse las manos con guantes. El calzado debe ser fuerte, de suelas anchas, de

buen agarre. Utilizar casco ajustado firmemente al cráneo. En caso de prescripción médica usar

cinturón ancho que sujete los riñones (halterófilo).

Seguridad durante el Trabajo en Altura

 Se priorizará en todo momento la prevención de caídas de personas a distinto nivel en la obra.

Para ello será obligación del Sub-contratista la colocación de barandas en todo sector donde

existan desniveles iguales o superiores a 2 [m]. Estas protecciones serán uniformes, sujetas

firmemente a estructura resistente y capaz de soportar holgadamente el peso de una persona

apoyada sobre la misma. Tendrán una altura de 1 [m], travesaño intermedio y zócalo rodapié de

15 [cm] de altura.

 Las aberturas en los pisos se cubrirán por medio de una cubierta sólida que permitan transitar

sobre ellas. Estas cubiertas no podrán tener aberturas mayores a 5 [cm].

 Toda tarea que se realice a desniveles superiores a 2 [m] (borde de losas, borde de fosos,

andamios, balancines, silletas, etc.), deberá realizarse con la utilización de cinturón de seguridad

del tipo arnés completo que debe amarrarse a una estructura fija resistente.

 Los desniveles inferiores a 2 [m] se vallarán en lo posible, debiendo al menos señalizar

inequívocamente para evitar la caída de personas a causa de los mismos.

 Las escaleras de mano, preferentemente metálicas, deberán estar construidas con largueros de

una pieza, de resistencia suficiente y buen estado de conservación. El apoyo de las mismas será

siempre sobre los montantes, debiendo sobrepasar como mínimo 1 [m] por encima del nivel

adonde se desea ascender. Las escaleras de mano simples se atarán o fijarán firmemente para

evitar su deslizamiento. Las de tijeras o dobles deberán estar provistas de cadenas o elementos

que impidan su abertura y topes en su extremo superior.

 Los andamios que se utilicen en obra deberán ser estructura metálica (no se permiten de

madera), con el uso de, preferentemente plataformas metálicas, o tablones de 2 [pulgadas] de

espesor mínimo de 60 [cm] con barandas, y amarrados a la estructura para evitar su

volcamiento. En los trabajos sobre los mismos será obligatorio el uso de cinturones de seguridad

del tipo arnés completo.

 Todo agujero, pozo y borde desde el cual o a través del cual una persona pueda caer desde más

de 2 [m] ó 6 [pies] ó 6 [pulgadas] de altura debe ser protegido adecuadamente con cubiertas o

barreras para prevenir caídas de personas o materiales.

1.e MEDIDAS DE SEGURIDAD ADICIONALES:

Reglas Básicas de Seguridad, Orden y Disciplina en Obra

 Reporta todo accidente o incidente a tu jefe inmediato.

 Corrige y/o informa a tu jefe inmediato, las condiciones inseguras.

 Elimina los actos inseguros.

 Mantén el equipo contra incendios libre de obstáculos y úsalo solo en caso de incendio.

 Mantén tu área de trabajo limpia y ordenada.

 Usa el equipo de protección personal.

 Al levantar objetos, usa el método correcto.

 No usar alhajas, anillos y relojes o algún tipo de prenda suelta durante las horas laborables.

 Respeta los señalamientos de seguridad.

 Es obligatorio el uso de camisa y pantalón como mínimo de ropa para el personal subcontratista.

Circulación Vehicular en el predio de la Comitente

 El encargado de vehículo propio de la Contratista estará habilitado para su conducción y

capacitado en “Manejo Defensivo”. El vehículo o maquinaria debe estar asegurado.

 La velocidad de circulación máxima en el predio será preferentemente “a paso de hombre”.

 Para el manejo de autoelevadores o maquinaria como por ejemplo retroexcavadora, se contará

con la autorización previa del responsable del sector.

 El operador de dicho vehículo estará capacitado en “Manejo Seguro”.-

Aspectos Higiénico- Sanitarios

 Sanitarios y vestuarios: la Contratista, implementará baños químicos y sitios para el resguardo de

pertenencias personales. Se compromete a mantener en condiciones de uso e higiene adecuadas

después de su utilización.

 Comedor: Se dispondrá un sector para el uso del personal de la Contratista, con el compromiso de

mantener en condiciones de uso e higiene adecuadas después de su utilización.

 Agua Potable: La Contratista deberá proveer de uno o varios dispenser de agua potable en

distintos lugares del predio, con el compromiso de mantener en condiciones de uso e higiene

adecuadas después de su utilización.

Botiquín de Primeros Auxilios

 Se dispondrá de un botiquín de primeros auxilios de tipo básico y trasladable, el que se mantendrá

junto con el equipamiento de trabajo.

 Se deberá contar con los elementos :

o Apósitos protectores

o Gasa

o Desinfectante

o Aspirinas

o Guantes quirúrgicos

 Prohibido el uso de medicamentos y alcohol.

 Llevar registro actualizado de cantidades y vencimientos de los elementos componentes del

botiquín.

 El personal dispone de un instructivo con los teléfonos e instituciones de salud habilitados para la

asistencia médica del personal de la Contratista.

PRESENTACION DE DOCUMENTACION DE HIGIENE Y SEGURIDAD DE LA OBRA POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA.

El presente apartado tiene por objeto unificar criterios sobre la documentación que las

“Empresas Contratistas” deberán entregar antes de iniciar cualquier actividad dentro de las

instalaciones de la Facultad. El mismo tiene la finalidad de incrementar los niveles de seguridad de la

Facultad y delimitar las responsabilidades de las partes intervinientes cuando se realizan tareas de

mejoras en las instalaciones, todo ello en el marco de la legislación vigente. Asimismo, se busca que las

empresas que desarrollen actividades en el ámbito de la facultad cuenten con la documentación

requerida y que el personal que ingrese tenga la debida autorización.

PROCEDIMIENTO:

Toda Empresa Contratista o Subcontratista que vaya a realizar alguna tarea o prestar un servicio

en la Facultad deberá presentar al Área de Higiene y Seguridad, antes de las 72 Hs. de iniciar su

actividad, la siguiente documentación:

1. Nota de la empresa indicando tipo de trabajo y/o servicio a realizar, indicando la siguiente

información:

 Nombre de la Empresa Contratista.

 Nombre de la Obra.

 Número de Licitación.

 Fecha de inicio de tareas según Acta de inicio.

 Plazo de obra (días corridos).

2. Presentación del Representante técnico:

La Empresa Contratista deberá presentar toda la información y documentación necesaria, que

permita certificar las habilitaciones correspondientes, dentro de las cuales se exigirá lo siguiente:

 Apellido y Nombres

 Documento Nacional de Identidad

 Número de matrícula habilitante

 Constancia de pago de matrícula (al día).

3. Presentación del Referente en higiene y Seguridad:

La Empresa Contratista deberá presentar toda la información y documentación necesaria, que permita

certificar las habilitaciones correspondientes, dentro de las cuales se exigirá lo siguiente:

 Apellido y Nombres

 Documento nacional de identidad

 Número de matrícula habilitante

 Constancia de pago de matricula (al día).

4. Presentación del personal de obra:

Nota de la empresa con listado de personal afectado a la obra y/o servicio. En caso de cambios

(bajas y altas del listado) se deberá notificar el cambio al Área de Higiene y Seguridad de la Facultad

dependiente de la Sub-secretaria de mantenimiento, obras, servicios generales y vigilancia.

Si el personal es propio:

a) Aviso de inicio de obra.

b) Programa de seguridad o Programa de seguridad para obras repetitivas y de corta duración

según corresponda (Res. 319/99). (con sello de aprobado de la ART).

c) Certificado de cobertura con Nº de CUIL de los trabajadores extendido por la ART, con

cláusulas de no repetición y endoso a favor de la Facultad (actualización Mensual).

d) Copia de Documento Nacional de Identidad de cada trabajador.

e) Programa anual de capacitación de su personal acorde a los riesgos de las etapas de la obra.

f) Constancia de capacitación en Higiene y Seguridad en el Trabajo del personal afectado.

g) Constancia de entrega de elementos de protección personal acorde a los riesgos de la

obra/servicio.

h) Cartelería informativa que indique Número de emergencias médicas de la ART, centro

asistencial, de derivación en caso de emergencias.

i) Constancia de exámenes pre-ocupacionales del personal con declaración de aptitud para las

tareas a realizar.

Si el personal es monotributista:

a) Constancia de CUIT de cada uno de los monotributistas.

b) Constancia de pago del último monotributo (presentación mensual).

c) Copia de Documento Nacional de Identidad.

d) Seguro de accidentes personales que cubrirá como mínimo:

 Cobertura en caso de muerte: $ 300.000

 Cobertura en caso de invalidez: $ 300.000

 Contribución en los gastos de asistencia médico farmacéutica: $ 20.000

Los seguros deberán contener las siguientes cláusulas de endoso:

 “Beneficiario de la póliza: Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe.”

(cláusula excluyente).

e) Constancia de pago del seguro de accidentes personales enunciado en el punto anterior

(Presentación mensual).

f) Programa de seguridad o Programa de seguridad para obras repetitivas y de corta duración

según corresponda (Res. 319/99). (con sello de aprobado de la ART).

g) Programa anual de capacitación acorde a los riesgos por etapas de obra.

h) Constancia de capacitación en Seguridad e Higiene en el trabajo.

i) Constancia de entrega de elementos de protección personal.

NOTA: toda la documentación deberá estar firmada por el Representante Técnico y el Supervisor de

Obra. Luego de recibida y analizada la información, el Área de Higiene y Seguridad le comunicará a la

Empresa la conformidad, o no, de la documentación recibida.

De no aprobarse la documentación, el Área de Higiene y Seguridad le extenderá a la empresa un

informe con las observaciones realizadas.

En caso de aprobarse la documentación, se emitirá un permiso para el inicio de las actividades.

IMPORTANTE: La Empresa no podrá iniciar los trabajos previstos sin contar con la aprobación de la

documentación por el Área de Higiene y Seguridad, sin excepción.

CONSIDERACIONES GENERALES:

 La Empresa Contratista que tome en cargo las tareas, tendrá bajo su exclusiva responsabilidad el

armado y desarmado de toda aquella estructura o elemento empleado o a emplear para la

correcta ejecución de los trabajos; así como también todos los medios de protección utilizados.

 Los daños producidos, a consecuencia de las obras, ya sean directos o indirectos a propios o a

terceros correrán bajo exclusivo cargo de la Empresa Contratista la cual tendrá la obligación de

hacerse cargo y subsanar los inconvenientes o problemas suscitados, en forma inmediata.

 Al mismo tiempo la Empresa Contratista deberá tomar y contar con todas las medidas de

seguridad y protección necesarias tanto físicas como legales para poder llevar a cabo las tareas

establecidas en estas especificaciones técnicas; la limpieza general diaria y final de la obra con el

consecuente retiro de los mismos.

 La Empresa Contratista deberá mantener la limpieza general de la obra durante el desarrollo de

todos los trabajos y al finalizar los mismos.

 La Empresa Contratista tendrá a su exclusivo cargo la señalización de seguridad completa de la

obra de acuerdo con lo establecido por la legislación vigente. Deberá tenerse especial cuidado en

obstaculizar lo menos posible la circulación normal de los peatones mediante vallados

protectores y carteles indicadores en zonas de trabajos.

Importante: Cualquier anomalía que se detecta en la obra en condiciones de higiene y

seguridad, se solicitara la paralización de la obra hasta tanto no se solucionen las anomalías en

cuestión.