SANTA FE, 02 de diciembre de 2016

Señor gerente comercial:

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de solicitarle cotización del material cuyo detalle se explica al pie de la presente.

Se recuerda que este Organismo realiza sus actos licitarios sobre la base de lo establecido por el decreto delegado 1023/01 y sus modificaciones y por el Reglamento de las Contrataciones del Estado Decreto 1030/2016.

Deberá presentar la constancia de inscripción en el SiPro, Certificado Fiscal para contratar emitido por AFIP (si correspondiera: ver inciso 6º del pliego de clausulas particulares) una Declaración Jurada de no existencia de deuda impositiva y de no tener juicios con el estado nacional y una garantía de oferta del 5% del total ofertado (si correspondiera: ver inciso 8º del pliego de clausulas particulares).

La totalidad de la oferta, así como también las constancias, certificados y declaraciones juradas, se deberá presentar obligatoriamente en original y duplicado, respetando el orden numérico correlativo de los ítems y sólo con dos decimales.

# EXPTE. 20/16- C.D 17/2016

FECHA DE APERTURA: 15/12/2016-  HORA: 15:00

LUGAR DE ENTREGA DE PROPUESTAS: LAVAISSE 610 – SANTA FE – Departamento de Compras – hasta la fecha y hora de apertura-.

Plazo de entrega: especificar en días

Mantenimiento de oferta: 60 días

Forma de pago: 30 días fecha de factura

| Reng. | Cantidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 439-05332-0007 - PID 4027 (Cámara) // Autotransformador 220/250 Vca - 4A - 1KVA, tipo Varitrans o similar |
| 2 | 1 | 434-04222-0034 - PID 3451 (Imaz) // Receptor GPS.- Tipo: portátil.- Cantidad de canales: 12.- Rutas: mín 200.- Memoria: 1.7Gb.- Alimentación: 2 pilas AA.- Tipo: Garmin Etrex 30 o similar. |
| 3 | 1 | 439-06778-0002-PID 3506 (González) // Termohigrómetro para medir temperatura, humedad y punto de rocío. Temperatura de almacenamiento: -30 hasta +70 °C // Temperatura de funcionamiento: -20 hasta +50 °C.- Alimentación: baterías AA.- Equipo sugerido: Testo 635-1 o similar. |
| 4 | 1 | 439-04393-0009 - Dpto.Civil // Equipo extractor o desmoldador de probetas para suelos en tubo PVC; diámetro 50mm, de accionamiento manual, apto para tubos Moretto y Terzaghi. |
| 5 | 1 | 439-06362-0023 - GIEDI // Medidor de Distancia Ultrasónico.- Tensión de operación: 2.5 a 5.5 VDC @2mA típico.-Rango de medición de distancia: 0.152m a 6.451m.- Resolución: 1´´.- Interfaz PWM: 147useg / 25.4mm.-Interfaz analógica: (VCC/512)/25.4mm.-Interfaz serie: 0 a VCC, 9600bps, 8N1.-Máx. veloc. de muestreo: 20Hz.-Frec. de operación del sensor: 42kHz.- Modos de medición: continuo o disparado.-Dim.aprox.: 15.52x22.36x20 mm.- Tipo LV-EZ1 o similar. |
| 6 | 4 | 438-09619-0006 - PID 4271 (Nessier) // Motor paso a paso.- 1,3Nm mín.- 4 cables.- Consumo 2,8A.- Tipo: Nema23, o similar. |
| 7 | 1 | 439-02743-0022 - PID 4001 (Reutemann) // Equipo parcializador, con o sin adquisición de datos, GPS y memoria incorporada para medición de tiempo de vuelta, tipo Microtex F6-AS, Mychrons o similar. |
| 8 | 2 | 438-06134-0013 - GIEDI // Controlador digital e indicador de temperatura para refrigeración.- Temperatura de control: -50 hasta 105ºC.- Temperatura de operación: 0 hasta 50 ºC.- Comunicación: 1 sensor y 3 salidas.- Equipo sugerido: Full Gauge MT-512R iLog (datalogger), o similar. |
| 9 | 1 | 433-03958-0089- GIEDI // Inductómetro-capacímetro, con pantalla LCD; alimentación a batería, tipo UNI-T o similar. |
| 10 | 2 | 439-06872-0013 - GIEDI // Voltímetro- amperímetro de corriente alterna para tablero. |
| 11 | 3 | 433-07572-0023 - PID 4051 (Alzugaray) // Sensor de presión1 a 0 Bar; 4-20mA, tipo Nuovafima ST1 o similar. |
| 12 | 1 | 439-07827-0014 - PID UTN 3553 (Torres) // Controlador lógico prog. (PLC).- Entradas digitales: 9.- Salidas digitales: 7.- Entradas analógicas: 2.- Memoria: 256kbyte.- Equipo sugerido: Schneider Electric, modelo TM221CE16R o similar. |
| 13 | 2 | 439-07040-0002 - Dpto.Materias Básicas // Fuente de alimentación variable regulada, con instrumentación digital. Alcances: 30V / 3A, tipo HY3003D, o similar. |
| 14 | 1 | 433-03958- GESE // Analizador y registrador de calidad de energía eléctrica, portátil.- Tensión de servicio: de 70 a 300 V.- Rango de frecuencias: 50 Hz ± 1 Hz y 60 Hz ± 1 Hz.- Equipo sugerido: Fluke VR1710 o similar. |
| 15 | 1 | 439-02743-0010 GESE // Registrador de datos de medición y control de uso múltiple (datalogger), de nivel de entrada, para medir sensores hidrológicos, meteorológicos, ambientales e industriales. Rango de temperatura: -40° a +70°C.- Equipo sugerido: Compact Datalogger CR300 o similar.- |
| 16 | 1 | 436-09707-0005 - GIEDI // Equipo impresora 3D, 205 x 205 x 250mm.- Equipo sugerido: Createbot MID 3D-PLA/PETG/TPU/PVA/ABS o similar. |
| 17 | 1 | 435-09163-0081 – GIEDI // Dispositivo ordenador de placa reducida, con bluetooth y wifi integrados, tipo Raspberry Pi 3 Model B, o similar. |
| 18 | 1 | 433-03958- GIEDI // Calibre metálico pie de rey, 150mm |
| 19 | 4 | 433-03675-0138 - Dpto.Materias Básicas // Termómetro de mercurio, de -10ºC a 150ºC |
| 20 | 1 | 439-07748-0028 - CECOVI // Balanza electrónica, de 100 kg de capacidad por 10 g de apreciación de lectura. Con plataforma de acero inoxidable de 52 x 44 cm. Con columna desmontable y cabezal con pantalla LCD retroiluminada. Alimentación 220V. Equipo sugerido: Master de Kretz o similar. |
| 21 | 1 | 431-00091-0019 - GIEDI // Bomba peristáltica con tubo de silicona.- Tubo de silicona: 3/16" (4.8mm) de diámetro interno.- Temperatura de trabajo: 0° - 40°.- Voltaje de alimentación: 12VDC.- Consumo: 300mA.- Caudal: 100 mL/min.- Dim.aprox.: 27mm diám. motor, 62mm longitud total |
| 22 | 1 | 439-03734-0011- PID UTN 4268 (Vega) // Panel fotovoltaico, 230 a 250W de alta eficiencia, de 60 celdas policristalinas, marco de aluminio reforzado y protección frontal con vidrio templado de 4mm, caja de conexión con protección IP65 y conectores MC4, tipo AmeriSolar o similar. |

Los presupuestos en original y duplicado podrán ser entregados hasta el 15 de diciembre de 2016, hasta las 15:00 horas, en el Departamento de Compras – UTN FRSF – 2º piso Torre Administrativa – Lavaisse 610– Santa Fe.

Sin otro particular saludo a usted atentamente.

Dirección de Administración