SANTA FE, 13 de octubre de 2017

Señor gerente comercial:

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de solicitarle cotización del material cuyo detalle se explica al pie de la presente.

Se recuerda que este Organismo realiza sus actos licitarios sobre la base de lo establecido por el decreto delegado 1023/01 y sus modificaciones y por el Reglamento de las Contrataciones del Estado Decreto 1030/2016.

Deberá presentar la constancia de inscripción en el SiPro, Certificado Fiscal para contratar emitido por AFIP (si correspondiera: ver inciso 6º del pliego de clausulas particulares) una Declaración Jurada de no existencia de deuda impositiva y de no tener juicios con el estado nacional y una garantía de oferta del 5% del total ofertado (si correspondiera: ver inciso 8º del pliego de clausulas particulares).

La totalidad de la oferta, así como también las constancias, certificados y declaraciones juradas, se deberá presentar obligatoriamente en original y duplicado, respetando el orden numérico correlativo de los ítems.

# EXPTE. 20/2017 - C.D. 17/2017–“APARATOS E INSTRUMENTOS”

FECHA DE APERTURA: 27/10/2017-  HORA: 15:00

LUGAR DE ENTREGA DE PROPUESTAS: LAVAISSE 610 – SANTA FE – Departamento de Compras – hasta la fecha y hora de apertura-.

Plazo de entrega: 30 días

Mantenimiento de oferta: 60 días

Forma de pago: 30 días

| Reng. | Cant. | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1,00 | 439-09332-0023-GISEP // Sonda para medición de campo electromagnético, tipo EHP-50F E&H Field Analyzer Set, para equipo de medición Narda modelo NBM550, con trípode, cargador de batería, o/e convertidor USB, RP-02 USB y cable. |
| 2 | 1,00 | 439-06385-0025-Progr. Compl. Seg.e Hig. Lab. CYT // Campana de extracción de gases, vapores y humos. Boca de acceso (aprox.): 1.65 x 0.65 mt.- Gabinete externo y cámara de captación en acero SAE1010.- Con suministro eléctrico para dos tomas externos con caja estanca. Extractor de conducto: 1900m3/h (aprox.). Equipo sugerido: Thorbell, modelo CA-185-CHE, o similar. |
| 3 | 1,00 | 433-08943-0023-PID 4367 (Guerrero) // Heladera con freezer para laboratorio, tipo Stable Temp, o similar. Capacidad: de heladera = 390 litros (mínimo) // freezer: 120 litros (mínimo).- 4 estantes y 2 canastas.- Rango de temperatura: 1 a 12ºc.- Alimentación: 12v.- |
| 4 | 1,00 | 433-06375-0189-PID 4537 (Grether) // Termómetro digital exterior - interior (con doble display), sensor para medir exterior, con cable de 3 mt.y resistente al agua. Rango entre 0º y 50º (como mínimo).Tipo TFA o similar. |
| 5 | 1,00 | 433-09721-0002-CECOVI (2016) // Cámara de temperatura y humedad constante. Rango de temperatura: -10º A +85ºC.- Rango de humedad: 45% a 95%.- Dimensiones internas (aprox.): 50 x 40 x 55cm.- |
| 6 | 1,00 | 439-07748-0028-PID 4381 (Ulibarrie) // Balanza electrónica, de 100 kg de apacidad por 10 g de apreciación de lectura. Con plataforma de acero inoxidable de 40 x 50 cm. Cabezal con pantalla LCD retroiluminada. |
| 7 | 1,00 | 438-09775-0003-CECOVI // Hoyadora a explosión. Motor 6HP. Profundidad máxima (aprox.): 40 cm.- Refrigerada con agua, tipo Heelt, o similar. |
| 8 | 1,00 | 439-08230-0024-PID 4051 (Alzugaray) // Estación de soldado por aire caliente. Alimentación: 220v / 50hz. Potencia: 310w. Consumo: 60w. Diapasón de temperatura: 200º C - 480º C. Flujo de aire: 24l/min (máx). Dimensiones aprox.: 330 x 275 x 195mm. Equipo sugerido: Proskit SS989, o similar. |
| 9 | 1,00 | 436-09707-0010-GIEDI // Impresora 3D FDM, tipo Ultimaker 2+, o similar. Area de impresión (aprox.) 223 x 223 x 205 mm.- Materiales para imprimir PLA/PETG/TPU/PVA/ABS.- Con boquillas de impresión intercambiables de 0,25 mm, 0,4 mm, 0,6 mm y 0,8 mm.- Resolución de hasta 20 micras. |
| 10 | 1,00 | 436-09707-0011-GIEDI // Impresora 3D FDM, tipo Cheprusa V1.0 plus, o similar. Area de impresión (aprox.) 210 x 300 x 250 mm.- Materiales para imprimir PLA/ PETG/ TPU/ PVA/ ABS.- Con hot end de pico de 0,4mm de medida standard con refrigeración y núcleo de teflón.- |
| 11 | 1,00 | 436-09707-0008-GIEDI // Impresora 3D. Area de impresión: 205 x 205 x 250mm. Materiales para imprimir: PLA / PETG / TPU/ PVA/ ABS. Equipos sugeridos: Createbot MID sin scanner 3d, Da Vinci XYZ Printing 2.0A Duo, o similar. |
| 12 | 1,00 | 439-07827-0015-PID 4268 (Vega) // Controlador lógico programable (PLC).- Entradas digitales: 24.- Salidas digitales: 16.- Entradas analógicas: 1.- Equipo sugerido: Schneider Electric, modelo TWIDO, o similar. |
| 13 | 1,00 | 439-09085-000-PID 4440 (Castellaro) // Drone programable de uso didáctico. Autonomía: 12 minutos, mín. Alcance: 50 metros, mín. Con cámara HD, 720p (para video y foto). Comandable por tablet o smartphone, con baterías y accesorios. Equipo sugerido: Parrot ar. Drone 2.0 Power Edition, o similar |
| 14 | 1,00 | 433-06714-0016-Dpto.Industrial (GIMEF) // Comparador centesimal, 0-10mm, con base magnética y ajuste fino, tipo Mitutoyo, o similar. |
| 15 | 2,00 | 439-01690-0085-GESE // Multímetro con pantalla color, TRMS, con conexión a PC por USB, batería recargable y medidor de admitancia y temperatura. Datalogger: hasta 1000 valores. Tensión DC: 600mv / 6v/ 60v / 600v / 1000v +- (0.025%+5). Tensión AC: 600mv / 6v/ 60v / 600v / 1000v +- (0.4%+40). Corriente DC: 600ua/ 6000ua / 60ma / 600ma / 6a / 10a +- (0.15% +10). Corriente AC: 600ua/ 6000ua / 60ma / 600ma / 6a / 10a +- (0.75% +20). Resistencia: 600? / 6k?/ 60k?/ 600k? / 6m? / 60m? +- (0.05% +2). Capacitancia: 6nf / 60nf / 600nf / 6uf / 600uf / 6mf / 60mf +- (2.5% +40). Admitancia: 60ns (+-2.5% +40). Frecuencia: 10hz-10mhz +- (0.01% +5). Temperatura: -40ºc - 1000ºc +- (1% +3ºc). Equipo sugerido: UNI-T UT171B, o similar |
| 16 | 1,00 | 439-08865-0004-GESE // Carga electrónica programable. Tensión: 0-150V. Corriente: 1mA-30A. Potencia: 300W. Equipo sugerido: Twintex TPL-8612C2, o similar. |
| 17 | 4,00 | 433-07146-0023-Servicios Generales // Detector de movimientos para techos, 10A. Tensión de alimentación: 220V. 50 - 60 hz. Alcance máximo: 6 metros. Angulo de detección: 360º. Angulo de apertura: 110º. Equipo sugerido: RBC SITEL 2981, o similar. |
| 18 | 1,00 | 434-04222-0034-Dpto.Industrial (CETRAM) // Receptor GPS. Tipo: portátil.- Rutas: mín 200. Memoria: 3.7 gb. Alimentación: 2 pilas AA.- Resist.al agua: IPX7. Resoluc.pantalla: 240 x 320 pixeles. Deberá admitir tarjeta MICROSD. Tipo: Garmin Etrex o similar. |
| 19 | 4,00 | 438-09619-0006-PID 4271 (Nessier) // Motor paso a paso.- 1,3nm mín.- 4 cables.- Consumo 2,8A.-Tipo: Nema23, o similar. |
| 20 | 1,00 | 433-07013-0009-PID 3553 (Torres) // Gateway USB (Protocolo KNX).- Tipo: Bidireccional.- Norma de entrada: USB 1.1/2.0.- Norma de salida: KNX (ISO/IEC 14543-3). |
| 21 | 1,00 | 434-04224-0006-Dpto.Civil // Estación total. Precisión angular: entre 2´´ y 5´´. Lectura mínima: 1´´. Alcance: 350 m (sin prisma) - 4000 m (con prisma), con precisión 2mm + 2ppm. Con compensador de doble eje y puntero láser para medición en interiores |

Los presupuestos en original y duplicado podrán ser entrega-dos hasta el 27 de octubre de 2017, hasta las 15:00 horas, en el Departamento de Compras – UTN FRSF – 2º piso Torre Administrativa – Lavaisse 610 – Santa Fe.

Sin otro particular saludo a usted atentamente.

Dirección de Administración