SANTA FE, 22 de noviembre de 2018

Señor gerente comercial:

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de solicitarle cotización del material cuyo detalle se explica al pie de la presente.

Se recuerda que este Organismo realiza sus actos licitarios sobre la base de lo establecido por el decreto delegado 1023/01 y sus modificaciones y por el Reglamento de las Contrataciones del Estado Decreto 1030/2016.

Deberá presentar la constancia de inscripción en el nuevo portal COMPRAR.AR (si se encontraba inscripto en www.argentinacompra.gov.ar, deberá realizar una nueva inscripción en Comprar.ar), una Declaración Jurada de no existencia de deuda impositiva y de no tener juicios con el estado nacional y una garantía de oferta del 5% del total ofertado (si correspondiera: ver inciso 8º del pliego de clausulas particulares).

No obstante el pedido de declaración jurada de no existencia de deuda impositiva, por disposición de la Resolución General de AFIP Nº 4164, se implementa la obligatoriedad por parte del Departamento de Compras de efectuar el chequeo, online, del estado de deuda de todos los proveedores (cualquiera sea el monto de la oferta presentada).

La totalidad de la oferta, así como también las constancias, certificados y declaraciones juradas, se deberá presentar obligatoriamente en original y duplicado, respetando el orden numérico correlativo de los ítems.

# EXPTE. 20/2018 - C.D. 18/2018–“EQUIPAMIENTO INFORMATICO”

FECHA DE APERTURA: 04/12/2018-  HORA: 15:00

LUGAR DE ENTREGA DE PROPUESTAS: LAVAISSE 610 – SANTA FE – Departamento de Compras – hasta la fecha y hora de apertura-.

Plazo de entrega: 30 días

Mantenimiento de oferta: 60 días

Forma de pago: 30 días

| Reng. | Cant. | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6,00 | 436-07964-0033-TSTI // ROUTER TIPO MIKROTIK RB951UI-2HND O SIMILAR.- VELOCIDAD TEÓRICA MÁXIMA 2,4 GHZ - 300 MBPS.- PUERTOS LAN: 5.- ESTÁNDAR WIRELESS: 802.11 B/G/N.- FRECUENCIA: 2,4 GHZ.- POTENCIA DE SALIDA 2,4 GHZ - 30 DBM (1000MW).- PROCESADOR: ATHEROS AR9344.- VELOCIDAD PROCESADOR: 600 MHZ.- CANTIDAD DE NÚCLEOS PROCESADOR: 1.- RAM: 128 MB.- WIRELESS INTEGRADO.- PUERTOS USB: 1 2.0.- CONSUMO ELÉCTRICO:7W.- SISTEMA OPERATIVO: ROUTER OS.- LICENCIA ROUTER OS: LEVEL 4 O SUOP.- FUENTE DE ALIMENTACIÓN NORMA ARGENTINA. |
| 2 | 2,00 | 436-06160-0204-Nexos (Llorens) // NOTEBOOK INTERMEDIA.- PROCESADOR: INTEL CORE I5 – 7MA GENERACIÓN O SUP.- MEMORIA RAM: 16 GB O SUP. DDR4 2133.- DISCO DURO: 1TB O SUP.- MEDIOS ÓPTICOS: DVD-RW. WEB CAM. HDMI. 2 PUERTOS USB O MÁS.- PANTALLA: 15.6’.- TECLADO: ESPAÑOL CON Ñ, NUMÉRICO,- CONECTIVIDAD: WIFI 802.11 B/G/N. |
| 3 | 2,00 | 436-06160-0204-MECATRONICA // NOTEBOOK INTERMEDIA.- PROCESADOR: INTEL CORE I7 – 7MA GENERACIÓN O SUP.- MEMORIA RAM: 8 GB O SUP. DDR4 2133.- DISCO DURO: 1TB O SUP.- MEDIOS ÓPTICOS: DVD-RW. WEB CAM. HDMI. 2 PUERTOS USB O MÁS.- PANTALLA: 15.6’.- TECLADO: ESPAÑOL CON Ñ, NÚMERICO,- CONECTIVIDAD: WIFI 802.11 B/G/N. |
| 4 | 6,00 | 436-06160-0200-TSTI // PC DE ESCRITORIO AVANZADA.- PROCESADOR: INTEL CORE I7 7MA GENERACIÓN O RYZEN R7 1800 O SUP.- MEMORIA RAM: 16 GB O SUP. DDR4 2133.- DISCO DURO: 1 TB O SUP.- MEDIOS ÓPTICOS: DVD-RW. 4 PUERTOS USB O MÁS. VIDEO: INTEGRADO.-- PERIFÉRICOS: GABINETE CON KIT. |

Los presupuestos en original y duplicado podrán ser entregados hasta el 04 de diciembre de 2018, hasta las 15:00 horas, en el Departamento de Compras – UTN FRSF – 2º piso Torre Administrativa – Lavaisse 610 – Santa Fe.

Sin otro particular saludo a usted atentamente.

Dirección de Administración