# EXPEDIENTE Nº 133/2017

CONTRATACION DIRECTA   Nº 26/17

| ITEMS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 | CANTIDAD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | DETALLE Montaje de 7 equipos split 600 Fr, colocación de cable canal para las cañerías, vacio de cañerías, carga de gas y puesta en marcha, para las aulas n°6.7.8.9.10.11 y 12 Montaje de 1 equipo Split 300 Fr, vacio de cañerías, carga de gas y puesta en marcha para oficina taller(incluye materiales y mano de obra) Desmontaje de aire acondicionado, cambio de cañería de cobre y reemplazo por nuevas, montaje de equipo, vacio, carga de gas y puesta en marcha para Consejo Directivo (Incluye materiales y mano de obra) Cambio de capacitor, reordenamiento de cables y conexiones eléctricas, reparación de plaqueta electrónica, colocación y puesta en marcha para oficina Vice-Decanato (Incluye Materiales y Mano de Obra) Reparación de dos AA Split que no enfrían, reparación, detección de falla, cambio de capacitor para aula 154 sistemas (Incluye materiales y Mano de Obra) AA Split, reparación, detección de falla, cambio de paleta de ventilación de la unidad condensadora para aula 159 sistemas. (Incluye Materiales y Mano de Obra) AA Compacto, desmontaje, cambio de bujes, service integral, armado y puesta en marcha para consultorio medico Dasuten (Incluye Materiales y Mano de Obra) AA Split 6000 Fr, service integral para sala de espera de Dasuten. (Incluye Materiales y Mano de Obra) Montaje de un equipo Split, vacio de cañerías, carga de gas y puesta en marcha para aula 235 civil. (Incluye Materiales y Mano de Obra) AA pierde agua, acomodar desagüe que queda para mesa de entrada (Incluye Materiales y Mano de Obra) Cambio de válvulas de alta y baja, 5/8 y 3/8. Presurizamos control de pérdidas, presión normal, carga de gas completa. El equipo se encuentra en condiciones, no tiene compresor de fábrica y le faltan tornillos Daewoo 6000 Fr en la Oficina de Licenciatura y Tecnicatura- Reparación de pérdida de gas 410 al quipo Philco de una de las aulas del frente del establecimiento, soldadura en conector de evaporador, presurización y carga de gas completa para anexo Concepción.(Incluye Materiales y Mano de Obra) Alimentación desde tablero general del Dpto Eléctrica hasta tablero seccional de 7 AA nuevos. Armado y colocación de tablero seccional nuevo el cual estará provisto de todas las protecciones adecuadas y una bornera de distribución, se deberá montar bandejas portacable para la alimentación a cada equipo con derivaciones con caños de pvc rigido y tomas de 220v 20 A. Para instalación eléctrica de AA. (Incluye Materiales y Mano de Obra) CONSIGNAR PLAZOS DE ENTREGA |
| --- | --- | --- |