# EXPEDIENTE Nº 248/2017

# CONTRATACION DIRECTA   Nº 41/2017

| ITEMS 01 02 | CANTIDAD 10 10 | DETALLE Estructuras de caño estructural de 25 x 25mm con una altura de 2mts de alto por 1,88mts de largo, el cual soportara una placa de MDF 5mm con dimensiones de 1,5mts de lato por 1,84mts de largo. Debe ser pintado con dos mano de pintura de Anti-oxido color Negro a la estructura metálica y a la madera con látex color Blanco. Proveer de una base con ruedas desmontables y con traba ruedas, para que de esa manera sea fácil su almacenamiento, tenga versatilidad en el uso en los mismos y sea adaptable para diversas aplicaciones. Incluir mano de obra y materiales.- Estructuras desmontables con caño estructural de 25 x25mm con el cableado correspondiente para la colocación de zócalos para iluminar paneles exhibidores, la estructura debe contar con 2 (dos) tubos Led para una correcta iluminación de ambas caras del panel. Incluir mano de obra y materiales.- CONSIGNAR PLAZOS DE ENTREGA |
| --- | --- | --- |