# EXPEDIENTE Nº 697/2018

# CONTRATACION DIRECTA Nº 60/2018

| ITEMS 01 02 03 04 05 | CANTIDAD 1 1 1 1 1 | DETALLE Aquacombo “Trans Instruments” HM3070 Oxímetro/ Conductímetro/ ph/T° Características técnicas ph Rango: 2.0 a 12.0. Resolución: 0.01. Precisión: +/- 0.1 ph. Conductividad: Rango: 0 a 69 mS. Resolución: 0.1us. Resolución: +/- 2% FS. Salinidad: Rango: 0 a 42 ppt. Resolución: 0.1 ppt. Precisión: +/- 1% FS. Oxigeno disuelto: Rango: 0 a 30 ppm. Resolución: 0.1 ppm. Precisión: +/- 1ppm. Temperatura: Rango: 0 a 60°C. Resolución: 0.1°C. Precisión: +/- 0.5°C. Alimentación: batería 6x AAA. Calibración: en tres puntos para ph, conductividad y al aire para oxigeno disuelto. Incluye: Sonda de cable de 1 metro para ph, Sonda de 1 metro para conductividad y Sonda de 3 metros de cable para DO.- Micropipeta Automática “Dragon Lab” Micropette Plus- Volumen variable 5-50ul.- Micropipeta Automática “Dragon Lab” Micropette Plus- Volumen variable 100-1.000ul.- Micropipeta Automática “Dragon Lab” Micropette Plus- Volumen variable 0,5-10ul.- Autoclave eléctrico: Volumen Interior útil: 280x230mm. Capacidad: 14 litros aproximadamente. Presión de trabajo: 0.14-0.16 mPa (1- 2Atm). Máxima presión de trabajo: 0.165 mPa. Alimentación: 220V 50 Hz. Peso: 12 Kg NOTA: CONSIGNAR PLAZOS DE ENTREGA |
| --- | --- | --- |