# EXPEDIENTE Nº 1003/2016

# CONTRATACION DIRECTA   Nº 125/2016

| ITEMS 01 02 03 04 05 06 07 08 | CANTIDAD 2 1 2 1 1 2 2 1 | DETALLE PLC Fatek, FBs-20MAR de 12 entradas digitales, 8 salidas a relé, alimentación 24VCC. 12 points 24VDC digital input (2 points high speed 100KHz, 4 points medium speed 20 KHz, 6 points medium speed total 5KHz) 8 points relay or transistor output (2 points high speed 100KHz, 6 points medium speed 100KHz , 6 points medium speed 20KHz); 1 RS232 or USB port(expandable up to 3).- Modulo de expansión FBs-4A2D de 4 entradas analógicas y 2 salidas analógicas de 14 bits. 4 channels, 14-bit analog input (same specification as 6AD) +2 channels, 14-bit analog output (same specification as 2DA) combo module.- Placa de Comunicación FBS-CBE (Puerto de Comunicación Ethernet). 1 Port 10 Base T Ethernet communications board.- Pantalla HMI táctil color de 7” Weintek MT8070iE Puertos I/O ( USB, Ethernet, Rs22, RS485) Resolución 800x480, 16M de colores, Memorial Flash de 128MB, RAM de 128 MB, Alimentación 24VCC.- Pantalla HMI táctil color de 4,3” Weintek MT8050iE. Puertos I/O ( USB, Ethernet, Rs22, RS485) Resolución 480x272, 16M de colores, Memorial Flash de 128MB, RAM de 128 MB, Alimentación 24VCC.- Fuente de alimentación Switching (entrada 220VCA, salida 24Vcc de 2,1ª) para riel DIN.- Cables de programación para PLC FBs (RS232).- Switch Ethernet para riel DIN de 4 puertos 10/100.- CONSIGNAR PLAZOS DE ENTREGA |
| --- | --- | --- |