| ITEM | CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,00 | Flotametro (rotámetro) para agua monoblock para pequeños caudales de agua. Características: Válvula de regulación tipo aguja a la entrada. Cuerpo acrílico. Caudal: 40litros/hora. Presión max: 10bar Temp máx:60°C Conexiones: PP |  |  |
| 2 | 1,00 | Equipo de ultrasonido para determinar la presencia de defectos, huecos, grietas,fisuras,etc, in situ en estructuras de hormigon.Suministra datos acerca de la homogeneidad del hormigón generando impulsos ultrasónicos que se transmiten a través del mismo midiendo el tiempo necesario para que la señal de la sonda de transmisión atraviese el material y sea recibido por la sonda receptora. |  |  |
| 3 | 1,00 | Detector de barras y de medición de profundidad de cobertura y de diámetro de barra completamente integrado. Accesorios correspondientes. |  |  |
| 4 | 1,00 | Medidor de PH, conductividad y temperatura portátil y a prueba de agua. Especificaciones: Rango: 0.00 a14pH/0 a 20mS/cm /0 a 10.00ppt/0.0 a 50°C Resolución: 0.01pH/ 0.01mS/cm /0.01 ppt / 0.1°C ATC (compensación automática por temperatura) Función del Hold Electrodo reemplazable Kit calibración |  |  |
| 5 | 1,00 | Soldador A Gas Soplete Mini Proskit Hpk101 Maxitools O SIMILAR |  |  |
| 6 | 1,00 | Repuesto Pluviómetro Estación meteorológica Wh/Ws1081 |  |  |
| 7 | 4,00 | Baterías de gel - (12V 1,3 Ah) |  |  |
| 8 | 1,00 | Vacuómetro analógico Características +-60mm aproximadamente rosca 1/4 salida inferior. |  |  |
| 9 | 1,00 | TERMÓMETRO DIGITAL INFRARROJO Medidor de Temperatura Infrarrojo: - Puntero laser - Medidor de Temperatura de -50ºC – 380ºC - Precisión +/- 1.5% - Resolución 0.1ºC - Distancia Spot: 12:1 - Temperatura Celsius / Fahreneit. - Auto Power Off - Indicador de baja batería. |  |  |
| 10 | 1,00 | Vibrador monofásico c/ aguja que oscile entre 32mm. hasta 45mm aproximadamente), con sistema multiplicador de entre 18000 a 20000 vibraciones por minuto. - Potencia de motor 3 Hp. Aproximada. -Eje flexible 6 Mts.aproximadamente. -Diámetro de 32 hasta 45 mm -2850 rpm de motor. |  |  |

Importe Total :

Son Pesos :

NOTA: Totalizar únicamente en la última hoja cuando sean más de una.

_______________          _________________

Sello                                    Firma