| ITEM | CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,00 | 436-09707-0014 Impresora 3D Profesional (Nueva) - Tecnología de impresión FDM -Volumen de impresion 210 x 210 x 250 mm - Número de boquillas 2 - Resolución 0.02 mm - Resolución de capa 0.02 mm -Diámetro del filamento 1.75mm - Filamento de compatibilidad PLA, ABS, Fibra de Carbono, Madera, Nylon, PC, PTEG, HIPS, PP, Flexible, TPU, PVA, entre otros - Diámetro de la boquilla 0,4 mm (0,2, 0,3, 0,5, 0,6, 0,8, 1,0 mm) - Compatible con tipo de archivo GCO, GCODE - Temperatura de funcionamiento ambiente 15-32 ° C Max. - Max. Temperatura de la boquilla 280 ° C - Max. Temperatura de la cama100 ° C - Mejor velocidad de impresión 45 mm/s - Max. Velocidad de impresión 150 mm/s - Max. velocidad de desplazamiento 200 mm/s - Estructura de Acero con piezas inyectadas en plástico. - Cama Caliente: Panel de Aluminio - Extrusora Directo Mk10 - Requerimientos de energía 100-240 V, 50-60 Hz - Max. Poder 360W - Pantalla128 * 64 - Medios de almacenamiento Tarjeta SD - Conectividad USB/WiFi - Paquete de software Cura Createbot Multi-language - Tipos de archivos admitidos STL, OBJ, AMF - Sistemas operativos Windows (7,8,10) - Apagado automático - Tamaño y peso del embalaje 420*410*530 25Kg (Tipo Modelo R3D MID o Similar). Indicar: Marca, Rangos, Características y Garantía |  |  |

Importe Total :

Son Pesos :

NOTA: Totalizar únicamente en la última hoja cuando sean más de una.

_______________          _________________

Sello                                    Firma