Transportadora de Gas del Norte S.A. (TGN)

Contrataciones sujetas al Régimen de Compre Trabajo Argentino Ley 25551 y 
Dec. 1600/2002

Licitación N° ALC 111350

Objeto: Adquisición de motor eléctrico trifásico, según especificación técnica requerida.

Especificaciones Técnicas:

380/660 volts, 30 amp., 20 HP, 1450 RPM -

UTILIZACION EN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE CASETA SOLAR MARS 100

MEDIDAS:

DISTANCIA ENTRE SOPORTES: 250 mm X 250 mm

DIAMETRO DEL EJE: 42K6 (STD - Ø 42 mm, ajuste K6)

ALTURA CENTRO DEL EJE AL PISO: 160 mm

CUERPO TIPO MPE-160L

BLINDADO 100%

Monto estimado: $ 70.000.-

Consulta de Pliego: Depto. de Compras (Tel.: 4008-2382).

Ver detalle contrataciones: www.argentinacompra.gov.ar

Tipo: Licitación Privada

Clase: Llamado nacional/internacional

Modalidad: Sin modalidad