Transportadora de Gas del Norte S.A. (TGN)

Contrataciones sujetas al Régimen de Compre Trabajo Argentino Ley 25551 y 
Dec. 1600/2002

Licitación N° ALC 104020

Objeto: Adquisición de motor eléctrico trifásico compatible con existente, según especificación técnica requerida.

Especificaciones Técnicas:

TIPO SIEMENS PE-21 PLUS

RGZZESD HP: 7,5,

VOLT: 380

AMP: 11,6

RPM: 1450

ANTIEXPLOSIVO

DIAMETRO DEL EJE: 35 mm

DOBLE POLOS: 2 EN UNO

POSICION DE TRABAJO: VERTICAL

MOTOR CON CALENTADOR ELECTRICO: SPACE HEATERS 220V, 50HZ, 40W

LEADS MARKED :H1-H2

Monto estimado: $ 50.000.-

Consulta de Pliego: Depto. de Compras (Tel.: 4008-2382).

Ver detalle contrataciones: www.argentinacompra.gov.ar

Tipo: Licitación Privada

Clase: Llamado nacional/internacional

Modalidad: Sin modalidad