Dpto. Suministros y Abastecimiento

Avda. Paseo Colón 728 5° Piso  (1063) Buenos Aires-Argentina    Tel.: 5411-342-6925-Fax 4342-4834

Avda 7 N 1076 4to Piso- CP B1900TGH La Plata BS AS Tel.0221-4256533/6257

## PEDIDO DE PRECIOS Nº 16358

Producto/Material :   EQUIPOS p/Tendido LAT 500 kV

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Con relación a la referencia, solicitamos cotización por  la provisión del material detallado a continuación, en un todo de acuerdo lo requerido y con las condiciones comerciales  que se indican en la presente y las Condiciones Generales para Ordenes de Compra y Servicios que se adjuntan:

ITEM 1

CANTIDAD:  1

POR LA PROVISION DE EQUIPOS ESPECIALES PARA TENDIDO DE PRIMERA CALIDAD MARCA TESMEC o calidad Similar SEGUN SE DETALLA:

CONJUNTO COMPLETO DE MOTO-PRENSA HIDRÁULICA PARA EMPALMES DE CABLES DE ACERO Y CONDUCTORES, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES Y ACCESORIOS COMPONENTES: 1 PRENSA HIDRÁULICA 120 Ton (FUERZA DE COMPRESIÓN 1200KN y PRESION MAXIMA 700Bares). MARCA TESMEC Modelo PRT060, FABRICADO EN ACERO FORJADO EN CALIENTE, PISTÓN CON RETORNO HIDRÁULICO, CARRERA DE 34mm, CON CABEZAL APTO PARA MATRICES CILÍNDRICAS, HEXÁGONO "ch" 35mm PARA ACERO Y 65mm PARA ALUMINIO + 1 CENTRALINA HIDRÁULICA TESMEC CPP001 MOTOR A EXPLOSION A NAFTA DE 4,5KW 700BAR DE PRESIÓN Y 1,8 LITROS/MINUTO DE CAUDAL + JUEGO MANGUERAS TUP014 con acoples rápidos de 6 m de longitud y protección mecánica. Se entregarán con dos (2) cajas metálicas. DEBE PRESENTAR Y ENTREGAR CERTIFICACION DE ENSAYOS TIPOS.

ITEM 2

CANTIDAD:  14

POR LA PROVISION DE EQUIPOS ESPECIALES PARA TENDIDO DE PRIMERA CALIDAD EN MARCA TESMEC SEGUN SE DETALLA:

MORSETONES (RANAS TENSORAS) MARCA TESMEC o Calidad Similar para CABLE DE ACERO Y CONDUCTOR ALUMINIO DOVE-PEACE RIVER/P.R. MODIFICADO, de Líneas de Alta Tensión - APTA PARA TRABAJOS CON Y SIN TENSIÓN. RANGO DE DIAMETROS: ( 22,8 - 26 ) mm - MORDAZAS CON PROTECCIÓN PARA EL CONDUCTOR DE ALUMINIO - MATERIAL: ACERO FORJADO EN CALIENTE DE ALTA RESISTENCIA CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL PROTECCIÓN CONTRA OXIDACIÓN - DEBERÁN CONFORMARSE EN UN CONJUNTO ÚNICO CON PERNOS REMACHADOS, SIN PARTES DESARMABLES - CARGA DE ROTURA > 225KN - CARGA DE TRABAJO SIN DESLIZAMIENTO EN CABLES DE ALUMINIO MAYOR A 4500 Kg. - CARGA DE TRABAJO 75KN EN CABLE ACERO-

LONGITUD DE MORDAZA: 250 mm o mayor.  DEBE PRESENETAR Y ENTREGAR CERTIFICACION DE ENSAYOS TIPOS.

ITEM 3

CANTIDAD:  2

POR LA PROVISION DE EQUIPOS ESPECIALES PARA TENDIDO DE PRIMERA CALIDAD  MARCA TESMEC o SIMILAR SEGUN SE DETALLA:

CORTA CABLE MARCA TESMEC - MOD: TNI001 HIDRAULICO/ o CALIDAD SIMILAR PARA CONDUCTORES DE ALUMINIO-ACERO/ALUMINIO/COBRE CON DIAMETRO  DE 40 MM.

ITEM 4

CANTIDAD:  1

Juego de 6 kit de matrices para compresión de mangos de acero con prensa hidráulica  DE ÍTEM 1, según siguientes dimensiones:

- llave hexagono 38 mm

- llave hexagono 20,5 mm

- llave hexagono 18 mm

- llave hexagono 16,4 mm

- llave hexagono 16 mm

- llave hexagono 15,4 mm

ITEM 5

CANTIDAD:  1

Juego de 4 kit matrices para compresión de mangos de aluminio con prensa DE ÍTEM 1, según siguientes dimensiones:

- llave hexagono 41 mm

- llave hexagono 37 mm

- llave hexagono 36,2 mm

- llave hexagono 33,5 mm

***********************************************************************

El presente Pedido de Precios se efectúa dentro de la normativa del Régimen de Compre Nacional Ley 25.551 y su Reglamentaria Compre Trabajo Argentino Decreto Nacional N° 1600/02 cuyo cumplimiento es obligatorio por encontrarse TRANSENER S.A. alcanzado por dicha normativa.

# Compre Trabajo Argentino

# Ley 25.551 – Decreto Reglamentario 1600/2002

El presente Concurso de Precios / Licitación, se encuentra alcanzado por el Compre Trabajo Argentino. Por lo anterior los Señores oferentes, deberán presentar juntamente con su oferta, en concepto de Declaraciones Juradas, lo siguiente:

I ) Origen del insumo ofertado.

Para cada uno de los Item que se oferten:

| Item | Descripción | % Nacional | % Importado | Origen del Bien |
| --- | --- | --- | --- | --- |

II ) Calificación de la Empresa a la cual representa.

Según lo establecido para la calificación de Micro, Pequeña y Mediana Empresa en la Resolución N° 24 de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO DE ECONOMIA, de fecha 15 de febrero de 2001 y normas modificatorias.

III ) Cumplimiento de La Resolución ENRE N° 378/2003

Los Oferentes que ya sean subcontratistas directos de TRANSENER S.A. deberán adjuntar a su oferta, una nota en carácter de Declaración Jurada, manifestando el cumplimiento de la Resolución ENRE N° 378/2003.

Aquellos Oferentes que aún no sean subcontratistas directos de TRANSENER S.A., deberán adjuntar a su oferta, una  nota en carácter de Declaración Jurada, manifestando que cumplirán con la Resolución ENRE N° 378/2003

IMPORTANTE

La falta de presentación, por parte de los Oferentes de las declaraciones juradas mencionadas en los puntos I, II y III, precedentes, descartará su oferta en el mismo acto de apertura

Fecha de presentación de ofertas -05-12-2015, hasta las 12.00 hs. Superada esta fecha y hora, quedará bajo el exclusivo criterio de TRANSENER S.A., la aceptación o no de la oferta.

Forma de presentación de ofertas:

En un (1) sobre conteniendo dos (2) carpetas/sobres  identificadas de la siguiente forma:

SOBRE N° 1 TECNICA; Contendrá toda la información técnica del producto, características generales, folletos antecedentes de ventas, soporte post venta  etc.  correspondiente al producto ofrecido, solo en original y una copia de la oferta económica sin completar en ella, la parte numérica de precios.

En dicha carpeta deberán incluir también todas las declaraciones juradas arriba requeridas.

Carpeta N° 2 ECONOMICA; contendrá solo en original, la oferta económica.

Ambas carpetas se deberán enviar  dentro de un solo sobre o paquete cerrado, en el  Dpto. Suministros y Abastecimiento, sito en la Avenida 7 N° 1076 6to Piso La Plata BS AS  (B 1900TGH) , indicando en la carátula los siguientes datos:

Nombre de Vuestra Empresa

Pedido de Precios Nº PP 16358

EQUIPOS P/TENDIDO

Dpto. Suministros y Abastecimiento

At: Gustavo Daball

CONDICIONES COMERCIALES

PRECIO podrá indicarse: :

Nacionalizado

a)En pesos  o Dólares + IVA

Se aceptarán valores equivalentes a moneda de origen.

o

Importación:

b) En Condición FOB

c) En Condición CFR

FORMA DE PAGO:

Las facturas se abonarán, a los treinta (30) días corridos de la fecha de recepción de las mismas, acompañadas del acta de inspección de conformidad para TRANSENER S.A. para lo casos de provisión nacional, y transferencia bancaria contra recepción doc. de embarque originales para el caso de provisión no nacional. Otras formas de pago, deberán ser analizadas.

GARANTÍA TÉCNICA:

Deberá indicar Claramente el periodo de garantía, se solicita no inferior a  12 meses.

PLAZO DE ENTREGA:

Deberán indicar el mínimo posible.

VALIDEZ DE LA OFERTA:

Treinta días a contar de la fecha de vencimiento para la presentación de las ofertas.

LUGAR DE ENTREGA:

Para el caso de provisión Nacionalizado o Nacional:

JJ LASTRA 6300 NQN  GCIA REG. SUR

CONSULTAS:

Las consultas deberán efectuarse por e-mail a gustavo.daball@transener.com.ar

Atentamente.

Gustavo Daball

Dpto. Suministros y Abastecimiento.

La Plata – Tel 0221-439 4643