### Especificaciones

### Equipo de inyección de corriente primaria

1.- Alcance

La presente Especificación Técnica se refiere a las condiciones que deben reunir los equipos de inyección de corriente primaria, requeridos por TRANSENER S.A.

2.- Características Generales

Los equipos se deberán proveer con un estuche de transporte la seguridad necesaria en sus traslados y manipuleo en campo.

3.- Datos Garantizados de los componentes a suministrar

La salida del equipo debe cumplir con las siguientes especificaciones:

| Corriente | Tiempo de inyección | Tensión en la carga |
| --- | --- | --- |
| 350 A | continuamente | 5,3 V |
| 700 A | Continuamente | 2,6 V |
| 1000 A | 30 minutos | 2,5 V |
| 1500 A | 2 minutos | 3,5 V |
| 2000 A | 3 minutos | 2,1 V |
| 3000 A | 1 minuto | 1,8 V |
| 5000 A | 2 segundos | 1,2 V |

Exatitud de la medición de la corriente:	1% del rango ± 1dígito

Resolución de la medición de caoriente:	1 A

4.- Información Adicional.

No requerida

5.-  Repuestos.

No requeridos.

6.- Garantía.

Será de 12 meses desde la recepción del equipo. El proveedor deberá garantizar la asistencia técnica ante eventuales fallas de algún componente o de la totalidad del equipo, en laboratorio calificado preferentemente local o en el ámbito del Mercosur, de manera de agilizar estas prestaciones y las calibraciones que correspondan.