Dpto. Suministros y Abastecimiento

Avda. Paseo Colón 728 5° Piso  (1063) Buenos Aires-Argentina    Tel.: 5411-342-6925-Fax 4342-4834

Avda 7 N 1076 4to Piso- CP B1900TGH La Plata BS AS Tel.0221-4256533/6257

## PEDIDO DE PRECIOS Nº 11983

Producto/Material :

SECCIONADORES TRIPOLARES 33KV

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Con relación a la referencia, solicitamos cotización por  la provisión del material detallado a continuación, en un todo de acuerdo lo requerido y con las condiciones comerciales  que se indican en la presente y las Condiciones Generales para Ordenes de Compra y Servicios que se adjuntan:

ITEM 1

CANTIDAD: 3

Seccionador tripolar rotativo con cuchillas articuladas o contactos encontrados, con un unico punto de contacto en cuchillas de potencia, de 2 columnas, para intemperie, mando manual, ejecución del tipo polos paralelos.

Con los siguientes parámetros garantidos:

# Tensión nominal: 33 kV.

# Corriente nominal In: 800A.

# Frecuencia 50Hz.

# Intensidad admisible de corta duración: 16 kA. 1seg.

Ejecución del  mando manual con enclavamiento eléctrico con tensión auxiliar de 110 Vcc. (+,- 10%) y contactos auxiliares (10NA+10NC). Mando manual con accionamiento horizontal.

Para montaje segun plano CY-LA-M-011. (Nota: El oferente debera asegurarse de que la ejeccucion de sus mandos permiten funcionamiento de acuerdo a las medidas observadas en el plano. TRANSBA NO SE HARA CARGO DE MAYORES COSTOS POR LA ADAPTACION DE LOS MANDOS A LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES).

Según especificaciones y planilla de datos garantidos adjuntos.

Destino  3TILA y 3T2LA (2)

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN OLAVARRIA

ITEM 2

CANTIDAD:  2

Seccionador tripolar rotativo con cuchillas articuladas o contactos encontrados, con un unico punto de contacto en cuchillas de potencia, de 2 columnas, para intemperie, mando manual, ejecución del tipo polos paralelos.

Con los siguientes parámetros garantidos:

# Tensión nominal: 33 kV.

# Corriente nominal In: 800A.

# Frecuencia 50Hz.

# Intensidad admisible de corta duración: 16 kA. 1seg.

Ejecución del  mando manual con enclavamiento eléctrico con tensión auxiliar de 110 Vcc. (+,- 10%) y contactos auxiliares (10NA+10NC). Mando manual con accionamiento horizontal.

Para montaje segun plano CY-LA-M-012. (Nota: El oferente debera asegurarse de que la ejeccucion de sus mandos permiten funcionamiento de acuerdo a las medidas observadas en el plano. TRANSBA NO SE HARA CARGO DE MAYORES COSTOS POR LA ADAPTACION DE LOS MANDOS A LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES).

Según especificaciones y planilla de datos garantidos adjuntos.

Destino: 9TILA  y 9T2LA

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN OLAVARRIA

ITEM 3

CANTIDAD:  2

Seccionador tripolar rotativo con cuchillas articuladas o contactos encontrados, con un unico punto de contacto en cuchillas de potencia, de 2 columnas, para intemperie, mando manual, ejecución del tipo polos paralelos.

Con los siguientes parámetros garantidos:

# Tensión nominal: 33 kV.

# Corriente nominal In: 800A.

# Frecuencia 50Hz.

# Intensidad admisible de corta duración: 16 kA. 1seg.

Ejecución del  mando manual con enclavamiento eléctrico con tensión auxiliar de 110 Vcc. (+,- 10%) y contactos auxiliares (10NA+10NC). Mando manual con accionamiento horizontal.

Para montaje segun plano A1-00356. (Nota: El oferente debera asegurarse de que la ejeccucion de sus mandos permiten funcionamiento de acuerdo a las medidas observadas en el plano. TRANSBA NO SE HARA CARGO DE MAYORES COSTOS POR LA ADAPTACION DE LOS MANDOS A LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES).

Según especificaciones y planilla de datos garantidos adjuntos.

Destino:  3TIMJ y 3T2MJ

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN MADARIAGA

ITEM 4

CANTIDAD:  2

Seccionador tripolar rotativo con cuchillas articuladas o contactos encontrados, con un unico punto de contacto en cuchillas de potencia, de 2 columnas, para intemperie, mando manual, ejecución del tipo polos paralelos.

Con los siguientes parámetros garantidos:

# Tensión nominal: 13,2 kV.(NOTA 1: Los aisladores deben ser de 33kV.)

# Corriente nominal In: 1600A.

# Frecuencia 50Hz.

# Intensidad admisible de corta duración: 16 kA. 1seg.

Ejecución del  mando manual con enclavamiento eléctrico con tensión auxiliar de 110 Vcc. (+,- 10%) y contactos auxiliares (10NA+10NC). Mando manual con accionamiento horizontal.

Para montaje segun plano A2-00083. (Nota 2: El oferente debera asegurarse de que la ejeccucion de sus mandos permiten funcionamiento de acuerdo a las medidas observadas en el plano. TRANSBA NO SE HARA CARGO DE MAYORES COSTOS POR LA ADAPTACION DE LOS MANDOS A LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES).

Según especificaciones y planilla de datos garantidos adjuntos.

Destino: 9TIMJ  y 9T2MJ

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN MADARIAGA

ITEM 5

CANTIDAD:  2

Seccionador tripolar rotativo con cuchillas articuladas o contactos encontrados, con un unico punto de contacto en cuchillas de potencia,de 2 columnas, para intemperie,  mando manual, ejecución del tipo polos paralelos.

Con los siguientes parámetros garantidos:

# Tensión nominal: 13,2 kV.(NOTA 1: Los aisladores deben ser de 33kV.)

# Corriente nominal In: 1250A.

# Frecuencia 50Hz.

# Intensidad admisible de corta duración: 16 kA. 1seg.

Ejecución del  mando manual con enclavamiento eléctrico con tensión auxiliar de 110 Vcc. (+,- 10%) y contactos auxiliares (10NA+10NC). Mando manual con accionamiento horizontal.

Para montaje segun plano A3-00062. (Nota 2: El oferente debera asegurarse de que la ejeccucion de sus mandos permiten funcionamiento de acuerdo a las medidas observadas en el plano. TRANSBA NO SE HARA CARGO DE MAYORES COSTOS POR LA ADAPTACION DE LOS MANDOS A LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES).

Según especificaciones y planilla de datos garantidos adjuntos.

Destino: 9T3MJ

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN MADARIAGA

ITEM 6

CANTIDAD: 2

Seccionador tripolar rotativo con cuchillas articuladas o contactos encontrados, con un unico punto de contacto en cuchillas de potencia,  de 2 columnas, con cuchilla de PAT para intemperie,  mando manual, ejecución del tipo polos paralelos.

Con los siguientes parámetros garantidos:

# Tensión nominal: 33 kV.

# Corriente nominal In: 600A.

# Frecuencia 50Hz.

# Intensidad admisible de corta duración: 16 kA. 1seg.

Ejecución del  mando manual con enclavamiento eléctrico con tensión auxiliar de 110 Vcc. (+,- 10%) y contactos auxiliares (10NA+10NC). Mando manual con accionamiento horizontal.

Para montaje segun plano A1-00357. (Nota: El oferente debera asegurarse de que la ejeccucion de sus mandos permiten funcionamiento de acuerdo a las medidas observadas en el plano. TRANSBA NO SE HARA CARGO DE MAYORES COSTOS POR LA ADAPTACION DE LOS MANDOS A LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES).

Según especificaciones y planilla de datos garantidos adjuntos.

Destino: 3MDAG1 y 3MTST1

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN MADARIAGA

ITEM 7

CANTIDAD: 4

Seccionador tripolar rotativo con cuchillas articuladas o contactos encontrados, con un unico punto de contacto en cuchillas de potencia, de 2 columnas, para intemperie, mando manual, ejecución del tipo fila india.

Con los siguientes parámetros garantidos:

# Tensión nominal: 33 kV.

# Corriente nominal In: 800A.

# Frecuencia 50Hz.

# Intensidad admisible de corta duración: 16 kA. 1seg.

Ejecución del  mando manual con enclavamiento eléctrico con tensión auxiliar de 110 Vcc. (+,- 10%) y contactos auxiliares (10NA+10NC). Mando manual con accionamiento horizontal.

Para montaje segun plano A1-00355. (Nota: El oferente debera asegurarse de que la ejeccucion de sus mandos permiten funcionamiento de acuerdo a las medidas observadas en el plano. TRANSBA NO SE HARA CARGO DE MAYORES COSTOS POR LA ADAPTACION DE LOS MANDOS A LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES).

Según especificaciones y planilla de datos garantidos adjuntos.

Destino:  3TIMJ (2U) y 3T2MJ (2U)

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN MADARIAGA

ITEM 8

CANTIDAD: 4

Seccionador tripolar rotativo con cuchillas articuladas o contactos encontrados, con un unico punto de contacto en cuchillas de potencia, de 2 columnas, para intemperie, mando manual, ejecución del tipo fila india.

Con los siguientes parámetros garantidos:

# Tensión nominal: 33 kV.

# Corriente nominal In: 600A.

# Frecuencia 50Hz.

# Intensidad admisible de corta duración: 16 kA. 1seg.

Ejecución del  mando manual con enclavamiento eléctrico con tensión auxiliar de 110 Vcc. (+,- 10%) y contactos auxiliares (10NA+10NC). Mando manual con accionamiento horizontal.

Para montaje segun plano A1-00355. (Nota: El oferente debera asegurarse de que la ejeccucion de sus mandos permiten funcionamiento de acuerdo a las medidas observadas en el plano. TRANSBA NO SE HARA CARGO DE MAYORES COSTOS POR LA ADAPTACION DE LOS MANDOS A LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES).

Según especificaciones y planilla de datos garantidos adjuntos.

Destino: 3MDAG1 (2U) y 3MTST1 (2U)

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN MADARIAGA

ITEM 9

CANTIDAD: 2

Seccionador tripolar rotativo con cuchillas articuladas o contactos encontrados, con un unico punto de contacto en cuchillas de potencia, de 2 columnas, para intemperie, mando manual, ejecución del tipo polos paralelos.

Con los siguientes parámetros garantidos:

# Tensión nominal: 33 kV.

# Corriente nominal In: 1600A.

# Frecuencia 50Hz.

# Intensidad admisible de corta duración: 16 kA. 1seg.

Ejecución del  mando manual con enclavamiento eléctrico con tensión auxiliar de 110 Vcc. (+,- 10%) y contactos auxiliares (10NA+10NC). Mando manual con accionamiento horizontal.

Para montaje segun plano A1-00356. (Nota: El oferente debera asegurarse de que la ejeccucion de sus mandos permiten funcionamiento de acuerdo a las medidas observadas en el plano. TRANSBA NO SE HARA CARGO DE MAYORES COSTOS POR LA ADAPTACION DE LOS MANDOS A LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES).

Según especificaciones y planilla de datos garantidos adjuntos.

Destino: 3ACOP (2)

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN MADARIAGA

ITEM 10

CANTIDAD: 2

Seccionador tripolar rotativo con cuchillas articuladas o contactos encontrados, con un unico punto de contacto en cuchillas de potencia, de 2 columnas, para intemperie, mando manual, ejecución del tipo fila india.

Con los siguientes parámetros garantidos:

# Tensión nominal: 33 kV.

# Corriente nominal In: 800A.

# Frecuencia 50Hz.

# Intensidad admisible de corta duración: 16 kA. 1seg.

Ejecución del  mando manual con enclavamiento eléctrico con tensión auxiliar de 110 Vcc. (+,- 10%) y contactos auxiliares (10NA+10NC). Mando manual con accionamiento horizontal.

Para montaje segun plano Secc- FI -ET TY Figura 1. (Nota: El oferente debera asegurarse de que la ejeccucion de sus mandos permiten funcionamiento de acuerdo a las medidas observadas en el plano. TRANSBA NO SE HARA CARGO DE MAYORES COSTOS POR LA ADAPTACION DE LOS MANDOS A LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES).

Según especificaciones y planilla de datos garantidos adjuntos.

Destino: 3TITY (2U)

LUGAR DE ENTREGA: TRES ARROYOS

ITEM 11

CANTIDAD: 16

Seccionador tripolar rotativo con cuchillas articuladas o contactos encontrados, con un unico punto de contacto en cuchillas de potencia, de 2 columnas, para intemperie, mando manual, ejecución del tipo fila india.

Con los siguientes parámetros garantidos:

# Tensión nominal: 33 kV.

# Corriente nominal In: 600A.

# Frecuencia 50Hz.

# Intensidad admisible de corta duración: 16 kA. 1seg.

Ejecución del  mando manual con enclavamiento eléctrico con tensión auxiliar de 110 Vcc. (+,- 10%) y contactos auxiliares (10NA+10NC). Mando manual con accionamiento horizontal.

Para montaje segun plano Secc- FI -ET TY Figura 1. (Nota: El oferente debera asegurarse de que la ejeccucion de sus mandos permiten funcionamiento de acuerdo a las medidas observadas en el plano. TRANSBA NO SE HARA CARGO DE MAYORES COSTOS POR LA ADAPTACION DE LOS MANDOS A LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES).

Según especificaciones y planilla de datos garantidos adjuntos.

Destino 3CHAV1 (2U), 3CHAV2 (2U), 3TARR3 (2U),  3TARR4 (2U),3CLAR6, (2U), 3MALT7 (2U), 3MALT8 (2U) y 3T1XTY (2)

LUGAR DE ENTREGA: TRES ARROYOS

ITEM 12

CANTIDAD: 2

Seccionador tripolar rotativo con cuchillas articuladas o contactos encontrados, con un unico punto de contacto en cuchillas de potencia, de 2 columnas, para intemperie, mando manual, ejecución del tipo polos paralelos.

Con los siguientes parámetros garantidos:

# Tensión nominal: 33 kV.

# Corriente nominal In: 2000A.

# Frecuencia 50Hz.

# Intensidad admisible de corta duración: 16 kA. 1seg.

Ejecución del  mando manual con enclavamiento eléctrico con tensión auxiliar de 110 Vcc. (+,- 10%) y contactos auxiliares (10NA+10NC). Mando manual con accionamiento horizontal.

Para montaje segun plano Secc- FI -ET TY Figura 1 (1U) y Figura 2 (1U). (Nota: El oferente debera asegurarse de que la ejeccucion de sus mandos permiten funcionamiento de acuerdo a las medidas observadas en el plano. TRANSBA NO SE HARA CARGO DE MAYORES COSTOS POR LA ADAPTACION DE LOS MANDOS A LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES).

Según especificaciones y planilla de datos garantidos adjuntos.

Destino: 3ACTY (2)

LUGAR DE ENTREGA: TRES ARROYOS

ITEM 13

CANTIDAD: 7

Seccionador tripolar rotativo con cuchillas articuladas o contactos encontrados, con un unico punto de contacto en cuchillas de potencia,  de 2 columnas, con cuchilla de PAT para intemperie,  mando manual, ejecución del tipo polos paralelos.

Con los siguientes parámetros garantidos:

# Tensión nominal: 33 kV.

# Corriente nominal In: 600A.

# Frecuencia 50Hz.

# Intensidad admisible de corta duración: 16 kA. 1seg.

Ejecución del  mando manual con enclavamiento eléctrico con tensión auxiliar de 110 Vcc. (+,- 10%) y contactos auxiliares (10NA+10NC). Mando manual con accionamiento horizontal.

Para montaje segun plano Secc. PP con PaT TY. (Nota: El oferente debera asegurarse de que la ejeccucion de sus mandos permiten funcionamiento de acuerdo a las medidas observadas en el plano. TRANSBA NO SE HARA CARGO DE MAYORES COSTOS POR LA ADAPTACION DE LOS MANDOS A LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES).

Según especificaciones y planilla de datos garantidos adjuntos.

Destino: 3CHAV1, 3CHAV2 , 3TARR3,  3TARR4, 3CLAR6, 3MALT7 y 3MALT8.

LUGAR DE ENTREGA: TRES ARROYOS

# Compre Trabajo Argentino

# Ley 25.551 – Decreto Reglamentario 1600/2002

El presente Concurso de Precios / Licitación, se encuentra alcanzado por el Compre Trabajo Argentino. Por lo anterior los Señores oferentes, deberán presentar juntamente con su oferta, en concepto de Declaraciones Juradas, lo siguiente:

I ) Origen del insumo ofertado.

Para cada uno de los Item que se oferten:

| Item | Descripción | % Nacional | % Importado | Origen del Bien |
| --- | --- | --- | --- | --- |

II ) Calificación de la Empresa a la cual representa.

Según lo establecido para la calificación de Micro, Pequeña y Mediana Empresa en la Resolución N° 24 de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO DE ECONOMIA, de fecha 15 de febrero de 2001 y normas modificatorias.

III ) Cumplimiento de La Resolución ENRE N° 378/2003

Los Oferentes que ya sean subcontratistas directos de TRANSENER S.A. deberán adjuntar a su oferta, una nota en carácter de Declaración Jurada, manifestando el cumplimiento de la Resolución ENRE N° 378/2003.

Aquellos Oferentes que aún no sean subcontratistas directos de TRANSENER S.A., deberán adjuntar a su oferta, una  nota en carácter de Declaración Jurada, manifestando que cumplirán con la Resolución ENRE N° 378/2003

IMPORTANTE

La falta de presentación, por parte de los Oferentes de las declaraciones juradas mencionadas en los puntos I, II y III, precedentes, descartará su oferta en el mismo acto de apertura

Fecha de presentación de ofertas 04-06-2018, hasta las 12.00 hs. Superada esta fecha y hora, quedará bajo el exclusivo criterio de TRANSBA S.A., la aceptación o no de la oferta.

Forma de presentación de ofertas:

LAS OFERTAS DEBERAN SER PRESENTADAS EN NUESTRA PLATAFORMA VIRTUAL ARIBA. SEGÚN DETALLE:

Importante: independientemente de cargar los precios en los campos correspondientes, solicitamos subir archivos con oferta técnica y oferta económica para mejor comprensión

OFERTA N° 1 TECNICA; Contendrá toda la información técnica del producto, características generales, folletos antecedentes de ventas, soporte post venta  etc.  correspondiente al producto ofrecido, solo en original y una copia de la oferta económica sin completar en ella, la parte numérica de precios.

Con dicha oferta deberán incluir también todas las declaraciones juradas arriba requeridas.

OFERTA N° 2 ECONOMICA; contendrá solo, la oferta económica.

DATOS:

Nombre de Vuestra Empresa

Pedido de Precios Nº PP 11983

SECCIONADORES 33 KV TBA

Dpto. Suministros y Abastecimiento

CONDICIONES COMERCIALES

PRECIO podrá indicarse: :

Nacionalizado

a)En pesos  o Dólares + IVA

Se aceptarán valores equivalentes a moneda de origen.

o

Importación:

b) En Condición FOB

c) En Condición CFR

FORMA DE PAGO:

Las facturas se abonarán, a los treinta (30) días corridos de la fecha de recepción de las mismas, acompañadas del acta de inspección de conformidad para TRANSBA S.A. para lo casos de provisión nacional, y transferencia bancaria a  30 días contra recepción doc. de embarque originales para el caso de provisión no nacional. Otras formas de pago, deberán ser analizadas.

GARANTÍA TÉCNICA:

Deberá indicar Claramente el periodo de garantía, se solicita no inferior a  12 meses.

PLAZO DE ENTREGA:

Deberán indicar el mínimo posible.

VALIDEZ DE LA OFERTA:

Treinta días a contar de la fecha de vencimiento para la presentación de las ofertas.

LUGAR DE ENTREGA:

Para el caso de provisión Nacionalizado o Nacional:

Gcia Reg. Sur TRANSBA SA  según se indica en cada ítem.

CONSULTAS:

Las consultas podrán  efectuarse a gustavo.daball@transener.com.ar

TEL 0221-4394643

atentamente.

Gustavo Daball

Dpto. Suministros y Abastecimiento.

La Plata – Tel 0221-439 4643