LICITACION PÚBLICA NACIONAL

TRANSPA S.A.	Nº 002/2017

OBRA CIVIL PARA INSTALACION

DE UN TRANSFORMADOR DE POTENCIA 352/138/34.5 KV – 120/120/30 MVA

PARA OBRAS HABILITADAS

POR RES. S.E. N° 1/2003

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINERIA

PRESIDENCIA DE LA NACION

1

| OBRA: | Ampliación EETT Puerto Madryn. |
| --- | --- |
| COMITENTE: | TRANSPA S. A.. |
| UBICACIÓN: | Ruta Nac. N° 3, Puerto Madryn. |
|  | Memoria Descriptiva Obras Civiles. |  |

Los trabajos a ejecutar corresponden a la ampliación de la Estación Transformadora Puerto Madryn. Esta se encuentra sobre la Ruta Nacional N° 3, Km. 1.400. Las instalaciones están aproximadamente a 17 km de la ciudad de Puerto Madryn, Provincia del Chubut. Las obras civiles que se detallan, permitirán instalar un transformador de 120 MVA y todo el equipamiento accesorio para su puesta en funcionamiento.

Los trabajos están principalmente centrados en cinco renglones que se denominan: a) Base de transformador, con cuba para retener aceite, trampa de derrame, viga de anclaje y vigas carrileras para movimiento del transformador, b) Construcción de estructuras faltantes en pórticos metálicos (Tres travesaños y un parante.), c) Pavimento y veredas de zona de playa. Canalizaciones, d) Bases de equipamiento eléctrico menor y puesta a tierra en malla de puesta a tierra existente, y e) Obras para acometida a Línea de 132 kv.

A  continuación  se  detallan  la  denominación  y secuencia  de  las  tareas  a

realizar:

- Excavación y/o desmonte de suelos para la ejecución de las estructuras de fundación de los distintos renglones, colocación de puestas a tierra y solado de la playa de maniobras. Demolición de pavimentos existentes.

- Provisión y colocación de las puestas a tierra del equipamiento eléctrico.

- Ejecución de rellenos,con capas de material granular, para que sirvan de apoyo a las estructuras de fundación y solado de la playa de maniobra.

- Ejecución de capas de hormigón pobre para que sirvan de apoyo a las estructuras de fundación.

- Construcción de bases de fundación para el equipamiento eléctrico (Mayor y menor.), y vigas carrileras. En estos trabajos se incluye la provisión y colocación de: rejas, columnas de sustentación de las mismas, colocación de material granular apropiado sobre las rejas, provisión y colocación de rieles, bulones, insertos, placas metálicas de anclaje y pedestales de equipos de potencia. Construcción de pavimento, veredas, canalizaciones y vigas de anclaje para movimiento del transformador. Construcción de bases para

2

estructura metálica (Parante de pórtico.) y triposte de hormigón armado en la salida de 132 Kv.

- Construcción y montaje de estructuras metálicas, correspondientes a parante y vigas de pórticos para completar el proyecto eléctrico y civil.

- Provisión y colocación de una estructura triposte de hormigón armado, incluyendo vínculos, ménsulas y soportes para la colocación de cadenas de aisladores y conductores.

- Limpieza de obra y disposición final de los residuos materiales.

3