ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE

ENSAYOS ELÉCTRICOS Medición de resistencia de bobinados

Fecha:

Página : 1 de 1

EQUIPAMIENTO SOLICITADO

| ITEM |  |  | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Medidor automático de resistencia de devanados para |  |  |  |
|  |  |  | transformadores potencia modelo MTO250, marca Megger |  |  |  |
|  |  |  | (USA). |  |  |  |
|  |  |  | - Medición de de bobinados de transformadores de potencia |  |  |  |
|  |  |  | hasta 1000MVA, transformadores de medición de tensión y |  |  |  |
|  |  |  | corriente. |  |  |  |
|  |  |  | - Corriente de prueba de CC hasta 50A. |  |  |  |
|  |  |  | - Función de desmagnetización automática incorporada. |  |  |  |
|  |  |  | - Mediante el software Power DB permite el análisis de datos |  |  |  |
|  |  |  | y variaciones mientras se encuentra en uso. |  |  |  |
|  |  |  | - Ensayos automáticos con conmutador bajo carga aso ciado. |  |  |  |
|  |  |  | - 2 canales simultáneos de medición. |  |  |  |
|  |  |  | - Curva de calentamiento automática vía software Po wer DB. |  |  |  |
|  |  |  | Características técnicas: |  |  |  |
| 1 |  |  | - Alimentación: 85-264 VAC, 47-63 Hz, 1500 VA | 1 |  |  |
|  |  |  | - Corriente de salida: rango seleccionable hasta 1/10/25/50 A. |  |  |  |
|  |  |  | - Tensión de salida: hasta 50Vcc |  |  |  |
|  |  |  | - Rango de medición de resistencias: desde 10microOhms |  |  |  |
|  |  |  | hasta 20Ohms. |  |  |  |
|  |  |  | - Dimensiones: 216 x 546 x 330 mm |  |  |  |
|  |  |  | - Puerto Ethernet para conexión con PC externa (no incluida) |  |  |  |
|  |  |  | Accesorios incluidos: |  |  |  |
|  |  |  | - Cable de alimentación. |  |  |  |
|  |  |  | - Manuales y guías de uso |  |  |  |
|  |  |  | - Software Power DB. |  |  |  |
|  |  |  | - Cable de conexión a tierra, 4,5m. |  |  |  |
|  |  |  | - Bolso de transporte. |  |  |  |
|  |  |  | Opcionales obligatorios No incluidos: |  |  |  |
|  |  |  | - Juegos de cables universales hasta 50 ACC máx. de |  |  |  |
|  |  |  | prueba blindados, devanados V1 y V2. |  |  |  |
| 2 |  |  | Cable de prueba de 9 mts para equipos MTO marca Megger | 1 |  |  |