PLIEGO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DVR

2016

PROVISION DE: Grabador de Video Digital

Grabador de Video Digital – se proveerá con programa de administración y visualización.

Garantía del dispositivo 12 meses a partir de fecha de recepción.

Se entregará con dos HDD SATA de 2Tb instalados. Cables, accesorios y manual de Operación.

Especificaciones Técnicas.

Gabinete de 19” para montaje en Rack.

Fuente de alimentación incorporada, cable de conexión con tercer pata para 220VCA.

Sistema Operativo LINUX

Entradas de señal (Hibrido)

Max.16 entradas analógicas

Max.16 entradas IP

Grabación

Compresión: H.264

Resolución: PAL: 352 x 288 (CIF), 720 x 288 (Half-D1), 720 x 576 (D1)

Cuadro /s: CIF: 480 fps; Half-D1: 480 fps; D1: 480 fps

HDD/storage: 4 Bahias exterior HDD SATA Hot-Swap. (Instaladas en el mismo chasis)

Soporta RAID: si

Back-up Interno: lecto-grabador DVD incorporado.

Salida de Señal

VGA 1 (1920 x 1080)

HDMI 1(1920 x 1080)

Alarmas   incluye Relay de salida: 4(NO/NC)

Red Ethernet: 2 Puertos (10-100-1000 Base-T)

Puertos: 1 e-SATA

1 RS-232

1 RS-485

3 USB 2.0

Fuente alimentación 220VCA.