ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROVISION DE EQUIPAMIENTO

CAMARA FIJAS (CCTV)

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION

AEROPUERTO INTERNACIONAL EZEIZA

AEROPUERTO METROPOLITANO

2016

ÍNDICE

1.	Objeto	3

2.	Especificación técnica del equipamiento	3

2.1.	Características de la Cámara	3

2.2.	Características eléctricas, físicas y ambientales	3

2.3.	Características de la lente autoiris	3

2.4.	Características de la lente Varifocal	4

2.5.	Características de los soportes de uso interior	4

2.6.	Características de los soportes de uso exterior	4

3.	Garantía	4

4.	Consultas	4

5.	Consideraciones de las Ofertas	5

6.	Planilla de Cotización Principal	5

# Objeto

Provisión “a demanda” cámaras fijas con lentes y soportes para el Circuito Cerrado de Televisión del Aeropuerto de Ezeiza y Aeroparque.

# Especificación técnica del equipamiento

## Características de la Cámara

### Sensor compatible con el tipo "EXview HAD CCD II" de 1/3"

### Número de píxeles efectivos (H x V) 570.000 pixels (976 x 582)

### Sistema de señal PAL estándar

### Resolución horizontal 650 líneas de TV

### Relación señal-ruido Más de 55 dB (AGC desconectado)

### Iluminación mínima Color: 0,15 lx, B/W: 0,1 lx (F1.2, 50IRE)

### Color: 0,08 lx, B/W: 0,03 lx (F1.2, 30IRE)

### Salida de vídeo VBS:1.0Vp-p

### Sincronización Conmutable Interno / Por red CA

### Control de ganancia Automático (on/off)

### Balance de blancos ATW (de 2.000 K a 10.000 K), ATW-PRO (de 2.500 K a 6.000 K)

### Tipo de objetivo MONTURA DE OBJETIVO CS

### Función Día/Noche Sí (D/N eléctrica)

### Reducción de interferencias Sí (2D NR)

### Compensación de contraluz Sí (iBLC)

### Reproducción automática de tono Sí (ATR-Lite)

## Características eléctricas, físicas y ambientales

### Alimentación 24 V CA ±10% o 12 V CC ±10%

### Consumo 1,4 W

### Peso 250 g (9 oz)

### Dimensiones 117,6 x 63,2 x 57,2 mm (4 3/4 x 2 1/2 x 2 3/8 pulgadas)

### Temperatura de funcionamiento de -10 °C a +50 °C (de 14F° a 122F°)

### Temperatura de almacenamiento de -40 °C a +60 °C (de 40F° a 140F°)

### Humedad de funcionamiento de 20% a 80%

### Humedad de almacenamiento de 20% a 95%

## Características de la lente autoiris

### Lentes autoiris pasivo de 2,8 mm para 1/3 CCD

## Características de la lente Varifocal

### Lentes Varifocal de 3 mm a 8 mm, F 1.4  para 1/3 CCD.

## Características de los soportes de uso interior

### Soportes de cámara universal para pared, Con-cabezal giratorio bola/pivote-Carga máxima (3,2 kg) Metálico con baño de poliéster

## Características de los soportes de uso exterior

### Soporte y gabinete exterior, Calefactor/ ventilador, 24VCA, Soporte con movimiento universal, Con-cabezal giratoriobola/pivote.

### Carga máxima (9.07kg) Metálico con baño de poliéster

# Garantía

### Entregará el certificado garantía de cada uno de los  sus respectivas equipos entregados.

### La garantía de los dispositivos no debería ser menor a un año.

### Todo equipo que presente fallas deberá ser reemplazado con cargo a la Contratista, incluido los costos de traslado, como simple cumplimiento de la garantía y a solicitud del Comitente. En este caso, el nuevo componente volverá a gozar del período original de garantía.

# Consultas

Por cualquier consulta concerniente a temas técnicos, deberán ser presentadas por escrito vía e-mail a:

Jefe Servicios Técnicos “Dirección Seguridad Corporativa”

Ing. Néstor Pettinati npettinati@aa2000.com.ar

Supervisor Servicios Técnicos “Dirección Seguridad Corporativa”

Hernan O. Ferrari hferrari@aa2000.com.ar

# Consideraciones de las Ofertas

### Los equipos ofertados deben cumplir con los requerimientos indicados en el presente Pliego de Especificaciones.

### El COMITENTE se reserva el derecho de no adjudicar la Contratación objeto de la presente invitación, si considera que las ofertas presentadas le resultan insatisfactorias.

### En ningún caso, los oferentes afectados por la anulación del acto, tendrán derecho a reclamo alguno, ya sea por el hecho administrativo en sí, como por el cobro de indemnizaciones y/o reembolsos por gastos efectuados para la participación del presente llamado a Licitación.

# Planilla de Cotización Principal

| Artículo Inciso |  | Descripción Cotización Unitaria | Precio de Venta |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.0 |  | Cámaras y lentes de CCTV. | $ |
| 3.1 |  | Lentes autoiris pasivo de 2,8 mm para 1/3 CCD. | $ |
| 3.2 |  | Lentes varifocal de 3 mm a 8 mm, F 1.4 para 1/3 CCD. | $ |
| 3.3 |  | Soportes de cámara universal para pared. | $ |
| 3.4 |  | Soporte y Gabinete exterior. | $ |
| TOTAL | $ |