ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROVISION DE EQUIPAMIENTO

CAMARAS MÓVIL (DOMO)

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION

AEROPUERTO INTERNACIONAL EZEIZA

AEROUERTO METROPOLITANO

2016

ÍNDICE

1.	Objeto	3

2.	Especificación técnica del equipamiento	3

2.1.	Características generales	3

2.2.	Cámara y Lente	3

2.3.	Características del módulo de cámara	4

2.4.	Características de la caja posterior (domo Exterior)	5

2.5.	Características de la caja posterior (domo interior).	5

2.6.	Especificaciones eléctricas	5

2.7.	Especificaciones mecánicas	5

2.8.	Certificaciones y patentes	5

3.	Observación	6

4.	Garantía	6

5.	Consultas	6

6.	Consideraciones de las Ofertas	7

7.	Planilla de Cotización Principal	7

# Objeto

Provisión “a demanda” Domos exteriores y domos interiores para el Circuito Cerrado de Televisión del Aeropuerto de Ezeiza y Aeroparque Metropolitano.

# Especificación técnica del equipamiento

## Características generales

### Dos paquetes integrados de lente y cámara de alta resolución y  enfoque automático; múltiples modelos de caja posterior.

### Día/Noche, 540 líneas de TV, rango dinámico amplio (WDR) de 128X, detección de movimientos, mejoramiento de imagen y estabilización electrónica de imágenes.

### Día/Noche, 540 líneas de TV, rango dinámico amplio (WDR) de 128X y detección de movimientos.

### Supresión de ventana.

### Superposición de títulos de cámara, 20 caracteres definidos por el usuario.

### Supresión horizontal y de zona.

### Visualización de giro vertical y brújula en pantalla.

### Enfoque seguro.

### Protección por contraseña.

### Circuito de par trenzado no blindado (UTP), integrado y pasivo.

### Congelado de cuadro durante preprogramaciones.

### Reloj de horario interno.

### Protección contra sobretensión de línea de alimentación y protección limitada contra rayos incorporadas.

### Capacidad para agregar funcionalidad en redes IP con la compra de algún módulo adicional

## Cámara y Lente

### Formato de señal: PAL

### Sistema de exploración: Entrelazado 2:1

### Sensor de imagen: compatible con EXview HAD de 1/4 de pulgada (6,3 mm)

### Pixeles efectivos: 752 (H) X 582 (V)

### Resolución horizontal PAL: >540 líneas de TV

### Lente: f/1.4 (distancia focal, 3,4~91,8 mm)

### Zoom: óptico de 27X, digital de 12X

### Velocidad de zoom (rango óptico): 3,2/4,6/6,6 segundos

### Horizontal: 55,8° con zoom gran angular a 3,4 mm;

### Ángulo de vista: 1,7° con zoom teleobjetivo a 119 mm

### Enfoque: Automático con control manual

### Sensibilidad máxima a 35 IRE PAL/CCIR: 0,45 lux a 1/50 seg. (color), 0,015 lux a 1/1,5 seg. (color), 0,00015 lux a 1/1,5 seg. (blanco y negro)

### Sistema de sincronización: Sincronismo de línea interno/CA, con ajuste de fase mediante control remoto, sincronismo V

### Balance del blanco: Automático con control manual

### Velocidad del obturador PAL: Automática (iris electrónico)/manual, 1/1,5 ~1/30.000

### Control de iris: Control de iris automático con control manual

### Control de ganancia: Automático/APAGADO

### Salida de video: 1 Vp-p, 75 ohmios

### Señal de video/ruido: >50 dB

### Rango dinámico amplio: 128X

### Estabilización electrónica de imágenes:

## Características del módulo de cámara

### 256 preprogramaciones.

### Precisión de la preprogramación de ±0,1°.

### Menú ingles o español.

### Puerto de datos RJ-45 para la actualización y la configuración de software.

### Visualización de giro vertical, zoom y brújula en pantalla.

### 400°/seg. de velocidad preprogramada de giro horizontal y 200°/seg. de giro vertical.

### Revestimiento de rotación discreto con burbuja fija sellada.

### Supresión de ventana: hasta 8 formas de 4 lados, definidas por el usuario.

### Es posible etiquetar ocho zonas (configurables en tamaño) con hasta 20 caracteres cada una, o configurarlas para producir video suprimido.

### Una salida de relé auxiliar y una salida auxiliar de colector abierta (se pueden configurar alternativamente para operar en función de alarma).

### Ubicaciones configurables de etiquetas y visualizaciones en pantalla.

### Acción en alarma: las alarmas pueden configurarse individualmente en 3 niveles de prioridades, para iniciar un patrón almacenado, o para ir a una preprogramación asociada cuando se reciba.

### Reanudar después de alarma: permite que el domo vuelva al estado anteriormente configurado, después de la confirmación, después de la confirmación de alarma o a su posición anterior antes de la alarma.

### Acciones múltiples de encendido y detención.

### Patrones: hasta 8 patrones configurables en pantalla y definidos por el

### Incluye funciones de preprogramación y giro horizontal, vertical y

### Giro horizontal/vertical proporcional: disminuye de manera continua las velocidades de la unidad de giro horizontal/vertical en proporción a la profundidad del zoom.

### Paradas con límites configurables para los modos de exploración automática, aleatoria o de cuadros.

### Detección automática de protocolos compatibles con Coaxitron ®, RS-422, P y D de Pelco, Sensormatic®, Vicon®).

### Control digital de posición y zoon.

### Sistema de menú incorporado para la instalación de las funciones                                                                                                                configurables.

### Función “autobasculante” que hace girar el domo 180° en la base del recorrido vertical.

### Velocidades de zoon configurables.

## Características de la caja posterior (domo Exterior)

### Modelo acabado en color gris.

### Burbuja transparente

### Desconexión rápida del módulo de cámara.

### Fabricado en aluminio.

### UTP pasivo integrado.

## Características de la caja posterior (domo interior).

### Caja posterior única para aplicaciones en techos falsos o rígidos.

### Requerimientos: 5,25” de espacio sobre el techo y 3,25” por debajo.

### Espesor mínimo del techo 0,5”; máximo 1,75”.

### Desconexión rápida del módulo de cámara.

### Fabricación en aluminio.

### Apropiado para usar en espacios de manejo de aire ambiental.

## Especificaciones eléctricas

### Tensión de entrada: 24 volt VCA / VCC

### 7 entradas de alarma.

## Especificaciones mecánicas

### Velocidad de exploración variable: la velocidad de exploración puede configurarse entre 1 y 40°/seg.

### El movimiento de giro horizontal permite obtener velocidades de giro Supresión de ventana: hasta 8 formas de cuatro lados, definidas por el                                     horizontal de entre 0,1 y 150°/segundo.

## Certificaciones y patentes

### CE, Clase B

### FCC, Clase B

### Homologado UL/cUL

### C-Tick

### Marca S para Argentina

### Conforme a la norma NEMA Tipo 4X, IP66 cuando se instala de manera                              adecuada

### Patentes en los EE.UU.: 5,931,432; 6,793,415 B2; 6,802,656 B2; 6,821,222 B2; 7,161,615 B2

# Observación

El equipo a suministrar deberá ser compatible e integrable sin ninguna limitación al sistema de grabación digital  actualmente en servicio en el Aeropuerto de Ezeiza.

# Garantía

### Entregará el certificado garantía de cada uno de los  sus respectivas equipos entregados.

### La garantía de los dispositivos no debería ser menor a un año.

### Todo equipo que presente fallas deberá ser reemplazado con cargo a la Contratista, incluido los costos de traslado, como simple cumplimiento de la garantía y a solicitud del Comitente. En este caso, el nuevo componente volverá a gozar del período original de garantía.

# Consultas

Por cualquier consulta concerniente a temas técnicos, deberán ser presentadas por escrito vía e-mail a:

Jefe Servicios Técnicos “Dirección Seguridad Corporativa”

Ing. Néstor Pettinati npettinati@aa2000.com.ar

Supervisor Servicios Técnicos “Dirección Seguridad Corporativa”

Hernan O. Ferrari hferrari@aa2000.com.ar

# Consideraciones de las Ofertas

### Los equipos ofertados deben cumplir con los requerimientos indicados en el presente Pliego de Especificaciones.

### El COMITENTE se reserva el derecho de no adjudicar la Contratación objeto de la presente invitación, si considera que las ofertas presentadas le resultan insatisfactorias.

### En ningún caso, los oferentes afectados por la anulación del acto, tendrán derecho a reclamo alguno, ya sea por el hecho administrativo en sí, como por el cobro de indemnizaciones y/o reembolsos por gastos efectuados para la participación del presente llamado a Licitación.

# Planilla de Cotización Principal

| Artículo Inciso | Cantidad | Descripción Cotización Unitaria | Precio de Venta |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.0 | 4 | Domos exteriores de CCTV | $ |
| 3.1 | 4 | Domos interiores de CCTV | $ |
| TOTAL | $ |