ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROVISION DE EQUIPAMIENTO

Y REPUESTOS (DVRs / NVRs)

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION

AEROPUERTO INTERNACIONAL EZEIZA

AEROPUERTO METROPOLITANO

2016

ÍNDICE

1.	Objeto	3

2.	Suminsitro de Equipo (NVRs)	3

2.1.	NVR (Especificaciones Tecnicas)	3

2.2.	Placa Controladora (NVR)	3

2.3.	Fuente de Alimentacion(Netstream)	4

2.4.	Tarjeta Codificador Netstream (Caracteristicas)	5

2.5.	Ventilador NVR  (Caracteristicas)	6

2.6.	Controladora PCI SATA (NVR)	7

2.7.	Repuesto de Fuente de Alimentacion 2/3U Tipo N+1 Fuente de Alimentacion Redundantey (NVR )	8

3.	Suministro de equipo (Netview)	9

3.1.	Modulo Ventilador de Pared Frontal(Netview)	9

4.	Garantía	10

5.	Consultas técnicas	10

6.	Consideraciones de las Ofertas	10

7.	Planilla de Cotización Principal	11

# Objeto

Provisión de equipos y repuestos para los servidores de grabación digital DVRs y NVRs del Aeropuerto de Ezeiza y Aeroparque Metropolitano.

# Suministro de Equipo (NVRs)

## NVR (Especificaciones Técnicas)

### Factor de Forma: 4U (Servidor y almacenamiento)

### Soporte de Canales Maximo:	32 (@full D1 resolution) / 40(@half  D1 resolution)

### Normas de Compresión:	MPEG-4((ISO/IEC 14496), H.264/AVC

### Normas de Resolución:	QCIF/QVGA/CIF/2CIF/VGA/4CIF/D1

### Megapixel & HD:	1.3(SXGA)/ 2(UXGA)/ 3(QXGA)/ 5(XGA) and 720P / 1080P

### Ancho de Banda: 	Configurables entre 256 Kbps y 5 Mbps.-

### Formatos de Compresion:	PCM, 16Bit, MPEG-1 Layer II Communications

### Red 	10/100Base-T.

### Protocolo:	TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTSP, RTCP, RTP/UDP, RTP/RCP, SNTP, mDNS, UPnP, SMTP, SOCK, IGMP, DHCPFTP, DDNS, PPPoE, SSL v2/v3, IEE 802.1X, SNMP, SSH, and IPv6.

### Tipo de Procesador (especificaciones mínimas):	Intel® Core™2 Quad Procesador Q9400 (6M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB).

### Dimensiones:	430(W) x 180(H) x 580(D) mm

### Fuente de Alimentación:	100-240V 50/60 Hz AC @ 550W

### Sistema Operativo:	Windows 7/ Windows XP

### Temperatura de Funcionamiento:	50° a 95° F / 10° a 35° C

### Humedad de Funcionamiento:	hasta 85% RH(sin condensación)

### Tipo:	Raid-5

### Capacidad de Almacenamiento:	hasta 33TB

### Capacidad de Almacenamiento Externo:	hasta 28TB por unidad; hasta 112TB total

### Certificaciones: FCC, CE, TUV

## Placa Controladora (NVR)

### Interfaz de Host: 	2 x eSATA (SATA II 3.0Gbps), 1 x USB de Alta velocidad 2.0/ISCSI/AoE

### Tasa de Transf. de Interfaz del Host:	eSATA: hasta 3.0Gbps (300MB/s)

USB 2.0: hasta 480Mbps (60MB/s)

### Tasa de Transf. de Ráfaga del Host:	eSATA (RAID 0): hasta 210 MB/s (leído); hasta 84 MB/s (escrito).-

eSATA (RAID 5): hasta 212 MB/s (Leído);

Up to 176 MB/s (escrito).-

(Probado por Silicon Image 3124 PCI-X, que depende de la actuación del controlador de host)

### Interfaz de Disco:			hasta 16 SATA II 3.0Gbps canal

### Conector de la Unidad:			4 x internos SFF-8087

### Factor de Forma:			146(w) x 43(H) x 200(D) mm

## Fuente de Alimentación

HWS Series

Fuente de Alimentación Industrial de Salida Única

### Aprobado UL508.-

### Compatible con SEMI F47 (Línea de Alta  AC).-

### Entrada Universal (85-265VAC).-

### Alta Eficiencia.-

### Compatible con RoHS.-

HSW Características y Beneficios

### Alta Eficiencia.-

### Amplia Gama de Entradas de AC.-

### Sistema de Refrigeracion.-

### Admicion de Uso Global.-

### Gama de Tension de Entrada:		85-265 VAC (47 – 63 Hz) or 120-370 VDC.

### Corriente de Entrada (Tipo) (1) (A): 	1.9 / 0.95

### Corriente de Arranque  100/200VAC (A)	:14/28

### Factor de Potencia: 			Cumple  EN61000-3-2

### Temperature Coefficient:		<0.02%/°C

### Proteccion de Sobrecarga:		>104%

### Proteccion de Sobretension (V):	Si (ver pagina 2)

### Tiempo de espera (Typ) (ms)		20

### Corriente de Salida (max)(mA):	<0.5mA(Tipo 0.3mA a 100VAC, 0.5mA a 230VAC)

### Deteccion Remota:			Si

### Indicador: 				LED Verde = Encendido

### Temperatura de Funcionamiento.(sin cubierta):	-10C a +70 C, reduzca linealmente a 20% de carga de 50C a 70C

### Temperatura de Almacenamiento:		-30 to +85C

### Humedad (sin condensación):	Funcionamiento: 30 - 90% RH, sin funcionamiento 10 - 95% de humedad relativa

### Enfriamiento por Conveccion:

### Tensión Soportada:	Entrada a Tierra 2kVAC, Entrada a Salida 3kVAC, Salida a Tierra 500VAC por 1 min.

### Resistencia de Aislamiento:	>100M at 25C & 70%RH, Salida a Tierra 500VDC

### Vibración (sin funcionamiento)	:	10–55Hz (barrido de 1 minuto), 19.6m/s2 constante X,Y,Z 1 hora

### Choque:				<196.1m/s2

### Aprobaciones de la Agencia de Seguridad: UL60950-1,CSA60950-1, EN60950-1, EN50178, Construido para satisfacer UL508 CE Mark

### Linea Dip: Cumple con SEMI F47 (solo línea de 200VAC)

### Conducidas y Radiadas	EMI:	EN55011 / EN55022-B, FCC-B, VCCI-B

### Inmunidad:		IEC61000-4-2(Nivel 2,3), -3(Nivel 3), -4(Nivel 4), -5(Nivel 3,4)-6(Nivel 3), -8(Nivel 4, -11

## Tarjeta codificadora (Características)

### Alta eficiencia en compresión de Audio y Video en H.264 / MPEG-4

### Rendimiento pleno por canal, CIF/4CIF/D1, con hasta 25 (PAL) y 30 (NTSC) fps

### Capacidades de Análisis de Video Inteligente

### Soporta comunicaciones en serie y entradas//salidas de alarma digital por canal

### Soporte Inhalámbrico LAN

### Bajo consumo de Energia

| Interface Ethernet 10/100 Base-T |  |  |
| --- | --- | --- |
| Conector: tipo RJ-45 |  |

### Protocolos: Transporte: RTP/IP, UDP/IP, TCP/IP, IP Multidifusion DNS, NTP, HTTP, FTP, y cliente DHCP. Autenticacion de Seguridad con base en SSL.-

### 4 canales H.264 D1 (Codificador de Video en Red)

### 4 canales (Entradas de Audio), 1 canal (Salida de Audio)

### H.264 100/120 fps@D1

### Compresion de video: H.264, MPEG-4, MJPEG (Doble Flujo@D1)

### Desentrelazado en : DSP

### Compresion de Audio: G.711

### Soporta :RS-232C, RS-485

### Deteccion de Movimiento.-

### Grabación d texto(o quemado de texto)

### SDK apoyo integral.-

### 100% compatible con NVE12K y NVE40K Sub-Rack chassis

### Identificación de cada sub-rack, de cada tarjeta, y cada unidad del modulo (para el mantenimiento fácil y rápido)

Especificaion(Video)

### Entrada: 4 canales

### Salida: No disponible

### Compresión de formato: 	H.264, MPEG-4, MJPEG

### Números de secuencias:	Doble secuencia, configurable.-

### Resolución:		D1, 4CIF, 2CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF

### Compresion FPS:	100/120 fps@D1

### Descentrelazado:		Support (DSP)

### Detección de movimiento:		Soporta (DSP)

### Grabación de texto (o quemado en texto) (Digital):	Soporta (DSP)

Especificaciones (Audio)

### Entrada: 4 canales.-

### Salida: 1 canal

### Formato de compresion : G.711

Function

### Entrada Digital: 4 canales.-

### Salida Digital: 2 canales

### RS-485 y RS-232C: Soporta.-

### Red: 10 / 100 Base-T

### Protocolo: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTSP, RTCP, RTP/UDP,RTP/TCP, SNTP, mDNS, UPnP, SMTP, SOCK, IGMP, DHCP, FTP, DDNS, SSL v2/v3, IEEE 802.1X, SSH, SNMP v2/v3

Electrico

### Fuente de Alimentación:	12V DC (desde la unidad de alimentación)

### Consumo de energía (Aprox.):	1,200 mA @ 12V DC

Ambiental

### Temperatura de funcionamiento: 	-20 ℃ ~ 60 ℃ (-4 ℉ ~ 140 ℉)

### Humedad de funcionamiento: hasta 85% RH (sin condensación)

## Ventilador NVR (Características)

### Diseño de motor:	Patentado, bobina simple diseño de CC sin escobillas, de motor 4 polos.

### Resistencia del aislante:	Mas de 500M  ohm entre el estator interno y  el cable positivo(+) medido en  DC 500V.-

### Rigidez dieléctrica: Aplicar 500V AC por un minuto o CA 600V  2 segundos entre la caja y el cable (+).-

### Nivel de Ruido:	Medir en una cámara semianecoica con nivel de ruido de fondo por debajo de 15 dB (a). –el ventilador está funcionando en aire libre con el micrófono a una distancia de un metro desde la entrada del ventilador. -

### Potencia de entrada, Corriente y Velocidad: Medido después de la operación continua de 30 minutos a la tensión nominal en el aire limpio a temperatura ambiente de 25 º C. –

### Tolerancias:	+/- 15 % de la potencia nominal y la corriente

### Protección de motor:	Rotor bloqueado protegido.-

### Rendimiento del aire:	Medido por una cámara doble. El valor se registran cuando la velocidad del ventilador se estabilizó a la tensión nominal. –

### Tensión Nominal:	12 VDC.-

### Rango de Voltaje de funcionamiento:	5 – 13,8 VDC.-

### Tension de arranque:	5 VDC.-

### Velocidad nominal:	3000 RPM, +/- 300 RPM.-

### Suministro de Aire:	39.5 CFM.-

### Presion estatica:	0.18 Inch-H2O.-

### Corriente nominal:	0.19 AMP / 0.21 AMP MAX.-

### Potencia nominal:	2.3 WATTS / 2.5 WATTS MAX.-

### Nivel de ruido:	33 dB(A).-

### Direccion de rotacion:	en sentido antihorario visto desde las palas del ventilador.-

### Temperatura de funcionamiento:	-10 a +70 grados .C.-

### Temperatura de almacenamiento:	-40 a +70 grados.C.-

### Sistema de rodamientos:	 Sistema de rodamientos de bola.-

### Seguridad: Aprobaciones :UL/CUR/TUV/CE.-

### Vibración:	Vibración de Aceleración 1,5 G y Frecuencia 5 ~ 50 ~ 5 Hz se aplica en las Tres Direcciones (X, Y, Z)  durante 30 Minutos en cada dirección en  Ciclos de 1 Minuto. -

## PCI SATA Controlador (NVR)

Clasificaciones de Entradas

### Tension de entrada: 		100~240VAC, +/- 10%.-

### Corriente de entrada: 		12A para 115VAC, 6A para 230VAC.-

### Frecuencia de entrada: 		47Hz~63Hz.-

Specification (Description)

### Puertos:	Cuatro puertos SATA externos, todos capaces de correr a  3 Gbps en unidades de disco duro SATA o puertos para múltiples dispositivos.-

### Conectores SATA:	Cuatro conectores externos SATA  son montados a un lado de la computadora, a lo largo para el soporte PCI. El soporte de PCI personalizado tiene cuatro aberturas para dar cabida a estos conectores SATA externos. -

### Potencia:	+12V +/- 8%, 0.40A (Max) de el conector PCI-Express.- + 3.3V +/- 9%, 1.25A (Max) desde el conector PCI-Express.-

### Factor de forma:	PCI-Express up-plugging keyed form factor. Un soporte PCI personalizado se instala en el lado izquierdo de la placa. –

### Temperatura:	Funcionamiento: 0 a 55 grados C (32 a 131 grados Fahrenheit.-

### Fuera de operación: 		-40 a 65 grados C (40 a 149 grados Fahrenheit.-

### Gradiente de temperatura: 	10 grados C por hora.-

### Humedad relativa:	Funcionamiento: 5% a 80%, sin condensación.-

### Fuera de operación: 		5% a 95%, sin condensación.-

## Fuente de alimentación de repuesto 2/3U Tipo N+1 Fuente de alimentación redundante (NVR)

| Valores de salida |
| --- |
| Tension de salida | Corriente de salida | Regulación de línea de carga | Onda de salida y Ruido MAX (p-p) |
|  | Min. | Max. |  |  |
| + 5V | 1A | 32A | 5% | 1% | 50mV |
| + 3.3V | 1A | 25A | 5% | 1% | 50mV |
| + 12V | 3A | 42A | 5% | 1% | 70mV |
| - 12V | 0A | 1.0A | 10% | 1% | 70mV |
| + 5VSB | 0.1A | 3.0A | 5% | 1% | 50mV |
| Eficiencia: 76% típica a 110V AC carga completa. - |
| Tiempo de espera: 16m sec. mínimo, a carga completa.- |
| Observaciones: 1- Máxima potencia de salida de +5V y +3.3V no exceder 200W.- |
| 2- Módulo de Potencia de salida total - no exceda de 600W. - |
| 3- Ancho de banda de ruido es de DC a 20MHz. - |
| Protecciones |
| Protección contra sobretensiones / Sobre carga de potencia/ de cortocircuito. - |
| Protección de sobre temperatura / compartir carga / procedimientos de intercambio en caliente / Señal TTL.- |
| Señal de fallo en el sistema de alimentación( zumbador audible / estado del zumbador / LED indicador de estado.- |
| Funciones |
| Señal de energía correcta 100ms~500ms, Señal compatible TTL.- |
| Retardo de fallo de alimentación >1msec, Señal compatible TTL.- |
| Control remoto de encendido y apagado cuando la señal de *PSON esta activa.- |
| Ambiente |
| Temperatura de funcionamiento 0 C° a 45 C° |
| Temperatura de almacenamiento -20 C° a -70 C° |
| Humedad 20% to 90%, sin condensación |
| Seguridad / EMI/RFI |
| Normas de Seguridad UL cUL60950-1 TUV EN60950-1 CB CCC |
| Normas EMI/RFI FCC PART 15, clase A.- |
| CISPR22 (EN55022) clase A.- |
| Otros |
| MTBF >100,000 horas |
| Dimensiones (D x W x H) 300 x 101 x 84 mm / 11.8 x 4 x 3.3 pulgada.- |

# Provision de equipo

## Ventilador frontal modulo de pared

### Diseño de motor:	Bobina simple diseño de CC sin escobillas motor 4 polos patentado.

### Resistencia de aislamiento:	mas de 500M  ohm entre el estator interno y cable (+) medida por DC 500V. –

### Rigidez Dieléctrica:	Aplicar 500V AC por un minuto o CA 600V 2 segundos entre la caja y el cable (+). –

### Nivel de ruido:	Medir en una cámara semianecoica con nivel de ruido de fondo por debajo de 15 dB (a). -el ventilador está funcionando en aire libre con el micrófono a una distancia de un metro desde la entrada del ventilador. -

### Entrada de energía, corriente y velocidad:	Medido después de una operación continua de 30 minutos a la tensión nominal con aire limpio a temperatura ambiente de 25 º C. –

### Tolerancias:	+/- 15 % de la potencia nominal y la corriente.-

### Protección de motor:	Motor protegido bloqueado.-

### Rendimiento del aire:	Medido por una cámara doble. El valor se registra cuando la velocidad del ventilador se estabilizó a la tensión nominal. -

### tension nominal:	12 VDC.-

### Rango de voltaje de funcionamiento:	5 – 13,8 VDC.-

### Tension de arranque:	5 VDC.-

### Velocidad nominal:	3000 RPM, +/- 300 RPM.-

### Suministro de aire:	39.5 CFM.-

### Presion estatica:	0.18 Inch-H2O.-

### Corriente nominal:	0.19 AMP / 0.21 AMP MAX.-

### Potencia nominal:	2.3 WATTS / 2.5 WATTS MAX.-

### Nivel de ruido:	33 dB(A).-

### Dirección de rotación:	Sentido antihorario observando las palas.-

### Temperatura de funcionamiento:	-10 a+70 grados C.-

### Temperatura de almacenamiento:	-40 a +70 grados C.-

### Sistema de rodamientos:	 Sistema de rodamientos de bola de precisión.-

### Safety:	UL/CUR/TUV/CE Approvals.-

### Vibración:	Vibración de aceleración 1,5 G y frecuencia 5 ~ 50 ~ 5 Hz se aplica en las tres direcciones (X, Y, Z) durante 30 minutos cada dirección en los ciclos de 1 minuto. –

Todos los repuestos y/o equipos a suministrar, deberán ser compatibles e integrables al sistema de grabación digital  DVR o NVR Vigilant actualmente en servicio del Aeropuerto de Ezeiza.

# Garantía

### Entregará el certificado garantía de cada uno de los  sus respectivas equipos entregados.

### La garantía de los dispositivos no debería ser menor a un año.

### Todo equipo que presente fallas deberá ser reemplazado con cargo a la Contratista, incluido los costos de traslado, como simple cumplimiento de la garantía y a solicitud del Comitente. En este caso, el nuevo componente volverá a gozar del período original de garantía.

# Consultas técnicas

Por cualquier consulta concerniente a temas técnicos, deberán ser presentadas por escrito vía e-mail a:

Jefe Servicios Técnicos “Dirección Seguridad Corporativa”

Ing. Néstor Pettinati npettinati@aa2000.com.ar

Supervisor Servicios Técnicos “Dirección Seguridad Corporativa”

Hernan O. Ferrari hferrari@aa2000.com.ar

# Consideraciones de las Ofertas

### Los equipos ofertados deben cumplir con los requerimientos indicados en el presente Pliego de Especificaciones.

### El COMITENTE se reserva el derecho de no adjudicar la Contratación objeto de la presente invitación, si considera que las ofertas presentadas le resultan insatisfactorias.

### En ningún caso, los oferentes afectados por la anulación del acto, tendrán derecho a reclamo alguno, ya sea por el hecho administrativo en sí, como por el cobro de indemnizaciones y/o reembolsos por gastos efectuados para la participación del presente llamado a Licitación.

# Planilla de Cotización Principal

| Artículo Inciso | Cantidad | Descripción Cotización Unitaria | Precio de Venta |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 |  | Equipo NVR. | $ |
| 3.2 |  | Fuente de Alimentación. | $ |
| 3.3 |  | Tarjeta codificadora. | $ |
| 3.4 |  | Ventilador frontal modulo de pared. | $ |
| 3.5 |  | Placa controladora. | $ |
| 3.6 |  | Ventilador. | $ |
| 3.7 |  | PCI SATA controladora. | $ |
| 3.8 |  | Fuente de alimentación de repuesto. | $ |
| TOTAL | $ |