ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROVISION DE EQUIPAMIENTO

Joystick de control de domos / PTZ

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION

AEROPUERTO INTERNACIONAL EZEIZA

AEROPUERTO METROPOLITANO

2016

ÍNDICE

1.	Objeto	3

2.	Especificación técnica del Joystrick	3

2.1.	Características generales del producto	3

2.2.	Especificaciones eléctricas	3

2.3.	Especificaciones mecánicas	4

2.4.	Especificaciones ambientales	4

2.5.	Certificaciones y patentes	4

3.	Observación	4

4.	Garantía	4

5.	Consultas	5

6.	Consideraciones de las Ofertas	5

# Objeto

Provisión a demanda de Joystick o teclado de escritorio con funciones de programación y conmutación completas más control joystick de funciones PTZ

# Especificación técnica del Joystrick

## Características generales del producto

### Deberá poder controlar Conmutadores de matriz CM6700/CM6800/CM9760-SAT/CM9700 y hasta 16 receptores directamente desde el teclado (por ejemplo, Spectra   , Esprit   y ExSite)

### Reconocimiento automático de modos CM6700/CM6800 y Directos P

### Control de joystick de funciones PTZ

### Posición preproramada y control de patrones

### Funcionamiento auxiliar

### Exploración automática/aleatoria/por cuadros.

### Programación de CM6700/CM6800/CM9760-SAT/CM9760-MDA

## Especificaciones eléctricas

### Alimentación: 12 VCA o ±12 VCC

### Conector de teclado: RJ-45, 8 patillas, modular (hembra)

### Comunicación del teclado Modos CM6700/CM6800/CM9760-SAT:

#### Interfaz       RS-485

#### Compatible con Protocolo    Pelco ASCII

#### Baudios      9600

#### Parámetros de configuración: 8 bits de datos, paridad impar, 1 bit de parada

### Comunicación del teclado Modo CM6700 ASCII:

#### Interfaz       RS-422

#### Compatible con Protocolo    Pelco ASCII

#### Baudios      9600

#### Parámetros de configuración: 8 bits de datos, paridad impar, 1 bit de parada

### Comunicación del teclado Modo CM6800 ASCII/DX8100:

#### Interfaz       RS-485

#### Compatible con Protocolo    Pelco ASCII

#### Baudios      9600

#### Parámetros de configuración: 8 bits de datos, paridad impar, 1 bit de parada

### Comunicación del teclado Modo P Directo:

#### Interfaz       RS-485

#### Compatible con Protocolo    P de Pelco

#### Baudios      4800

#### Parámetros de configuración: 8 bits de datos, paridad impar, 1 bit de parada

### Comunicación del teclado Modo D Directo:

#### Interfaz       RS-485

#### Compatible con Protocolo    D de Pelco

#### Baudios      2400

#### Parámetros de configuración: 8 bits de datos, paridad impar, 1 bit de parada

## Especificaciones mecánicas

### Teclas del teclado: Electromecánicas.

### Joystick: De 3 ejes, resolución de vectores, con torsión, cabezal con retorno al centro

### Visualización: Diodo de indicación (LED) rojo, 7 segmentos, 2 celdas.

## Especificaciones ambientales

### Temperatura ambiental de funcionamiento: 20 a 120 °F (-7 a 49 °C)

### Humedad: De 10% a 90%, sin condensación.

## Certificaciones y patentes

### CE, Clase B

### FCC, Clase B

### Homologado UL/cUL

# Observación

El equipo a suministrar deberá ser compatible e integrable sin ninguna limitación al sistema de grabación digital  actualmente en servicio en el Aeropuerto de Ezeiza.

# Garantía

### Entregará el certificado garantía de cada uno de los  sus respectivas equipos entregados.

### La garantía de los dispositivos no debería ser menor a un año.

### Todo equipo que presente fallas deberá ser reemplazado con cargo a la Contratista, incluido los costos de traslado, como simple cumplimiento de la garantía y a solicitud del Comitente. En este caso, el nuevo componente volverá a gozar del período original de garantía.

# Consultas

Por cualquier consulta concerniente a temas técnicos, deberán ser presentadas por escrito vía e-mail a:

Jefe Servicios Técnicos “Dirección Seguridad Corporativa”

Ing. Néstor Pettinati npettinati@aa2000.com.ar

Supervisor Servicios Técnicos “Dirección Seguridad Corporativa”

Hernan O. Ferrari hferrari@aa2000.com.ar

# Consideraciones de las Ofertas

### Los equipos ofertados deben cumplir con los requerimientos indicados en el presente Pliego de Especificaciones.

### El COMITENTE se reserva el derecho de no adjudicar la Contratación objeto de la presente invitación, si considera que las ofertas presentadas le resultan insatisfactorias.

### En ningún caso, los oferentes afectados por la anulación del acto, tendrán derecho a reclamo alguno, ya sea por el hecho administrativo en sí, como por el cobro de indemnizaciones y/o reembolsos por gastos efectuados para la participación del presente llamado a Licitación.

| Artículo Inciso | Cantidad | Descripción Cotización Unitaria | Precio de Venta |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.0 |  | Teclado o Joystick de CCTV | $ |
| TOTAL | $ |