ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS

OBRA:	Provisión de Equipos de Radio Base VHF de Banda Aeronáutica

Marzo de 2016

Generalidades.

Las presentes especificaciones técnicas se refieren a la provisión de equipos  Tranceptores VHF en banda Aeronáutica.

Todos los equipos provistos en este ítem deberán ser programados en las frecuencias Aeronáuticas a designar por AA2000.

# Autorizaciones y Permisos Correspondientes.

Se debe cumplir con todas la Normas y Procedimientos para la Instalacion ante los organismos correspondientes como asi también gestionar los permisos de Uso de frecuencia.

# Especificaciones Generales

• Rango de frecuencias: 118.000–136.975 MHz

• Espaciamiento entre Canales: 8.33/25 KHz.

• Modulación : 6K00A3E (AM)

- Potencia de salida: 36W PEP.

• Canales de memoria: no menor a 10.

• Conector de antena: SO-239 (50 Ω)

• Alimentación: 13.75 V CC

• Rango de temperatura de funcionamiento: –30°C a +60°C

• Estabilidad en frecuencia: ±5 ppm (–30°C a +60°C)

• Micrófono de palma

• Tamaño compacto que permita su montaje en varios tipos of vehículos o como equipo de escritorio.

• Posibilidad de programar los canals de  vía PC.