AEROPARQUE METROPOLITANO JORGE NEWBERY

Dirección de Infraestructura

PLIEGO DE

ESPECIFICACION TECNICA

DE

MÁQUINAS DE INSPECCIÓN DE EQUIPAJE

OBRA 3955

EQUIPAMIENTO PARA EL CONTROL DE EQUIPAJE EN PARTIDAS

Introducción: En el marco de la remodelación del check in A de Aeroparque se instalará un nuevo sistema de cintas de transporte de equipajes, en este contexto se dispondrán de dos líneas de salidas de equipajes en las cuales se deberán intercalar en línea sendas máquinas de inspección previa a la llegada del equipaje al carrusel de partidas.

Tecnología: Rayos X con Visión Dual

Función: Inspección de equipaje de bodega.

Cantidad: 2 (DOS)

Características Generales

Túnel 1010mm x 1010mm

Ancho de objetos 1000mm x 1000mm

Velocidad 0.2 m/seg.

Carga Máxima 200kg

Resolución (detección de alambre): std 0.13mm, típico 0.1mm

Penetración: VA std 32mm, típico 35mm

VB std 29mm, típico 31mm

Ciclo de servicio	100%

Generación de Rayos

Tensión anódica	160kV

Refrigeración		Baño de aceite

Orientación de Haz		VA-Diagonal de lado; VB Diagonal de arriba hacia abajo

Sistema de información de imágenes

Transformador de rayos x	línea detector angular

Niveles de gris	4096

Presentación de imágenes	Color

Memoria de Imágenes	1280x1024 /24 bit

Funciones		VARI

O2

OS

HIGH

REVIEW

LOW

NEG

Monitor	LCD

Funciones adicionales

Fecha

Contador de bultos

Identificador de operador

Marcación acústica del bulto

Modo de funcionamiento (indicación)

Review

Zoom panorámico

Teclas de función de libre programación

Opciones:

- X-ACT

- HI-TIP

- HI-SPOT

- SEN

- Xplore

- IMS

- Xport

Datos de instalación

Seguridad de radiación	Cumplimiento de normas sanitarias y de radiación

Marca CE	Norma 98/37/EWG, 89/336/EWG

Temperatura de funcionamiento 		0° a 40° / -20°C- +60°C

Humedad					10% a 90%

Alimentación Eléctrica			220V 50Hz

Dimensiones aproximadas

Largo 		3750mm

Ancho	  	1600mm

Alto 		1900mm

Peso 1100 kg

Plazos: 90 días.

Consideraciones de la provisión:

Se deberá considerar el transporte y autoelevador para descarga dentro del aeropuerto hasta emplazamiento definitivo.

Mano de obra para la apertura de embalajes, supervisión de los trabajos de descarga y puesta en marcha.

Mano de obra y materiales para integración con sistema de equipajes (Identificación de borneras, puntos disponibles de conexión, cableados, conexiones)

Gestión de credenciales para personas y vehículos en PSA.