###### CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 05 /2017

ADQUISICIÓN Y ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

Y ACCESORIOS

APERTURA: 10 de Marzo de 2017 a las 15:00 hs.

VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES / BASE DEL LLAMADO

Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES – UOC N° 182

DOMICILIO: AV. DE MAYO 1401 - 2°- OFICINA DE COMPRAS C.P. 1085 - CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

CORREO ELECTRÓNICO: compras@inadi.gob.ar

TELÉFONO: (011) 4380-5635/36/37/38

| Tipo de Procedimiento: CONTRATACIÓN DIRECTA | N° 05 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- | --- |
| Clase: SIN CLASE. |
| Modalidad: SIN MODALIDAD. |

| N° de Expediente: EX2017-01226619-APN-INADI#MJ | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- |
| Rubro: 13 - EQUIPOS INFORMÁTICOS |
| Objeto: ADQUISICIÓN Y ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y ACCESORIOS |
| Costo del Pliego: Sin valor |

#### VISITA

| Lugar / Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Unidad Operativa de Contrataciones-INADI AV. DE MAYO 1401 - 2° PISO C.P. 1085 - CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | El día 09 de Marzo de 2017 en el horario de 10:00 A 16:00 hs. |

#### PRESENTACIÓN DE OFERTAS

| Lugar / Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Unidad Operativa de Contrataciones-INADI AV. DE MAYO 1401 - 2° PISO C.P. 1085 - CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | Hasta las 12.00 horas del día 10 de Marzo de 2017 |

#### ACTO DE APERTURA

| Lugar / Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| Unidad Operativa de Contrataciones-INADI AV. DE MAYO 1401 - 2° PISO C.P. 1085 - CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | A las 15:00 horas del día 10 de Marzo de 2017 |

#### ESPECIFICACIONES

| RENGLÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | meses | SERVICIO DE ALQUILER DE UN (1) CONMUTADOR (SWITCH) DE CORE MODULAR Y ADMINISTRABLE. CON CONFIGURACIÓN INICIAL, RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE UNIDAD EN CASO DE MALFUNCIONAMIENTO. SOPORTE 24 HS. DURANTE TODO EL CONTRATO. SEGÚN ETAP LAN-008-00 - SOPORTE 24 HS. DURANTE TODO EL CONTRATO. ESPECIFICACIÓNES TÉCNICAS: Especificación Técnica - LAN-008-00 Conmutador (Switch) de Core Modular y Administrable. Esta sección provee el detalle técnico del recurso tecnológico definido en la descripción del estándar. Detalle Técnico / Funcional Concentrador Switch de Core Modular con las siguientes características: a) Concentrador Switch para conmutación de tramas LAN. b) Deberá contar con servicios de red de capa 2 y 3 (network layer 2 y 3). c) Deberá contar con “stack dual” IPv4/IPv6. d) Deberá incluir los accesorios necesarios para montar en racks estándar de 19”. e) Debe ocupar una altura no superior a 2 unidades de rack. f) La unidad deberá ser entregada con 1 (uno) juego de manuales de configuración de hardware y software. Estos manuales podrán ser entregados en formato papel o mediante medios de almacenamiento digitales. g) Los equipos deberán ser alimentados de 220 V - 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas, sin necesidad de requerir un transformador adicional. h) Compatibilidad mínima: Ethernet IEEE 802.3, Fast Ethernet IEEE 802.3u, Gigabit Ethernet en cobre (IEEE 802.3ab) Gigabit Ethernet en fibra (IEEE 802.3z) y 10 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ae). i) Conectividad: 10/100/1000BaseT autosensing (hasta 100m en RJ45) 4 x SFP Todos los puertos de cobre 10/100BaseT ó 10/100/1000BaseT deberán soportar la característica Auto-MDIX, es decir el conector deberá ajustar automáticamente su funcionamiento sin importar si se enchufa un cable directo o uno cruzado. Para modo full dúplex los puertos deberán soportar control de flujo mediante IEEE 802.3X. Todos los puertos deberán soportar IEEE 802.3ad LACP (Link Aggregation Control Protocol) para agrupamiento de enlaces en un único canal de mayor ancho de banda. j) Rendimiento: La matriz de conmutación en Layer 2 (switch fabric) deberá contar con una velocidad de conmutación inicial no inferior a la sumatoria del ancho de banda de todos los puertos solicitados en la configuración inicial, considerando que los mismos operan en modo full-duplex. La matriz de conmutación en Layer 2 (switch fabric) deberá tener capacidad de escalar, hasta una velocidad de conmutación no inferior a 30Gbps. Los oferentes deberán explicar técnicamente el modo en que se consigue dicho crecimiento. El redireccionamiento en Layer 3 para IPv4 (Layer 3 packet forwarding) será no inferior a 38mbps. k) Capacidades De Capa 2 (Layer 2): Soporte de al menos 12000 MAC address de red. Capacidad de soportar definición de dominios de broadcast VLANs (Virtual LANs) en cualquier puerto según IEEE 802.1 p/Q o por reglas de asignación por port y address MAC. Deberá soportar no menos de 1024 VLANs. Soporte de IEEE802.1ad QinQ (transporte de VLANs locales sobre VLANs externas). Soporte de Spanning Tree Protocol según IEEE 802.1D y Rapid Spanning Tree Protocol según IEEE 802.1w. Soporte de Multiple Spanning Tree Protocol según IEEE 802.1s para mejorar la eficiencia de convergencia en entornos VLAN. l) Capacidades De Capa 3 (Layer 3): Soporte de ruteo estático. Soporte de “Router Information Protocol”, RIPv1, RIPv2. Soporte de ruteo avanzado mediante OSPFv2 (IPv4) y OSPFv3 (IPv6) (“Open Shortest Path First”), y BGPv4 (“Border Gateway Protocol”) o protocolos mejorados. Deberá efectuar Routing entre Virtual LANs con protocolos IP (mínimo). Soporte de multidifusión mediante protocolo IGMPv2 o superior (“Internet Group Management Protocol”) de acuerdo al RFC-2236, y soporte de PIM (“Protocol Independent Multicast”) en modos “sparse” (SM) y “dense” (DM). m) Calidad De Servicio (Qos): Deberá implementar mecanismos para clasificación de tráfico tanto en IPv4 como IPv6. Deberá poseer al menos 4 colas de priorización de tráfico por puerto, y al menos una de las colas deberá tener prioridad absoluta en la conmutación de su tráfico por sobre todas las demás, esto es, mientras esta cola tenga tráfico en espera, no podrá ETAP Versión 22 - 8 - procesarse ninguna otra cola. Permitirá el manejo de políticas de QoS con criterios asignables sobre layer 2 y 3 (mínimo). Deberá soportar IEEE 802.1p/Q para clasificación y priorización de tráfico, IP ToS y DiffServ. En cada puerto deberá aceptar la conmutación de tráfico clasificado (TAG) aunque sin rechazar otros tráficos no clasificados (UNTAG), a fin de permitir la conexión de un teléfono IP y una PC en un mismo puerto. Deberá poder realizar mapeos 802.1p/Q a DiffServ/ToS y DiffServ/ToS a 802.1p/Q. n) Seguridad: Manejo de Listas de Control de Acceso (ACL) sobre layer 2 a 3 (mínimo). Soporte de autenticación IEEE 802.1x Soporte de autenticación múltiple (multi-host) IEEE 802.1x Deberá ser capaz de realizar autenticación IEEE 802.1x a través de una consulta a un servidor de autenticación del tipo RADIUS acorde a RFC-2138. Soporte de administración encriptada mediante SNMPv3, SSL o SSH. o) Administración: Agente SNMP según RFC 1157 que permita monitorear el estado y el tráfico del dispositivo en forma remota desde entorno Windows / X Windows. Soporte de MIB II según RFC 1213. Se deberán proveer en un medio extraíble todos los bloques de información de management (MIBs) necesarios. Capacidad de soportar al menos 4 grupos de RMON. Almacenamiento de sistema operativo y configuración en memoria Flash reescribible con las siguientes características: ETAP Versión 22 - 9 – - Capacidad de actualización por medio de protocolo FTP según RFC 959 ó TFTP según RFC 1350 (cliente y servidor). - El sistema deberá permitir actualizaciones de software en línea sin necesidad de interrumpir su funcionamiento. - Asimismo deberá permitir realizar una copia de resguardo del sistema actual, a fin de tener la capacidad de recuperarlo en caso de que la actualización no funcione adecuadamente. Servicio de configuración por medio de consola remota Telnet según RFCs 854/855 sobre transporte TCP/IP según RFCs 793/791. Soporte de replicación o copiado de tráfico configurable, ya sea mediante ACL, port, MAC address o VLAN hacia un puerto específico definido por el administrador para su estudio y análisis. p) Redundancia Y Alta Disponibilidad: Uso de módulos Hot-Swap para evitar detener el equipo en caso de falla. Módulo de Administración y monitoreo redundante. Switch fabric redundante (mínimo 1+1). Fuente de alimentación redundante (mínimo 1+1). Ventiladores redundantes, reemplazables en caliente. IMPORTANTE: El equipo debe ser nuevo sin uso. ETAP LAN- 008-00 CODIGO SYBIS: 323-08535-001 |
| 2 | 1 | Unidad | Un Firewall físico (UTM) con las siguientes características: 2x GE RJ45 interfaces de internet, actualizaciones en tiempo real — 24x7x365, almacenamiento local mínimo 64 GB, paquetes por segundo no menor a 4.5 Mpps, apto para mínimo 600 usuarios, filtrado web para mínimo 600 usuarios rendimiento del cortafuegos (1518 / 512 / 64 byte UDP paquetes) 3 / 3 / 3 Gbps. Con certificación icsalabs. Debe incluir la configuración y puesta en marcha del equipamiento. Asimismo debe incluir soporte técnico por tres meses y capacitación para un usuario durante ese lapso de tiempo. CODIGO SYBIS: 436-08927-0006 |
| 3 | 12 | Meses | Una Licencia Web Filtering Service (12 meses) licencia correspondiente de UTM compatible con el dispositivo cotizado en renglón 2, con filtrado de web para mínimo 600 usuarios y antivirus. CODIGO SYBIS: 481-01748-0906 |
| 4 | 10 | Unidad | Adquisición de una Impresora láser monocromática dúplex ESPECIFICACIÓN TÉCNICA - PR-015-00 ELECTROFOTOGRÁFICA ESTÁNDAR Detalle Técnico / Funcional Deberán imprimir no menos de 19 ppm (páginas promedio por minuto) de tamaño A4 y mediana complejidad, que permita imprimir en hoja cortada, tanto en orientación normal como apaisada, tanto en papel blanco alisado como transparencias. a) Productividad de por lo menos 5.000 impresiones mensuales. b) Permitirá la impresión de textos, imágenes y gráficos en la misma hoja. c) Lenguaje de impresión: PCL 5 o compatible superior. PCL5 o PCL6 o compatible superior. PostScript Level 3 o superior. d) Será de tecnología electrofotográfica. e) Tendrá una resolución mínima de 600 x 600 dpi (puntos por pulgada). f) Tendrá 1 (UN) depósito (estándar, es decir estar incluido en el precio) de tamaño: A4 Oficio de papel de entrada de no menos de: 500 hojas cortadas de 80 gr/m2. ETAP Versión 22 - 4 – Se aceptará que el equipo contenga 2 (DOS) o más depósitos que sumen la misma cantidad especificada, debiendo quedar éstos incluidos dentro del precio como depósitos estándar. g) Tendrá una capacidad de memoria de: 128 MB (mínimo). h) Deberá permitir la impresión en hojas sueltas tanto en papel blanco alisado como transparencias. i) Conectividad Interfaz USB 2.0 o superior. Interfaz para Red Ethernet (Cable UTP / Conector RJ 45) j) Sistemas Operativos Deberán proveerse los drivers para Windows 7/8.1/10 k) Insumos: Deberán proveerse (para cada impresora) todos los insumos necesarios (cartuchos de tóner y, de corresponder, el tambor de revelado –drum–) para imprimir a un 5% de cobertura l) Otras Características: Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220V - 50 Hz. Deberá tener conexión a tierra, o poseer circuito de doble aislación y/o doble protección. Deberán incluirse los manuales, cables de conexión del equipo con la CPU, cables de alimentación eléctrica, cables de conexión telefónica en caso de optar por incluir la funcionalidad de FAX, y todo otro elemento necesario para el normal funcionamiento del equipo. ETAP PR-015-00 CODIGO SYBIS: 436-06161-0313 |
| 5 | 5 | Unidad | Disco rígido (nuevo con garantía) 4 TB 5400 RPM 64mb cache interfaz sata a 6gbs especial para NAS. ETAP PR-015-00 CODIGO SYBIS: 436-00010-0222 |
| 6 | 25 | Unidad | Antivirus corporativo para terminales y 4 servidores de aplicación, con consola de administración central y licencia actualizable por 1 año, compatible con Windows 10 y Windows server 2008, posibilidad de instalación remota msi tipo endpoint, detección superior al 92%. Especificación Técnica - SW-001-00 Antivirus para Servidor de Archivos (File Server) también denominado Cliente / servidor Esta sección provee el detalle técnico del recurso tecnológico definido en la descripción del estándar. Detalle Técnico / Funcional La Administración Pública Nacional será la usuaria de los productos de software solicitados pudiendo la misma instalarlos y utilizarlos en todos sus organismos dependientes. a) La entrega del producto se hará efectiva mediante alguna de las siguientes opciones: La descarga del producto desde Internet a través de un código. b) Tipo de Licenciamiento y actualización de bases, definiciones y firmas de virus: Licenciamiento de uso por el Término de 1 (UN) año, con servicio de actualización de bases, definiciones y firmas de virus por el término de 1 (UN) año. c) Instalación y actualización de licencias: Soporte de instalación centralizada (desatendida por parte del usuario de la PC). El administrador podrá programar la actualización de los equipos cliente seleccionando: Todas las estaciones de trabajo. d) Actualización de Información de virus: Soporte de actualización “en-línea” y manual. Soporte de programación de actualizaciones hacia todos los clientes y servidores en modo: Centralizado El administrador podrá programar la actualización de los equipos cliente seleccionando: Todas las estaciones de trabajo Deberá poseer certificación ICSA Labs (www.icsalabs.com), o AVTest (www.av-test.org) para “Empresas Windows Client” que supere calificaciones de 5.0/6.0 para “Protección”, “Carga del sistema” y “Utilidad”. La calificación indicada debe incluir la fecha de emisión, la que no debe ser mayor a 1 año, y debe corresponder con la versión de software antivirus que se está ofertando. e) Instalación: Deberá contar con los siguientes métodos para la instalación y/o actualización de versiones del producto desde la consola de administración hacia las estaciones clientes y/o servidores: Conexión a red Intranet /Internet Forma remota f) Generales: Detección y eliminación de virus conocidos y desconocidos en las estaciones cliente y/o servidores según el método de rastreo seleccionado (tiempo real, demanda, programado, etc.): - Virus de arranque - Virus de archivos - Virus Macros - Virus de VB scrip y Java Script - Virus en archivos compactados - Virus en archivos compactados en distintos niveles - Reconocimiento de “firmas de virus” - Reconocimiento Heurístico Chequeo automático de la transferencia de archivos entre clientes y servidores. Rastreo de infecciones en un registro de actividad. Soporte de antispyware. Soporte para la prevención de ingreso de virus a través de Mensajería Instantánea: MSN Messenger SKYPE Soporte para la prevención de ingreso de virus a través de Correo electrónico: POP 3 IMAP El servidor deberá soportar instalación, configuración y administración centralizada. OPCIONAL: Múltiples Dominios Generación automática de mensajes de alerta ante la detección de virus. Notificación al administrador de la red ante la detección de virus. Posibilidad de realizar en estaciones cliente y servidores los distintos tipos de rastreo en: Tiempo Real Por demanda Programado Remoto Unidad de almacenamiento Directorios Archivos Seleccionados Ante la detección de un virus por cualquiera de los métodos de rastreo seleccionados en las estaciones cliente y servidores, tendrá la posibilidad de: Limpiar Eliminar Mover Protección por contraseña de equipos cliente g) Opcionales: Soporte de administración remota desde cualquier estación de trabajo o servidor: Con Interfaz Gráfica Con Interfaz Web Notificación de detección virus vía: SNMP Correo Electrónico Message box Realizar notificaciones de detección de virus a: Distintos niveles de Administrador Utilizando mensajes pre-configurables Posibilidad de realizar informes que muestren: Versiones de definiciones y motor de búsqueda Detección de Virus Tareas Programadas Permitir la creación de distintos perfiles de administrador. h) Sistemas Servidores 1 Windows 2008 r2 64 bits Clientes 24 Windows 10/8/7 64 bits Se deberá garantizar el correcto funcionamiento del software en base a las características técnicas mencionadas ETAP SW-001-00 CODIGO SYBIS: 481-01748-0147 |
| 7 | 3 | Unidad | Fuente nueva 600w con capacidad máxima de salida 720w PFC, UL/CUL/FCC/TUV/VDE; MBTF >100.000 CODIGO SYBIS: 436-01694-0027 |
| 8 | 1 | Unidad | Rack de pie de 20 pulgadas 19 pulgadas 800 MM Construido bajo normas DIN 41494, IEC 291-1/2 y a las ANSI/EIA. Según Especificación Técnica - LAN-030-00 Gabinete Estándar (Racks). Esta sección provee el detalle técnico del recurso tecnológico definido en la descripción del estándar. 3.1 Detalle Técnico / Funcional Serán gabinetes cerrados con las siguientes características: a) Contendrán racks metálicos normalizados de 19 pulgadas de tipo profesional. b) La estructura principal deberá ser de chapa de acero de 1,5 mm de espesor como mínimo, con estructuras laterales desmontables de chapa de acero de 0,8 mm de espesor como mínimo, con puertas con cerradura de seguridad. c) La terminación superficial de las partes metálicas será fosfatizado y esmalte horneado texturado. d) Tipo de puerta: Delantera - De vidrio e) Las medidas mínimas de los gabinetes serán: • Altura de: 1500 mm hasta 2000 mm. • Profundidad útil de 800 mm. f) Los rieles laterales presentarán agujeros roscados o provistos de tuercas imperdibles para el montaje de materiales y equipos desde el acceso frontal. g) Deberá preverse la continuidad de la conexión de tierra desde el distribuidor general a cada uno de los armarios de distribución. h) Los gabinetes dispondrán de: Alimentación eléctrica de 220 V: Se dispondrá de un tablero con llave térmica y 6 tomacorrientes. Dispositivo para iluminación interna del gabinete con su correspondiente llave: Se deberá instalar en el gabinete un dispositivo de iluminación para facilitar las tareas de mantenimiento y puesta a punto del equipamiento contenido en el gabinete. Se deberá incluir una llave para mantenerlo apagado cuando no se requiere iluminación. Toma a tierra eléctrica: El gabinete deberá disponer de una toma de tierra, conectada a la tierra general de la instalación eléctrica, para efectuar las conexiones de todo el equipamiento. Acometida de la montante desde: La tapa posterior ETAP LAN-030-00. CODIGO SYBIS: 436-03609-0005 |
| 9 | 2 | Unidad | Switch de border 0/100 48 ports con al menos 2 puertos sfp y 2 patch panel 48 puertos. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA - LAN-002-00 Conmutadores Ethernet / Fast Ethernet/ Gigabit Ethernet no Administrables. Esta sección provee el detalle técnico del recurso tecnológico definido en la descripción del estándar. Detalle Técnico / Funcional. Conmutadores Ethernet / Fast Ethernet / Gigabit Ethernet con las siguientes características: a) Compatibilidad: IEEE 802.3i 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseT y IEEE 802.3ab 1000BaseT. b) Topología: Bus (lógico), estrella (físico). c) Bit rate: 10/100/1000 Mbps full duplex, con control de flujo IEEE 802.3X. d) Detección de “Bit rate”: Autosensing. e) Número de bocas: 48 bocas. Ports de concentración: Conectores estándar RJ-45, con detección automática de interfaz MDI y MDI-X (MDI cruzado). g) Los equipos deberán ser alimentados de 220 V - 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas, sin necesidad de requerir un transformador adicional. ETAP LAN-002-00 CODIGO SYBIS: 296-02060-0050 |
| 10 | 2 | Unidad | AP para punto a punto tipo Ubiquiti o similar, gain 11 dbi o superior, 32mb de memoria o superior, conectividad 150 mbps. CODIGO SYBIS: 436-06195-0099 |
| Importante: Los renglones 2 y 3 deberán ser cotizados en conjunto. Los renglones 1, 2 y 3 serán adjudicados a un solo proveedor. Esto se solicita a efectos de facilitar la configuración y administración de la estructura de red del instituto. Los renglones 1, 2 y 3. Tanto el servicio de alquiler como las licencias deberán contar con la opción de prórroga. Se aceptan ofertas alternativas. Se solicita una visita técnica. El equipo Firewall deberá tener una licencia completa de su programación por un año. Soporte técnico: se requerirá al oferente soporte técnico solo por el renglón 2 por un plazo no menor a 3 meses. Garantía: La garantía de los productos no deben ser menor a un año. Todos los productos a adquirir deben ser NUEVOS SIN USO CON GARANTIA , embalados en cajas cerradas que lo preserven de golpes, humedad o cualquier otro deterioro. En el caso de encontrar un producto deteriorado al momento de la entrega el proveedor deberá reponerlo en idénticas características en un plazo no mayor a 24 horas sin costo alguno para el INADI. Flete, acarreo y estibaje a cargo del adjudicatario. |

#### OFERTAS ALTERNATIVAS: SI

#### OFERTAS VARIANTES: SI

#### MUESTRAS: NO

#### VISITA: SI

#### PORCENTAJE FIJO PARA OFERTAS PARCIALES POR RENGLÓN (PYMES): NO

#### PORCENTAJE FIJO PARA OFERTAS PARCIALES POR RENGLÓN PARA OFERENTES QUE CUMPLAN CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD: NO

#### CALIDAD: ALTA

#### MONEDA DE COTIZACION: PESO ARGENTINO

#### CRITERIO DE EVALUACIÓN: OFERTA MÁS CONVENIENTE POR PRECIO Y CALIDAD.

#### MODO DE ADJUDICACIÓN: RENGLON: 1, 2 Y 3 MISMO OFERENTE.

#### LUGAR DE ENTREGA: AV. DE MAYO 1401 -  2° PISO- OF. DE COMPRAS – C.A.B.A.

#### PLAZO DE ENTREGA/PRESTACIÓN DE SERVICIO: 7 DÍAS DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA  ORDEN DE COMPRA.

#### IMPORTANTE:

#### -  TODA LA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ SER PRESENTADA EN FORMATO A4 Y EN SOPORTE DIGITAL.

#### -  NOTIFICACIONES Y CIRCULARES: serán según el Art. 50, del Decreto 1030/2016 vía correo electrónico y mediante la publicación en las siguientes páginas:  www.argentinacompra.gov.ar , www.inadi.gob.ar

CLÁUSULAS PARTICULARES

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 05/2017

- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

La función de esta contratación es la segmentación de la red del instituto de manera que permita garantizar la seguridad de los datos del mismo, control de contenido y administración de Internet, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas y demás documentos que rigen la contratación de acuerdo a lo normado por los decretos 1023/2001 y 1030/2016.

- VIGENCIA DEL CONTRATO Renglón N° 1, 2 Y 3: 12 MESES, renglones Nº 4, 5, 6, 7, 8, 9: No aplica.

- PRORROGA: SI, para los renglones 1, 2 Y 3.

- NORMAS QUE DEBERÁ CUMPLIR EL OFERENTE.

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA A PRESENTAR

-  Inscripción en SIPRO de acuerdo a lo establecido en el artículo 112 del Decreto 1030/2016.

  - Certificado Fiscal para contratar Vigente. Para el caso que el Certificado Fiscal se encuentre en trámite, presentar constancia de solicitud de presentación ante AFIP, con fecha anterior de la Licitación.

  - Nota constituyendo domicilio y datos relativos: domicilio, teléfono, dirección de correo electrónico y todo otro dato indubitable, que permita una rápida localización.

- VISITA

Cada uno de los oferentes deberá realizar una visita obligatoria al edificio donde se     realizarán las tareas y los servicios solicitados; la misma se coordinará con el Área de       Tecnología e Innovación a través de los teléfonos 4380-5622/5856 y deberán ser realizadas hasta el día 09 de Marzo de 2017 en el horario de 10:00 a 16:00 horas. La oferta presentada el día de la Apertura de Sobres, deberá contener la copia de la constancia expedida por el Organismo a cada oferente luego de la visita, bajo apercibimiento de considerarse inválida la oferta, sin más tramitación.

El incumplimiento del requerimiento establecido en la presente cláusula implicará la     INADMISIBILIDAD de la oferta.

- CRITERIO DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE SELECCION. La adjudicación se realizará a favor de la oferta más conveniente para el organismo, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta conforme lo establecido en el Art.15, del Decreto 1023/01.

CAUSALES DE DESESTIMACIÓN NO SUBSANABLES. Será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación según Art. 66, Decreto 1030/2016.

CAUSALES DE DESESTIMACIÓN SUBSANABLES. Para el caso de errores u omisiones que, a exclusivo criterio del INADI, resulten meramente formales y que resulten subsanables, se brindará un plazo de 72 horas al presentante para su adecuación a las formalidades requeridas conforme Art. 67 de Decreto 1030/2016.

- IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN

Los oferentes podrán impugnar el dictamen de evaluación dentro de los TRES (3) días de su comunicación. Quienes no revistan tal calidad podrán impugnarlo dentro de los TRES (3) días de su difusión en el sitio de Internet www.argentinacompra.gov.ar de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o en el sitio de Internet del sistema electrónico de contrataciones; en ambos casos, previa integración de la garantía regulada en el artículo 78, inciso d) del Decreto 1030/2016.

- FORMA DE RECEPCION DEFINITIVA

La Comisión de Recepción recibirá los bienes y servicio con carácter provisional y los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a la conformidad definitiva de la recepción.

El proveedor estará obligado a retirar los elementos rechazados dentro del plazo de 7 días corridos desde la notificación del rechazo. Vencido el mismo, se considerará que existe renuncia tácita a favor del organismo, pudiendo éste disponer de los elementos. Sin perjuicio de las penalidades que correspondieren, el proveedor cuyos bienes hubieran sido rechazados deberá hacerse cargo de los costos de traslado y, en su caso, de los que se derivaren de la destrucción de los mismos.

- PENALIDADES

Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes serán pasibles de las penalidades establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, cuando incurran en alguna de las causales previstas en el Art. 102, Decreto 1030/2016.

- FACTURACIÓN Y PAGOS

Las facturas deberán ser enviadas por el Adjudicatario a: MESA DE ENTRADAS Av. de Mayo Nº 1401 - Planta Baja - C.A.B.A., y en el caso de facturas electrónicas, deberán ser enviadas a la dirección facturacion@inadi.gob.ar.

Las mismas deberán contener el tipo y número de contratación, número de Orden de Compra y el número de expediente al que pertenece. Con las mismas se deberá adjuntar certificado de la recepción definitiva lo que dará comienzo al plazo fijado para el pago (art. 91, Decreto 1030/2016). Deberá cumplir los requisitos previstos por la AFIP.

La presentación de la misma se hará dentro del plazo de 10 (diez) días de la recepción definitiva, siendo liquidada dentro de los 30 (treinta) días corridos posteriores a la recepción definitiva del mismo, por medio de depósito bancario en la cuenta denunciada.

- FACULTAD DEL INADI

El INADI podrá dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnización alguna en favor de los interesados.

- JURISDICCION

Para cualquier acción legal a que la presente contratación pudiera dar lugar, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo de la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando el oferente voluntariamente a cualquier otro fuero que pudiere corresponderle.

- GARANTÍAS

En un todo de acuerdo con lo estipulado en el inc. b), Art. 78 de Decreto Nº 1030/2016, Reglamentario del Decreto Delegado Nº 1023/01.

Se requiere una garantía de cumplimiento de contrato que el adjudicatario deberá presentar dentro de los cinco (5) días de notificada la adjudicación y que será del 10% por el total de la oferta adjudicada.

Si los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, no retirasen las garantías dentro del plazo de SESENTA (60) días corridos a contar desde la fecha de la notificación, implicará la renuncia tácita a favor del Estado Nacional procediendo a la destrucción de la misma conforme el Art. 81, Decreto1030/2016.

- GARANTIA DE IMPUGNACIÓN

La garantía de impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas será del TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

IMPORTANTE:

- EN TODOS LOS CASOS SERÁN EXCLUIDOS COMO GARANTIA, LOS CHEQUES, DEBIDO

A QUE EL ORGANISMO NO POSEE CUENTA RECAUDADORA.

- EN CASO DE PRESENTARSE COMO GARANTÍA UN PAGARÉ (PARA

GARANTÍAS MENORES A $ 260.000), ÉSTE DEBERÁ SER A LA VISTA, CON FECHA DE

EMISIÓN, PERO SIN FECHA DE VENCIMIENTO; DEBIENDO ESTAR A NOMBRE DEL INADI.

FORMULARIOS

A continuación se detallan los formularios que deben completarse para la presentación de la oferta FORMULARIO I - ANUNCIO DE CONVOCATORIA. FORMULARIO II - DECLARACIÓN JURADA DE ADMISIBILIDAD DE OFERTA. FORMULARIO III - FORMULARIO DE COTIZACIÓN. FORMULARIO IV - AUTORIZACIÓN DE ACREDITACIÓN DE PAGOS DEL TESORO NACIONAL EN CUENTA BANCARIA. (Importante: Este formulario debe ser certificado por el banco, SIN EXCEPCIÓN). FORMULARIO V - FORMULARIO DE ALTA DE BENEFICIARIO. IMPORTANTE: TODA LA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ SER PRESENTADA EN FORMATO A4 Y SOPORT DIGITAL.

FORMULARIO I

ANUNCIO DE CONVOCATORIA

| Jurisdicción o entidad contratante: INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO |
| --- |
| Domicilio: Av. de Mayo 1401 - 2° piso - Oficina de Compras – C.A.B.A. |
| Correo electrónico: compras@inadi.gob.ar |
| Las modificaciones se publicarán en las siguientes páginas: www.argentinacompra.gov.ar, www.inadi.gob.ar |
| Tipo de procedimiento: Contratación Directa | Nº 05 | Ejercicio: 2017 |
| Clase: Sin Clase |
| Modalidad: Sin Modalidad |
| Nº de Expediente: EX2017-01226619-APN-INADI#MJ | Ejercicio: 2017 |
| Rubro: 13 - EQUIPOS INFORMÁTICOS |
| Objeto: ADQUISICIÓN Y ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y ACCESORIOS |
| COSTO DEL PLIEGO |
| Importe ($): 0.00 |
| ACTO DE APERTURA |
| Lugar: Av. de Mayo 1401 - 2° piso - Oficina de Compras - C.A.B.A. |
| Día: 10/03/2017 |
| Hora: 15:00 hs. |
| PRESENTACIÓN DE OFERTAS |
| Lugar: Av. de Mayo 1401 - 2° piso - Oficina de Compras - C.A.B.A. |
| Plazo: hasta el 10/03/2017 |
| Horario: 12:00 hs. |
| RETIRO, ADQUISICIÓN O VISTA DEL PLIEGO/BASES DEL LLAMADO |
| Lugar: Av. de Mayo 1401 - 2° piso - Oficina de Compras - C.A.B.A. |
| Plazo: hasta el 08/03/2017 |
| Horario: 10 a 16 hs. |
| CONSULTAS AL PLIEGO/BASES DEL LLAMADO |
| Lugar: Av. de Mayo 1401 - 2° piso - Oficina de Compras - C.A.B.A. |
| Plazo: hasta el 08/03/2017 |
| Consultas solo por email: compras@inadi.gob.ar |
| PRESENTACIÓN DE MUESTRAS (NO) |
| Lugar: Av. de Mayo 1401 - 2° piso - Oficina de Compras - C.A.B.A. |
| Plazo: xx/xx/xxxx |
| Horario: 09 a 16 hs. |
| RETIRO DE DISEÑÓS (NO) |
| Lugar: Av. de Mayo 1401 - piso 2° - Oficina de Compras - C.A.B.A. |
| Plazo: xx/xx/xxxxx |
| Horario: 09 a 16 hs. |
| VISITA (SI) |
| Lugar: Av. de Mayo 1401 - piso 2° - Oficina de Compras - C.A.B.A. |
| Plazo: 09/03/2017 |
| Horario: 10:00 a 16:00 hs. |

FORMULARIO II

DECLARACIÓN JURADA DE ADMISIBILIDAD DE OFERTA

EXPEDIENTE INADI   EX2017-01226619-APN-INADI#MJ

Buenos Aires, ..... de ............................................... de 2017

Señor Interventor del INADI

Quien suscribe (1)...............................................................................................  (2)……. Nº .......................... en mi carácter de (3)….……………………………de la firma (4)............................................................................, declaro bajo juramento que la misma:

Que no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inhabilidad ni incompatibilidad para contratar con el Estado.

Que presenta una situación regular en lo que a aportes previsionales y cumplimiento tributario se refiere.

Que la oferta nacional cumple las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente en la materia.

Que en caso de ofrecer la provisión y/o uso de bienes y/o materiales importados, se adjunta detalle del resultado de la balanza comercial en el último ejercicio y la proyectada para el ejercicio corriente.

Sello y firma

INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR ANEXO II

(1) Nombre y apellido del presentante.

(2) Tipo de documento, DNI, LC o LE, CI o Pas.

(3) Titular, apoderado, gerente, etc. (sólo en caso de personas jurídicas).

(4) Nombre de la empresa (sólo en caso de personas jurídicas).

FORMULARIO III

FORMULARIO DE COTIZACIÓN

CONTRATACION DIRECTA  N° 05/2017 - EXPTE. N° EX2017-01226619-APN-INADI#MJ

APERTURA: 10/032017 – 15:00 HS. - RECEPCIÓN DE LA OFERTA: HASTA LAS 12.00 HS. DEL 10/03/2017

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: AV. DE MAYO 1401 - PISO 2 OF. DE COMPRAS – C.A.B.A.

El que suscribe, ………………………..…..………………................................................DNI ….………………...... .en nombre y representación de la Firma …………………...…………………………..….………………………….., CUIT N°……….………………………..............T.E.N°….….……………………CEL N°………………………………….. e-email ………………..……………………………………………………………………………………………………..  con domicilio legal en la calle …………………..…………........………………………………….N°…..………., Localidad ……………………………………………..………….. y con poder suficiente para obrar en su nombre, según consta en acta poder que acompaña,  luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes precios:

| RENGLÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO En PESOS (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL En PESOS (IVA INCLUIDO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | Meses | SERVICIO DE ALQUILER DE UN (1) CONMUTADOR (SWITCH) DE CORE MODULAR Y ADMINISTRABLE. CON CONFIGURACIÓN INICIAL, RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE UNIDAD EN CASO DE MALFUNCIONAMIENTO. SOPORTE 24 HS. DURANTE TODO EL CONTRATO. SEGÚN ETAP LAN-008-00 - SOPORTE 24 HS. DURANTE TODO EL CONTRATO. ESPECIFICACIÓNES TÉCNICAS: Especificación Técnica - LAN-008-00 Conmutador (Switch) de Core Modular y Administrable. Esta sección provee el detalle técnico del recurso tecnológico definido en la descripción del estándar. Detalle Técnico / Funcional Concentrador Switch de Core Modular con las siguientes características: a) Concentrador Switch para conmutación de tramas LAN. b) Deberá contar con servicios de red de capa 2 y 3 (network layer 2 y 3). c) Deberá contar con “stack dual” IPv4/IPv6. d) Deberá incluir los accesorios necesarios para montar en racks estándar de 19”. e) Debe ocupar una altura no superior a 2 unidades de rack. f) La unidad deberá ser entregada con 1 (uno) juego de manuales de configuración de hardware y software. Estos manuales podrán ser entregados en formato papel o mediante medios de almacenamiento digitales. g) Los equipos deberán ser alimentados de 220 V - 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas, sin necesidad de requerir un transformador adicional. h) Compatibilidad mínima: Ethernet IEEE 802.3, Fast Ethernet IEEE 802.3u, Gigabit Ethernet en cobre (IEEE 802.3ab) Gigabit Ethernet en fibra (IEEE 802.3z) y 10 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ae). i) Conectividad: 10/100/1000BaseT autosensing (hasta 100m en RJ45) 4 x SFP Todos los puertos de cobre 10/100BaseT ó 10/100/1000BaseT deberán soportar la característica Auto-MDIX, es decir el conector deberá ajustar automáticamente su funcionamiento sin importar si se enchufa un cable directo o uno cruzado. Para modo full dúplex los puertos deberán soportar control de flujo mediante IEEE 802.3X. Todos los puertos deberán soportar IEEE 802.3ad LACP (Link Aggregation Control Protocol) para agrupamiento de enlaces en un único canal de mayor ancho de banda. j) Rendimiento: La matriz de conmutación en Layer 2 (switch fabric) deberá contar con una velocidad de conmutación inicial no inferior a la sumatoria del ancho de banda de todos los puertos solicitados en la configuración inicial, considerando que los mismos operan en modo full-duplex. La matriz de conmutación en Layer 2 (switch fabric) deberá tener capacidad de escalar, hasta una velocidad de conmutación no inferior a 30Gbps. Los oferentes deberán explicar técnicamente el modo en que se consigue dicho crecimiento. El redireccionamiento en Layer 3 para IPv4 (Layer 3 packet forwarding) será no inferior a 38mbps. k) Capacidades De Capa 2 (Layer 2): Soporte de al menos 12000 MAC address de red. Capacidad de soportar definición de dominios de broadcast VLANs (Virtual LANs) en cualquier puerto según IEEE 802.1 p/Q o por reglas de asignación por port y address MAC. Deberá soportar no menos de 1024 VLANs. Soporte de IEEE802.1ad QinQ (transporte de VLANs locales sobre VLANs externas). Soporte de Spanning Tree Protocol según IEEE 802.1D y Rapid Spanning Tree Protocol según IEEE 802.1w. Soporte de Multiple Spanning Tree Protocol según IEEE 802.1s para mejorar la eficiencia de convergencia en entornos VLAN. l) Capacidades De Capa 3 (Layer 3): Soporte de ruteo estático. Soporte de “Router Information Protocol”, RIPv1, RIPv2. Soporte de ruteo avanzado mediante OSPFv2 (IPv4) y OSPFv3 (IPv6) (“Open Shortest Path First”), y BGPv4 (“Border Gateway Protocol”) o protocolos mejorados. Deberá efectuar Routing entre Virtual LANs con protocolos IP (mínimo). Soporte de multidifusión mediante protocolo IGMPv2 o superior (“Internet Group Management Protocol”) de acuerdo al RFC-2236, y soporte de PIM (“Protocol Independent Multicast”) en modos “sparse” (SM) y “dense” (DM). m) Calidad De Servicio (Qos): Deberá implementar mecanismos para clasificación de tráfico tanto en IPv4 como IPv6. Deberá poseer al menos 4 colas de priorización de tráfico por puerto, y al menos una de las colas deberá tener prioridad absoluta en la conmutación de su tráfico por sobre todas las demás, esto es, mientras esta cola tenga tráfico en espera, no podrá ETAP Versión 22 - 8 - procesarse ninguna otra cola. Permitirá el manejo de políticas de QoS con criterios asignables sobre layer 2 y 3 (mínimo). Deberá soportar IEEE 802.1p/Q para clasificación y priorización de tráfico, IP ToS y DiffServ. En cada puerto deberá aceptar la conmutación de tráfico clasificado (TAG) aunque sin rechazar otros tráficos no clasificados (UNTAG), a fin de permitir la conexión de un teléfono IP y una PC en un mismo puerto. Deberá poder realizar mapeos 802.1p/Q a DiffServ/ToS y DiffServ/ToS a 802.1p/Q. n) Seguridad: Manejo de Listas de Control de Acceso (ACL) sobre layer 2 a 3 (mínimo). Soporte de autenticación IEEE 802.1x Soporte de autenticación múltiple (multi-host) IEEE 802.1x Deberá ser capaz de realizar autenticación IEEE 802.1x a través de una consulta a un servidor de autenticación del tipo RADIUS acorde a RFC-2138. Soporte de administración encriptada mediante SNMPv3, SSL o SSH. o) Administración: Agente SNMP según RFC 1157 que permita monitorear el estado y el tráfico del dispositivo en forma remota desde entorno Windows / X Windows. Soporte de MIB II según RFC 1213. Se deberán proveer en un medio extraíble todos los bloques de información de management (MIBs) necesarios. Capacidad de soportar al menos 4 grupos de RMON. Almacenamiento de sistema operativo y configuración en memoria Flash reescribible con las siguientes características: ETAP Versión 22 - 9 – - Capacidad de actualización por medio de protocolo FTP según RFC 959 ó TFTP según RFC 1350 (cliente y servidor). - El sistema deberá permitir actualizaciones de software en línea sin necesidad de interrumpir su funcionamiento. - Asimismo deberá permitir realizar una copia de resguardo del sistema actual, a fin de tener la capacidad de recuperarlo en caso de que la actualización no funcione adecuadamente. Servicio de configuración por medio de consola remota Telnet según RFCs 854/855 sobre transporte TCP/IP según RFCs 793/791. Soporte de replicación o copiado de tráfico configurable, ya sea mediante ACL, port, MAC address o VLAN hacia un puerto específico definido por el administrador para su estudio y análisis. p) Redundancia Y Alta Disponibilidad: Uso de módulos Hot-Swap para evitar detener el equipo en caso de falla. Módulo de Administración y monitoreo redundante. Switch fabric redundante (mínimo 1+1). Fuente de alimentación redundante (mínimo 1+1). Ventiladores redundantes, reemplazables en caliente. IMPORTANTE: El equipo debe ser nuevo sin uso. ETAP LAN- 008-00 CODIGO SYBIS: 323-08535-001 | $ | $ |
| 2 | 1 | Unidad | Un Firewall físico (UTM) con las siguientes características: 2x GE RJ45 interfaces de internet, actualizaciones en tiempo real — 24x7x365, almacenamiento local mínimo 64 GB, paquetes por segundo no menor a 4.5 Mpps, apto para mínimo 600 usuarios, filtrado web para mínimo 600 usuarios rendimiento del cortafuegos (1518 / 512 / 64 byte UDP paquetes) 3 / 3 / 3 Gbps. Con certificación icsalabs. Debe incluir la configuración y puesta en marcha del equipamiento. Asimismo debe incluir soporte técnico por tres meses y capacitación para un usuario durante ese lapso de tiempo. CODIGO SYBIS: 436-08927-0006 | $ | $ |
| 3 | 12 | Meses | Una Licencia Web Filtering Service (12 meses) licencia correspondiente de UTM compatible con el dispositivo cotizado en renglón 2, con filtrado de web para mínimo 600 usuarios y antivirus. CODIGO SYBIS: 481-01748-0906 | $ | $ |
| 4 | 10 | Unidad | Adquisición de una Impresora láser monocromática dúplex ESPECIFICACIÓN TÉCNICA - PR-015-00 ELECTROFOTOGRÁFICA ESTÁNDAR Detalle Técnico / Funcional Deberán imprimir no menos de 19 ppm (páginas promedio por minuto) de tamaño A4 y mediana complejidad, que permita imprimir en hoja cortada, tanto en orientación normal como apaisada, tanto en papel blanco alisado como transparencias. a) Productividad de por lo menos 5.000 impresiones mensuales. b) Permitirá la impresión de textos, imágenes y gráficos en la misma hoja. c) Lenguaje de impresión: PCL 5 o compatible superior. PCL5 o PCL6 o compatible superior. PostScript Level 3 o superior. d) Será de tecnología electrofotográfica. e) Tendrá una resolución mínima de 600 x 600 dpi (puntos por pulgada). f) Tendrá 1 (UN) depósito (estándar, es decir estar incluido en el precio) de tamaño: A4 Oficio de papel de entrada de no menos de: 500 hojas cortadas de 80 gr/m2. ETAP Versión 22 - 4 – Se aceptará que el equipo contenga 2 (DOS) o más depósitos que sumen la misma cantidad especificada, debiendo quedar éstos incluidos dentro del precio como depósitos estándar. g) Tendrá una capacidad de memoria de: 128 MB (mínimo). h) Deberá permitir la impresión en hojas sueltas tanto en papel blanco alisado como transparencias. i) Conectividad Interfaz USB 2.0 o superior. Interfaz para Red Ethernet (Cable UTP / Conector RJ 45) j) Sistemas Operativos Deberán proveerse los drivers para Windows 7/8.1/10 k) Insumos: Deberán proveerse (para cada impresora) todos los insumos necesarios (cartuchos de tóner y, de corresponder, el tambor de revelado –drum–) para imprimir a un 5% de cobertura l) Otras Características: Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220V - 50 Hz. Deberá tener conexión a tierra, o poseer circuito de doble aislación y/o doble protección. Deberán incluirse los manuales, cables de conexión del equipo con la CPU, cables de alimentación eléctrica, cables de conexión telefónica en caso de optar por incluir la funcionalidad de FAX, y todo otro elemento necesario para el normal funcionamiento del equipo. ETAP PR-015-00 CODIGO SYBIS: 436-06161-0313 | $ | $ |
| 5 | 5 | Unidad | Disco rígido (nuevo con garantía) 4 TB 5400 RPM 64mb cache interfaz sata a 6gbs especial para NAS. ETAP PR-015-00 CODIGO SYBIS: 436-00010-0222 | $ | $ |
| 6 | 25 | Unidad | Antivirus corporativo para terminales y 4 servidores de aplicación, con consola de administración central y licencia actualizable por 1 año, compatible con Windows 10 y Windows server 2008, posibilidad de instalación remota msi tipo endpoint, detección superior al 92%. Especificación Técnica - SW-001-00 Antivirus para Servidor de Archivos (File Server) también denominado Cliente / servidor Esta sección provee el detalle técnico del recurso tecnológico definido en la descripción del estándar. Detalle Técnico / Funcional La Administración Pública Nacional será la usuaria de los productos de software solicitados pudiendo la misma instalarlos y utilizarlos en todos sus organismos dependientes. a) La entrega del producto se hará efectiva mediante alguna de las siguientes opciones: La descarga del producto desde Internet a través de un código. b) Tipo de Licenciamiento y actualización de bases, definiciones y firmas de virus: Licenciamiento de uso por el Término de 1 (UN) año, con servicio de actualización de bases, definiciones y firmas de virus por el término de 1 (UN) año. c) Instalación y actualización de licencias: Soporte de instalación centralizada (desatendida por parte del usuario de la PC). El administrador podrá programar la actualización de los equipos cliente seleccionando: Todas las estaciones de trabajo. d) Actualización de Información de virus: Soporte de actualización “en-línea” y manual. Soporte de programación de actualizaciones hacia todos los clientes y servidores en modo: Centralizado El administrador podrá programar la actualización de los equipos cliente seleccionando: Todas las estaciones de trabajo Deberá poseer certificación ICSA Labs (www.icsalabs.com), o AVTest (www.av-test.org) para “Empresas Windows Client” que supere calificaciones de 5.0/6.0 para “Protección”, “Carga del sistema” y “Utilidad”. La calificación indicada debe incluir la fecha de emisión, la que no debe ser mayor a 1 año, y debe corresponder con la versión de software antivirus que se está ofertando. e) Instalación: Deberá contar con los siguientes métodos para la instalación y/o actualización de versiones del producto desde la consola de administración hacia las estaciones clientes y/o servidores: Conexión a red Intranet /Internet Forma remota f) Generales: Detección y eliminación de virus conocidos y desconocidos en las estaciones cliente y/o servidores según el método de rastreo seleccionado (tiempo real, demanda, programado, etc.): - Virus de arranque - Virus de archivos - Virus Macros - Virus de VB scrip y Java Script - Virus en archivos compactados - Virus en archivos compactados en distintos niveles - Reconocimiento de “firmas de virus” - Reconocimiento Heurístico Chequeo automático de la transferencia de archivos entre clientes y servidores. Rastreo de infecciones en un registro de actividad. Soporte de antispyware. Soporte para la prevención de ingreso de virus a través de Mensajería Instantánea: MSN Messenger SKYPE Soporte para la prevención de ingreso de virus a través de Correo electrónico: POP 3 IMAP El servidor deberá soportar instalación, configuración y administración centralizada. OPCIONAL: Múltiples Dominios Generación automática de mensajes de alerta ante la detección de virus. Notificación al administrador de la red ante la detección de virus. Posibilidad de realizar en estaciones cliente y servidores los distintos tipos de rastreo en: Tiempo Real Por demanda Programado Remoto Unidad de almacenamiento Directorios Archivos Seleccionados Ante la detección de un virus por cualquiera de los métodos de rastreo seleccionados en las estaciones cliente y servidores, tendrá la posibilidad de: Limpiar Eliminar Mover Protección por contraseña de equipos cliente g) Opcionales: Soporte de administración remota desde cualquier estación de trabajo o servidor: Con Interfaz Gráfica Con Interfaz Web Notificación de detección virus vía: SNMP Correo Electrónico Message box Realizar notificaciones de detección de virus a: Distintos niveles de Administrador Utilizando mensajes pre-configurables Posibilidad de realizar informes que muestren: Versiones de definiciones y motor de búsqueda Detección de Virus Tareas Programadas Permitir la creación de distintos perfiles de administrador. h) Sistemas Servidores 1 Windows 2008 r2 64 bits Clientes 24 Windows 10/8/7 64 bits Se deberá garantizar el correcto funcionamiento del software en base a las características técnicas mencionadas ETAP SW-001-00 CODIGO SYBIS: 481-01748-0147 | $ | $ |
| 7 | 3 | Unidad | Fuente nueva 600w con capacidad máxima de salida 720w PFC, UL/CUL/FCC/TUV/VDE; MBTF >100.000 CODIGO SYBIS: 436-01694-0027 | $ | $ |
| 8 | 1 | Unidad | Rack de pie de 20 pulgadas 19 pulgadas 800 MM Construido bajo normas DIN 41494, IEC 291-1/2 y a las ANSI/EIA. Según Especificación Técnica - LAN-030-00 Gabinete Estándar (Racks). Esta sección provee el detalle técnico del recurso tecnológico definido en la descripción del estándar. 3.1 Detalle Técnico / Funcional Serán gabinetes cerrados con las siguientes características: a) Contendrán racks metálicos normalizados de 19 pulgadas de tipo profesional. b) La estructura principal deberá ser de chapa de acero de 1,5 mm de espesor como mínimo, con estructuras laterales desmontables de chapa de acero de 0,8 mm de espesor como mínimo, con puertas con cerradura de seguridad. c) La terminación superficial de las partes metálicas será fosfatizado y esmalte horneado texturado. d) Tipo de puerta: Delantera - De vidrio e) Las medidas mínimas de los gabinetes serán: • Altura de: 1500 mm hasta 2000 mm. • Profundidad útil de 800 mm. f) Los rieles laterales presentarán agujeros roscados o provistos de tuercas imperdibles para el montaje de materiales y equipos desde el acceso frontal. g) Deberá preverse la continuidad de la conexión de tierra desde el distribuidor general a cada uno de los armarios de distribución. h) Los gabinetes dispondrán de: Alimentación eléctrica de 220 V: Se dispondrá de un tablero con llave térmica y 6 tomacorrientes. Dispositivo para iluminación interna del gabinete con su correspondiente llave: Se deberá instalar en el gabinete un dispositivo de iluminación para facilitar las tareas de mantenimiento y puesta a punto del equipamiento contenido en el gabinete. Se deberá incluir una llave para mantenerlo apagado cuando no se requiere iluminación. Toma a tierra eléctrica: El gabinete deberá disponer de una toma de tierra, conectada a la tierra general de la instalación eléctrica, para efectuar las conexiones de todo el equipamiento. Acometida de la montante desde: La tapa posterior ETAP LAN-030-00. CODIGO SYBIS: 436-03609-0005 | $ | $ |
| 9 | 2 | Unidad | Switch de border 0/100 48 ports con al menos 2 puertos sfp y 2 patch panel 48 puertos. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA - LAN-002-00 Conmutadores Ethernet / Fast Ethernet/ Gigabit Ethernet no Administrables. Esta sección provee el detalle técnico del recurso tecnológico definido en la descripción del estándar. Detalle Técnico / Funcional. Conmutadores Ethernet / Fast Ethernet / Gigabit Ethernet con las siguientes características: a) Compatibilidad: IEEE 802.3i 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseT y IEEE 802.3ab 1000BaseT. b) Topología: Bus (lógico), estrella (físico). c) Bit rate: 10/100/1000 Mbps full duplex, con control de flujo IEEE 802.3X. d) Detección de “Bit rate”: Autosensing. e) Número de bocas: 48 bocas. Ports de concentración: Conectores estándar RJ-45, con detección automática de interfaz MDI y MDI-X (MDI cruzado). g) Los equipos deberán ser alimentados de 220 V - 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas, sin necesidad de requerir un transformador adicional. ETAP LAN-002-00 CODIGO SYBIS: 296-02060-0050 | $ | $ |
| 10 | 2 | Unidad | AP para punto a punto tipo Ubiquiti o similar, gain 11 dbi o superior, 32mb de memoria o superior, conectividad 150 mbps. CODIGO SYBIS: 436-06195-0099 | $ | $ |
| TOTAL DE LA OFERTA (IVA incluido) | $ |

SON: $                (En letras): PESOS …………………………………………………………………………………. .……………………………………………………………………………………………………………………………………
PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: SESENTA (60) días corridos y condiciones establecidas en el Art. 54° Decreto 1030/2016.

FIRMA

FORMULARIO IV

AUTORIZACIÓN DE ACREDITACIÓN DE PAGOS DEL TESORO NACIONAL

EN CUENTA BANCARIA

(Importante: Este formulario debe ser certificado por el banco, SIN EXCEPCIÓN)

Localidad, (1)

SEÑOR

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

DEL……………………(2)……………………….

El (los) que suscribe (n)…………………………(3)……………………………………….en mi (nuestro) carácter de ……………(4)……………, de ………………(5)…………………, C.U.I.T. Nº………(6)………., autoriza (mos) a que todo pago que deba realizar la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, en cancelación de deudas a mi (nuestro) favor por cualquier concepto de Organismos incluidos dentro del Sistema de la Cuenta Única del Tesoro, sea efectuado en la cuenta bancaria que a continuación se detalla

| DATOS DE LA CUENTA BANCARIA | USO S.H. |
| --- | --- |
| CUENTA CORRIENTE/ DE AHORRO: CODIGO y Nº (7) |  |
| CBU DE LA CUENTA |  |
| C.U.I.T. CUENTA CORRIENTE/ DE AHORRO |  |
| TITULARIDAD |  |
| DENOMINACIÓN |  |
| BANCO |  |
| SUCURSAL /Nº |  |
| DOMICILIO |  |

La orden de transferencia de fondos a la cuenta arriba indicada, efectuada por la Tesorería General de la Nación dentro de los términos contractuales, extinguirá la obligación del deudor por todo concepto, teniendo validez todos los depósitos que allí se efectúen hasta tanto, cualquier cambio que opere en la misma, no sea notificado fehacientemente a ese Servicio Administrativo.

El beneficiario exime al ESTADO NACIONAL de cualquier obligación derivada de la eventual mora que pudiera producirse como consecuencia de modificaciones sobre la cuenta bancaria.

-----------------------------------------------------           ---------------------------------------- (8)

Certificación bancaria del cuadro de datos de la cuenta y firma (s) del (de los) titular (es)

- Lugar y fecha de emisión// (2) Denominación del Organismo donde se presenta// (3) Apellido y Nombre del (de los) que autoriza (n) el depósito // (4) Carácter por el cual firma (n) (presidente, socio, propietario, etc.) // (5) Razón Social/ Denominación// (6) Número de CUIT Impositivo// (7) Tachar lo que no corresponda. Deberá indicarse el número que identifica al tipo de cuenta y el número de cuenta completo conforme la estructura de cuentas bancarias que opera la entidad financiera// (8) Firma y aclaración del beneficiario.

FORMULARIO V

Modo que debe completarse el formulario

ADJUNTO DOS FORMULARIOS LOS CUALES DEBEN SER REMITIDOS EN ORIGINAL AL INADI, AV. DE MAYO 1401 2º PISO (CABA) UNA VEZ QUE SEAN COMPLETADOS.

EL ARCHIVO DE CERTIFICACION BANCARIA con CBU DEBE SER PRESENTADO CON SELLO BANCARIO Y SE DEBE CONSIGNAR SI SE TRATA DE UNA CUENTA CORRIENTE O DE UNA CAJA DE AHORROS (TESTANDO LO QUE NO CORRESPONDE).

EL ARCHIVO DE FORMULARIO ll SE DEBE COMPLETAR DESDE LA FILA DE IDENTIFICACION (ARRIBA DE DENOMINACION).

ADEMAS DEBE ADJUNTARSE UNA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DE AFIP.

ANTE CUALQUIER CONSULTA NO DUDE EN LLAMAR.