REPÚBLICA ARGENTINA

Ministerio de Energía y Minería

Secretaría de Energía Eléctrica

Comité de Administración

Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal

INTERCONEXION 500 kV E.T. CHARLONE – E.T. PLOMER INTERCONEXIÓN 500 kV E.T. VIVORATÁ – E.T. PLOMER INTERCONEXIÓN 500 kV E.T. ATUCHA II – E.T. PLOMER INTERCONEXIÓN 500 kV E.T. PTO. MADRYN – E.T. CHOELE CHOEL INTERCONEXIÓN 500 kV E.T. RODEO – E.T. LA RIOJA SUR

COMITÉ DE EJECUCIÓN

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DOCUMENTACIÓN LICITATORIA DE LAS OBRAS

Licitación Pública Nacional  Nº 02/2017

Agosto 2017

## Índice General

parte a: pliego de condiciones

1	TIPO DE LICITACIÓN

2	OBJETO

3	OBRAS QUE INTEGRAN LA INTERCONEXIÓN

3.1	Tramo Nº 1: Interconexión 500kV et CHARLONE – et PLOMER

3.2	Tramo Nº 2: InterconexIÓN 500kV et VIVORATÁ - et PLOMER

3.3	Tramo Nº 3: INTERCONEXIÓN 500kV et  ATUCHA II - et PLOMER

3.4	Tramo Nº 4: INTERCONEXIÓN 500kV et PTO. MADRYN - et CHOELE CHOEL – (LII)

3.5	Tramo Nº 5: INTECONEXIÓN 500kV et RODEO – et LA RIOJA SUR

4	FORMA DE COTIZACIÓN

5	VALOR DEL PLIEGO

6	LUGAR DE ADQUISICIÓN Y/O CONSULTA DE LA DOCUMENTACIÓN LICITATORIA ………………………………………………………………………...............

7	PLAZO DEL CONTRATO

7.1	ENTREGA PRELIMINAR

7.2	ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN LICITATORIA

7.3	PERÍODO DE CONSULTAS

8	CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS……...

9	FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS………………………………….

10	GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

11	INTERPRETACIÓN DEL PRESENTE PLIEGO

12	comitente

13	OBLIGACIONES DEL COMITENTE

14	ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

15	CONSULTAS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES

16	ORGANIZACIÓN DE LA PROPUESTA

16.1	GENERALIDADES

16.2	PRESENTACIÓN – Cantidad - Idioma y Unidades

16.3	CONTENIDO DEL SOBRE Nº 1

16.4	CONTENIDO DEL SOBRE N° 2

17	MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA………………………………….

18	garantÍas

18.1	cONDICIONES GENERALES

18.2	TIPOS DE GARANTÍAS

18.3	CONDICIONES PARTICULARES DE CADA GARANTÍA

19	SEGUROS

20	COTIZACIÓN

21	ADJUDICACIÓN

22	SISTEMA DE CONTRATACIÓN

22.1	FORMA DE PAGO

22.2	PLAZOS DE PAGO

23	PROCESO DE selecciÓn Y ADJUDICACIÓN

23.1	RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS Y Apertura de SOBRE Nº 1

23.2	ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS – SELECCIÓN

23.3	APERTURA DE LOS SOBRES N° 2.

23.4	Criterio a aplicar – ORDEN DE MÉRITO

23.5	FORMALIZACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

24	VIGENCIA DEL CONTRATO

25	FORMA DE ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN

26	ejecuciÓn del contrato

26.1	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

26.2	ADMINISTRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

27	reuniones, informes y comunicaciones

28	MULTAS

ANEXO A (PROYECTO BÁSICO Y DOCUMENTACIÓN LICITATORIA DE LAS OBRAS)

ANEXO B (METODOLOGÍA PARA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS)

ANEXO C (PROYECTO DE CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS)

PARTE B: DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA

PARTE C: PLANOS DE REFERENCIA

# parte a: pliego de condiciones

## TIPO DE LICITACIÓN

Licitación Pública Nacional.

## OBJETO

El objeto de la presente Licitación es la contratación de los Servicios de Consultoría para la realización de los ESTUDIOS BÁSICOS, EJECUCIÓN DE INGENIERÍA BÁSICA, CONFECCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LICITATORIA Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL para las obras detalladas a continuación.

Las INTERCONEXIONES, que comprenden las vinculaciones de las zonas Cuyo, Atlántica y CN Atucha II en la Pcia. de Buenos Aires a la nueva ET Plomer. Además, la segunda interconexión de Pto. Madryn con Choele Choel. Finalmente, la interconexión del sistema de San Juan y La Rioja Sur.

Éstas son:

- Interconexión 500 kV ET Charlone – ET Plomer

- Interconexión 500 kV ET Vivoratá – ET Plomer

- Interconexión 500 kV ET Plomer – ET Atucha II

- Interconexión 500 kV ET Choele Choel – ET Puerto Madryn – (Segunda Interconexión)

- Interconexión 500 kV ET Rodeo – ET La Rioja Sur

Las cuales afectan a las siguientes EETT:

- Ampliación ET Charlone (Pcia. de Buenos Aires)

- Ampliación ET Vivoratá (Pcia. de Buenos Aires)

- Ampliación del proyecto existente para ET Plomer

- Ampliación ET Choele Choel

- Ampliación ET Puerto Madryn

- Proyecto de construcción ET Rodeo

- Ampliación ET La Rioja Sur

Los Estudios y Proyectos a ejecutar son los necesarios para permitir la presentación de la Solicitud de Acceso y Ampliación de la Capacidad de Transporte en Alta Tensión en los términos de “Los Procedimientos” que regulan el funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), y efectuar el llamado a Licitación Pública Nacional para la ejecución de las obras de acuerdo a los lineamientos establecidos en los Términos de Referencia incluidos en el Anexo A de la PARTE A del Pliego.

- OBRAS QUE INTEGRAN LA INTERCONEXIÓN

Las obras que integran cada tramo de la INTERCONEXIÓN son las siguientes:

### TRAMO Nº 1: InterconexIÓN CHARLONE - PLOMER

- Proyecto de construcción de la línea de transmisión en Extra Alta Tensión (500 kV), simple terna, entre la ET Charlone y la ET Plomer; longitud aproximada  350 km.

- Proyecto de interconexión con la ET Charlone para la salida de la terna hacia la ET Plomer, la que se encontraría parcialmente equipada hasta los futuros reactores de la línea, y contará con espacio para una futura compensación serie (ver plano CAF-CCH-PL-EM-001).

- Tomando como base el proyecto y pliego licitatorio para la ET Plomer, que se pondrá a disposición de los oferentes, deberán agregarse el proyecto y pliego necesarios para los campos de salida a las Interconexiones a ET Charlone, ET Vivoratá y ET Atucha II (previstas pero no equipadas en el proyecto original). Además, el mismo proyecto deberá incluir la apertura de la línea de 500 kV ET Rodriguez - ET Ezeiza de aprox. 7 km (ver plano CAF-35-PLO-51-P-001).

- Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental de la línea de transmisión completa, la ET Plomer con las ampliaciones necesarias, y el Estudio Ambiental de la Apertura de la línea existente ET Rodriguez – ET Ezeiza, además de las nuevas acometidas y líneas 2 x 500 kV (7 km) hacia la ET Plomer.

### TRAMO Nº 2: InterconexIÓN VIVORATÁ – PLOMER

- Proyecto de construcción de la línea de transmisión en Extra Alta Tensión (500 kV), simple terna, entre la ET Vivoratá y la ET Plomer; longitud aproximada 450 km.

- Proyecto de ampliación de la ET Vivoratá para la salida de la terna hacia la futura ET Plomer (prevista en el campo 09 y parcialmente equipada, ver plano E-VIV-0-00-M-PL-001).

- El campo de salida en la ET Plomer hacia la ET Vivoratá ya está contemplado en el Tramo N°1 (3.1), referido a los trabajos en la ET Plomer.

- Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental de la línea de transmisión completa hacia la ET Plomer, con las ampliaciones necesarias en ésta.

### TRAMO Nº 3: InterconexIÓN ATUCHA II - PLOMER

- Proyecto de construcción de la línea de transmisión en Extra Alta Tensión (500 kV), simple terna, entre la ET Atucha II y la ET Plomer; longitud aproximada 150 km.

- El campo de salida en la ET Plomer hacia la ET Atucha II ya está contemplado en el Tramo N°1 (3.1), referido a los trabajos en la ET Plomer.

- Ampliación de la ET Atucha II para la salida de la terna hacia la futura ET Plomer (ver plano E-AT-5-00-M-PL-1001).

- Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental de la línea de transmisión completa hacia la ET Plomer, con las ampliaciones necesarias en ésta.

### TRAMO Nº 4: Interconexión Puerto Madryn – Choele Choel

- Proyecto de construcción de la línea de transmisión en Extra Alta Tensión (500 kV), simple terna, entre la ET Puerto Madryn y la ET Choele Choel; longitud aproximada 350 km.

- Proyecto de ampliación de la ET Puerto Madryn para la salida de la segunda terna hacia la ET Choele Choel (VER PLANO E-PY-5-00-M-PL-001).

- Proyecto de ampliación de la ET Choele Choel para la salida de la segunda terna hacia la ET Puerto Madryn, la que contará con espacio para compensación serie (ver plano C-4LI-EM-CH-0201).

- Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental de la línea de transmisión completa.

### TRAMO Nº 5: Interconexión ET RODEO – ET LA RIOJA SUR.

- Proyecto de construcción de la línea de transmisión en Extra Alta Tensión (500 kV), simple terna, entre la ET Rodeo (Pcia. San Juan) y la ET La Rioja Sur (Pcia. La Rioja); longitud aproximada 350 km.

- Proyecto de ampliación de la ET La Rioja Sur para la salida de terna hacia la ET Rodeo, la que contará con espacio para compensación serie (ver plano E-LA-0-00-G-PL-000).

- Proyecto de construcción de la Playa 500kV de la ET Rodeo, de acuerdo con el pre-diseño existente (ver Plano ROD-132-PE-001). Deberá elaborar el pliego de bases y condiciones generales, los Anexos I a V, y los técnicos a partir del VI en adelante. Se deberá incluir las correspondientes salidas de línea a ET La Rioja Sur y ET Nueva San Juan, y dejar prevista sin equipar la salida a ET Calingasta. Además, se deberá incorporar el pliego correspondiente a compras a proveedores nominados de dos (2) transformadores trifásicos 300/300/50 MVA 500/132/34,5 kV.

- Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental de la línea de transmisión completa y las estaciones transformadoras correspondientes.

Para todos los tramos deberá elaborarse y presentarse la documentación necesaria para la Solicitud de Acceso como los Estudios Eléctricos de Etapa 1, que define preliminarmente las prestaciones de los equipos de maniobra.

## FORMA DE COTIZACIÓN

Para los siguientes tramos:

Tramo Nº 1 que comprende la Interconexión 500 kV ET Charlone – ET Plomer.

Tramo Nº 2 que comprende la Interconexión 500 kV ET Vivoratá – ET Plomer.

Tramo Nº 3 que comprende la Interconexión 500 kV ET Plomer – ET Atucha II.

Tramo Nº 4 que comprende la Interconexión 500 kV ET Choele Choel – ET Puerto Madryn – (Segunda Interconexión).

Tramo Nº 5 que comprende la Interconexión 500 kV ET Rodeo – ET La Rioja Sur.

Los Oferentes deberán especificar en su oferta los precios de cada tramo por los que oferten. Se permitirá cotizar por uno o más tramos. Además, será posible presentar una oferta alternativa donde se cotice como un único conjunto a los Tramos 2 y 3, o a los Tramos 1, 2 y 3, siempre que los hayan cotizado individualmente, esperándose para tales ofertas una bonificación especial.

## VALOR DEL PLIEGO

El valor de este Pliego es de $ 10.000,00 (PESOS DIEZ MIL). El mismo podrá ser retirado en la sede del CAF desde la fecha indicada en el Numeral 8, previa presentación del comprobante de depósito por el valor del mismo, en la CUENTA ESPECIAL EN PESOS Nº 289438/8 del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, sucursal PLAZA DE MAYO, a nombre del “FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO FEDERAL”.

## LUGAR DE ADQUISICIÓN Y/O CONSULTA DE LA DOCUMENTACIÓN LICITATORIA

La documentación licitatoria podrá ser consultada y retirada en la sede del CAF, sita en Bartolomé Mitre 760, Piso 3° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Lunes a Viernes de 10:00 a 17:00 hs.

## PLAZO DEL CONTRATO

El plazo de los trabajos de este contrato se fija en CUARENTA Y CINCO (45) días corridos a partir de la firma del contrato.

#### 7.1	Entrega Preliminar de Solicitud de Acceso y Ampliación de la Capacidad de Transporte.

Se prevé una entrega preliminar de la documentación necesaria para la presentación de la Solicitud de Acceso y Ampliación de la Capacidad de Transporte ante la Transportista TRANSENER S.A. para la tramitación del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública  a los TREINTA (30) días corridos a partir de la firma del Contrato, para cada una de los tramos respectivos.

7.2	Entrega final de Documentación Licitatoria COM para Solicitud de Acceso y Ampliación de la Capacidad de Transporte.

Se prevé la entrega de la documentación Licitatoria COM definitiva a los QUINCE (15) días corridos a partir de la entrega anterior.

#### 7.3	Finalización del Periodo de Consultas del Contrato COM.

El Contrato concluye a la finalización del período de consultas de la licitación del Contrato COM, y cumplida la Audiencia Pública convocada por el ENRE.

## CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS

La presentación y apertura de las propuestas se realizará en la sede del CAF, sita en Bartolomé Mitre 760, Piso 3° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Buenos Aires, con el siguiente cronograma:

- 07 de agosto de 2017: publicación y venta de pliegos.

- 23 de agosto de 2017 (a las 18:00 horas): plazo límite para la emisión de circulares por parte del COMITÉ DE EJECUCIÓN.

- 25 de agosto de 2017 (a las 12:00 horas): vencimiento del plazo para la recepción de antecedentes para la selección (Sobre N° 1) y de la propuesta económica (Sobre N° 2) de los Proponentes. En este acto se procederá a la apertura de los antecedentes para la selección (Sobres N° 1), para su estudio y posterior calificación de los proponentes. A partir del día hábil siguiente a este acto, una copia de los antecedentes para la selección (Sobre N° 1) de todas las propuestas serán exhibidos, por el término de dos (2) días hábiles para la toma de vista por parte de los proponentes. Al cierre del acto, las propuestas económica (Sobres N° 2) serán introducidas en un sobre que será debidamente cerrado, firmado y lacrado por el escribano actuante, para luego ser depositado en resguardo en el lugar que se indique en el acta que se labre, hasta la fecha de su apertura o devolución al proponente, en caso que éste no resultara seleccionado.

- FECHA Y HORA A DEFINIR: vencimiento del plazo para toma de vista de las propuestas recibidas (Sobres N° 1).

- FECHA Y HORA A DEFINIR: selección de proponentes. El COMITÉ DE EJECUCIÓN, en acto público, procederá a:

- Notificar a todos los proponentes de las decisiones adoptadas en relación a quienes han sido seleccionados o rechazados como tales.

- Devolver los Sobres N° 2 de los proponentes que no hayan sido seleccionados. En caso de no encontrarse presente ningún representante de algún proponente que no haya sido seleccionado, su oferta económica (el/los Sobre/s N° 2) quedarán a su disposición a partir del segundo (2°) día hábil a partir de este acto y por un término de dos (2) días hábiles; transcurrido este plazo sin haber sido retirado/s se procederá a su envío, a su domicilio legal, por correo postal con certificación de recepción y en caso de ser devuelto se procederá a su destrucción ante escribano público labrándose la correspondiente acta.

- Abrir las propuestas económicas (Sobres N° 2) de los proponentes seleccionados.

- Registrar los datos consignados en las propuestas económicas recibidas.

- Labrar el acta correspondiente.

- FECHA Y HORA A DEFINIR: se procederá a dar a conocer el orden de mérito, en los términos establecidos en la presente documentación licitatoria.

- FECHA Y HORA A DEFINIR: vencimiento del plazo de presentación de impugnaciones a las decisiones del COMITÉ DE EJECUCIÓN, en relación al orden de mérito establecido.

- FECHA Y HORA A DEFINIR: se procederá a dar respuesta a las impugnaciones y a notificar la adjudicación, en los términos establecidos en la presente documentación licitatoria, en forma fehaciente al adjudicatario.

- FECHA Y HORA A DEFINIR: se procederá a la firma del contrato de Servicios de Consultoría, en las condiciones establecidas en la presente documentación licitatoria.

Los actos referidos procedentemente se llevarán a cabo en la sede del CAF, sita en Bartolomé Mitre 760, Piso 3° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en el lugar que el COMITÉ DE EJECUCIÓN oportunamente establezca.

## FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

En paquete o sobre cerrado y lacrado dirigido al COMITÉ DE EJECUCIÓN de la INTERCONEXIÓN, con la siguiente indicación:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  N° 02/2017  PARA EL DÍA .... DEL

MES ...........  DEL AÑO .........., A LA HORA .........., PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS BÁSICOS, EJECUCIÓN DE INGENIERÍA BÁSICA, CONFECCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LICITATORIA Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LAS SIGUIENTES OBRAS:

- Interconexión 500 kV ET Charlone – ET Plomer

- Interconexión 500 kV ET Vivoratá – ET Plomer

- Interconexión 500 kV ET Plomer – ET Atucha II

- Interconexión 500 kV ET Choele Choel – ET Puerto Madryn

- Interconexión 500 kV ET Rodeo – ET La Rioja Sur

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE:

DOMICILIO DEL PROPONENTE:

“SOBRE N°1” O "SOBRE N°2” (SEGÚN CORRESPONDA)

## GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

Para garantizar el mantenimiento de la propuesta, el Proponente deberá presentar garantías por los importes descriptos a continuación.

Dichas garantías deberán incluirse en el Sobre Nº 1 y su constitución se ajustará a los términos requeridos en el Apartado 18.3.1 del Pliego.

Por cada Tramo se debe adjuntar una garantía de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000).-

Habida cuenta de que puede ofertarse por uno o varios tramos, el Oferente deberá constituir garantías por la suma de los tramos que cotiza.

## INTERPRETACIÓN DEL PRESENTE PLIEGO

El presente Pliego debe interpretarse en el sentido que, cualesquiera que sean las omisiones en las que se incurran, la interpretación que debe darse al mismo será que en el Pliego se exige al Proponente la inclusión en su propuesta de todas las tareas y/o servicios que sean necesarios para lograr el fiel cumplimiento de la actividad que se contrata, afectando para ello todos los recursos que a tal fin fueran necesarios.

## comitente

Es el COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO FEDERAL (CAF). En adelante el COMITENTE.

## OBLIGACIONES DEL COMITENTE

Las obligaciones de pago emergentes de la contratación de servicios a partir de la presente Licitación son asumidas en su totalidad por el COMITENTE.

## ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

Cada Proponente deberá demostrar su competencia técnica mediante la presentación de constancias que certifiquen, bajo la responsabilidad de la entidad que las emita, que ha realizado con éxito y a satisfacción de los mandantes actividades de características análogas de los servicios que se licitan.

Los consorcios que se constituyan a los fines de esta licitación serán evaluados considerando las aptitudes y referencias de las empresas que los conforman. Así, cada empresa componente del consorcio será evaluada en forma particular y deberá alcanzar el mínimo de puntos establecido en la metodología de evaluación.

Cuando entre los componentes de un consorcio exista una empresa que no haya alcanzado el puntaje mínimo, el consorcio verá afectada su calificación y la empresa no podrá tener liderazgo dentro del grupo consorcial.

Por lo tanto, se descuenta que el Proponente ha tomado conocimiento y estudiado la documentación anterior y se halla en posesión de todos los elementos de juicio necesarios para formular su Propuesta.

Por lo expuesto precedentemente, su presentación como Proponente lo compromete al perfecto conocimiento de las obligaciones que habrá de contraer y a la renuncia previa a cualquier reclamo posterior a la apertura de las propuestas, basado en el desconocimiento de los requerimientos de la presente Licitación.

Los Oferentes encontrarán antecedentes de: Contratos COM de obras similares, como así también la documentación correspondiente a los contratos para la adquisición de Conductor de Aluminio Acero tipo “Peace River Modificado”, de Estructuras Metálicas Reticuladas tipo “Cross Rope” y Transformadores de Potencia, los que se encuentran a disposición de los Proponentes en las oficinas del CAF, sito en Bartolomé Mitre 760, Piso 3º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también en la página Web del Plan Federal de Transporte de Energía Eléctrica, que puede ser consultado en http://www.cfee.gov.ar.

Se considerará que el Proponente cuenta con un equipo profesional experimentado en la índole, y es por lo tanto, responsable integral de su propuesta.

## CONSULTAS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES

El plazo para formular consultas quedara cerrado en la fecha y hora fijada en el Numeral 8 “CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS” del presente Pliego.

Las consultas deberán ser realizadas por nota dirigida al COMITENTE, al domicilio del mismo establecido en el Numeral 5 “LUGAR DE CONSULTA Y/O ADQUISICIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LICITATORIA”.

Las aclaraciones que el COMITENTE produzca respondiendo a consultas o las modificaciones y/o  condiciones adicionales que decida introducir por propia iniciativa, serán realizadas por Circulares y notificada al domicilio especial que cada adquirente del Pliego haya declarado, en oportunidad de la adquisición del mismo. A tal fin, el domicilio especial debe ser fijado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. Quedará bajo la responsabilidad de cada adquirente el retiro de las mismas.

Será responsabilidad del Proponente asegurarse de haber recibido todas las Circulares emitidas, consultando en tal sentido al COMITENTE. No se aceptará descargo ni reclamación por desconocimiento o por falta de recepción de las mismas.

## ORGANIZACIÓN DE LA PROPUESTA

### GENERALIDADES

La Licitación se realizará con el procedimiento de doble sobre de presentación simultánea y evaluación sucesiva; así, el Sobre Nº 1 contendrá la documentación de carácter técnico y condiciones generales y el Sobre Nº 2 la Propuesta Económica.

En base a la documentación contenida en el Sobre Nº 1 se seleccionará a los Proponentes, habilitándolos para la apertura de su Propuesta Económica (Sobre Nº 2). El contenido de ambos Sobres se detalla a continuación.

### PRESENTACIÓN – Cantidad - Idioma y Unidades

La propuesta se presentará en TRES  (3) juegos completos, UN (1) original y DOS  (2) copias, (Copia 1 y Copia 2) encarpetados y con el rótulo indicado en el Numeral 9 del presente Pliego “Forma de presentación de las propuestas” en la tapa de cada uno de ellos.

El rótulo exterior de las carpetas debe ser tal que permita identificar la documentación contenida en cada Tomo, Volumen, Capítulo etc. según la división que el Proponente haya estimado más clarificadora.

El original llevará sus hojas foliadas y firmadas en original (firma hológrafa) por el Representante Legal y el Representante Técnico del Proponente. Las copias podrán ser copiadas del original foliado y firmado.

El ordenamiento de cada ejemplar se efectuará obligatoriamente en la forma establecida en la PARTE B: DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA del presente Pliego y su contenido será idéntico en todas las copias.

La propuesta y toda la documentación integrante de la propuesta deberán ser redactadas en idioma español.

### CONTENIDO DEL SOBRE Nº 1

Se deja expresa constancia que en el Sobre Nº 1 no deberá figurar ninguna referencia a los precios de los servicios ofrecidos. Cualquier apartamiento a este requisito podrá ser motivo del rechazo de la propuesta.

El Sobre Nº 1 deberá contener:

#### Documentos Legales

16.3.1.1.	Fórmula de Presentación

El Proponente deberá incluir la Fórmula de Presentación firmada por su Representante Legal y su Representante Técnico. (Planilla Nº 1)

16.3.1.2.	Pliego y Recibo de Adquisición

Deberá incluirse copia de este Pliego de Bases y Condiciones y Circulares emitidas, debidamente firmadas por los representantes del Proponente, como así también el recibo de la adquisición del mismo. (Planilla Nº 2)

16.3.1.3 	Documentación Social

Deberá incluirse la documentación societaria, con domicilio legal y copia autenticada del contrato o estatuto social y sus modificaciones, si las hubiere y de las constancias de inscripción en los registros públicos que correspondiesen. Este requisito deberá ser cumplido por cada una de las empresas en el caso de consorcios, las que además deberán unificar su representación legal y presentar copia autenticada de las actas de cada una de ellas, autorizando la formación del consorcio con el compromiso de mantenerlo en vigencia mientras dure el contrato. (Planillas Nº 3; Nº 4; Nº 5; Nº 6 y Nº 7).

El documento por el que se formó el Consorcio, estipulará claramente la responsabilidad mancomunada y solidaria de las firmas integrantes ante EL COMITENTE. Las firmas que así se presenten deberán asimismo unificar la personería, acompañando el poder con las facultades escritas de un único representante.

16.3.1.4	Poderes

Se deberá incluir copia autenticada del poder del Representante Legal, facultado para concurrir a esta licitación (Planilla Nº 8).

16.3.1.5.	Inscripciones

Se deberán incluir las constancias de inscripciones en organismos recaudatorios y previsionales (Planilla Nº 9).

16.3.1.6	Garantía de Mantenimiento de la Propuesta

El Proponente deberá presentar la Garantía de Mantenimiento de la Propuesta como Anexo de la Planilla Nº 10 “Garantías”.

#### Capacidad Técnica

16.3.2.1	Esquema de la Organización y Plan de Trabajos:

El Proponente deberá plantear una organización basada en los  plazos de ejecución señalados en Apartado “Plazo del Contrato”. En base a los mismos, se elaborarán TRES (3) documentos:

- “Esquema de la Organización” donde se incluirá un organigrama con detalle de bases de operaciones y personal afectado a cada una de ellas, con diagrama de dependencia funcional. Indicará el responsable máximo para cada uno de los grupos de trabajo y por cada disciplina.

- “Memoria Descriptiva” el organigrama será acompañado por una Memoria Descriptiva. En la misma se indicará la funcionalidad y la incumbencia de cada equipo y la cadena de responsabilidad.

La memoria descriptiva deberá desarrollarse con el objeto de que el Proponente indique con detenimiento y detalle como encarará cada área de tareas y cual la profundidad que ha pensado darle a cada una.

- “Plan de Trabajos” con indicación de cada tarea con su duración, la cantidad de frentes de trabajos y el plantel afectado a cada una de ellas.

En concordancia con el “Plan de Trabajos”, se incluirán las planillas detalladas que incluyan la afectación de cada participante nominado en el Esquema de la Organización, por cada mes calendario y para cada grupo de trabajo.

Se completará con las planillas resúmenes de totales correspondientes.

16.3.2.2	Calidad y Cantidad de Personal Asignado:

Se deberán incluir los antecedentes del personal que se compromete a destinar al trabajo, presentando el Curriculum Vitae de cada uno de ellos acompañado de la correspondiente carta de compromiso, ambos en original firmado por el profesional o técnico comprometido con expresa indicación del compromiso por el período de duración de los trabajos. Se agregará una planilla resumen con la formación general y técnica, antecedentes específicos tales como participación en obras y tareas como las que se contratan destacando la labor realizada en actividades similares y destacando la actividad para la que se lo propone. La planilla tipo se incluye en la PARTE B: DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA como Planilla Nº 11. Se destacarán las actividades anteriores como grupos de trabajos

.

El Consultor será responsable de que todo el personal esté debidamente inscripto en los organismos profesionales que correspondan, independientemente de la modalidad de contratación, y deberá asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones laborales de acuerdo a la legislación vigente. Dicho cumplimiento deberá ser respaldado por las certificaciones que correspondan, que además, el Consultor se compromete a someter a la verificación del Comitente a su pedido.

Con respecto al personal auxiliar no técnico, se consignarán la cantidad de meses hombres totales asignados.

Sólo se permitirá el cambio de un profesional o técnico cuando sea solicitado con justificación al COMITENTE y éste lo apruebe.

16.3.2.3.	Equipamiento y Software Disponible

El Proponente incluirá una descripción detallada del equipamiento y software de ingeniería de todo tipo que propone utilizar para la realización de las tareas requeridas (Planilla Nº 12). Será de fundamental importancia el procesamiento, con comunicación vía internet, disponibilidad de equipos de fotografía digital, de posicionamiento satelital y todo equipamiento que contribuya al mejor desarrollo de la tarea.

16.3.2.4	Listado de Antecedentes

Se incluirá un listado de todos los servicios de características similares a los que se contratarán, en los que la empresa haya sido contratista único o miembro de un consorcio con intervención significativa en el mismo (Planilla Nº 13). Los servicios se refieren a Empresas de Consultoría de Ingeniería con antecedentes y experiencia específica en elaboración de Proyectos y Documentación Licitatoria de Líneas de Extra Alta Tensión (LEAT) y de Estaciones Transformadoras de 500 kV y demás tensiones previstas en la obra.

Particularmente se deberá detallar en que área ha desarrollado sus actividades cada una de las empresas.

El Proponente deberá adjuntar para cada uno de los trabajos que se enumeran en la Planilla Nº 13, un certificado según se indica en la Planilla Nº 13 bis que demuestre haber realizado el trabajo y la calificación que el comitente del mismo considera que le haya correspondido. El certificado deberá estar firmado en original por el emisor.

La falta de este documento restará puntaje en la calificación del Proponente.

16.3.2.5	Compromisos

Se incluirá una lista de los compromisos adquiridos por contrato para ejecutar durante los próximos DOS (2) años (Planilla Nº 14).

16.3.2.6	Consorcios

En el caso de consorcios, las Planillas Nº 3; Nº 5; Nº 6; Nº 7; Nº 8 y Nº 9, requeridas según el Numeral 16.3.1 del presente Pliego y las Planillas Nº 12; Nº 13 y Nº 14 correspondientes al Numeral 16.3.2 del presente Pliego, deberán ser completadas para cada empresa integrante del mismo.

#### Capacidad Económico - Financiera

16.3.3.1	Balances

Se deberán incluir copias de los últimos TRES (3) estados contables de la empresa (Memoria, Balance y Estado de Resultados) debidamente firmadas y certificadas por Contador Público o Estudio de Contadores. Dichos Estados Contables, deberán estar aprobados por el órgano societario competente y poseer dictamen de Auditor Contable teniendo en cuenta las Normas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y/o Consejos Profesionales de Ciencias Económicas u Organismos similares del país de constitución del Integrante.

Será suficiente que sólo esté firmada la copia que se presente como “original” y con legalización de la firma del Contador Público o Estudio de Contadores Públicos certificantes, efectuada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas u organismo competente y en su caso legalizada y consularizada o legalizada mediante el procedimiento de la “Apostille”.

Un dictamen del Auditor certificante de los estados Contables presentados, o del Contador Público o Estudio de Contadores Públicos certificará la inexistencia de variaciones substanciales negativas que pudieran haberse producido en la situación y solvencia patrimonial resultante de los Estados Contables del Oferente, o de cada uno de sus integrantes, durante el período comprendido entre la fecha del último Estado Contable y la del llamado a Licitación, siempre que dicho período sea mayor o igual a SEIS (6) meses, comprendidos entre el último balance y la fecha de apertura de la licitación.

Se incluirá la información requerida en la Planilla Nº 15.

16.3.3.2	Índices Económico – Financieros

Se incluirán los índices económico-financieros que se requieren en la Planilla Nº 16.

16.3.3.3	Referencias Bancarias

Se deberán indicar las referencias bancarias. (Planilla Nº 17).

16.3.3.4	En caso de Consorcios

En caso de tratarse de consorcios, las Planillas Nº 15, Nº 16 y Nº 17 solicitadas en el Numeral 16.3.3 del presente Pliego, deberán presentarse por cada empresa integrante del consorcio.

### CONTENIDO DEL SOBRE N° 2

#### Fórmula de Propuesta

Se incluirá la Fórmula de Propuesta completa con la respectiva cotización de precios (Planilla Nº 20).

Considerando que los costos de ejecución de los estudios de los distintos tramos serán diferentes, la Fórmula de Propuesta contendrá un precio para cada tramo.

#### Escala de Asignaciones Horarias

Se debe incorporar en Planilla Nº 20 los valores de la Hora-Hombre por categoría, para ser usada en prestaciones complementarias que sean requeridas por el COMITENTE:

Profesional 	N1	$/HH	xx.-	más IVA

Profesional 	N2	$/HH	xx.-	más IVA

Profesional 	N3	$/HH	xx.-	más IVA

Profesional 	N4	$/HH	xx.-	más IVA

Técnico		T	$/HH	xx.-	más IVA

Administrativo	A	$/HH	xx.-	más IVA

## MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La Propuesta Económica deberá ser mantenida por NOVENTA (90) días corridos, contados a partir de la fecha de apertura de los Antecedentes para la Calificación (Sobre Nº 1).

La Propuesta Económica cuyo plazo de validez sea menor al requerido será desestimada.

## garantÍas

### cONDICIONES GENERALES

Todos los tipos de garantías, incluidas las que no se encuentren regladas en la normativa de aplicación y que ofrezca el Proponente, deberán ser constituidas a satisfacción del COMITENTE. En todos los casos se constituirán en pesos y excepto el monto correspondiente a la Garantía de Mantenimiento de Oferta, los valores se tomarán con Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido.

En caso del establecimiento de la garantía a través de cauciones, fianzas bancarias o cualquier otra clase, las instituciones que las extiendan deberán ser de primera línea y con la calificación acorde al valor a garantizar. Se constituirán bajo la condición de fiador solidario con renuncia a los beneficios de excusión y división y se establecerán domicilios legales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el caso de ofrecer garantías con fianzas bancarias, se deberá presentar el respectivo certificado de una calificadora de riesgo de reconocido prestigio.

La falta de la garantía de Mantenimiento de la Propuesta, la no aceptación de su texto, o de las personas e instituciones propuestas para otorgarla o la insuficiencia de su monto o plazo, podrá ser motivo de no consideración de la Oferta Económica (Sobre Nº 2) del Proponente, a juicio del COMITENTE.

### TIPOS DE GARANTÍAS

Las garantías serán constituidas en cualquiera de las siguientes modalidades:

#### Dinero Efectivo

Mediante depósito de PESOS en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA en la cuenta que oportunamente se indique o con cheque certificado contra una entidad bancaria o mediante un certificado de depósito a plazo fijo a nombre de los integrantes del COMITENTE. Los intereses sobre el monto de la garantía exigida formarán parte de la misma.

#### Fianza Bancaria

Otorgada por un Banco autorizado a operar y a satisfacción del COMITÉ DE EJECUCIÓN, el cual deberá asumir el carácter de fiador, liso y llano y principal pagador, con renuncia a los beneficios de división y excusión y a la previa interpelación judicial del Afianzado en los términos de los Artículos 1583 y 1590 del Código Civil y Comercial de la REPÚBLICA ARGENTINA. La fianza deberá ser prorrogable y pagadera en forma incondicional, al contado y en efectivo, dentro de los TRES (3) días en que se produzca el primer requerimiento escrito de pago que le formule el COMITÉ DE EJECUCIÓN.

#### Títulos Públicos emitidos por la República Argentina

Mediante depósito en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA de Títulos Públicos emitidos por la República Argentina en cantidad suficiente, a su valor de mercado, para cubrir la garantía exigida más un margen adicional del QUINCE POR CIENTO (15%). Los intereses de los títulos por el monto de la garantía exigida, al valor indicado, formarán parte de la misma. El monto se calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la Bolsa o Mercado correspondiente, lo que deberá ser certificado por las autoridades bancarias al recibir dicho depósito. En caso de liquidación de los valores a que se refiere este inciso, se formulará cargo por los gastos que ello ocasione.

#### Seguro de Caución

Con seguro de caución mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, extendidas a favor del  COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO FEDERAL (CAF), con Domicilio en Bartolomé Mitre 760 Piso 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la Contratación de Servicios de Consultoría para la realización de los Estudios Básicos, Ejecución de Ingeniería Básica, Confección de la Documentación Licitatoria y Estudio de Impacto Ambiental de las siguientes obras, según LPN Nº 02/2017:

- Interconexión 500 kV ET Charlone – ET Plomer

- Interconexión 500 kV ET Vivoratá – ET Plomer

- Interconexión 500 kV ET Plomer – ET Atucha II

- Interconexión 500 kV ET Choele Choel – ET Puerto Madryn

- Interconexión 500 kV ET Rodeo – ET La Rioja Sur

### CONDICIONES PARTICULARES DE CADA GARANTÍA

#### Garantía de Mantenimiento de la Propuesta

En caso de emplearse seguro de caución, se incorporará en la póliza la siguiente Cláusula:

“Se aclara que la “resolución firme“ a que se refiere la Cláusula 6ª de las Condiciones Generales que permitirá al Asegurado exigir el pago del siniestro al Asegurador, es:

La decisión que adopte EL COMITENTE estableciendo la responsabilidad del Tomador por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, o

Si esta decisión fuera cuestionada ante el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) por intermedio de un recurso, la Resolución del ENRE que resuelva este recurso, o

Si la decisión del ENRE fuere cuestionada ante el MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, la Resolución de la Secretaría de Energía Eléctrica que resuelva el recurso, con independencia de los recursos administrativos y/o judiciales que a su vez puedan interponerse contra esa Resolución de la Secretaría, los que no suspenderán la obligación de pago del siniestro“.

La garantía deberá tener vigencia tal como está establecido en el Numeral 17 “Mantenimiento de la Propuesta Económica” del presente Pliego.

Las garantías de los Proponentes que no resulten adjudicatarios se devolverán, sin intereses ni actualizaciones y serán puestas a disposición de los Proponentes a partir de la firma del Contrato.

#### Garantía de Anticipo

En cumplimiento a lo establecido en el inciso a) del Numeral 22.1 del presente Pliego “FORMA DE PAGO”, se deberá presentar una garantía del anticipo en pesos, por el importe a ser anticipado por el Comitente.

Dicha garantía deberá ser extendida a nombre de EL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO FEDERAL (CAF), y deberá tener vigencia hasta la finalización del Contrato de Servicios objeto de esta licitación.

La Garantía no podrá ser reducida sin autorización previa del CAF.

## SEGUROS

El Proponente deberá incluir en sus costos la contratación del seguro del personal en relación de dependencia exigido por la ley (ART y vida obligatorio).

En el caso de emplearse personal sin relación de dependencia, éste deberá contar con un seguro de accidentes personales cubriendo muerte o incapacidad parcial y/o total por no menos de SETECIENTOS CINCUENTA MIL ($750.000).

El aseguramiento debe prever cláusula de no repetición o de regreso contra EL COMITENTE.

Ninguna de las coberturas mínimas requeridas eximirá al Contratista de las responsabilidades que pudieran corresponder.

## COTIZACIÓN

La cotización se llevará a cabo llenando la Fórmula de Propuesta (Planilla Nº 20) incluida en la PARTE B: DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA.

Cualquier "Fórmula de Propuesta" confeccionada por el Proponente deberá ser idéntica a aquélla, sin exclusiones ni agregados de ninguna naturaleza, respetando la misma redacción establecida en la documentación del presente Pliego.

La cotización se efectuará en la moneda de curso legal en la República Argentina el Peso y se pagará en la forma y condiciones establecidas en el Numeral 22.1 “FORMA DE PAGO” del presente Pliego.

## ADJUDICACIÓN

El Comitente adjudicará el contrato en base al Orden de Mérito determinado según lo establecido en el Numeral 23.4 del presente Pliego.

## SISTEMA DE CONTRATACIÓN

Se contratará por un monto global por la totalidad de los servicios solicitados.

### FORMA DE PAGO

Los pagos se realizarán en la moneda de curso legal en la República Argentina, el Peso, de acuerdo a lo siguiente:

- El VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total del contrato, en concepto de Anticipo, pagadero a los QUINCE (15) días corridos contados a partir de la fecha de firma del Contrato de Servicios, previa presentación al Comitente de la facturación correspondiente acompañada de la Garantía de Anticipo en la misma moneda y por el importe a ser anticipado por el Comitente. Dicha Garantía de Anticipo deberá realizarse de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Numerales 18.1 y 18.3.2 del presente Pliego, y ser aprobada previamente por el COMITENTE. Dado que el Proponente puede presentar un precio diferente para cada tramo, el Anticipo será calculado sobre el menor precio ofertado entre los distintos tramos.

- Cumplimentada la entrega de la documentación a que se refiere el Numeral 7 PLAZO DEL CONTRATO, EL Consultor procederá a presentar la facturación correspondiente a:

- El TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del monto total del contrato a la entrega de la documentación correspondiente a la Solicitud de Acceso y Ampliación, en concordancia con el Numeral 7.1 del presente pliego.

- El TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del monto total del contrato a la entrega de la documentación correspondiente a los Pliegos del COM, en concordancia con el Numeral 7.2 del presente pliego.

- El DIEZ POR CIENTO (10%) restante a la finalización del período de consultas de la licitación COM y cumplida la Audiencia Pública convocada por el ENRE. Esto es, en concordancia con el Numeral 7.3 del presente pliego.

### PLAZOS DE PAGO

La factura presentada por el Consultor será abonada dentro de los TREINTA (30) días corridos de recibida por EL COMITENTE, quien aprobará los servicios prestados.

## PROCESO DE selecciÓn Y ADJUDICACIÓN

### RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS Y Apertura de SOBRE Nº 1

La apertura se realizará en acto público, en el lugar, día y hora indicados en el los Numeral 8 del presente Pliego, procediéndose en primer término a la recepción de las propuestas (Sobre Nº 1 y Sobre Nº 2) y al labrado del acta correspondiente con el listado de las mismas.

A continuación se procederá a la apertura de los Sobres Nº 1 de las propuestas recibidas, verificando el contenido de los mismos y completando el acta con los detalles que corresponda.

La falta de la copia de este Pliego de Bases y Condiciones y sus Circulares emitidas debidamente firmadas por los Representantes Legal y Técnico del Proponente, asimismo como la falta del recibo de adquisición del Pliego y de la garantía de mantenimiento de la propuesta, podrá ser causal de rechazo inmediato de la propuesta y su devolución al Proponente en el mismo acto.

En la dirección establecida en el Numeral 6 del presente Pliego, se dispondrá una copia de los Antecedentes para la Preselección (Sobres Nº 1), la que permanecerá a disposición de los Proponentes, para conocimiento, durante DOS (2) días hábiles.

Las Propuestas Económicas (Sobre Nº 2) serán introducidas en un sobre que será debidamente cerrado, firmado y lacrado por el Escribano Actuante, para luego ser depositado en resguardado en el lugar que se indique en el Acta que se labre, hasta la fecha de su apertura o devolución en caso de no resultar seleccionados.

El acta deberá ser firmada por los funcionarios asistentes y podrá también ser suscrita por los Proponentes que desearen hacerlo.

### ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS – SELECCIÓN

La selección de las propuestas se llevará a cabo después de abiertos los Sobres Nº 1. Sobre la base de la documentación contenida en los mismos se procederá a aplicar la metodología establecida en Anexo B del presente Pliego.

En la fecha establecida en el Numeral 8 del presente Pliego, el COMITÉ DE EJECUCIÓN comunicará el resultado de esta selección y procederá a la devolución de los Sobres Nº 2 a los Proponentes que no resultaron seleccionados.

### APERTURA DE LOS SOBRES N° 2.

En el mismo acto, se procederá a abrir la Propuesta Económica (Sobre Nº 2) de aquellos Proponentes que resultaron seleccionados.

Con todos los datos de las propuestas seleccionadas, se labrará el acta correspondiente.

### Criterio a aplicar – ORDEN DE MÉRITO

#### Criterio a aplicar

El criterio a aplicar será el establecido en la metodología que se incluye en el ANEXO C del presente Pliego.

#### Orden de Mérito

En el acta labrada según el Numeral 23.3 del presente Pliego, quedarán asentados los valores y características de las propuestas seleccionadas.

Sobre esta base, el COMITÉ DE EJECUCIÓN efectuará la evaluación de las propuestas seleccionadas. De dicha evaluación surgirá el Orden de Mérito de las propuestas que dará lugar a la adjudicación.

En la fecha establecida en el Numeral 8 del presente Pliego, el COMITÉ DE EJECUCIÓN dará a conocer dicho Orden de Mérito a los Proponentes.

Toda impugnación a la decisión del COMITÉ DE EJECUCIÓN, en cuanto al Orden de Mérito consignada, podrá ser presentada hasta la fecha establecida en el Numeral 8 del presente Pliego y se debe implementar a través de una garantía, mediante depósito en el Banco de la Nación Argentina en la cuenta que oportunamente se indique a favor del COMITÉ DE EJECUCIÓN en dinero en efectivo o en Títulos Públicos, emitidos por la República Argentina por un valor de PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000,00). En caso de optarse por Títulos, deberá fijarse la cantidad en base al valor de mercado más un margen adicional del QUINCE POR CIENTO (15%).

### FORMALIZACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Cumplido el plazo establecido en el Numeral 8 del presente Pliego, para la resolución de Impugnaciones al Orden de Mérito establecido, se procederá a formalizar la Adjudicación, la que será notificada a quien resulte adjudicatario.

En el lugar y fecha establecidos en el Numeral 8 del presente Pliego, se procederá a la firma del Contrato de Servicios.

## VIGENCIA DEL CONTRATO

Los plazos contractuales correrán, a todos los efectos, a partir de la fecha de firma del Contrato.

## FORMA DE ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN

Como resultado de los trabajos El CONSULTOR deberá entregar la documentación en 3 (TRES) ejemplares en papel más 3 (TRES) ejemplares en CD/DVD.

Los formatos de los archivos en CD/DVD mediante los que se entregará la documentación 2 dos de ellos no deberán permitir la modificación de la información que contienen (PDF) y el restante en formato Word. Todas las hojas deben ser de tamaño A4 con excepción de los planos y otros documentos gráficos que podrán utilizar formatos normalizados compatibles.

## ejecuciÓn del contrato

### DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

El Proponente, al desarrollar el Esquema de la Organización para el cumplimiento de las tareas señaladas en el Apartado 3 de este pliego, deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos:

- Deberá contar con oficinas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde donde se mantendrá la relación con el Comitente. Dicha oficina será sede del Representante Técnico del Contrato de Servicios y en ella desarrollarán mayoritariamente sus actividades los equipos de trabajo.

### ADMINISTRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Es responsabilidad de los Consultores el manejo y el archivo de toda la documentación a generar para el presente contrato.

## reuniones, informes y comunicaciones

El Consultor debe establecer un programa de reuniones periódicas con el Comitente y con las Transportistas involucradas.

Los formatos de notas intercambiadas –notas de pedido y ordenes de servicio- serán acordados oportunamente.

## MULTAS

El incumplimiento de sus compromisos por parte del Consultor dará lugar a la aplicación de las sanciones que se establecen en el Apartado 6.1 del Anexo C: PROYECTO DE CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS del presente Pliego.

ANEXOS

- EJECUCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DOCUMENTACIÓN LICITATORIA DE LAS OBRAS DEL PRIMER TRAMO / TÉRMINOS DE REFERENCIA

- METODOLOGÍA PARA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

- PROYECTO DE CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

ANEXO A

EJECUCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DOCUMENTACIÓN LICITATORIA

ANEXO A

EJECUCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DOCUMENTACIÓN LICITATORIA

TÉRMINOS DE REFERENCIA

## OBJETO

El objeto de la presente Licitación es la contratación de los Servicios de Consultoría para la realización de los ESTUDIOS BÁSICOS, EJECUCIÓN DE INGENIERÍA BÁSICA, CONFECCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LICITATORIA Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL para las siguientes obras.

Las INTERCONEXIONES comprenden las vinculaciones de las zonas Cuyo, Atlántica y CN Atucha II en la Pcia. de Buenos Aires en la nueva ET Plomer. De igual forma la segunda interconexión de Pto. Madryn con Choele Choel, finalmente la interconexión del sistema de San Juan y La Rioja Sur. Consistiendo básicamente en:

- Interconexión 500 kV ET Charlone – ET Plomer

- Interconexión 500 kV ET Vivoratá – ET Plomer

- Interconexión 500 kV ET Plomer – ET Atucha II

- Interconexión 500 kV ET Choele Choel – ET Puerto Madryn –(Segunda Interconexión)

- Interconexión 500 kV ET Rodeo – ET La Rioja Sur

## ALCANCE

### Estudios PRELIMINARES

#### Estudios Eléctricos

  - Estudios de Etapa I para la presentación de la Solicitud de Acceso y Ampliación de la Capacidad de Transporte.

#### Estudios de Suelos

  - Se deberán realizar los estudios de suelos mediante la ejecución de DOCE (12) sondeos cada CIEN (100) kilómetros, distribuidos a lo largo del trazado, a criterio de los especialistas. En particular deberán ubicarse en los vértices, en los puntos singulares y en las áreas de estaciones [mínimo DOS (2)] en caso de no disponerse de información. La profundidad de los sondeos será tal  que permita avalar las fundaciones que se propongan, con un mínimo de DIEZ (10) metros. Los informes detallarán SPT, granulometría, nivel freático, clasificación unificada de suelos, agresividad, resistividad, humedad natural y expansividad en los casos que correspondiera.

  - En base a la información obtenida en los estudios de suelos, se deberá realizar una identificación del(os) tipo(s) de suelo(s) a lo largo de las trazas, para una tipificación preliminar, proponiendo los parámetros de resistencia al corte correspondiente a los suelos representativos de dichos ambientes geológicos.

  - Descripción de los ambientes geológicos y geomorfológicos que cruzan las trazas, con caracterización de los suelos y rocas representativos de dichos ambientes e identificación de terrenos enlodables e inundables, teniendo en cuenta para ello la documentación geomorfológico disponible, cartas topográficas y geológicas, fotografías aéreas e imágenes satelitales.

### ESTACIONES TransformadoraS

Con respecto a la ingeniería de las estaciones transformadoras, deberá tener el alcance del  proyecto licitatorio de las nuevas/ampliaciones de las instalaciones, incluyendo el sistema de comunicaciones respectivo.

#### Sistema de Comunicaciones y Telecontrol.

Para las interconexiones en cuestión, se deberán implementar los sistemas de comunicaciones en las estaciones. Se utilizarán dos sistemas de transmisión, el Sistema 1 por fibra óptica en el cable de guardia OPGW y el Sistema 2 mediante microondas.

Estos dos sistemas deberán permitir la transmisión de datos, voz y demás funciones afines, tales como:

Comunicación de voz operativa.

Teleprotección de la LEAT

Telecontrol de las EE.TT.

Transmisión de datos para funciones de SOTR

Medición comercial SMEC

#### Automatismos.

Se incluirán en el contrato COM los automatismos correspondientes, en un todo de acuerdo a los requerimientos de CAMMESA y TRANSENER.

### Líneas de Transmisión

La ingeniería para las distintas líneas, contemplará lo siguiente:

Análisis de TRES (3) trazas para la solicitud de acceso y selección de una de ellas.

Revisión y ajuste de la traza elegida, con la finalidad de optimizar puntos o áreas sensibles desde el punto de vista del impacto ambiental.

Planimetría definitiva de la traza elegida, con ubicación de los vértices (con sus correspondientes monografías y determinación de las coordenadas). Se incluyen los análisis particulares en lo que hace a zonas críticas en: cruces con rutas, con ferrocarriles, traza en zona de acceso a poblaciones existentes, etc. Particular atención se debe prestar a zonas protegidas, si las hubiera.

Verificación de la utilización de la estructura CR y del conductor “Peace River” modificado. Definición de las estructuras especiales, vano medio adoptado, de aisladores y morsetería y demás características generales.

Anteproyecto de fundaciones. Diseño de las fundaciones en función de las estructuras adoptadas, la tipología estimada de los suelos y los vanos definidos, para torres de suspensión y de retención.

Estimación de distribución de estructuras para cómputos.

Selección de la aislación y de los conjuntos típicos de puestas a tierra.

Determinación de la franja de servidumbre aplicando las normativas vigentes.

### ESTUDIOS AMBIENTALES

Se contemplará la elaboración de los estudios necesarios para la solicitud de acceso y ampliación, comprendiendo las tres alternativas que integraran dicha solicitud para todos los tramos. Además, deberá tenerse en cuenta la apertura de la línea ET Rodríguez – ET Ezeiza, y la respectiva acometida hacia la ET Plomer.

### documentación LICITATORIA

Se deberá desarrollar el proyecto básico de las obras y, en base al mismo, se deberá confeccionar toda la documentación necesaria de condiciones generales y particulares, para integrar el pliego mediante el cual se realizará la licitación del Contrato COM y licitación de provisiones para la ejecución de la Ampliación. Para ello se utilizará como base para fijar el grado de definición solicitado, la documentación existente de las obras recientes ejecutadas por este Comitente.

Para la finalidad establecida, se prevé la realización de las siguientes tareas:

#### Pliegos de Licitación del Contrato COM

Se debe considerar que se tiene previsto implementar una mecánica idéntica a la establecida para las Ampliaciones del Plan Federal en lo que hace a la Licitación del Contrato COM, constituyendo los Pliegos Licitatorios completos para todas ellas la referencia de partida para los pliegos a elaborar. En consecuencia, se deberán adaptar dichos Pliegos Licitatorios a las particularidades de las Obras objeto de los estudios y trabajos a contratar, manteniendo la conformación y desarrollo de los Pliegos que se vienen utilizando.

En consecuencia para cada una de las Instalaciones definidas precedentemente, se adecuarán los Pliegos Licitatorios mencionados precedentemente para contar con la documentación licitatoria adaptada a las obras objeto de los estudios y trabajos, la que contendrá en general lo siguiente:

Especificaciones técnicas generales y particulares para la construcción de las obras y los montajes electromecánicos correspondientes, para las EETT y para las LEAT.

Especificaciones técnicas generales y particulares para la provisión de los equipamientos y materiales para las EETT, de tanto de playas intemperie como los de interiores de los edificios (de control, protecciones, servicios auxiliares), de telecontrol y comunicaciones, incluyendo planillas de datos técnicos garantizados.

Especificaciones técnicas generales y particulares para la provisión de los de los suministros de las LEAT.

Planos generales de plantas, cortes y de detalles y unifilares, trifilares, funcionales, de fundaciones, de estructuras, etc., cuyo listado tentativo se informa por separado.

Planillas de propuesta, estimación del cómputo y presupuesto de las obras y el cronograma tentativo de la ejecución de las mismas.

#### Pliegos para la Preselección de Proveedores Nominados

Se deberá revisar la documentación técnica de las últimas interconexiones en ejecución para preparar los pliegos mediante los cuales se realizará la licitación para la selección de proveedores nominados.

Para la finalidad establecida, se prevé la elaboración de:

##### Pliego de Provisión de Estructuras Metálicas Reticuladas

Se prevé la utilización de estructuras CR como se han utilizado en otras obras del Plan Federal.

##### Pliego de Provisión de Conductores ACSR Peace River Modificado

Se prevé la utilización de dicho conductor como se ha utilizado en otras obras del Plan Federal.

##### Pliego de Provisión de Transformadores de Potencia 300 MVA.

Se prevé la utilización de dicho transformador como se ha utilizado en otras obras del Plan Federal.

### ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Se deberán cumplimentar las siguientes actividades:

Asistencia al Comitente para las presentaciones durante la audiencia pública a convocar por el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD para el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública.

Asistencia al Comitente para la respuesta de las consultas que presentes los oferentes durante el período de la preparación de las ofertas para el Contrato COM.

_________________________________________________________________

ANEXO B

METODOLOGÍA PARA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

ANEXO B

METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

## CONSIDERACIONES GENERALES

La presente metodología se utilizará para efectuar la evaluación de las ofertas, en función de la información que los oferentes presenten en el Sobre Nº 1 y en el Sobre Nº 2 de sus propuestas.

### EVALUACIÓN TÉCNICA

La Evaluación Técnica de las ofertas propuestas se realizará sobre los siguientes aspectos:

- Esquema de la Organización y Plan de Trabajos (Numeral 16.3.2.1 del Pliego)

- Calidad y Cantidad de Personal Asignado (Numeral 16.3.2.2 del Pliego)

En todos los casos los criterios de ponderación a aplicar serán:

70%:		aceptable (responde básicamente a lo solicitado)

85%: 		bueno (responde y mejora lo solicitado)

100%: 	excelente (responde muy bien y mejora con detalles en forma específica y concreta a lo solicitado)

Estas ponderaciones se aplicarán a los máximos puntajes previstos para cada factor.

La ponderación se efectuará sobre los antecedentes e información incluida en la Propuesta.

Cualquier Propuesta formulada por un consorcio que incluya a una empresa que no reúna el mínimo de los antecedentes exigidos, verá afectada su calificación.

Cualquier Propuesta que no alcance la ponderación mínima del 70% en cualquiera de los Factores A1 a A4 no será preseleccionada.

### METODOLOGÍA A APLICAR:

#### Factor A1: Esquema de la Organización

Debe cumplimentar lo requerido en el Numeral 16.3.2.1 del Pliego. También se tendrán en cuenta los antecedentes de tareas similares a que se refiere el Numeral 16.3.2.4 del Pliego. El puntaje máximo es de 100 puntos.

Factor A1:

- 30 puntos por el Esquema de la Organización que presenta el Proponente teniendo en cuenta si el Organigrama y la Memoria Descriptiva requerida en el Numeral 16.3.2.1 del Pliego, permiten analizar si:

Abarca la totalidad de las tareas.

Detalla la interrelación entre las mismas.

Define claramente la asignación de funciones y responsabilidades para la dirección y coordinación.

Define la dependencia funcional.

Indica las bases de operaciones.

Define la estructura de apoyo.

Permite analizar cómo se encara cada área de trabajo y cual el grado de profundidad que le ha dado el proponente.

- 70 puntos por los antecedentes en tareas similares teniendo en cuenta básicamente:

Tareas de proyecto, ejecución de proyectos y documentación licitatoria de obras en sistemas de transmisión de 500 kv, realizadas por cada empresa constitutiva del consorcio oferente.

Actividades desarrolladas por la empresa o empresas del consorcio como grupo de trabajo. Se analizarán los antecedentes de cada empresa constitutiva del consorcio en forma individual.

#### Factor A2: Plan de Trabajos

Debe cumplimentar lo requerido en el Numeral 16.3.2.1 del Pliego. El puntaje máximo es de 100 puntos.

Factor A2:

100 puntos por la presentación del “Plan de Trabajos” evaluando:

Tareas, con su duración.

Indicación de frentes de trabajo.

La asignación del personal.

El tiempo de afectación por participante para cada tarea. (planilla de afectación mensual y total por cada frente y tarea)

#### Factores A3 y A4: Plantel Profesional

Corresponde al título “Calidad y Cantidad de Personal Asignado” (Numeral 16.3.2.2 del Pliego).

El puntaje máximo a asignar en esta área será 100 puntos para cada uno de los factores en que se ha dividido la tarea:

Factor A3:

Según los antecedentes del profesional designado como Director de Proyecto (Pos. 1), Responsable de tareas de LEAT (Pos. 2) y el responsable de las tareas de las EETT (Pos. 3).

Factor A4:

Según los antecedentes del personal profesional propuesto para el proyecto y ejecución de la documentación licitatoria, comprendiendo:

Estudios eléctricos.

Proyecto eléctrico.

Proyecto electromecánico.

Proyecto civil

Topografía.

Suelos y fundaciones.

Aseguramiento de la calidad.

Gestión ambiental.

### EVALUACIÓN FINAL

Para evaluar el conjunto de las ofertas y establecer un ordenamiento final que considere el puntaje de la evaluación técnica y el precio cotizado, se aplicará la siguiente fórmula polinómica:

C = 0,70*(0,15*A1+0,20*A2+0,20*A3+0,45*A4)+0,30*P

Donde:

| C | Valor de comparación de las ofertas. La Licitación será adjudicada a la Oferta que obtenga el mayor valor de C Ej: Si la oferta “a” luego de asignarle los valores de calificación A1, A2, A3, A4, y P, resultare con un valor Ca = 100, habrá obtenido el máximo puntaje posible. |
| --- | --- |

| A1 | Puntos asignados por el Esquema de la Organización y los Antecedentes de la Empresa o Consorcio. Los valores de A1 a asignar serán: 0<A1<100 |
| --- | --- |

| A2 | Puntos asignados por el Plan de Trabajos, evaluando la carga de trabajo propuesta. Los valores de A2 a asignar serán: 0<A2<100 |
| --- | --- |

| A3 | Puntos asignados por los antecedentes del Director de Proyecto, Responsable de tareas de LEAT y el responsable de las tareas de las EETT. Los valores de A3 a asignar serán: 0<A3<100 |
| --- | --- |

| A4 | Puntos asignados por los antecedentes individuales del equipo propuesto personal profesional propuesto para el proyecto y ejecución de la documentación licitatoria. Los valores de A4 a asignar serán 0<A4<100 |
| --- | --- |

|  | Oferta | Precio de la Oferta = V | Z = porcentaje del V respecto del V mínimo | P = 100/Z |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P | A | Va | Za | Pa = 100/Za |
|  | B | Vb | Zb | Pb = 100/Zb |
|  | C | Vc | Zc | Pc = 100/Zc |
|  | D | Vd | Zd | Pd = 100/Zd |
|  | E | Ve | Ze | Pe = 100/Ze |

ANEXO C

PROYECTO DE CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

ANEXO C

PROYECTO DE CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

Entre EL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO FEDERAL, en adelante EL COMITENTE, con domicilio en Bartolomé Mitre 760, Piso 3º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por sus integrantes, ..................... ........................................................, , y por la otra, la ................................................., en adelante EL CONSULTOR, con domicilio en .......... .......................... .................. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada para este acto por ........... ........................., DNI ...................., en mérito al mandato que lo faculta específicamente, y por lo cual actúa en forma solidaria e ilimitada por todas y cada una de las obligaciones emergentes de este convenio, se conviene en celebrar el siguiente Contrato de Locación de Servicios de Asistencia Técnica e Inspección de las Obras de conformidad con las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

EL CONSULTOR realizará en las condiciones que se establecen en este Contrato, la prestación de los servicios para ejecución del Proyecto Básico y la elaboración de la Documentación Licitatoria de las Obras incluidas en esta Licitación.

### Tramo 1: InterconexIÓN CHARLONE - PLOMER

- Proyecto de construcción de la línea de transmisión en extra alta tensión (500 kV), simple terna, entre la ET Charlone y la ET Plomer; longitud aproximada  350 km.

- Proyecto de interconexión con la ET Charlone para la salida de la terna hacia la ET Plomer, la que se encontraría parcialmente equipada hasta los futuros reactores de la línea, y que contará con espacio para una futura compensación serie (ver plano CAF-CCH-PL-EM-001).

- Tomando como base el proyecto y pliego licitatorio para la ET Plomer, que se pondrá a disposición de los oferentes, deberán agregarse el proyecto y pliego necesarios para los campos de salida a las Interconexiones a ET Charlone, ET Vivoratá y ET Atucha II, (previstas pero no equipadas en el proyecto original). Además, el mismo proyecto deberá incluir la apertura de la línea de 500 kV ET Rodriguez - ET Ezeiza de aprox. 7 km. (ver plano CAF-35-PLO-51-P-001).

- Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental de la línea de transmisión completa, la ET Plomer con las ampliaciones necesarias, y el Estudio Ambiental de la Apertura de la línea existente ET Rodriguez – ET Ezeiza, además de las nuevas acometidas y líneas 2 x 500 kV (7 km) hacia la ET Plomer.

### Tramo 2: InterconexIÓN VIVORATÁ – PLOMER

- Proyecto de construcción de la línea de transmisión en extra alta tensión (500 kV), simple terna, entre la ET Vivoratá y la ET Plomer; longitud aproximada 450 km.

- Proyecto de ampliación de la ET Vivoratá para la salida de la terna hacia la futura ET Plomer.(prevista en el campo 09 parcialmente equipada) (ver plano E-VIV-0-00-M-PL-001)

- El campo de salida en la ET Plomer hacia la ET Vivoratá está contemplado en el Tramo N°1 (2.1), referido a los trabajos en la ET Plomer.

- Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental de la línea de transmisión completa a la ET Plomer con las ampliaciones necesarias.

### Tramo 3: InterconexIÓN ATUCHA II - PLOMER

- Proyecto de construcción de la línea de transmisión en extra alta tensión (500 kV), simple terna, entre la ET Atucha II y la ET Plomer; longitud aproximada 150 km.

- El campo de salida en la ET Plomer hacia la ET Atucha II está contemplado en el Tramo N°1 (2.1), referido a los trabajos en la ET Plomer.

- Ampliación de la ET Atucha II para la salida de la terna hacia la futura ET Plomer (ver plano E-AT-5-00-M-PL-1001).

- Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental de la línea de transmisión completa a la ET Plomer con las ampliaciones necesarias.

### Tramo 4: Interconexión Puerto Madryn – Choele Choel

- Proyecto de construcción de la línea de transmisión en extra alta tensión (500 kV), simple terna, entre la ET Puerto Madryn y la ET Choele Choel; longitud aproximada 350 km.

- Proyecto de ampliación de la ET Puerto Madryn para la salida de la segunda terna hacia la ET Choele Choel (VER PLANO E-PY-5-00-M-PL-001).

- Proyecto de ampliación de la ET Choele Choel para la salida de la segunda terna hacia la ET Puerto Madryn, la que contará con espacio para compensación serie (ver plano C-4LI-EM-CH-0201).

- Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental de la línea de transmisión completa.

### Tramo 5: Interconexión ET RODEO – ET LA RIOJA SUR.

- Proyecto de construcción de la línea de transmisión en extra alta tensión (500 kV), simple terna, entre la ET RODEO (Pcia. San Juan) y la ET LA RIOJA SUR (Pcia. La Rioja); longitud aproximada 350 km.

- Proyecto de ampliación de la ET La Rioja Sur para la salida de terna hacia la ET Rodeo, la que contará con espacio para compensación serie.

- Proyecto de construcción de la Playa 500kV de la ET Rodeo, de acuerdo con el pre-diseño existente (ver Plano ROD-132-PE-001). Deberá elaborar el pliego de bases y condiciones generales, los Anexos I a V, y los técnicos a partir del VI en adelante. Se deberá incluir las correspondientes salidas de línea a ET La Rioja Sur y ET Nueva San Juan, y dejar prevista sin equipar la salida a ET Calingasta. Además, se deberá incorporar el pliego correspondiente a compras a proveedores nominados de dos (2) transformadores trifásicos 300/300/50 MVA 500/132/34,5 kV.

- Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental de la línea de transmisión completa y las estaciones transformadoras correspondientes.

Para todos los tramos deberá elaborarse y presentarse la documentación necesaria para la Solicitud de Acceso como los Estudios Eléctricos de Etapa 1 que define preliminarmente las prestaciones de los equipos de maniobra.

CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTACIÓN

Forman parte de este Contrato y rigen su interpretación, alcance y con la siguiente prelación, los documentos que se señalan a continuación:

  - Todas y cada una de las Cláusulas de este Contrato de Servicios, documentación integrante y sus Anexos.

  - El Pliego de Bases y Condiciones y sus Circulares, para la Contratación de los servicios para la ejecución del Proyecto Básico y la elaboración de la Documentación Licitatoria de las obras de la presente Licitación.

  - La oferta presentada por ............................................................. a la Licitación Pública Nacional Nº 02/2017.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO DEL CONTRATO

3.1	Monto Total

El monto correspondiente a cada uno de los tramos conforme a la Fórmula de Propuesta presentada, que se agrega al presente como Anexo I de este Contrato de Servicios es el siguiente:

### Para el Tramo Nº 1: Interconexión 500kV ET Charlone – ET Plomer:

### PESOS …………………………….………….……. ($ ……....................)

El importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) para el Tramo Nº 1, asciende a la suma de PESOS ...................................($ …………………)

### Para el Tramo Nº 2: Interconexión 500kV ET Vivoratá – ET Plomer:

### PESOS …………………………….………….……. ($ ……....................)

El importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) para el Tramo Nº 2, asciende a la suma de PESOS................................... ($ …………………)

### Para el Tramo Nº 3: Interconexión 500kV ET Atucha II – ET Plomer:

### PESOS …………………………….………….……. ($ ……....................)

El importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) para el Tramo Nº 3, asciende a la suma de PESOS................................... ($ …………………)

### Para el Tramo Nº 4: Interconexión 500kV ET Puerto Madryn – ET Choele Choel:

### PESOS …………………………….………….……. ($ ……....................)

El importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) para el Tramo Nº 4, asciende a la suma de PESOS................................... ($ …………………)

### Para el Tramo Nº 5: Interconexión 500kV ET Rodeo – ET La Rioja Sur:

### PESOS …………………………….………….……. ($ ……....................)

El importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) para el Tramo Nº 5, asciende a la suma de PESOS................................... ($ …………………)

El monto del contrato incluye la totalidad de los gastos de provisión, mantenimiento y uso de todos los elementos y servicios necesarios, y los honorarios relativos a la prestación de los servicios que constituyen el objeto de este Contrato de Servicios.

3.2	Moneda de pago

Para las obligaciones emergentes de este Contrato de Servicios, los pagos se realizarán en la moneda de curso legal en la República Argentina, el Peso.

3.3	Escala de asignaciones horarias

Se agrega al presente Contrato de Servicios, como Anexo II, una escala de asignaciones horarias para cada una de las categorías de profesionales, técnicos y administrativos.

La mencionada escala sólo se considera como referencia para el caso de ampliaciones y/o modificaciones del Contrato en los términos del procedimiento de la Cláusula Octava del mismo y en los casos que en él se indican.

3.4	Impuestos

En el monto total concertado se encuentran comprendidos todos los tributos, impuestos, tasas, contribuciones, derechos y gravámenes, sean de orden nacional, provincial o municipal, que resulten de aplicación y vigentes al momento de la firma de este Contrato excluyendo el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), que se adicionará a cada factura.

Para el caso de resultar el presente Contrato gravado con Impuesto a Sellos, el monto será soportado por EL COMITENTE y por EL CONSULTOR por partes iguales, en la medida que a cada uno le corresponda. En caso que alguna de las partes resultara eximida de dicho impuesto, la otra parte abonará el total de lo reclamado.

En caso de resultar la actividad alcanzada por alguna exención impositiva, la reducción que se produzca deberá ser trasladada en su exacta incidencia.

3.5	Seguros del Personal de EL CONSULTOR

En los montos cotizados se encuentran incluidos todos los seguros de ley por accidentes de trabajo, fallecimiento, incapacidad total o parcial y enfermedad profesional para el personal de EL CONSULTOR afectado al presente Contrato de Servicios.

La contratación de estos seguros de ningún modo implica reducción o sustitución de las responsabilidades de EL CONSULTOR.

3.6	Responsabilidad

EL CONSULTOR asume la total responsabilidad por los daños y perjuicios que ocasione a sus dependientes, subcontratistas, EL COMITENTE y/o terceros en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato.

EL CONSULTOR mantendrá en todo momento indemne a EL COMITENTE frente a cualquier reclamo que pudieran formularle los dependientes de EL CONSULTOR, sus Subcontratistas y proveedores, empleados de éstos o terceros, fundados en una supuesta solidaridad de EL COMITENTE por relaciones laborales, por contribuciones de la seguridad social y/o accidentes de trabajo.

Asimismo, EL CONSULTOR mantendrá indemne a EL COMITENTE frente a cualquier reclamo o demanda de terceros por daños y perjuicios causados por EL CONSULTOR, sus dependientes, Subcontratistas, o proveedores o empleados de éstos.

3.7	Deber de Colaboración

Sin perjuicio del elemental deber de colaboración que deberá prestar EL COMITENTE a EL CONSULTOR para el cumplimiento de sus funciones, aquél no tendrá obligación de proveer a EL CONSULTOR nada adicional a lo establecido en la documentación contractual.

CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE FACTURACIÓN Y PAGO

4.1	Facturación

El monto establecido en la Cláusula 3.1 será facturado de la siguiente forma:

- El VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total del contrato, en concepto de Anticipo, pagadero a los QUINCE (15) días corridos contados a partir de la fecha de firma del Contrato de Servicios, previa presentación al Comitente de la facturación correspondiente acompañada de la Garantía de Anticipo en la misma moneda y por el importe a ser anticipado por el Comitente. Dicha Garantía de Anticipo deberá realizarse de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Numerales 18.1 y 18.3.2 del presente Pliego, y ser aprobada previamente por el COMITENTE. Dado que el Proponente puede presentar un precio diferente para cada tramo, el Anticipo será calculado sobre el menor precio ofertado entre los distintos tramos.

- Cumplimentada la entrega de la documentación a que se refiere el Numeral 7 PLAZO DEL CONTRATO, El Consultor procederá a presentar la facturación correspondiente a:

- El TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del monto total del contrato a la entrega de la documentación correspondiente a la Solicitud de Acceso y Ampliación, en concordancia con el Numeral 7.1 del presente pliego.

- El TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del monto total del contrato a la entrega de la documentación correspondiente a los Pliegos del COM, en concordancia con el Numeral 7.2 del presente pliego.

- El DIEZ POR CIENTO (10%) restante a la finalización del período de consultas de la licitación COM y cumplida la Audiencia Pública convocada por el ENRE. Esto es, en concordancia con el Numeral 7.3 del presente pliego.

La presentación se efectuará mediante factura dirigida a EL COMITENTE.

Las facturas deberán ser presentadas a EL COMITENTE a partir del primer día hábil del mes siguiente al de prestación de los servicios. Sobre el importe total de cada una de ellas, se facturará el monto correspondiente al I.V.A., según la tasa vigente en cada oportunidad.

  - Pago de las facturas

Las facturas presentadas y el monto correspondiente al I.V.A. serán pagados dentro de los TREINTA (30) días corridos de su presentación a EL COMITENTE, siempre que no se produzcan observaciones de EL COMITENTE en los términos de la Cláusula 4.1 anterior.

  - Multas

En caso de aplicación de multas según lo establecido en la CLÁUSULA SEXTA, se tendrá a los montos retenidos como pago a cuenta de éstas. De resolverse dejarlas sin efecto, se procederá a incorporar el importe retenido a la facturación mensual siguiente, agregándose a este monto una suma equivalente a la que resulte de aplicar al capital adeudado la tasa activa de interés del BANCO NACIÓN ARGENTINA para el descuento de certificados de obra por el tiempo transcurrido entre el vencimiento del pago original y la fecha de efectivo pago.

CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZOS.

El plazo contractual es de CUARENTA Y CINCO (45) días y tendrá vigencia a partir de la fecha de adjudicación de este Contrato de Servicios.

EL CONSULTOR deberá prestar los servicios objeto del presente Contrato dentro de los plazos y hasta la terminación del mismo.

5.1	Variación del Plazo Contractual

Cuando por razones no imputables a EL CONSULTOR se prolongasen los plazos reales de ejecución de las Obras y ello derivara en la necesidad de extender el plazo del Contrato, éste regirá en forma integral, prorrogándose y EL CONSULTOR deberá aceptar dicha ampliación. En cuanto a los pagos, los mismos se concretarán cuando se termine cada uno de los hitos que restan ejecutar de cada uno de los tramos adjudicados.

5.2	Extensión del Contrato

Se ha previsto que la fecha de finalización de los trabajos sea a los CUARENTA Y CINCO (45) días corridos desde la firma del contrato. En caso de producirse una postergación de la fecha precitada por causas ajenas al Consultor, éste deberá solicitar la extensión del plazo de contrato al COMITENTE, quedando a criterio del mismo.

CLÁUSULA SEXTA: MULTAS

El incumplimiento por parte de EL CONSULTOR de los trabajos encomendados o la falta de entrega de los informes a que se haya obligado o de los plazos que se estipulen, darán derecho a éste a aplicar las multas que se establecen en la Cláusula 6.1 del Contrato.

Se considera que ha mediado mora de EL CONSULTOR en caso que, habiendo sido intimado de cumplimiento de la entrega de informes o realización de una tarea objeto de este Contrato, la misma no se haya efectuado sin causa justificante suficiente. Las multas se aplicarán previa vista a EL CONSULTOR a fin de que efectúe los descargos que considere pertinentes.

En caso de aplicación de multas, se procederá según lo establecido en la Cláusula 4.3 del Contrato.

6.1	Régimen de Multas

EL COMITENTE podrá aplicar al CONSULTOR en concepto de multa el equivalente al CERO COMA DOS POR CIENTO (0,2%) sobre el monto total del Contrato por cada día de demora en el cumplimiento de un plazo contractual.

Cuando la suma de las multas aplicadas por todo concepto al CONSULTOR alcance al CINCO POR CIENTO (5%) del monto total del Contrato, EL COMITENTE tendrá derecho a reclamar la rescisión por causa imputable al CONSULTOR, conforme a lo establecido en la cláusula sobre rescisión contractual.

CLÁUSULA SÉPTIMA: RESPONSABILIDADES TÉCNICAS

EL CONSULTOR asume la responsabilidad total y plena de las conclusiones y recomendaciones que formule y aconseje a EL COMITENTE, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

Estas conclusiones y recomendaciones deberán ser formuladas en forma clara y precisa. Los documentos que hagan al objeto de la tarea encomendada deberán ser firmados por el responsable designado para ello por EL CONSULTOR.

CLÁUSULA OCTAVA: SERVICIOS ADICIONALES

8.1	Definición

Servicio adicional es todo servicio no previsto entre los que debe prestar EL CONSULTOR según este Contrato de Servicios y su oferta y que por lo tanto no es consecuencia directa y necesaria de ellos, pero que en el desarrollo de los trabajos, EL COMITENTE considera necesario desarrollar.

8.2	Procedimiento a seguir

Todo servicio adicional deberá ser ordenado y/o autorizado por escrito por EL COMITENTE. EL CONSULTOR realizará los servicios adicionales empleando los elementos necesarios. El precio de aplicación para esos servicios será calculado sobre la base de los indicados en el Anexo II del Contrato de Servicios, como escala de asignaciones horarias para cada una de las categorías de profesionales, técnicos y administrativos.

A los efectos determinados en la presente Cláusula, no se realizarán servicios adicionales ni ampliación alguna a este Contrato de Servicios que excedan el VEINTE POR CIENTO (20%) del monto estipulado en la Cláusula 3.1 del presente Contrato.

CLÁUSULA NOVENA: CESIÓN O TRANSFERENCIA DEL CONTRATO

EL CONSULTOR no podrá transferir o ceder el presente Contrato de Servicios, en todo o en parte, a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA: RESCISIÓN DEL CONTRATO

10.1	Por causas imputables a EL CONSULTOR

El presente Contrato de Servicios podrá ser rescindido por EL COMITENTE, por causa imputable al CONSULTOR, sin que a éste corresponda indemnización alguna, en los siguientes casos:

- Si EL CONSULTOR no iniciare los trabajos dentro de los TREINTA (30) días de vigencia del plazo contractual.

- En caso de quiebra de EL CONSULTOR.

- Cuando EL CONSULTOR incurriere en dolo, fraude o grave negligencia o contraviniere gravemente las obligaciones y condiciones del Contrato.

- Si se hubiera aplicado multas a EL CONSULTOR por el equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto contractual.

- Por incumplimiento reiterado a las obligaciones asumidas por el presente y documentación consecuente.

10.2	Por causas imputables a EL COMITENTE

El presente Contrato de Servicios podrá ser rescindido por EL CONSULTOR por causa imputable a EL COMITENTE, cuando la mora en cualquier pago, no proveniente de la aplicación de multas, superare DOS (2) meses corridos o NOVENTA (90) días no consecutivos en un período de UN (1) año, contados en ambos casos a partir del vencimiento de los plazos fijados para hacer efectivas dichas obligaciones.

En dicho caso, EL CONSULTOR deberá intimar a EL COMITENTE para que en el término de TREINTA (30) días corridos cumpla con la obligación de que se trata. Una vez vencido dicho plazo y persistiendo el incumplimiento, EL CONSULTOR podrá decidir dar por rescindido el Contrato de Servicios.

10.3	Otras causas

- Por caso fortuito a fuerza mayor.

- Por acuerdo de partes.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: COMPROMISO DE EL CONSULTOR

EL CONSULTOR se compromete a:

- No efectuar modificaciones en su estructura societaria que afecten el debido cumplimiento de las obligaciones a su cargo emergentes del presente Contrato.

- No disolver la Sociedad durante la ejecución de los trabajos objeto de este Contrato y hasta tanto no se hayan liquidado definitivamente y sin reserva alguna todas las cuentas, diferencias o litigios, garantías y responsabilidad general que regulen las relaciones entre las partes.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA - CONFIDENCIALIDAD

EL CONSULTOR se compromete a tratar toda información provista por EL COMITENTE, con estricta confidencialidad y no revelarla a terceros sin previa conformidad de EL CONSULTOR, debiendo usar dicha información sólo con el propósito de efectuar las prestaciones objeto del Contrato de Servicios, debiendo devolver todos los originales proporcionados, ya sean documentos y/o planos, destruyendo todas las copias a la terminación de los trabajos o, a más tardar, a la fecha de la recepción definitiva de las Obras.

Asimismo, EL CONSULTOR tomará todas las medidas razonables para asegurar que los compromisos arriba mencionados, sean cumplidos por sus directores, socios, funcionarios, empleados, agentes o cualquier otra persona que tuviere contacto con esa información.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: DOMICILIOS Y JURISDICCIÓN

A los efectos de la validez de las notificaciones y comunicaciones que las partes deban cursarse con motivo del presente Contrato de Servicios, las mismas fijan domicilios en los lugares respectivamente indicados en el encabezamiento del mismo.

Cualquier cambio en los domicilios fijados por las partes deberá ser comunicado a la otra parte en forma fehaciente para la validez de las notificaciones y/o comunicaciones mencionadas en el párrafo precedente.

Esto no afecta el curso que deba seguir la documentación de desarrollo normal del Contrato, la cual seguirá el circuito o flujo de comunicaciones que se fije en cada caso.

En caso de controversia judicial, ambas partes se someten a la jurisdicción de la Justicia Federal de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, haciendo renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción que les pudiere corresponder.

En prueba de conformidad se firman TRES (3) ejemplares de un mismo tenor a un sólo efecto, uno para cada una de las partes y otro para ser agregado en el expediente Nº  ......................../......, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los ........... (…...) días del mes de ....................... del año dos mil diecisiete.

ANEXOS

ANEXO I: Presupuesto General

La Fórmula de Propuesta por los Servicios objeto del presente Contrato, alcanza a la suma de:

### Para el Tramo Nº 1: Interconexión ET Charlone – ET Plomer:

### PESOS …………………………….………….……. ($ ……....................)

El importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) para el Tramo Nº 1, asciende a la suma de PESOS ...................................($ …………………)

### Para el Tramo Nº 2: Interconexión ET Vivoratá – ET Plomer:

### PESOS …………………………….………….……. ($ ……....................)

El importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) para el Tramo Nº 2, asciende a la suma de PESOS................................... ($ …………………)

### Para el Tramo Nº 3: Interconexión ET Atucha II – ET Plomer:

### PESOS …………………………….………….……. ($ ……....................)

El importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) para el Tramo Nº 3, asciende a la suma de PESOS................................... ($ …………………)

### Para el Tramo Nº 4: Interconexión ET Puerto Madryn – ET Choele Choel:

### PESOS …………………………….………….……. ($ ……....................)

El importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) para el Tramo Nº 4, asciende a la suma de PESOS................................... ($ …………………)

### Para el Tramo Nº 5: Interconexión ET Rodeo – ET La Rioja Sur:

### PESOS …………………………….………….……. ($ ……....................)

El importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) para el Tramo Nº 5, asciende a la suma de PESOS................................... ($ …………………)

ANEXO II: Escala de Asignaciones Horarias

Seguidamente se consignan los valores de la Hora-Hombre por categoría, para ser usada en prestaciones complementarias que sean requeridas por EL COMITENTE:

Profesional 		N1	$/HH	00.-	más IVA

Profesional 		N2	$/HH	00.-	más IVA

Profesional 		N3	$/HH	00.-	más IVA

Profesional 		N4	$/HH	00.-	más IVA

Técnico		T	$/HH	00.-	más IVA

Administrativo	A	$/HH	00.-	más IVA

# PARTE B: DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA

# parte b - documentaciÓn de la propuesta

| NUMERAL | Contenido | PLANILLA Nº |
| --- | --- | --- |
| DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN EL SOBRE Nº 1 |
| 15.3.1 | Fórmula de Presentación | 1 |
| 15.3.1 | Recibo de Adquisición del Pliego | 2 |
| 15.3.1 | Documentación Social: Información de Cada Empresa | 3 |
|  | Documentación Social: Información General del Consorcio | 4 |
|  | Documentación Social: Constancia de Inscripción en los Registros Públicos | 5 |
|  | Documentación Social: Poderes a los Representantes | 6 |
|  | Documentación Social: Unificación de Personería | 7 |
| 15.3.1 | Poderes | 8 |
| 15.3.1 | Inscripciones | 9 |
| 15.3.1 | Garantía de Mantenimiento de la Propuesta | 10 |
| 15.3.2 | Personal Asignado - Resumen de Antecedentes | 11 |
| 15.3.2 | Equipamiento Disponible | 12 |
| 15.3.2 | Listado de Antecedentes | 13 Y 13 bis |
| 15.3.2 | Compromisos | 14 |
| 15.3.3 | Balances e Informe Contable | 15 |
| 15.3.3 | Índices Económico – Financieros | 16 |
| 15.3.3 | Referencias Bancarias | 17 |
| DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN EL SOBRE Nº 2 |
| 15.4.1 | Fórmula de Propuesta | 20 |

PLANILLA Nº 1

FÓRMULA DE PRESENTACIÓN

Señores

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO FEDERAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2017

Presente

…… abajo firmante. ……………… ……………………................... ..…………………… con domicilio legal en la calle ………… ………………………… Número …… de la Ciudad de ………… ……………...... …….... y constituyendo domicilio especial a los efectos de esta licitación en la calle ………… ………………………Número ......., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, expresamente manif….....… :

Que he ………… analizado y ponderado con tiempo suficiente la documentación de la licitación a que hace referencia el Numeral 11, “INTERPRETACION DEL PRESENTE PLIEGO”,  incluyendo las circulares emitidas con posterioridad a la fecha del primer aviso de licitación.

Lo precedente indicado significa que he……. tomado pleno conocimiento de todas y cada una de las condiciones y especificaciones contenidas en dicha documentación. Por otro lado, expres…… estar impuesto … de la calidad y características de los servicios a proveer como así también de toda otra circunstancia relacionada con el objeto de la licitación.

Declar.…… bajo fe de juramento que no ………. comprenden las causales de exclusión de la licitación.

Por lo tanto, no quedando ……. la menor duda acerca de las características y finalidad de los suministros ofrece …..proveer los servicios licitados en un todo de acuerdo con las condiciones establecidas en los documentos que integran el Pliego.

Acepta….. inapelablemente la decisión de EL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO FEDERAL sobre la preselección sin derecho a reclamo alguno en caso de no resultar preseleccionado.

De conformidad con lo expuesto precedentemente …… oblig………… a cumplir los servicios en los términos requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones.

La validez de la presente oferta se mantiene por el término de NOVENTA (90) días corridos conforme lo exigido en el Numeral 17 “MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA” del Pliego de Bases y Condiciones.

Se agregan a la presente todos los datos y antecedentes requeridos en el Numeral 16 del Pliego, “ORGANIZACIÓN DE LA PROPUESTA”, en el orden allí establecido.

Buenos Aires,

Firma del Representante Técnico		Firma del Representante Legal

Aclaración………………………..		Aclaración…………………………

Nombre……………………………		Nombre……………………………

Domicilio………………………….		Domicilio…………………………..

Teléfono…………………………..		Teléfono…………………………...

Correo electrónico ....................		Correo electrónico .....................

Consejo Profesional……………..

Matrícula N°………………………

(*) modificar lo que corresponde

| PLANILLA Nº 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RECIBO DE ADQUISICIÓN DEL PLIEGO |  |
| ...................................................... |  | ........................................... |
| Firma del Representante Técnico |  | Firma del Representante Legal |

| PLANILLA Nº 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INFORMACIÓN DE CADA EMPRESA |
| 1- Nombre y sigla de la Empresa: |  | 2- Domicilio: |
|  | Teléfono: Correo electrónico: |  |
| 3- Fecha de creación: |  | 4- Capital Social: |  |
| 5- Actividad principal: |  |  |  |  |  |
| 6- Directivos principales: |  |
| 7- Apoderado de la Empresa: |  | Mandato otorgado mediante: |
| Nombre: |  |  |  |  |
| Domicilio: |  | de fecha: |  |  |
| Teléfono: |  |  |  |  |
| 8- Referencias Técnicas, Comerciales y Bancarias: |
| 9- Años de actuación: |  | a) En el país |  |  |
|  |  | b) En el exterior |  |  |
| Firma del Representante Técnico Firma del Representante Legal |
| PLANILLA Nº 4 |  |  |  |  |  |
|  | INFORMACIÓN GENERAL DEL CONSORCIO |  |
| 1- Domicilio legal: | Teléfono: |  |  |
|  |  |  |  | Correo electrónico: |  |  |
|  |  |  |  | Fax: |  |  |
| 2- Empresas integrantes del Consorcio: |  |  |  |
| 3- Representantes del Consorcio: |  |  |  |
| 3.1- Apoderado |  |  |  |  |  |
| Nombre: |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio: |  |  |  |  |  |  |
| Teléfono: |  | Matrícula: |  | Consejo: |  |  |
| 3.2- Representante Técnico: |  |  |  |  |
| Nombre: |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio: |  |  |  |  |  |  |
| Teléfono: |  | Matrícula: |  | Consejo: |  |  |
| 4- Estructura decisoria del Consorcio: |  |  |  |  |
| NOTA: La firma del presente formulario por parte del Representante Técnico y del Representante Legal del Consorcio implica la aceptación de sus respectivas designaciones como tales. |
|  | ................................................. | ................................................... |
| Firma del Representante Técnico | Firma del Representante Legal |

| PLANILLA Nº 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS PÚBLICOS |
| 1- Nombre y sigla de la Empresa: |  | 2- Domicilio: |  |
|  |  |  |  | Teléfono: |  |  |
| ......................................................... |  | ................................................. |
| Firma del Representante Técnico |  | Firma del Representante Legal |

| PLANILLA Nº 6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PODERES A LOS REPRESENTANTES |  |
| 1- Nombre y sigla de la Empresa: |  | 2- Domicilio: |  |
|  |  |  |  | Teléfono: |  |  |
| Se incluyen a continuación los siguientes poderes Representante: Apoderado: |  |  |  |
| .................................................... |  | ................................................ |
| Firma del Representante Técnico |  | Firma del Representante Legal |

| PLANILLA Nº 7 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UNIFICACIÓN DE LA PERSONERÍA |  |
| 1- Nombre y sigla de la Empresa: |  | 2- Domicilio: |  |
|  |  |  |  | Teléfono: |  |  |
| Se incluyen a continuación: |  |  |  |  |
| ..................................................... |  | ................................................. |
| Firma del Representante Técnico |  | Firma del Representante Legal |

| PLANILLA Nº 8 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PODERES |  |  |
| 1- Nombre y sigla de la Empresa: |  | 2- Domicilio: |
|  |  |  |  | Teléfono: |  |  |
| Se incluyen a continuación poderes a favor de: |  |  |  |
| .................................................. |  | ................................................. |
| Firma del Representante Técnico |  | Firma del Representante Legal |

| PLANILLA Nº 9 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | INSCRIPCIONES |  |  |
| 1- Nombre y sigla de la Empresa: | 2- Domicilio: |
|  |  |  |  | Teléfono: |  |  |
| ................................................ |  | ............................................... |
| Firma del Representante Técnico |  | Firma del Representante Legal |

| PLANILLA Nº 10 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA |
| 1- Nombre y sigla de la Empresa: | 2- Domicilio: |
|  |  |  |  | Teléfono: |  |  |
| ................................................. |  | .............................................. |
| Firma del Representante Técnico |  | Firma del Representante Legal |

PLANILLA Nº 11

PERSONAL ASIGNADO - RESUMEN DE ANTECEDENTES

| EMPRESA POR LA QUE PARTICIPA: |
| --- |
| NOMBRE Y APELLIDO | Formación profesional |
| Area para la que ha sido propuesto | Años experiencia |
| Experiencia general |  |
| Experiencia específica | Tiempo de actividad en cada tarea |
| Relevancia de antecedentes para el área propuesta |  |
| ............................................................ Firma y Aclaración | DNI Nº ........................ |
| .................................................. ................................................ Firma del Representante Técnico Firma del Representante Legal |

| PLANILLA Nº 12 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EQUIPAMIENTO DISPONIBLE |
| ................................................ |  | ............................................. |
| Firma del Representante Técnico |  | Firma del Representante Legal |

| PLANILLA Nº 13 ANTECEDENTES |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Obra | Comitente | Monto del Contrato | Participación | Tipo de Contratación | Descripción de los Trabajos Realizados | Fecha de Finalización | Plazo |
| ........................................... ............................................... Firma del Representante Técnico Firma del Representante Legal |

| PLANILLA Nº 13 bis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CERTIFICADO DE EJECUCIÓN Y CALIFICACIÓN |
|  | Por la presente certificamos que la Empresa ................... ........................... ha realizado y concluido para este Comitente la Obra ............................... .............................................. en carácter de ....................... .......................... con una Participación del ....%, mereciendo por sus trabajos la siguiente calificación: REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE Tachar el que no corresponda .................................................... ................................................ Firma Autoridad de Emisión Aclaración de Firma Fecha: ....................... |  |
| ................................................ |  | ............................................ |
| Firma del Representante Técnico |  | Firma del Representante Legal |

| PLANILLA Nº 14 COMPROMISOS |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Empresa | Obra | País | Comitente | Monto del Contrato | Tipo de Obra | Trabajos a realizar | Grado de compromiso | Fecha de iniciación | Plazo previsto | % de avance al |
| .................................................... ................................................ Firma del Representante Técnico Firma del Representante Legal |

PLANILLA Nº 15									       1 / 2

BALANCES E INFORME CONTABLE

INFORME CONTABLE

1.- Empresa

2.- Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio:

3.- Modificaciones al Estatuto (fechas):

4.- N° de Registro en la Inspección General de Justicia:

5.- Ejercicio Económico N°: Iniciado el:

6.- Balance General al:

7.- Composición del Capital:

ACCIONES SUSCRIPTO INTEGRADO Ordinarias de v/n A ……de …….. votos A……………….. A …………… Preferidas de v/n A ……dividendo fijo % A ………………. A ……………

Totales A ………………. A ……………

………………………………….. …………………………......... Firma del Representante Técnico Firma del Representante Legal

PLANILLA Nº 15									      2 / 2

BALANCES E INFORME CONTABLE

BALANCES

Se incluirán los tres últimos balances con las certificaciones correspondientes y la certificación de la no existencia de variaciones patrimoniales sustanciales negativas desde el cierre del último balance presentado hasta el 31 de marzo de 2016.

................................................... ............................................... Firma del Representante Técnico Firma del Representante Legal

PLANILLA Nº 16

| ÍNDICES ECONÓMICOS - FINANCIEROS |
| --- |
| 1.- Empresa: |
|  | Índice | Ejercicio | Ejercicio | Ejercicio |  |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
|  | 1) LIQUIDEZ GENERAL |  |  |  |  |
|  | Activo corriente |  |  |  |  |
|  | Pasivo corriente |  |  |  |  |
|  | 2) ENDEUDAMIENTO TOTAL |  |  |  |  |
|  | Pasivo total |  |  |  |  |
|  | Activo total |  |  |  |  |
|  | 3) RENTABILIDAD |  |  |  |  |
|  | Resultado de operac. ord. |  |  |  |  |
|  | Patrimonio Neto |  |  |  |  |
| ................................................ ............................................... Firma del Representante Técnico Firma del Representante Legal |

PLANILLA Nº 17

REFERENCIAS BANCARIAS

1.- Empresa:

............................................... ............................................. Firma del Representante Técnico Firma del Representante Legal

PLANILLA Nº18

GARANTÍA DE LA PROPUESTA

PLANILLA Nº19 (NO APLICABLE)

PLANILLA N° 20

FÓRMULA DE PROPUESTA

Señores:

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO FEDERAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2017

Presente

.… abajo firmante.. ………… ………………………… .........………… con domicilio legal en la calle ………… ……………………………. Número …… de la localidad de ……………… …………………………….. y constituyendo domicilio especial a los efectos de esta licitación en la calle ………… .................……….. Número …… de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, proced…… a formular la siguiente exposición:

Que completando los datos y antecedentes presentados en el Sobre Nº 1 de ésta licitación, propon……… realizar los servicios especificados en el Pliego de Bases y Condiciones emitido por el COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO FEDERAL para la ejecución de los ESTUDIOS BÁSICOS, EJECUCIÓN DE INGENIERÍA BÁSICA, CONFECCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LICITATORIA Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LAS OBRAS, incluyendo todo lo requerido y conforme a las condiciones establecidas.

Dej ….. establecido que la oferta se ajusta a las condiciones técnicas fijadas por la documentación licitatoria y que cuando se ha considerado conveniente y justificable para los intereses de ambas partes se han consignado los apartamientos del caso, destacándoselos con las suficientes aclaraciones como para no inducir a error al respecto, conociendo perfectamente que queda al solo y exclusivo juicio del COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO FEDERAL la apreciación y aceptación o rechazo de la documentación integrante de la propuesta.

### Para el Tramo Nº 1: Interconexión 500kV ET Charlone – ET Plomer:

### PESOS …………………………….………….……. ($ ……....................)

El importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) para el Tramo Nº 1, asciende a la suma de PESOS ...................................($ …………………)

### Para el Tramo Nº 2: Interconexión 500kV ET Vivoratá – ET Plomer:

### PESOS …………………………….………….……. ($ ……....................)

El importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) para el Tramo Nº 2, asciende a la suma de PESOS................................... ($ …………………)

### Para el Tramo Nº 3: Interconexión 500kV ET Atucha II – ET Plomer:

### PESOS …………………………….………….……. ($ ……....................)

El importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) para el Tramo Nº 3, asciende a la suma de PESOS................................... ($ …………………)

### Para el Tramo Nº 4: Interconexión 500kV ET Puerto Madryn – ET Choele Choel:

### PESOS …………………………….………….……. ($ ……....................)

El importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) para el Tramo Nº 4, asciende a la suma de PESOS................................... ($ …………………)

### Para el Tramo Nº 5: Interconexión 500kV ET Rodeo – ET La Rioja Sur:

### PESOS …………………………….………….……. ($ ……....................)

El importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) para el Tramo Nº 5, asciende a la suma de PESOS................................... ($ …………………)

El monto total de la presente propuesta, para cada tramo es:

- Tramo Nº 1: Interconexión 500kV ET Charlone – ET Plomer:

PESOS  ………………………….…………. ($ ……................)

- Tramo Nº 2: Interconexión 500kV ET Vivoratá – ET Plomer:

PESOS  ………………………….…………. ($ ……................)

- Tramo Nº 3: Interconexión 500kV ET Atucha II – ET Plomer:

PESOS  ………………………….…………. ($ ……................)

- Tramo Nº 4: Interconexión 500kV ET Puerto Madryn – ET Choele Choel:

PESOS  ………………………….…………. ($ ……................)

- Tramo Nº 5: Interconexión 500kV ET Rodeo – ET La Rioja Sur:

PESOS  ………………………….…………. ($ ……................)

Buenos Aires,

…………………………………….		……………………………………..

Firma del Representante Técnico		Firma del Proponente

Aclaración………………………..		Aclaración…………………………

Domicilio………………………….		Domicilio…………………………..

Teléfono…………………………..		Teléfono…………………………...

Consejo Profesional……………..…………………………………..

# PARTE C: PLANOS DE REFERENCIA

PARTE C: PLANOS DE REFERENCIA

Los planos incluidos en la siguiente sección son:

CAF-CCH-PL-EM-001	Planta general ET Charlone. Hojas Nº 1 y Nº 2.

CAF-35-PLO-51-P-001	Planta general ET Plomer.

E-VIV-0-00-M-PL-001	Planta general ET Vivoratá.

E-AT-5-00-M-PL-1001	Planta general ET Atucha II.

E-PY-5-00-M-PL-001	Planta general ET Puerto Madryn.

C 4LI-EM-CH-0201		Planta general ET Choele Choel.

ROD-132-PE-001		Planta general ET Rodeo. Hojas Nº 1 y Nº 2.

E-LA-0-00-G-PL-000-A	Planta general ET La Rioja Sur.