ANEXO CONVOCATORIA

# 454/2018

RENGLONES

| Renglón | Especificación Técnica | Imagen |
| --- | --- | --- |
| 1 | GABINETES IGNIFUGOS - 17 GALONES - AMARILLOS PUERTAS MANUAL Gabinete ignifugo complementario de 17 galones, color amarillo, 2 puertas accionamiento manual. Están diseñados para ser montados sobre armarios convencionales de 30 o 45 galones. Pueden utilizarse solos o apilados, para un almacenamiento expandido o segregado de los inflamables. También pueden montarse sobre pared o en una mesada. Aprobaciones: fm, NFPA, OSHA, UL Construcción: Chapa de acero calibre 18, soldada, sin remaches Doble pared con separación de aislación de 1½". Cerradura con 3 puntos de cierre: frontal, superior e inferior (puede cerrarse simplemente empujando sin usar la manija) Espacio de 2" (5cm) para contención de derrames. Etiquetado en 3 idiomas. Dos bocas de ventilación, protegidas con arrestallama y tapa (una en la base y otra en el tope para permitir la convección del aire) Estantes ajustables cada 2¼" con capacidad para contener pequeños derrames y goteos. Pintado con pintura en polvo (libre de plomo). Cuatro patas ajustables para nivelación. Bisagras tipo piano. Medidas: 610 x 1092 x 457 mm CÓDIGO JUSTRITE: 25802 (891700) (BIEN DE USO- INVENTARIABLE) | - |
| 2 | Gabinete ignífugo tipo gabinetes Justrite para almacenar bidones de líquidos inflamables, color amarillo, 2 puertas accionamiento manual. Reducen el riesgo de incendio almacenando los líquidos inflamables según lo especificado por las normas OSHA y NFPA. Construcción: Chapa de acero calibre 18, soldada, sin remaches Doble pared con separación de aislación de 1½”. |  |

| Renglón | Especificación Técnica | Imagen |
| --- | --- | --- |
| 2 | Cerradura con 3 puntos de cierre: frontal, superior e inferior (puede cerrarse simplemente empujando sin usar la manija) Espacio de 2 (5cm) para contención de derrames. Etiquetado en 3 idiomas. Dos bocas de ventilación, protegidas con arrestallama y tapa (una en la base y otra en el tope para permitir la convección del aire) Estantes ajustables cada 2¼” con capacidad para contener pequeños derrames y goteos. Pintado con pintura en polvo (libre de plomo). Cuatro patas ajustables para nivelación. Bisagras tipo piano. Cap.: 30 galones Color: Amarillo Medidas; 1118 x 1092 x 457 mm (CARACTERISTICAS TIPO/SIMILAR A GABINETES JUSTRITE DE 30 GALONES CODIGO 893000) |
| 3 | Gabinete ignifugos para almacenar bidones de liquidos inflamables, color amarillo, 2 puertas accionamiento manual. Reducen el riesgo de incendio almacenando los líquidos inflamables según lo especificado por las normas OSHA y NFPA. Permiten reducir el costo de los seguros. Construcción: Chapa de acero calibre 18, soldada, sin remaches Doble pared con separación de aislación de 1½". Cerradura con 3 puntos de cierre: frontal, superior e inferior (puede cerrarse simplemente empujando sin usar la manija) Espacio de 2" (5cm) para contención de derrames. Etiquetado en 3 idiomas. Dos bocas de ventilación, protegidas con arrestallama y tapa (una en la base y otra en el tope para permitir la convección del aire) Estantes ajustables cada 2¼" con capacidad para contener pequeños derrames y goteos. Pintado con pintura en polvo (libre de plomo). Cuatro patas ajustables para nivelación. Bisagras tipo piano. Sistema de cierre automático que asegura el cierre de las dos puertas en el orden correcto sin importar cual se suelte primero. Fusibles que permiten trabar las puertas abiertas y se funden a 74ºC para proporcionar el cierre automático. Cap.: 45 galones Color: Amarillo Medidas; 1651 x 1092 x 457 mm (CARACTERISTICAS TIPO/SIMILAR A GABINETES JUSTRITE DE 45 GALONES CODIGO 894500) |  |

| Renglón | Especificación Técnica | Imagen |
| --- | --- | --- |
| 3 | (BIEN DE USO INVENTARIABLE) |
| 4 | Codigo 29937 DEBEN SER COMPATIBLES CON ARMARIOS JUSTRITE EXISTENTES. |  |