PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Organismo Contratante:	Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos

Aires

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa por Compulsa Abreviada 461/2017

Clase:	De Bajo Monto

Modalidad:	Sin Modalidad Motivo contratación directa: Por monto Expediente:	EXP : 2331/2017

Objeto de la contratación:	Contratar la provisión e instalación de sistema de alarmas para edificio

de Newbery y Pringles

Rubro:	Equipos

Lugar de entrega único:	Escuela Secundaria UNNOBA. (Jorge Newbery y Pringles. (6000)

JUNIN,  Buenos Aires)

| Retiro del pliego | Consulta del pliego |
| --- | --- |
| Dirección: Sarmiento 1169, (6000), JUNIN, Buenos Aires Plazo y horario: De lunes a viernes de 8:30 a 14:30 Costo del pliego: $ 0,00 | Dirección: Sarmiento 1169, (6000), JUNIN, Buenos Aires Plazo y horario: De lunes a viernes de 8:30 a 14:30 |
| Presentación de ofertas | Acto de apertura |
| Dirección: Sarmiento 1169, (6000), JUNIN, Buenos Aires Fecha de inicio: 27/10/2017 Fecha de 02/11/2017 a las 09:00 hs. finalización: | Lugar/Dirección: Sarmiento 1169, (6000), JUNIN, Buenos Aires Día y hora: 02/11/2017 a las 09:00 hs. |

RENGLONES

| Renglón | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |

| Renglón | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alarma para núcleo de aulas que se encuentran en el edificio de calle Newbery entre Pringles y Alem: 2 Central Digiplex EVO de 192 zonas, 8 entradas de zona en placa (16 con duplicación de zona) expandible a 192 via el CONBUS de 4 cables. Características de control de accesos en placa, 3 salidas PGM en placa, el PGM 1 puede ser usada como entrada de humo de 2 cables, acepta hasta 254 módulos de expansión. 999 códigos de usuario, 8 particiones, memoria de 2048 eventos, fuente conmutada de 1.7A Compatible con NEware. GABINETE 11x11x3" 33 Infrarrojos DIGITAL de funcionamiento superior con óptica doble, INMUNIDAD contra MASCOTAS de 40 Kg. Fiabilidad excepcional a pruebas de falsas alarmas.. Escudo contra interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencias. 3 Exteriores lineales inalámbricos 4 Modulos teclado LCD azul de 32 caracteres, indicador de alarmas de zona: alarmas mostradas hasta que se desarme el sistema. Asignación a una o más particiones, 1 zona direccionable y 1 PGM, 14 teclas de acción inmediata, 3 alarmas de pánico, luz de fondo, contraste y velocidad de desplazamiento ajustable. Muestra la hora en formato 12 o 24Hs. 3 Módulos expansores inalámbricos 1 sirena exterior en caja metálica con sistema antidesarme 24hs 30W 4 Fuentes de alimentaciones extras 4 Expansores de zonas 2 Módulo IP100 INTERNET, Control y monitoreo de una central EVO, mediante una red IP (LAN/WAN/Internet) Acceso mediante Neware o Winload, recepciones de notoficaciones de las alarmas del sistema via correo electrónico.Armado y desarmado mediante navegador web, servicio DNS disponible para dirección IP dinámica. Encriptación de datos. 8 Detector digital de rotura de vidrios, dos modos de operación, direccionable en la linea EVO, ó a rele para paneles convencionales. Modo de prueba distancia con Test Trek V.2.0 Sensibilidad ajustable, alta sensibilidad cubre Hasta 9 Mts, y en baja 4,5Mts. Interruptor antisabotaje. 2 Hubs separador de bus de datos 2 Comunicador GSM .Envía SMS con etiquetas a 16 números de telefono. Carga y descarga de los paneles a traves de GPRS. 1 bateria. 1 sensor irp inalambrico Mano de obra instalación de sensores y central con teclado y comunicadores, programación, incluye cableado de central hasta sensores. | UNIDAD | 1,00 |

CLAUSULAS PARTICULARES

ARTÍCULO 1: PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

Las ofertas se presentarán en idioma castellano, a máquina, mediante procesador de texto o con letra de imprenta, debiendo hallarse firmada por el oferente o su representante autorizado, en cuyo caso deberá acompañar el poder correspondiente. Éste deberá salvar enmiendas o raspaduras, si las hubiere. Las ofertas serán recibidas en SARMIENTO Nº 1169, Junín (Bs.As.), en la Mesa de Entradas o la Oficina de Contrataciones, hasta la fecha y hora dispuesta para la apertura.

Podrán cotizarse los equipos, accesorios, mano de obra por separado.

ARTÍCULO 2: CONTENIDO DE LAS OFERTAS: Documentación a presentar por parte de los oferentes

- Formulario de cotización debidamente completo y firmado de conformidad con lo establecido en el presente pliego ( ANEXO I).

- Certificado Fiscal para contratar Vigente (para cotizaciones superiores a los $ 50.000) según art 8.

- Nota de datos relativos: domicilio, teléfono, fax, dirección de correo eletcrónico y todo otro dato de idubitable, que permita una rápida localización.

- Formularios (SIPRO) y su correspondiente documentación respaldatoria que exige el Sistema de Información de Proveedores, Resolución SSGP Nº 39/2005. según art 7.

ARTÍCULO 3: MONEDA DE COTIZACIÓN:

La cotización deberá efectuarse en PESOS, no aceptándose en moneda extranjera ni con ajuste alguno. Las ofertas deberán incluir el I.V.A., sin discriminar, en virtud de que la UNNOBA reviste el caracter de EXENTO, siendo su C.U.I.T. Nº 30-70836855-1 - La presentación de la oferta implica la aceptación de las condiciones establecidas en el presente pliego.

ARTÍCULO 4: APERTURA DE LAS PROPUESTAS:

Vencido el plazo de presentación de ofertas, se procederá a la apertura de las mismas.

ARTÍCULO 5: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:

La oferta deberá ser sostenida en firme por el lapso de sesenta (60) días corridos a partir de la fecha de apertura. (ANEXO II).

ARTÍCULO 6: Inscripción en el SISTEMA DE PROVEEDORES DEL ESTADO NACIONAL:

Inscripción en el SIPRO (Sistema de Proveedores del Estado Nacional) aquellos interesados que no se encuentren inscriptos previamente, deberán ingresar en la página de internet de la ONC, www.argentinacompra.gov.ar. El adjudicatario deberá encontrarse incorporado al momento de la adjudicación.

ARTÍCULO 7: CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR:

Para ofertas cuyo monto total supere los pesos cincuenta mil ($ 50.000,00) el certificado deberá estar vigente a la fecha de apertura de oferta, en su defecto deberá adjuntar constancia de la presentación efectuada ante dependencia AFIP. Para el caso de ofertas menores a dicho importe se dará por cumplido el requisito de acreditación de libre deuda previsional con la sola presentación de una declaración jurada respecto de la no existencia de deuda, exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación provisional.

ARTÍCULO 8: EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:

Las ofertas se evaluarán desde el cumplimiento del aspecto formal de la oferta, inscripción en el SIPRO, la calidad de los oferentes y el cumplimiento de las especificaciones. Se adjudicará a la/las oferta/s más conveniente a criterio de la Universidad, considerando como conveniente la calidad, el precio, idoneidad, experiencias anteriores. IMPORTANTE: Cuando la documentación respaldatoria presentada por los oferentes tuviera defectos formales, el interesado será intimado a subsanarlos dentro del termino de dos (2) días hábiles contados a partir de la fecha de notificación, la cual se realizará por fax, mail o presentado en la Oficina de Contrataciones.

Si no lo hiciera, la Comisión Evaluadora desestimará su oferta.

ARTÍCULO 9: ADJUDICACIÓN:

La UNNOBA efectuará la comunicación de la adjudicación al proponente que resulte beneficiario de la de la orden de compra, dentro de los tres (3) días de dictado el acto respectivo. Podrá adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola oferta.

ARTÍCULO 10: NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

Dentro del plazo de mantenimiento de oferta, se emitirá la Orden de Compra. En el plazo de diez (10) días de dictado el acto administrativo que resuelva la adjudicación, la UNNOBA notificará fehacientemente al adjudicatario de la Orden de Compra, quedando de esta manera perfeccionado el contrato. El adjudicatario podrá rechazar la Orden de Compra dentro de los tres (3) días de recibida la notificación de la misma. En este caso el organismo podrá adjudicar la contratación al oferente que siga en el orden de mérito, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades respectivas

ARTÍCULO 11: PLAZO DE ENTREGA:

La instalación, puesta en marcha y prueba de los equipos deberá ser entrega de la mercadería deberá realizarse dentro de los cuarenta y cinco (45) días de recibida la Orden de Compra, libres de todo gasto, en el edificio de la Universidad sito en Pringles y Newbery, en la ciudad de Junín. Indicar plazo de entrega en contrario.

ARTÍCULO 12: RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA:

La recepción de la mercadería tendrá caracter provisional y los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a la recepción definitiva. La UNNOBA procederá a verificar la efectiva entrega e instlación de los equipos, y en caso de ajustarse a lo solicitado, se dará por cumplido el contrato, firmándose el Acta de Recepción Definitiva. La recepción se otorgará dentro de los diez (10) días, el que se contará a partir del día siguiente al de la fecha de entregada la mercadería.

ARTÍCULO 13: FORMA DE PAGO:

El pago se efectuará dentro de los veinte (20) días, contados a partir de la recepción definitiva de los equipos, con la factura. Las facturas deberán reunir los requisitos que al respecto determine la AFIP. Las mismas deberán presentarse en SARMIENTO Nº 1169, Junín, Bs.As., de lunes a viernes de 8:30 a 14:30, recepcionada de conformidad por la dependencia solicitante.

Podrá abonarse de manera parcial contra entrega e instalaciones parciales.

ARTÍCULO 14: PRESENTACIÓN DE OFERTAS ALTERNATIVAS:

Los oferentes que presenten una oferta básica, tendrán la posibilidad de efectuar propuestas alternativas, que mejoren desde el punto de vista técnico y/o económico a su oferta básica. A los fines de la evaluación de las ofertas, serán consideradas exclusivamente las propuestas efectuadas en el marco de las condiciones requeridas en la presente contratación. Sólo serán consideradas las ofertas alternativas que estén acompañadas de la oferta básica, ajustándas a todos y cada uno de los requisitos del presente pliego.

ARTÍCULO 15: ANULACIÓN de la presente contratación:

El presente procedimiento de contratación reviste de carácter de acto de mero trámite en la secuencia previa a la formación de la voluntad administrativa, por ende no establece vinculación, y este organismo se reserva el derecho de dejarlo sin efecto total o parcialmente, en cualquier estado en que se encuentre previo a la adjudicación, o de reducir las prestaciones solicitadas sin que ello dé lugar a impugnaciones, indemnizaciones ni reclamo alguno por parte del oferente o preadjudicatario.

ANEXO CONVOCATORIA

461/2017

RENGLONES

| Renglón | Especificación Técnica | Imagen |
| --- | --- | --- |
| 1 | Alarma para núcleo de aulas que se encuentran en el edificio de calle Newbery entre Pringles y Alem: 2 Central Digiplex EVO de 192 zonas, 8 entradas de zona en placa (16 con duplicación de zona) expandible a 192 via el CONBUS de 4 cables. Características de control de accesos en placa, 3 salidas PGM en placa, el PGM 1 puede ser usada como entrada de humo de 2 cables, acepta hasta 254 módulos de expansión. 999 códigos de usuario, 8 particiones, memoria de 2048 eventos, fuente conmutada de 1.7A Compatible con NEware. GABINETE 11x11x3" 33 Infrarrojos DIGITAL de funcionamiento superior con óptica doble, INMUNIDAD contra MASCOTAS de 40 Kg. Fiabilidad excepcional a pruebas de falsas alarmas.. Escudo contra interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencias. Exteriores lineales inalámbricos Modulos teclado LCD azul de 32 caracteres, indicador de alarmas de zona: alarmas mostradas hasta que se desarme el sistema. Asignación a una o más particiones, 1 zona direccionable y 1 PGM, 14 teclas de acción inmediata, 3 alarmas de pánico, luz de fondo, contraste y velocidad de desplazamiento ajustable. Muestra la hora en formato 12 o 24Hs. 3 Módulos expansores inalámbricos 1 sirena exterior en caja metálica con sistema antidesarme 24hs 30W 4 Fuentes de alimentaciones extras 4 Expansores de zonas 2 Módulo IP100 INTERNET, Control y monitoreo de una central EVO, mediante una red IP (LAN/WAN/Internet) Acceso mediante Neware o Winload, recepciones de notoficaciones de las alarmas del sistema via correo electrónico.Armado y desarmado mediante navegador web, servicio |  |

| Renglón | Especificación Técnica | Imagen |
| --- | --- | --- |
| 1 | DNS disponible para dirección IP dinámica. Encriptación de datos. 8 Detector digital de rotura de vidrios, dos modos de operación, direccionable en la linea EVO, ó a rele para paneles convencionales. Modo de prueba distancia con Test Trek V.2.0 Sensibilidad ajustable, alta sensibilidad cubre Hasta 9 Mts, y en baja 4,5Mts. Interruptor antisabotaje. 2 Hubs separador de bus de datos 2 Comunicador GSM .Envía SMS con etiquetas a 16 números de telefono. Carga y descarga de los paneles a traves de GPRS. 1 bateria. 1 sensor irp inalambrico Mano de obra instalación de sensores y central con teclado y comunicadores, programación, incluye cableado de central hasta sensores. |

PLANILLA DE COTIZACIÓN

Organismo contratante: Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires Procedimiento de selección: Contratación Directa por Compulsa Abreviada 461/2017 Expediente: EXP:2331/2017

Asunto: Contratar la provisión e instalación de sistema de alarmas para edificio de Newbery y Pringles

Empresa oferente: C.U.I.T:

| Renglón | Tipo | Unidad de medida | Cantidad | Descripción | Precio unitario Precio total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1,00 | Alarma para núcleo de aulas que se encuentran en el edificio de calle Newbery entre Pringles y Alem: 2 Central Digiplex EVO de 192 zonas, 8 entradas de zona en placa (16 con duplicación de zona) expandible a 192 via el CONBUS de 4 cables. Características de control de accesos en placa, 3 salidas PGM en placa, el PGM 1 puede ser usada como entrada de humo de 2 cables, acepta hasta 254 módulos de expansión. 999 códigos de usuario, 8 particiones, memoria de 2048 eventos, fuente conmutada de 1.7A Compatible con NEware. GABINETE 11x11x3" 33 Infrarrojos DIGITAL de funcionamiento superior con óptica doble, INMUNIDAD contra MASCOTAS de 40 Kg. Fiabilidad excepcional a pruebas de falsas alarmas.. Escudo contra interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencias. Exteriores lineales inalámbricos Modulos teclado LCD azul de 32 caracteres, indicador de alarmas de zona: alarmas mostradas hasta que se desarme el sistema. Asignación a una o más particiones, 1 zona direccionable y 1 PGM, 14 teclas de acción inmediata, 3 alarmas de pánico, luz de fondo, contraste y velocidad de desplazamiento ajustable. Muestra la hora en formato 12 o 24Hs. 3 Módulos expansores inalámbricos 1 sirena exterior en caja metálica con sistema antidesarme 24hs 30W 4 Fuentes de alimentaciones extras 4 Expansores de zonas 2 Módulo IP100 INTERNET, Control y monitoreo de una central EVO, mediante una red IP (LAN/WAN/Internet) Acceso mediante Neware o Winload, recepciones de notoficaciones de las alarmas del sistema via correo electrónico.Armado y desarmado mediante navegador web, servicio DNS disponible para dirección IP dinámica. Encriptación de datos. 8 Detector digital de rotura de vidrios, dos modos de operación, direccionable en la linea EVO, ó a rele para paneles convencionales. Modo de prueba distancia con Test Trek V.2.0 Sensibilidad ajustable, alta sensibilidad cubre Hasta 9 Mts, y en baja 4,5Mts. Interruptor antisabotaje. 2 Hubs separador de bus de datos 2 Comunicador GSM .Envía SMS con etiquetas a 16 números de telefono. Carga y descarga de los paneles a traves de GPRS. 1 bateria. 1 sensor irp inalambrico Mano de obra instalación de sensores y central con teclado y comunicadores, programación, incluye cableado de central hasta sensores. |  |  |

Total Oferta

Firma y sello del oferente

ANEXO II

FORMULARIO MANTENIMIENTO DE OFERTA

Señores UNNOBA  S	/	D

Fecha: ................/.................../.................

Contrat. Directa por Compulsa Abrev Nº: 461/2017

Por la presente expresamos nuestra voluntad de MANTENER la Oferta formulada en la contratación de referencia POR EL TÉRMINO DE SESENTA  (60) DIAS CORRIDOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTO DE APERTURA.

Firma: .............................................................

Aclaración......................................................