ESPECIFICACION TÉCNICA

“Roseta Óptica Interior para FTTH”

# FINALIDAD

El objeto de esta especificación es establecer los requisitos Técnicos que deberán satisfacer las Rosetas Ópticas Interior para FTTH sobre las cuales se realizarán las conexiones enlaces ópticos, las que deberán ser provistas de acuerdo a las condiciones aquí establecidas.

No obstante, IPLAN admitirá variantes o modificaciones a las condiciones establecidas en la presente especificación, siempre y cuando a su juicio, dichas variantes representen mejoras técnicas y/o funcionales.

# UTILIZACION

La roseta se la utilizara como interfaz de conexión entre el cable Drop exterior y el cable Drop interior, se detallaran características adicionales más adelante.

# CARACTEÍRSTICAS TÉCNICAS

  - Material

Tendrá que utilizarse material termoplástico ignifugo, resistente a la rotura y al impacto. Su  aspecto superficial deberá ser brillante y coloración uniforme. Las terminaciones de sus bordes no deben presentar filos cortantes que afecten a su funcionalidad o produzcan daños al usuario.

# Roseta Terminal

    - La carcaza deberá disponer de orificios (2 como mínimo) para permitir la fijación de la roseta a la pared mediante tornillos, estos últimos deberán ser provistos con la roseta.

    - Dentro de la carcaza se deberá prever dos anillas plásticas moldeadas sobre la base para poder precintar el cable Drop.

# Detalles de Terminación

  - Todo el material plástico no deberá tener deformaciones de fabricación, las	superficies deberán ser lisas, sin asperezas y rebabas.

  - En los componentes que requieran recubrimiento, las capas electro depositadas serán continuas y uniformes; no deberán observarse indicios de imperfecciones superficiales.

  - En el interior debe poseer “peines” ó “recipiente” (2) dos, de los termo contraíbles de la fusión en ambos extremos de la caja.

# CARACTEÍRSTICAS FÍSICAS

  - Dimensiones (mm) 92 x 120 x 36(L x A x H)

  - Cantidad Max de “Adapter”: 2 SC ó 2 LC Dúplex

  - Diámetro de ingreso de cable Drop: (mm) Min: 8 Max: 12

  - Método de emplame: Fusión, Mecánico

  - Aplicación: FTTH (Residencial)

  - Provisión de puerto: La roseta deberá ser provista con 1 (Uno) “Adapter”, el mismo será indicado por Iplan, pudiendo ser las siguientes variables:

SC/PC - SC/UPC - SC/APC – LC(Duplex)/PC - LC(Duplex)/UPC - LC(Duplex)/APC