ESPECIFICACION TÉCNICA

“Caja Terminal Óptica FTTH”

# FINALIDAD

El objeto de esta especificación es establecer los requisitos Técnicos que deberán satisfacer las Cajas Terminales Ópticas Exterior para FTTH sobre las cuales se realizarán las conexiones enlaces ópticos con cable Drop´s, las que deberán ser provistas de acuerdo a las condiciones aquí establecidas.

No obstante, IPLAN admitirá variantes o modificaciones a las condiciones establecidas en la presente especificación, siempre y cuando a su juicio, dichas variantes representen mejoras técnicas y/o funcionales.

# UTILIZACION

La Caja Terminal se la utilizara como Caja Terminal de conexión entre el cable de FO exterior (troncal) y el cable Drop exterior, se detallaran características adicionales más adelante.

# CARACTEÍRSTICAS TÉCNICAS

- 1. Capacidad de cables ópticos

2. Patch Panel

El número máximo de adaptadores pre-ensamblados: 16

Tipo de adaptadores:	SC

Divisores ópticos disponibles:	Pig Tails 1x4, 1x8, 1x16 / o individuales Pig Tails

El número máximo de divisores disponibles:	4

El método de empalme para el separador:	Fusión / empalme mecánico

Número de ranuras de empalme (manguitos) en la bandeja de empalme: 12/24

# Material

  - Material exterior de las cajas de PC + AAS

- resistencia a la tracción min. 620 kgf / cm2

- alargamiento a la tracción min. 80%

- Resistencia a la flexión mínima. 450 kgf / cm2

- Muescas Impacto Min 35kgf / cm en temperatura ambiente

# Características mecánicas

Debe cumplir con las siguientes condiciones de prueba.

Prueba: Al cable de entrada (troncal) retenido Aplicar una carga axial de D × 1.000 N / 45 a 100 cm desde el borde de la caja durante 30 minutos.

Resultados:

- El cable no deslizarse de la caja más de 1 cm.

- La pérdida óptica deberá ser inferior a 0.2dB

Prueba: A la retención de cable de bajada aplicar una carga axial de 5 kg a 50 cm desde el borde de la caja durante 10 segundos.

Resultados:

- El cable no deslizarse de la caja más de 1 cm.

- La pérdida óptica deberá ser inferior a 0.2dB

Prueba a la Vibración: en la frecuencia de 10Hz ~ 55 Hz ~ 10 Hz / 10min durante una hora.

Resultados

- No deben existir partes dentro de la caja sueltas, rotas o dobladas.

- No deben haber tornillos sueltos.

- La pérdida óptica deberá ser inferior a 0.2dB.

Prueba a la Caída: Exponer la caja a una temperatura de -20 ª ± 2 ª durante 2 horas, y

arrojarla sobre un piso de cemento de una altura de 75 cm. Hacer la misma prueba a 40 ª

± 2 ª.

Resultados:1. No habrá ningún daño o grieta en la caja. Prueba de temperatura:

- Temperatura máxima: 60 ª ± 2 ª

- Temperatura mínima: -20 ª ± 2 ª

- Duración: 72 horas

- Número de ciclos: 9 ciclos

Resultado:1. No habrá ningún daño o grieta en la caja.

Prueba de agua artificial y aguas de Spray: Con una presión de 3.8l/min desde la distancia de 50cm durante una hora.

Resultado: 1. No habrá pruebas de la presencia de agua dentro de la caja.

# Detalles de Terminación

Debe contar con una cerradura única para todas las cajas con un jgo. de dos llaves cada una, con una codificación simple.

# CARACTEÍRSTICAS FÍSICAS

Dimensiones Aproximadas: 200 x 300 x 80 Color: (indistinto)

Estanqueidad: “IP 65”

# Text boxes

Los puertos de entrada para los cables OSP: Diámetro de la entrada de cables:

Método de fijación de los cables de entrada: Cantidad de conectores para Drop de salida: Diámetro de la salida los cables:

Método de fijación de los cables de salida:

2 puertos

min 3,0 mm; max. ~ 13 mm fijación de chaqueta y vaina 16 puertos

min 3,0mm – max 3,5 mm

Fijación de la Vaina