# PLIEGO DE especificaciones tecnicas

- Objeto: REPUESTOS ORIGINALES PARA BOMBAS DOSIFICADORAS.

#### Alcance: Marca NETZCH/NEMO, Modelos:   NM021BY01L06B

CY 06/1000

NM031BY01L06B

NM038BY01L06B

NM053BY01L07V

El objeto del presente documento es determinar las características técnicas de los repuestos originales para interruptores de subestaciones eléctricas propiedad de Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

Sólo se aceptarán repuestos originales nuevos, de primera mano y bajo ninguna circunstancia se aceptarán repuestos reciclados o usados.

El número  de Catálogo del Sistema de Bienes y Servicios de Utilización Común es el 2-9-6-05727.

- Características

Los repuestos deberán ser originales no admitiendo ningún tipo de variación dimensional o de composición de material. Deberán estar garantizados por el Fabricante de los Equipos y/o su Representante Oficial local.

Los requisitos deben cumplir con el siguiente listado de repuestos:

| ITEM MODELO CODIGO DESCRIPCION 1 NM021BY01L06B NMP5024524 ROTOR B NM021 01 L 06 AISI 316 UM20 CROMADO ESP. 2 NM021BY01L06B NDB4955089 ESTATOR NM021 01 L SBE 1020 3 NM021BY01L06B 512276 ARANDELA “SEEGER”NL 15 316 4 NM021BY01L06B 868667 CHAVETA CI NL 15 316 5 NM021BY01L06B 861445 BUJE RETENCION NL 15A 316 6 NM021BY01L06B 878759 ANILLO ABIERTO SM B NE 15 316 7 NM021BY01L06B 684211 SELLO MECANICO MG1/025-G60 Q1Q1VGG 8 NM021BY01L06B 516498 O-RING 50,00 x 3,00mm PERBUNAN PB 70-80 SHORE 9 NM021BY01L06B 516977 O-RING 23,00 x 2,00mm PERBUNAN PB 70-80 SHORE 10 NM021BY01L06B 878758 SELLO SM B NE 15 PB 11 CY 06/1000 NMP5078515 ESTATOR IFD NM015CY01L NEMOLAST O91(VI-70) 12 CY 06/1000 684211 SELO ME MG1/025-G60 Q1Q1VGG 13 CY 06/1000 NMP5078670 ANILLO-O 58,00 x 3,00mm VITON 70-80 SHORE 14 CY 06/1000 N/A CONJ GIR CY O6 PRO HASTELLOY UM 20 15 NM031BY01L06B NDB4968414 ROTOR B NM031 01L 316 UNS 31803 16 NM031BY01L06B NDB4955847 ESTATOR NM031 01 L VI 1020 TELA 1008/10 17 NM031BY01L06B NDB4972764 ARANDELA “SEEGER”NL 20 UNS 31803 18 NM031BY01L06B 506353 CHAVETA CI 316 FORMA A 10m6x35 19 NM031BY01L06B NDB4972765 BUJE RETENCION NL 20A UNS 31803 20 NM031BY01L06B NDB4924404 SELLO MECANICO uNS-SEAL Ø35 Q1Q1VGG 21 NM031BY01L06B 517005 O-RING 30,00 x 3,00mm VITON 70-80 SHORE 22 NM031BY01L06B NDB4972766 ANILLO ABIERTO SM B NE20 UNS 31803 23 NM038BY01L06B NDB4971157 ROTOR B NM038-01L UNS 31803 24 NM038BY01L06B NDB4956534 ESTATOR NM038 01 L VI 1020 TELA 1008/10 25 NM038BY01L06B NDB4971164 ARANDELA “SEEGER”NL30 UNS 31803 26 NM038BY01L06B 868665 CHAVETA CI NL 30 316 FORM A 27 NM038BY01L06B NDB4971167 BUJE RETENCION NL30 A UNS 31803 28 NM038BY01L06B NDB4971168 ANILLO ABIERTO SM B NE30 UNS 31803 29 NM038BY01L06B 516653 O-RING 43 X 3 VITON 70-80 SHORE 30 NM038BY01L06B 879898 SELLO SM B NE 30 VI 31 NM038BY01L06B NMP5024726 ROTOR B NM038-01L 06 AISI 316 UM20 CROM 32 NM038BY01L06B NDB4955091 ESTATOR NM038 01 L SBE 1020 33 NM038BY01L06B 512278 ARANDELA “SEEGER” NL 30 316 34 NM038BY01L06B 862387 BUJE RETENCION NL 30A 316 35 NM038BY01L06B 877621 ANILLO ABIERTO SM B NE30 316 36 NM038BY01L06B NDB4924482 SELLO MECANICO uNS-SEAL Ø40 Q1Q1VGG 37 NM038BY01L06B 516528 O-RING 85,00 x 3,00mm PERBUNAN PB 70-80 38 NM038BY01L06B 516555 O-RING 43,00 x 3,00mm PERBUNAN PB 70-80 39 NM038BY01L06B 877620 SELLO SM N ME 30 PB 40 NM053BY01L07V NMP5076742 ROTOR B NM053 01 L 06 AISI 316 UM40 CROM 41 NM053BY01L07V 958844 ESTATOR NM053 01 L EP 1020 TELA 1008/100 42 NM053BY01L07V 512279 ANILLO SEGUR NL 40 316 43 NM053BY01L07V NDB4825299 CHAVETA CI B NM053 4320 TEMP P/ART C/BU 44 NM053BY01L07V 862347 BUJE RETENCION NL 40A 316 45 NM053BY01L07V 877421 ANILLO ABIERTO SM B NE 40 316 46 NM053BY01L07V NDB4825305 BU ACL B NM053 D6TEMP P/ART C/BU 47 NM053BY01L07V NDB4825302 BU ACL B NM053 D6TEMP P/ART C/BU 48 NM053BY01L07V 677391 SELLO MECANICO MG1/055-G60 Q1Q1EGG 49 NM053BY01L07V 516041 O-RING 100,00 x 3,00mm PERBUNAN PB 70-80 50 NM053BY01L07V 517020 O-RING 65,00 x 3,50mm PERBUNAN PB 70-80 51 NM053BY01L07V 882869 SELLO SM N ME 40 EPDM |  |
| --- | --- |

- Compatibilidad

Los repuestos ofertados deberán ser 100% compatible con las bombas a tornillo, propiedad de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. ya instaladas cuya marca y modelo se mencionan en el Alcance del presente documento.

- Marcas y Leyendas

Tanto sobre el cuerpo del equipo, como así también  sobre las diferentes piezas y/o componentes electrónicos o mecánicos, deberá figurar en forma legible e indeleble la siguiente información: identificación del producto, marca y número de código o catálogo del fabricante y número de serie o lote.

- Condiciones de Entrega

Para la entrega de los repuestos se deberán observar los siguientes requisitos:

- Los repuestos y sus accesorios deberán entregarse embalados en una caja de cartón doble corrugado con relleno de goma-espuma, para mantenerlo al resguardo de posibles golpes y de condiciones ambientales adversas.

- Dichas cajas no deberán presentar golpes y/o deformaciones de ningún tipo en su exterior.

- Los siguientes datos deberán constar claramente en el exterior del embalaje: Razón Social del Fabricante, Identificación de los productos, Marca y número de código o catálogo del fabricante, número de serie o lote.

- Se deberán adjuntar el manual de operación y mantenimiento en idioma castellano, junto con las instrucciones necesarias para su puesta en funcionamiento.

- Con respecto a las condiciones de almacenamiento y transporte, el Equipo deberá entregarse respetando las recomendaciones del fabricante y/o de las Normativas Nacionales e Internacionales vigentes, para su almacenamiento y transporte, con el objeto de garantizar la perfecta conservación de los mismos.

- Recepción

La recepción provisional del equipo se llevará a cabo una vez que se hayan verificado los siguientes requisitos:

- Que se hayan recibido la totalidad de los equipos, componentes, accesorios, y/o repuestos solicitados y que éstos cumplan con las especificaciones detalladas precedentemente.

- Que se haya cumplimentado con lo detallado en el punto 6 “Condiciones de Entrega”.

- Que se encuentren la totalidad de los materiales en perfecto estado de funcionamiento.

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos dará lugar a la no recepción del equipo.

- Garantía

Los repuestos deberán contar con una garantía que asegure su correcto funcionamiento en condiciones normales de uso por el término de 12 meses, contados a partir de la fecha de la recepción del mismo.

Esta cobertura deberá amparar también cualquier defecto de material, diseño y/o elementos componentes del repuesto. La garantía deberá cubrir todas las reparaciones necesarias que surgieren como consecuencia de desperfectos de material, montaje (si fuera realizado por el proveedor) o fabricación de los mismos, asegurando además el suministro de repuesto legítimos.

Para todo aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado, las garantías establecidas quedarán totalmente renovadas por un período igual al original desde la fecha de su puesta en funcionamiento. Lo enunciado anteriormente será de aplicación, y por el mismo período para todas las partes del suministro que pudieren resultar dañadas directa o indirectamente por aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado.