# PLIEGO DE especificaciones tÉcnicas

- Objeto: 		MECHERO ELECTRICO

Alcance: Marca INTEGRA BUNSEN FIREBOY PLUS o similar

El objeto del presente documento es determinar las características técnicas de un mechero Bunsen eléctrico alimentado por gas Propano/Butano, en cartuchos portátiles, para la esterilización del área circundante a las tareas que lleva adelante el laboratorio de microbiología, en mesada de laboratorio.

Solo se aceptarán sistemas nuevos, de primera mano y bajo ninguna circunstancia se aceptarán equipos reciclados o usados.

El número de catálogo del Sistema de Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común es el 4-3-7-01301.

- Referencias normativas

N/A

### Descripción

Mechero eléctrico tipo Bunsen, para uso en mesada, de encendido automático, de diseño tal que maximice la seguridad. Debe prevenir los riesgos de pérdida de gas y peligro de deflagraciones. Para uso interno.

### Características Técnicas

- Equipo robusto para uso en mesada, en ambiente interior.

- Con monitoreo de presencia de llama para prevenir escape de gas ante apagado y acción de corte automático de servicio.

- Combustible: gas Propano/Butano en cartuchos estándar de 227 g.

- Potencia térmica nominal: 1.6 kW

- Presión nominal ingreso de gas: 50 mbar

- Peso: hasta 2 Kg.

- Cargador y cable de conexión eléctrica:

- Alimentación de entrada 	100 – 240 VAC, 50/60 Hz

- Tensión de salida: 	9 VDC / 0.5 A

### Accesorios

El equipo deberá incluir los siguientes accesorios:

- Adaptador para cartuchos de gas en cartuchos para camping de 227 gramos del tipo INTEGRA modelo CP 250.

- Cargador y cable de conexión eléctrica

- Protector metálico tipo escudo, para proteger a los operadores.

- Marcas y Leyendas

Tanto sobre el cuerpo de los equipos, como así también  sobre las diferentes piezas y/o componentes electrónicos o mecánicos, deberá figurar en forma legible e indeleble la siguiente información: identificación de los productos, marcas y números de código o catálogo del fabricante y números de serie o lote.

- Condiciones de Entrega

Para la entrega de los equipos deberán observarse los siguientes requisitos:

- Cada uno de los componentes que integran el Sistema, como así también los accesorios que complementan la provisión deberán entregarse embalados en cajas de madera o cartón doble corrugado, con protección de telgopor y/o de goma-espuma, para mantenerlos al resguardo de posibles golpes y de las condiciones ambientales adversas. En su interior deberán adjuntarse el manual de operación y mantenimiento, junto con las instrucciones necesarias para su para su puesta en funcionamiento.

- Dichas cajas no deberán presentar, en su exterior golpes y/o deformaciones de ningún tipo.

- En el exterior de la caja deberán constar claramente los siguientes datos: Razón Social del Fabricante, Identificación de los productos, Marca y número de código o catálogo del fabricante, número de serie o lote.

- El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos dará lugar a la no recepción del material.

- Recepción

La recepción provisoria del equipo se llevará a cabo una vez que se hayan verificado los siguientes requisitos:

- Que se hayan recibido la totalidad de los equipos, componentes, accesorios, y/o repuestos solicitados y que éstos cumplan con las especificaciones detalladas precedentemente.

- Que se haya cumplimentado con lo detallado en el punto  “Condiciones de Entrega”.

- Que se encuentren la totalidad de los equipos en perfecto estado de funcionamiento.

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos dará lugar a la no recepción del equipo.

- Instalación y Puesta en Marcha

La instalación y puesta en marcha del presente equipo estará exclusivamente a cargo del proveedor, designando éste el personal técnico idóneo para su realización. Se deberán proveer los elementos necesarios para la instalación y montaje de todos los componentes del sistema.

El equipo deberá quedar operativo según especificaciones del presente pliego.

El proveedor deberá verificar la puesta en marcha de los equipos previa coordinación con el Lic. Lorena Coronel, Teléfono: 6319-5313, o a la siguiente dirección de correo electrónico: lorena_coronel@aysa.com.ar.

- Garantía

El equipo contará con una garantía por el término de 12 meses, contados a partir de la fecha de recepción del mismo, que asegure su correcto funcionamiento en condiciones normales de uso.

Durante el plazo que dure la garantía se deberá asegurar la provisión y reemplazo de repuestos y/o componentes básicos en un plazo no mayor de 24 hs y de 7 días corridos para los más complejos.

NOTA IMPORTANTE

Las descripciones y características que se detallan en la presente Especificación Técnica corresponden a los equipos que se encuentran actualmente instalados, cuyos datos se dan con carácter informativo y/u orientativo.

Se podrán cotizar otras marcas y modelos; las que deberán estar explícitas. En caso que dichos equipos necesitaren accesorios, infraestructura y/o modificaciones adicionales para ser instalados, éstos deberán ser indicados y cotizados en la Planilla de Cotización correspondiente o en detalle adjunto.

La alternativa  total cotizada deberá ser funcionalmente equivalente a lo descripto en el presente pliego.