# PLIEGO DE especificaciones tÉcnicas

1.	Objeto:	ESTUFAS DE INCUBACION

#### Alcance:  Tipo “MEMMERT” – Modelo IF450 plus o similar

El objeto del presente documento es determinar las características técnicas de  una Estufa de Incubación necesaria para las determinaciones de Bacterias Heterótrofas Viables, Coliformes Totales, Escherichia Coli y Pseudomonas aeruginosa..

Sólo se aceptarán equipos nuevos, de primera mano y bajo ninguna circunstancia se aceptarán equipos reciclados o usados.

El número de catálogo del Sistema de Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común es el 4-3-3-03941.

- Referencias Normativas

El presente equipamiento deberá estar diseñado para cumplir con los criterios  de las siguientes normas de ensayo:

  - Calidad de Agua – Recuento de Microorganismos Viables. Recuento de colonias por inoculación utilizando como medio de cultivo agar nutritivo. ISO 6222, 15-05-1999.

  - Detección de Bacterias Patógenas – Aislamiento general cualitativo y procedimiento de identificación de Salmonella. (Standard Methods for Examination Water and Wastewater) SM 9260, A-B – 21° Edición -año 2005.

  - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21°Edition, 2005 – 9222-Membrane Filter Technique for Members of the Coliform Group A: Introduction – B: Standard Total Coliform Membrane Filter Procedure – G: M F Partition Procedures.

3.	Descripción

3.1	Características Técnicas

La Incubadora deberá contar con las siguientes características:

- Interiormente en acero inoxidable, tipo 1.4301, electro pulido y 100% reciclable. Superficies internas lisas e higiénicas, para proporcionar un riesgo reducido de contaminación.

- Carcasa externa construida en acero inoxidable texturado. Fondo de la carcasa hecho en acero galvanizado.

- Panel de control luminoso.

- Menú de diálogo que indica los pasos de la programación en el panel frontal, con selección de idiomas (español incluido).

- Ventilación interna, sin turbulencias.

- Bajo consumo energético.

- Software Atmo CONTROL incluido con el equipamiento estándar, para programación y mantenimiento de registros con entorno Windows.

- Interfasce Ethernet para conexión de red y control remoto mediante Software

- Puerto USB.

- USB Stick para carga de programa y bajada de datos.

- Sistema integrado de autodiagnóstico con señalización visual y sonora de errores o averías.

- Triple control de temperatura con limitador mecánico TB, control electrónico de selección TWW y función ASF (Automatic Safety Function).

- Control de temperatura por compresor, lectura digital.

- Señal acústica en caso de que la temperatura superen un límite seteado superior o inferior.

- Termostato microprocesado electrónico, con sensor Pt100 y sistema autodiagnóstico.

- Segundo sensor Pt100 de funcionamiento activo, toma el control de la cámara si se produce una falla en el sensor principal.

- Rango de temperatura: desde 30°C hasta 80°C.

##### 3.2	Características de Funcionamiento

- Tensión: 230 V 50/60 Hz.

- Consumo eléctrico: 1800 W.

###### 3.3	Dimensiones

- Volumen: 449 litros.

- Dimensiones internas: 1040 x 720 x 600 mm (ancho x alto x profundidad).

- Dimensiones externas: 1224 x 1247 x 784 mm (ancho x alto x profundidad).

- Peso neto: 160 kg.

##### Accesorios

El equipo deberá incluir los siguientes accesorios estándar :

- 2 estantes tipo parrilla de acero inoxidable

- Software AtmoControl.

- USB Stick.

- Marcas y Leyendas

Tanto sobre el cuerpo del equipo, como así también sobre las diferentes piezas y/o componentes electrónicos o mecánicos, deberá figurar en forma legible e indeleble la siguiente información: identificación de los productos, marcas y números de código o catálogo del fabricante y números de serie o lote.

- Condiciones de Entrega

Para la entrega del equipo se deberán observar los siguientes requisitos:

- Los equipos y sus accesorios deberán entregarse embalados en una caja de cartón doble corrugado con relleno de goma-espuma, para mantenerlo al resguardo de posibles golpes y de condiciones ambientales adversas.

- Dichas cajas no deberán presentar golpes y/o deformaciones de ningún tipo en su exterior.

- Los siguientes datos deberán constar claramente en el exterior del embalaje: Razón Social del Fabricante, Identificación de los productos, Marcas y números de código o catálogo del fabricante, número de serie o lote.

- Se deberá adjuntar catálogo de repuestos y el manual de operación y mantenimiento, junto con las instrucciones necesarias para su puesta en funcionamiento en idioma castellano, como así también la documentación técnica enviada en el sobre de la Oferta Técnica.

- Con respecto a las condiciones de almacenamiento y transporte, los Equipos deberán entregarse respetando las recomendaciones del fabricante y/o de las Normativas Nacionales e Internacionales vigentes, para su almacenamiento y transporte, con el objeto de garantizar la perfecta conservación de los mismos.

7.	Recepción

La recepción provisoria del equipo se llevará a cabo una vez que se hayan verificado los siguientes requisitos:

- Que se hayan recibido la totalidad de los equipos, componentes, accesorios, y/o repuestos solicitados y que éstos cumplan con las especificaciones detalladas precedentemente.

- Que se haya cumplimentado con lo detallado en el punto “Condiciones de Entrega”.

- Que se encuentren la totalidad de los materiales en perfecto estado de funcionamiento.

- Que se haya capacitado al personal técnico de AySA S.A. para su operación y mantenimiento básico.

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos dará lugar a la no recepción del equipo.

- Instalación y Puesta en Marcha

La instalación y puesta en marcha del presente equipo estará exclusivamente a cargo del proveedor, designando éste el personal técnico idóneo para su realización. Se deberán proveer los elementos necesarios para la instalación y montaje de todos los componentes del sistema.

El proveedor deberá verificar la puesta en marcha de los equipos previa coordinación con la Lic. Lorena Coronel – Tel. 63 19 53 13 o a la siguiente dirección de correo electrónico Lorena_Coronel@aysa.com.ar.

- Garantía

El equipo deberá contar con una garantía que aseguren su correcto funcionamiento en condiciones normales de uso por el término de 12 meses -como mínimo-, contados a partir de la fecha de puesta en marcha del mismo.

Esta cobertura deberá amparar también cualquier defecto de material, diseño y/o elementos componentes de los equipos.

Durante el plazo que durare la garantía se deberá asegurar la provisión y reemplazo de repuestos y/o componentes básicos en un plazo no mayor a 24 hs. y de 7 días corridos para los más complejos.

Para todo aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado, las garantías establecidas quedarán totalmente renovadas por un período igual al original desde la fecha de su puesta en funcionamiento. Lo enunciado anteriormente será de aplicación, y por el mismo período para todas las partes del suministro que pudieren resultar dañadas directa o indirectamente por aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado.

10.	Capacitación

El proveedor deberá instrumentar la capacitación correspondiente a la operación y mantenimiento básico del equipo en el Laboratorio Central para el personal técnico de AySA S.A.

NOTA IMPORTANTE

Las descripciones y características que se detallan en la presente Especificación Técnica corresponden a los equipos que se encuentran actualmente instalados, cuyos datos se dan con carácter informativo y/u orientativo.

Se podrán cotizar otras marcas y modelos; las que deberán estar explícitas. En caso que dichos equipos necesitaren accesorios, infraestructura y/o modificaciones adicionales para ser instalados, éstos deberán ser indicados y cotizados en la Planilla de Cotización correspondiente o en detalle adjunto.

La alternativa total cotizada deberá ser funcionalmente equivalente a lo descripto en el presente pliego.