# PLIEGO DE especificaciones tÉcnicas

1.	Objeto: 	HELADERA SIN FREEZER

#### Alcance: 	 DE 1000 LITROS DE DOBLE PUERTA

El objeto del presente documento es determinar las características técnicas de una heladera sin freezer de laboratorio que se adapte a las necesidades operativas del proceso de conservación de reactivos y medios para ensayos microbiológicos en los Laboratorios anexos del LC.

Sólo se aceptarán equipos nuevos, de primera mano y bajo ninguna circunstancia se aceptarán equipos reciclados o usados.

El número de catálogo del Sistema de Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común es el 4-3-3-03941.

- Referencias normativas

N/A

3.	Descripción

3.1 Características Técnicas

- Control de temperatura manual.

- Rango de temperatura de trabajo de 2 a 8 °C.

- Estabilidad de temperatura 4 °C +- 2 °C.

- Volumen nominal: 1000 litros.

- Volumen útil requerido: no menor a 800  litros.

- Tipo de gabinete aislante: Tropical poliuretano de alta densidad.

- doble puerta.

- Cantidad de estantes: mínimo 4.

- Sistema de refrigeración cíclico, circulación forzada que se detiene con la apertura de la puerta.

- Descongelamiento automático.

- Clase energética Clase A

- Gases y Aislación ecológica, libres de CFC

- Alto rendimiento y bajo consumo.

3.2 Características de Funcionamiento

- Requerimiento eléctrico 220v/ 50 Hz.

  - Dimensiones

- Alto 210 cm, Ancho 120 cm, Profundidad 65 cm. (Medidas aproximadas)

- Marcas y Leyendas

Tanto sobre el cuerpo del equipo, como así también sobre las diferentes piezas y/o componentes electrónicos o mecánicos, deberá figurar en forma legible e indeleble la siguiente información: identificación de los productos, marcas y números de código o catálogo del fabricante y números de serie o lote.

- Condiciones de Entrega

Para la entrega del equipo se deberán observar los siguientes requisitos:

- Los equipos y sus accesorios deberán entregarse embalados en una caja de cartón doble corrugado con relleno de goma-espuma, para mantenerlo al resguardo de posibles golpes y de condiciones ambientales adversas.

- Dichas cajas no deberán presentar golpes y/o deformaciones de ningún tipo en su exterior.

- Los siguientes datos deberán constar claramente en el exterior del embalaje: Razón Social del Fabricante, Identificación de los productos, Marcas y números de código o catálogo del fabricante, número de serie o lote.

- Se deberán adjuntar catálogo de repuestos y el manual de operación y mantenimiento, junto con las instrucciones necesarias para su puesta en funcionamiento en idioma castellano, como así también la documentación técnica enviada en el sobre de la Oferta Técnica.

- Con respecto a las condiciones de almacenamiento y transporte, los Equipos deberán entregarse respetando las recomendaciones del fabricante y/o de las Normativas Nacionales e Internacionales vigentes, para su almacenamiento y transporte, con el objeto de garantizar la perfecta conservación de los mismos.

6.	Recepción

La recepción provisoria del equipo se llevará a cabo una vez que se hayan verificado los siguientes requisitos:

- Que se hayan recibido la totalidad de los equipos, componentes, accesorios, y/o repuestos solicitados y que éstos cumplan con las especificaciones detalladas precedentemente.

- Que se haya cumplimentado con lo detallado en el punto. “Condiciones de Entrega”.

- Que se encuentren la totalidad de los equipos en perfecto estado de funcionamiento.

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos dará lugar a la no recepción del equipo.

- Garantía

El equipo deberá contar con una garantía de 12 meses que aseguren su correcto funcionamiento en condiciones normales de uso, contados a partir de la fecha de puesta en marcha del mismo.

Esta cobertura deberá amparar también cualquier defecto de material, diseño y/o elementos componentes de los equipos.

Durante el plazo que durare la garantía se deberá asegurar la provisión y reemplazo de repuestos y/o componentes básicos en un plazo no mayor a 24 hs. y de 7 días corridos para los más complejos.

Para todo aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado, las garantías establecidas quedarán totalmente renovadas por un período igual al original desde la fecha de su puesta en funcionamiento. Lo enunciado anteriormente será de aplicación, y por el mismo período para todas las partes del suministro que pudieren resultar dañadas directa o indirectamente por aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado.