# PLIEGO DE especificaciones tÉcnicas

- Objeto: PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS ANALÍTICOS PARA LABORATORIO

#### Alcance : Ver Características Particulares

El objeto del presente documento es determinar las características técnicas de los Productos Químicos y Reactivos Analíticos utilizados en los diferentes métodos de ensayo de Laboratorio.

Sólo se aceptarán productos nuevos, de primera mano y bajo ninguna circunstancia se aceptarán productos reciclados o usados.

Los productos químicos y reactivos analíticos están catalogados con el número 2-5-2-01726 del Sistema de Identificación de Bienes y Servicios.

2.	Referencias Normativas

Los presentes Productos Químicos y Reactivos Analíticos deberán responder a los estándares internacionales especificados por la ACS (American Chemical Society) 9na. Edición, ISO (International Organization for Standardization), Pharmacopea Europea, etc.

También deberán responder a las exigencias de las Normas a las cuales están referidos los métodos de ensayos, que se detallan a continuación:

  - Espectrometría SM 2120B y C Ed. 21 (2005) y AFNOR-94 T90-034: Color

  - Nefelometría SM 2130B Ed. 21 (2005): Turbiedad

  - Análisis del perfil de sabor y olor SM 2170 Ed. 21 (2005)

  - Cromatografía iónica SM 4110B Ed 21 (2005): Fluoruros, Cloruros, Nitratos, Sulfatos, Bromuros, Fosfatos, Calcio, Sodio, Potasio, Magnesio.

  - Volumetría SM 3500-Ca-B Ed. 21 (2005) Calcio

  - Volumetría y cálculo SM 3500-Ca-B Ed. 21 (2005)  y, SM 2340-Dureza-C Ed. 21 (2005) Magnesio

  - ICP SM 3120 B Ed. 21 (2005): Calcio, Sodio, Potasio, Magnesio.

  - Espectrofotometría SM 4500-P Ed 21 (2005) Fósforo de ortofosfatos

  - Potenciometría SM 4500H+ Ed 21 (2005) pH

  - Cálculo iónico/físicoquímico SM 2330D Ed. 21 (2005) pH de saturación (pHs), Indice de Langelier

  - Potenciometría SM 2580D Ed.21 (2005) Potencial redox

  - Conductimetría SM 2510B Ed. 21 (2005) Conductividad, Residuo conductimétrico (Sólidos disueltos totales)

  - Volumetría SM 2310B y 2320B Ed 21 (2005) Alcalinidad total (TAC)

  - Potenciometría SM 2310B y 2320B Ed. 21 (2005) Alcalinidad total (TAC)

  - Cromatografía iónica y cálculo SM 2340B Ed. 21 (2005) Dureza total

  - Volumetría SM 2340-Dureza-C Ed. 21 (2005) Dureza total

  - Cálculo iónico/físicoquímico SM 2330D Ed. 21 (2005) Carbonatos, Bicarbonatos

  - Espectrofotometría AFNOR T90-013 NF EN 26777 (Rev.1994) ISO 6777: Nitritos

  - Espectrofotometría AFNOR T90-015 (Rev.1994): Amonio

  - Destilación y Volumetría SM 4500-NH3-B y C Ed. 21 (2005) Manual equipo Tecator Kjeltec: Nitrógeno de NH3 (lagos)

  - Electrodo selectivo SM 4500-O-G Ed 21 (2005) Oxígeno disuelto

  - Iodometría SM 4500-O-B Ed. 21 (2005) Oxígeno disuelto (lagos)

  - Volumetría redox AFNOR T90-050 (Rev 1994): Oxidabilidad

  - Volumetría redox AFNOR T90-37 (Rev 1994): Cloro residual total y Cloro residual libre

  - Colorimetría visual BS 1427 (1962): Cloro residual total y Cloro residual libre (in situ)

  - Destilación y Fotometría NEN 6655 (1997) e ISO 14403:2002 (E): Cianuros

  - Fotometría SM 5540C Ed. 21 (2005) e ISO/DIS 16265:2006 Detergentes (MBAS)

  - Fotometría SM 5530-A-D Ed. 21 (2005) y ISO 14402:1999 Sustancias fenólicas

  - Siembra e incubación a 20°C (5 días) SM 5210B Ed. 21 (2005) DBO5

  - Gravimetría SM 2540 A y D Ed. 21 (2005) Sólidos Totales Suspendidos (MES)

  - Digestión-Volumetría SM 4500-Norg-B Ed. 21 (2005) SM 4500-NH3-B y C Ed. 21 (2005) y Manual equipo Tecator Kjeltec: Nitrógeno total Kjeldhal (NTK)

  - Digestión-Espectrofotometría SM 4500-P-B y E Ed. 21 (2005) Fósforo total

  - Espectrofotometría de AA por horno SM 3113B Ed. 21 (2005) Aluminio, Aluminio soluble, Bario, Cadmio, Cromo total, Plomo, Níquel, Selenio, Antimonio, Cobalto, Arsénico, Vanadio.

  - Espectrofotometría de AA por llama SM 3111D Ed. 21 (2005) Aluminio (agua cruda)

  - Espectrofotometría de AA por llama SM 3111B Ed. 21 (2005) Hierro, Hierro soluble, Plata, Cobre, Cinc, Manganeso, Manganeso soluble, Silicio.

  - Espectrofotometría de AA por vapor frío SM 3112B Ed. 21 (2005) Mercurio

  - ICP SM 3120 B Ed. 21 (2005) Aluminio, Aluminio soluble, Hierro, Hierro soluble, Manganeso, Manganeso soluble, Cobre, Cinc, Plata, Silicio, Boro, Bario, Cromo total, Níquel, Antimonio, Cobalto, Calcio, Magnesio, Sodio, Potasio, Dureza total.

  - Absorción ultravioleta SM 5910B Ed. 21 (2005) UV254

  - Combustión alta temperatura SM 5310B Ed. 21 (2005) Carbono orgánico total (COT) y Carbono orgánico disuelto (COD)

  - Extr. Líq-Líq y Cromat. Gaseosa SM 6232B Ed. 21 (2005) Cloroformo, Diclorobromometano, Dibromoclorometano, Bromoformo, THM totales

  - Extr. Líq-Líq y Cromat. Gaseosa (desarrollo propio): Tricloroetileno

  - Extr. Líq-Líq y Cromat. Gaseosa SM 5710 B Ed. 21 (2005) THM totales

  - Cromat. Gas/columna capilar- por Purga y Trampa acoplada a espect. de masa SM 6200B Ed. 21 (2005) Cloroformo, Diclorobromometano, Dibromoclorometano, Bromoformo, THM totales, Cloruro de vinilo, 1,1 dicloroeteno, 1,1,1 tricloro etano, Tetracloruro de carbono, 1,2 dicloroetano, Tricloroetileno, Tetracloroetano, Tetracloroeteno, 1,4 diclorobenceno, 1,3 diclorobenceno, 1,2 diclorobenceno, Benceno, Tolueno, Monoclorobenceno, Etilbenceno, Estireno, m y p Xileno, o Xileno.

  - Método de espacio de cabeza de columna estático AFNOR T90-125  (Rev.1994): Cloroformo, Diclorobromometano, Dibromoclorometano, Bromoformo, THM totales, 1,1 dicloroeteno, 1,1,1 tricloro etano, Tetracloruro de carbono, 1,2 dicloroetano, Tricloroetileno, Tetracloroetano, 1,4 diclorobenceno, 1,2 diclorobenceno Benceno, Tolueno, Monoclorobenceno, Etilbenceno, Estireno, m y p Xileno, o Xileno

  - Extracción en fase sólida y Cromatografía gaseosa SM 6630B Ed. 21 (2005) DDT isómeros totales, Clordano, Heptacloro, Heptacloro epóxido, aHexaclorociclohexano, Lindano, Aldrin, Dieldrin, Hexaclorobenceno, Metoxicloro

  - Extracción en fase sólida y Cromatografía gaseosa Desarrollo propio: Metilparation, Paration, Malation

  - Cromatografía líquida Desarrollo propio: 2,4-D

  - Extracción en fase sólida y Cromatografía líquida Desarrollo propio: 2,4 diclorofenol, 2,6 diclorofenol, 2,3,5 riclorofenol, 2,4,5 triclorofenol, 2,4,6 triclorofenol, Pentaclorofenol

  - Cromatografía líquida de alta presión HPLC AFNOR T90-115 (Rev.1994)Fluoranteno, Benzo (b) fluoranteno, Benzo (k) fluoranteno, Benzo (a) pireno, Benzo (ghi) perileno, Indeno (1,2,3 cd) pireno

  - Extracción fase sólida y Cromatografía líquida Desarrollo propio: Microcistina

  - Cromatografía gaseosa acoplada a detección de Masas NF EN ISO 6468 (Feb. 1997): PCBS

  - Extracción Líquido-líquido con derivatización y cromatografía gaseosa con detector de captura eléctronica EPA 552.1: Ácido monocloroacético, Ácido monobromoacético, Ácido diclorobromoacético, Ácido tricloroacético, Ácido bromocloroacético, Ácido dibromoacético

  - Espectrometría infrarroja AFNOR T90-114  Rev.1994: Hidrocarburos totales, Grasas y aceites

  - Cromatografía gaseosa acoplada a detección de Masas EPA 8015 B (Rev. 1996): Perfil de hidrocarburos (DRO y GRO)

  - Extracc. SPE ó líq.-líq. Cromatografía gaseosa acoplada a detección de Masas-Identificación de compuestos y Perfil de orgánicos

  - Recuento en placa AFNOR T90-401/402 (Ago-1984): Bacterias heterótrofas viables a 20°C, Bacterias heterótrofas viables a 37°C

  - Test por sustrato enzimático SM 9223A,B Ed. 21 (2005) Coliformes totales, Escherichia coli, Estreptococos fecales

  - Filtración por membrana SM 9222A,B y G Ed. 21 (2005) Coliformes totales, Escherichia coli

  - Fermentación por tubos múltiples  SM 9221A,B,C,E y F Ed. 21 (2005) Coliformes totales, Escherichia coli, Coliformes fecales

  - Filtración por membrana NFT 90-421 (oct 1989): Pseudomonas aeruginosa

  - Filtración por membrana NFT 90-416 (oct 1985): Estreptococos fecales

  - Fermentación por tubos múltiples  NFT 90-411 (oct 1989): Estreptococos fecales.

  - Aislamiento cualitativo y serodiagnóstico SM 9260A,H Ed. 21 (2005) Vibrio cholerae 01, Salmonella sp

  - Filtración por membrana ISO 6461/2 (1986): Esporas de anaerobios sulfito reductores (Clostridios)

  - Identificación de colonias por galerías API 10E: Identificación de una colonia

  - Filtración, separación inmunomagnética e inmunofluorescencia EPA-821-R-99-006 (abr 1999) y Método EPA 1623: Giardia sp (agua de consumo y agua superficial), Cryptosporidium sp (agua de consumo y agua superficial)

  - Método cuantitativo de la doble capa ISO/CD 10705-2 (Feb 1997): Bacteriófagos somáticos de Escherichia coli

  - Método cuantitativo de la doble capa ISO/CD 10705-1 (Dic 1996): Bacteriófagos F-RNA específicos

  - Espectrofotometría SM 10200A y H Ed.20 (1998): Clorofila "a"

  - Denominación general SM 10200 A-B-C-D-E y F  Ed. 21 (2005) Fitoplancton (denomín.ación general), Fitoplancton (géneros domín.antes), Fitoplancton (total de géneros presentes), Fitoplancton (especies domín.antes con identificación completa), Fitoplancton (total de especies presentes), Zooplancton (denomín.ación general), Zooplancton (géneros domín.antes), Zooplancton (total de géneros presentes).

  - Espectrofotometría SM 4500D Ed. 21 (2005) Amonio.

  - Método colorimétrico de la DFD SM 4500-CI-G Ed. 21 (2005) Cloro libre

  - Método de Eriocromo cianina R SM 3500-AI D Ed. 21 (2005) Aluminio soluble.

  - Espectrofotometría, Método de la sal de fenol SM 4500-NH3 D Ed. 21 (2005) Amonio

  - Volumetría método argentométrico SM 4500 B Ed. 21 (2005): Cloruros.

  - Método turbidimétrico SM 4500 E Ed. 21 (2005) Sulfatos.

  - Análisis de Sulfato de Aluminio: IRAM 41.159 (1996).

  - Análisis de Cal Viva: IRAM 1645 (1997).

  - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater – 18 St Edition.

  - Método 2550 B: Determinación de Temperatura.

  - Método 2580 B: Determinación de potencial Redox (ORP).

  - Método 4500 H+B: Determinación de pH.

  - Método 4500 O G: Determinación de Oxígeno Disuelto.

  - Método 2540 D: Determinación de Sólidos Totales.

  - Método 2540 E: Determinación de Sólidos Fijos y Volátiles a 550 ºC.

  - Método 5220 D: Determinación de Demanda Química de Oxígeno (DQO).

  - Método 4500 C: Determinación de Fósforo.

  - Método 4500 CI G: Determinación de Cloro Libre (Residual) y Total.

  - Método 4500 NH3: Determinación de Nitrógeno Amoniacal.

3.	Descripción

3.1 Características generales

Los Productos Químicos y Reactivos Analíticos serán destinados a la realización de los diferentes métodos de ensayo que se llevan a cabo en el Laboratorio Central de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. y los Laboratorios de las Plantas Potabilizadoras San MArt.ín y Manuel Belgrano de Agua y Saneamientos Argentinos S.A., los cuales se encuentran Acreditados bajo el Sistema de Aseguramiento de la Calidad ISO/IEC 17025:2005 e ISO 9001:2000.

Todos los Métodos de Ensayo están referidos a las Normas Internacionales más prestigiosas, con el objeto de garantizar la confiabilidad de los resultados obtenidos en cada análisis. Es por ello, que los productos especificados en el presente Pliego deberán cumplir con las más altas exigencias a nivel internacional en lo referente a Calidad, Pureza y Trazabilidad, debiendo además mantener dichas características invariables de lote a lote.

  - Características Particulares

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 001 | Absorbente para líquidos derramados del tipo CHEMIZORB POLVO de MERCK Art.. 1020510500 o equivalente. En envases de 500gr. |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 002 | Absorbente y neutralizante para ácidos derramados con indicador del tipo CHEMIZORB H+ de MERCK Cat. 1.01595.2000 o equivalente. En envases de 2 kg |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 003 | Absorbente y neutralizante para soluciones alcalinas derramadas con indicador del tipo CHEMIZORB OH- de MERCK Cat. 1.01596.1000 o equivalente. En envases de 1 kg |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 004 | Aceite de inmersión tipo A micromecánico para microscopía, del tipo NIKON MXA 20234 o equivalente. |

Aplicaciones: Para observación microscópica de microorganismos, con objetivo 100 x de inmersión.

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 005 | Aceite de silicona, en goteros de 15 ml., para celda de lectura de turbiedad, del tipo HACH Art.. 1269-36 o equivalente |

Características:

- Aceite incoloro e inodoro.

- Repelente del agua

- Permeable al aire.

- Excelente lubricante

- Mecánica, química y térmicamente estable.

Aplicaciones: Indicado para la limpieza y protección de las celdas de lectura en la medición de Turbiedad.

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 006 | Aceite de silicona del tipo MERCK. Art.. 1.07742.1000 o equivalente. En envases de 1000ml. |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 007 | Aceite mineral grado cromatográfico, del tipo SIGMA Art. M-5904 o equivalente. CON CERTIFICADO. En envase no mayor de 500 ml.. |

Densidad	0,84 g/l)

Apariencia	color blanco claro

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 008 | Acetona p.a., mín 99,5%, ACS, ISO, del tipo MERCK, BAKER, o equivalente. CON CERTIFICADO. |

Pureza (GC)	mín.	99.5 %

Identiad (IR)	conforme

Solubilidad en agua	conforme

Color	máx.	10 Hazen

Acidez	máx.	0.0003 meq/g

Alcalinidad	máx.	0.0006 meq/g

Etanol (GC)	máx.	0.01 %

Metanol (GC)	máx.	0.05 %

2-Propanol (GC)	máx.	0.05 %

Aldehídos (como formaldehído)	máx.	0.001 %

Sustancias reductoras permanganato de potasio (como O)	máx.	0.00025 %

Residue por evaporación	máx.	0.001 %

Agua	máx.	0.2 %

Al (Aluminio)	máx.	0.00005 %

B (Boro)	máx.	0.000002 %

Ba (Bario)	máx.	0.00001 %

Ca (Calcio)	máx.	0.00005 %

Cd (Cadmio)	máx.	0.000005 %

Co (Cobalto)	máx.	0.000002 %

Cr (Cromo)	máx.	0.000002 %

Cu (Cobre)	máx.	0.000002 %

Fe (Hierro)	máx.	0.00001 %

Mg (Magnesio)	máx.	0.00001 %

Mn (Manganeso)	máx.	0.000002 %

Ni (Níquel)	máx.	0.000002 %

Pb (Plomo)	máx.	0.00001 %

Sn (Estaño)	máx.	0.00001 %

Zn (Cinc)	máx.	0.00001 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 009 | Acetonitrilo grado HPLC, del tipo EM Art. AX0145-1 o MERCK LICHROSOLV Art.. 1.14291.1000 o equivalente. CON CERTIFICADO |

Pureza (GC)	mín.	99.8	%

Identidad (IR)	conforme

Residuo por evaporación	máx.	1.0	mg/l

Agua	máx.	0.01	%

Color	máx.	10 Hazen

Acidez	máx.	0.0001meq/g

Alcalinidad	máx.	0.0002meq/g

Adecuado para detección por fluorescencia: (para una excitación entre 240 y 600nm) (con D lambda = 10 nm) la intensidad de emisión en el rango 250-700 nm es menor que los siguientes estándares: Chinin-Standard (1 ng/ml..; 0.05 mol/l. H2SO4)

PAH standard (1:100000; Acetonitrilo; NIST SRM 1647B	conforme

Transmisión

at 191 nm	mín.	25	%

at 195 nm	mín.	85	%

at 200 nm	mín.	96	%

at 215 nm	mín.	98	%

desde 230 nm	mín.	99	%

Adecuado para PAH analisis: (HPLC con detector de fluorescencia)	conforme

Adecuado para el análisis de pesticidas: (por HPLC con detector UV)	conforme

Filtrado por filtro de 0,2 µm.

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 010 | Ácido Acético Glacial p.a., mín.99.8 %, del tipo BAKER o equivalente. CON CERTIFICADO |

Test (CH3COOH)			99,8%

Color (APHS)			<10,0

Test de dilución			pasa el test

Residuo después de la evaporación			4,0 ppm

Sustancias Reductoras de KmnO4			pasa el test

Adecuado para titulaciones no acuosas			pasa el test

Trazas de impurezas (en ppm):

Cloruros (Cl)			<0,5

Sulfatos (SO4)			0,5

Arsénico y Antimonio (como As)			0,05

Cobre (Cu)			0,5

Metales Pesados (como Pb)			0,5

Hierro (Fe)			0,1

Níquel (Ni)			0,5

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 011 | Ácido amidosulfúrico (=ácido sulfámico=Ácido aminosulfónico=Ácido amidosulfónico) p.a., mín 99,5%, del tipo MERCK Art.. 100103 o equivalente. CON CERTIFICADO |

Ensayo (acidimétrico)	>= 99.5 %

Cloruro (Cl)		<= 10 ppm

Nitrato (NO3)		<= 20 ppm

Sulfato (SO4)		<= 200 ppm

Metales pesados (como Plomo)	<= 5 ppm

Fe (hierro)		<= 5 ppm

Residuo por ignición		<= 200 ppm

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 012 | Ácido barbitúrico p.a., mín. 99%, del tipo MERCK, BAKER o equivalente. CON CERTIFICADO |

Ensayo (acidimétrico)	mín.	99 %

Identidad (espectro IR)	conforme

Cloruro (Cl)	máx.	40 ppm

Metales pesados (como Plomo)	máx.	50 ppm

Fe (Hierrro)	máx.	10 ppm

Cenizas de Sulfato	máx.	0.1 %

Pérdida por secado (a 105 °C)	máx.	0.1 %

Aplicaciones: Reactivo para la Determinación de Cianuros

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 013 | Ácido bórico p.a., mín. 99,8%, ACS, ISO, del tipo MERCK, BAKER equivalente. CON CERTIFICADO |

Ensayo (acidimétrico)	99.8 - 100.5%

Identidad		pasa el test

Apariencia de la solución		pasa el test

Solubilidad en etanol		pasa el test

Materia insoluble en metanol		<= 0.005 %

pH (3.3 % en agua)	3.8 - 4.8

Cloruro (Cl)		<= 0.0003 %

Fosfato (PO4)		<= 0.0005 %

Sulfato (SO4)		<= 0.0005 %

Metales pesados (como Plomo)	<= 0.0005 %

As (Arsénico)		<= 0.00005 %

Ca (Calcio)		<= 0.002 %

Fe (Hierro)		<= 0.0001 %

Mg (Magnesio)		<= 0.0005 %

Pb (Plomo)		<= 0.001 %

Impurezas Organicas		pasa el test

No volatiles		<= 0.05 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 014 | Ácido cítrico monohidrato p.a., mín. 99,5%, ACS, ISO, del tipo MERCK, BAKER o equivalente. CON CERTIFICADO |

Ensayo (Acidimétrico)	99.5 - 100.5	%

Identidad (Citrato)	pasa el test

Materia insoluble en agua	máx.	50	ppm

Cloruros (Cl)	máx.	5	ppm

Fosfatos (PO4)	máx.	10	ppm

Sulfato (SO4)	máx.	20	ppm

Cu (Cobre)	máx.	5	ppm

Fe (Hierro)	máx.	3	ppm

Pb (Plomo)	máx.	2	ppm

Oxalatos (como C2H2O4)	máx.	500	ppm

Cenizas de sulfatos	máx.	200	ppm

Agua (según Karl Fischer)	7.5 - 8.8	%

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 015 | Ácido clorhídrico 37% p.a., bajo contenido de mercurio (máx. 0,005 ppm Hg), del tipo MERCK, MALLINCKRODT, BAKER o equivalente. CON CERTIFICADO |

Ensayo (acidimétrico)	mín.	37.0	%

Color	máx.	10 Hazen

Bromuros (Br)	máx.	50	ppm

Cloro libre(Cl)	máx.	0.5	ppm

Fosfatos (PO4)	máx.	0.5	ppm

Sulfatos (SO4)	máx.	1	ppm

Sulfitos (SO3)	máx.	1	ppm

Al (Aluminio)	máx.	0.05	ppm

As (Arsénico)	máx.	0.01	ppm

Ba (Bario)	máx.	0.02	ppm

Be (Berilio)	máx.	0.02	ppm

Bi (Bismuto)	máx.	0.1	ppm

Ca (Calcio)	máx.	0.5	ppm

Cd (Cadmio)	máx.	0.01	ppm

Co (Cobalto)	máx.	0.01	ppm

Cr (Cromo)	máx.	0.02	ppm

Cu (Cobre)	máx.	0.02	ppm

Fe (Hierro)	máx.	0.2	ppm

Ge (Germanio)	máx.	0.05	ppm

Hg (Mercury)	máx.	0.005	ppm

K (Potasio)	máx.	0.1	ppm

Li (Litio)	máx.	0.01	ppm

Mg (Magnesio)	máx.	0.1	ppm

Mn (Manganeso)	máx.	0.01	ppm

Mo (Molibdeno)	máx.	0.02	ppm

NH4 (Amonio)	máx.	1	ppm

Na (Sodio)	máx.	0.5	ppm

Ni (Níquel)	máx.	0.02	ppm

Pb (Plomo)	máx.	0.02	ppm

Sr (Estroncio)	máx.	0.01	ppm

Ti (Titanio)	máx.	0.1	ppm

Tl (Talio)	máx.	0.05	ppm

V (Vanadio)	máx.	0.01	ppm

Zn (Zinc)	máx.	0.05	ppm

Zr (Circonio)	máx.	0.1	ppm

Residuo por ignición (como SO4)	máx.	5	ppm

Aplicaciones: Para la Determinación de mercurio (Hg) por Espectrometría de Absorción Atómica.

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 016 | Ácido clorhídrico 37% p.a., ACS, ISO, del Tipo MERCK, BAKER, FISHER o equivalente. CON CERTIFICADO |

Pureza (acidimétrica)	mín.	37.0	%

Color	máx.	10Hazen

Bromuros (Br)	máx.	50	ppm

Cloro libre (Cl)	máx.	0.4	ppm

Fosfatos (PO4)	máx.	0.5	ppm

Sulfatos (SO4)	máx.	0.5	ppm

Sulfitos (SO3)	máx.	0.5	ppm

Ag (Plata)	máx.	0.020	ppm

Al (Aluminio)	máx.	0.050	ppm

As (Arsénico)	máx.	0.010	ppm

Au (Oro)	máx.	0.050	ppm

B (Boro)	máx.	0.100	ppm

Ba (Bario)	máx.	0.010	ppm

Be (Berilio)	máx.	0.010	ppm

Bi (Bismuto)	máx.	0.050	ppm

Ca (Calcio)	máx.	0.300	ppm

Cd (Cadmio)	máx.	0.010	ppm

Co (Cobalto)	máx.	0.010	ppm

Cr (Cromo)	máx.	0.010	ppm

Cu (Cobre)	máx.	0.010	ppm

Fe (Hierro)	máx.	0.100	ppm

Ga (Galio)	máx.	0.050	ppm

Ge (Germanio)	máx.	0.020	ppm

Hg (Mercurio)	máx.	0.010	ppm

K (Potasio)	máx.	0.100	ppm

Li (Litio)	máx.	0.010	ppm

Mg (Magnesio)	máx.	0.050	ppm

Mn (Manganeso)	máx.	0.010	ppm

Mo (Molybdeno)	máx.	0.010	ppm

NH4 (Amonio)	máx.	1	ppm

Na (Sodio)	máx.	0.300	ppm

Ni (Níquel)	máx.	0.020	ppm

Pb (Plomo)	máx.	0.010	ppm

Pt (Platino)	máx.	0.100	ppm

Sn (Estaño)	máx.	0.050	ppm

Sr (Estroncio)	máx.	0.010	ppm

Ti (Titanio)	máx.	0.020	ppm

Tl (Thalio)	máx.	0.020	ppm

V (Vanadio)	máx.	0.010	ppm

Zn (Zinc)	máx.	0.050	ppm

Zr (Zirconio)	máx.	0.020	ppm

Residuo de ignición (como SO4)	máx.	3	ppm

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 017 | Ácido clorhídrico p.a. para lavado de material de laboratorio, del tipo ANEDRA, CICCARELLI o equivalente. |

Ensayo	mín	37	%

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 018 | Ácido dicloroisocianúrico sal sódica dihidrato puro, (=Sodio dicloroisocianurato) (C3Cl2N3NaO3 . 2H2O; M=255,98), mín. >99,0%, del tipo FLUKA Art.. 35915 o equivalente. CON CERTIFICADO. En envases no mayores de 50 g. |

Ensayo	mín.	99.0	%

Cloruro libre	<	0.5	%

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 19 | Ácido difenilamin-4-sulfónico, sal de Bario (Bario difenilaminosulfonato) -indicador redox- |

Identidad (espectro IR)                                                                                                          pasa el test

Absorción máxima                                                                                                                 290-295 nm

Pérdida por secado (105 °C)                                                                                                 máx 5 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 020 | Ácido 1,3-dimetilbarbitúrico purísimo, (C6H8N2O3; M= 156,14), mín 99,0% , del tipo FLUKA Art.. 39565 o equivalente. CON CERTIFICADO. En envases no mayores de 250 g. |

Ensayo	mín	99.0	%

Residuo por ignición	<	0.1	%

Punto de fusión	121-123	°C

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 021 | Ácido fluorhídrico, 40%, p.a. ACS, ISO, del tipo MERCK Art.. 1.00338.0500 o equivalente. CON CERTIFICADO |

Ensayo (acidimétrico)	mín.	40 %

Color	máx.	1 Hazen

Cloruro (Cl)	máx.	1 ppm

Hexafluorosilicato (SiF6)	máx.	50 ppm

Fosfato (PO4)	máx.	0.5 ppm

Sulfato (SO4)	máx.	2 ppm

SulfitoSO3	máx.	2 ppm

Ag (Plata)	máx.	0.020 ppm

Al (Aluminio)	máx.	0.050 ppm

Ba (Bario)	máx.	0.050 ppm

Be (Berilio)	máx.	0.020 ppm

Bi (Bismuto)	máx.	0.020 ppm

Ca (Calcio)	máx.	0.200 ppm

Cd (Cadmio)	máx.	0.010 ppm

Co (Cobalto)	máx.	0.020 ppm

Cr (Cromo)	máx.	0.020 ppm

Cu (Cobre)	máx.	0.020 ppm

Fe (Hierro)	máx.	0.100 ppm

Ge (Germanio)	máx.	0.020 ppm

K (Potasio)	máx.	0.100 ppm

Li (Litio)	máx.	0.020 ppm

Mg (Magnesio)	máx.	0.100 ppm

Mn (Manganeso)	máx.	0.030 ppm

Mo (Molibdeno)	máx.	0.020 ppm

Na (Sodio)	máx.	0.200 ppm

Ni (Níquel)	máx.	0.020 ppm

Pb (Plomo)	máx.	0.020 ppm

Sr (Estroncio)	máx.	0.020 ppm

Ti (Titanio)	máx.	0.020 ppm

Tl (Talio)	máx.	0.020 ppm

V (Vanadio)	máx.	0.020 ppm

Zn (Cinc)	máx.	0.050 ppm

Zr (Circonio)	máx.	0.020 ppm

Residuo por ignición (como sulfato)	máx.	5 ppm

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 022 | Ácido isonicotínico (=Ácido 4-piridincarboxílico), del tipo MERCK, SIGMA o equivalente. CON CERTIFICADO. En envases no mayores de 250 g. |

Ensayo (HPLC, area%)	>	98 %

Identidad (IR)	conforme

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 023 | Ácido L(+)-Ascórbico p.a., mín 99,7%, ACS, ISO, del tipo MERCK o equivalente. CON CERTIFICADO. |

Ensayo (iodométrico)	mín.	99.7 %

Identidad	pasa el test

Rotación específica (alfa 25/D; 10 %; agua)	+20.5 - +21.5°

Cloruro (Cl)	máx.	0.005 %

Sulfato (SO4)	máx.	0.002 %

Metales Pesados (como Plomo)	máx.	0.001 %

Fe (Hierro)	máx.	0.0002 %

Cenizas de Sulfato	máx.	0.05 %

Pérdida por secado (a 105 °C)	máx.	0.1 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 024 | Ácido L(+)-Glutámico para fines bioquímicos, mín. 99,0%, del tipo MERCK BAKER o equivalente.CON CERTIFICADO |

Ensayo (acidimétrico)	>=	99	%

Identidad (espectro IR)	pasa el test

Rotación específica (alfa 20/D; 5 %; ácido clorhídrico 1 mol/l)	+31 - +32°

Metales pesados (como Plomo)	<=	0.001	%

NH4 (Amonio)	<=	0.01	%

Otros amín.oácidos	<=	0.3	%

Otras ninhidrinas positivas (como Glicina)	<=	0.1	%

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 025 | Ácido metanosulfónico para síntesis, mínimo 98%, del tipo MERCK Art.. 8.06022.0250 o equivalente. CON CERTIFICADO. En envases no mayores de 250 ml.. |

Ensayo (acidimétrico)	>= 98 %

Densidad (d 20 °C/ 4 °C)	1.480 - 1.482

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 026 | Ácido monocloroacético (=ácido cloroacético) p.a., mín. 99%, ACS, del tipo BAKER, MALLINCKRODT o equivalente. CON CERTIFICADO. |

Ensayo (ClCH2COOH)	mín.	99,0 %

Materia insoluble	máx.	0.01 %

Residuo por ignición	máx.	0.02 %

Cloruro (Cl)	máx.	0.01 %

Sulfato (SO4)	máx.	0.02 %

Metales pesado (como Plomo)	máx.	0.001 %

Hierro (Fe)	máx.	0.002 %

Acetona	máx.	0.02 %

Otros compuestos carbonilos	máx.	0.01 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 027 | Ácido Nalidíxico para fines bioquímicos. CON CERTIFICADO, del tipo MERCK Art. 1.06219.0005 o equivalente. En envases de 5 g. |

Aplicaciones: Inhibidor de los microorganismos Gram + , utilizado para la Determinación de Pseudomonas.

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 028 | Ácido nítrico 65% p.a., ACS, ISO, del tipo BAKER, MERCK, FISHER o equivalente. CON CERTIFICADO |

Ensayo (acidimétrico)	mín.	65.0	%

Cloruros (Cl)	máx.	0.2	ppm

Fosfatos (PO4)	máx.	0.2	ppm

Sulfatos (SO4)	máx.	0.5	ppm

Ag (Plata)	máx.	0.010	ppm

Al (Aluminio)	máx.	0.050	ppm

As (Arsénico)	máx.	0.010	ppm

Au (Oro)	máx.	0.050	ppm

Ba (Bario)	máx.	0.010	ppm

Be (Berilio)	máx.	0.010	ppm

Bi (Bismuto)	máx.	0.020	ppm

Ca (Calcio)	máx.	0.100	ppm

Cd (Cadmio)	máx.	0.010	ppm

Co (Cobalto)	máx.	0.010	ppm

Cr (Cromo)	máx.	0.020	ppm

Cu (Cobre)	máx.	0.010	ppm

Fe (Hierro)	máx.	0.100	ppm

Ga (Galio)	máx.	0.050	ppm

Ge (Germanio)	máx.	0.020	ppm

In (Indio)	máx.	0.020	ppm

K (Potasio)	máx.	0.100	ppm

Li (Litio)	máx.	0.010	ppm

Mg (Magnesio)	máx.	0.050	ppm

Mn (Manganeso)	máx.	0.010	ppm

Mo (Molibdeno)	máx.	0.010	ppm

Na (Sodio)	máx.	0.200	ppm

Ni (Níquel)	máx.	0.020	ppm

Pb (Plomo)	máx.	0.010	ppm

Pt (Platino)	máx.	0.100	ppm

Sr (Estroncio)	máx.	0.010	ppm

Ti (Titanio)	máx.	0.020	ppm

Tl (Talio)	máx.	0.020	ppm

V (Vanadio)	máx.	0.010	ppm

Zn (Zinc)	máx.	0.020	ppm

Zr (Circonio)	máx.	0.020	ppm

Residuo por ignición (como SO4)	máx.	3	ppm

Testeo con ditizona	pasa el test

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 029 | Ácido nítrico 65% p.a., bajo contenido de mercurio (máx. 0,005 ppm Hg), del tipo MERCK, MALLINCKRODT o equivalente. CON CERTIFICADO |

Ensayo (acidimétrico)	mín.	65.0	%

Cloruros (Cl)	máx.	0.2	ppm

Fluoruros (F)	máx.	1	ppm

Fosfatos (PO4)	máx.	0.2	ppm

Sulfatos (SO4)	máx.	0.5	ppm

Ag (Plata)	máx.	0.01	ppm

Al (Aluminio)	máx.	0.05	ppm

As (Arsénico)	máx.	0.01	ppm

Au (Oro)	máx.	0.05	ppm

Ba (Bario)	máx.	0.01	ppm

Be (Berilio)	máx.	0.01	ppm

Bi (Bismuto)	máx.	0.1	ppm

Ca (Calcio)	máx.	0.1	ppm

Cd (Cadmio)	máx.	0.01	ppm

Co (Cobalto)	máx.	0.01	ppm

Cr (Cromo)	máx.	0.02	ppm

Cu (Cobre)	máx.	0.01	ppm

Fe (Hierro)	máx.	0.1	ppm

Ga (Galio)	máx.	0.05	ppm

Ge (Germanio)	máx.	0.02	ppm

Hg (Mercurio)	máx.	0.005	ppm

In (Indio)	máx.	0.02	ppm

K (Potasio)	máx.	0.1	ppm

Li (Litio)	máx.	0.01	ppm

Mg (Magnesio)	máx.	0.05	ppm

Mn (Manganeso)	máx.	0.01	ppm

Mo (Molibdeno)	máx.	0.01	ppm

Na (Sodio)	máx.	0.2	ppm

Ni (Níquel)	máx.	0.02	ppm

Pb (Plomo)	máx.	0.01	ppm

Pt (Platino)	máx.	0.1	ppm

Sr (Estroncio)	máx.	0.01	ppm

Ti (Titanio)	máx.	0.02	ppm

Tl (Talio)	máx.	0.02	ppm

V (Vanadio)	máx.	0.01	ppm

Zn (Zinc)	máx.	0.02	ppm

Zr (Circonio)	máx.	0.02	ppm

Residuo por ignición (como SO4)	máx.	3	ppm

Testeo con ditizona	pasa el test

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 030 | Ácido nítrico p.a. para lavado de material de laboratorio, del tipo ANEDRA o equivalente |

Ensayo	mín.	65	%

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 031 | Ácido o-fosfórico 85% p.a.(H3PO4), ACS, ISO, del tipo MERCK, BAKER, MALLINCKRODT o equivalente. CON CERTIFICADO |

Ensayo (acidimétrico)	mín.	85.0	%

Cloruros (Cl)	máx.	2	ppm

Fluoruros (F)	máx.	1	ppm

Nitratos (NO3)	máx.	3	ppm

Fosfito e Hipofosfito (como H3PO3)	máx.	20	ppm

Sulfatos (SO4)	máx.	20	ppm

As (Arsénico)	máx.	0.5	ppm

Ca (Calcio)	máx.	50	ppm

Cd (Cadmio)	máx.	0.5	ppm

Co (Cobalto)	máx.	0.5	ppm

Cu (Cobre)	máx.	0.5	ppm

Fe (Hierro)	máx.	10	ppm

K (Potasio)	máx.	5	ppm

Mg (Magnesio)	máx.	5	ppm

Mn (Manganeso)	máx.	0.5	ppm

Na (Sodio)	máx.	200	ppm

Ni (Níquel)	máx.	1	ppm

Pb (Plomo)	máx.	0.5	ppm

Sb (Antimonio)	máx.	5	ppm

Zn (Zinc)	máx.	2	ppm

Ácidos volátiles (como CH3COOH)	máx.	10	ppm

Sustancias reductoras del permanganato (como O)	máx.	10	ppm

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 032 | Ácido Oxálico para limpieza de material, del tipo Anedra o equivalente |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 033 | Ácido Oxálico Dihidratado p.a. ACS, ISO, del tipo MERCK o equivalente. |

Ensayo (manganométrico)	>=99.0	%

Cloruros (Cl)		<=0.002 %

Sulfatos (SO4)		<=0.02	%

Metales Pasados (como Pb)	<=0.002 %

Nitrógeno Total (N)		<=0.005 %

Fe (Hierro)		<=0.001 %

Residuo por ignición  800 °C como sulfatos					<=0.05	%

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 034 | Ácido perclórico p.a., mín. 70-72%, ACS ISO, del tipo BAKER, MERCK o equivalente. CON CERTIFICADO |

Ensayo (acidimétrico)	70.0 - 72.0 %

Color		max10 Hazen

Clorato (ClO39	max 10 ppm

Cloruro (Cl)		max 3 ppm

Cloro libre		max 0,5 ppm

Fostato y Silicato (como SiO2)	max 5 ppm

Sulphate (SO4)		max 10 ppm

Total nitrogeno (N)		max 10 ppm

Metales Pesados (como Pb)	max 1 ppm

Ag (Plata)		max 0.1 ppm

Al (Aluminio)		max 0.05 ppm

As (Arsénico)		max 0.05 ppm

Ba (Bario)		max 0.02 ppm

Be (Berilio)		max 0.02 ppm

Bi (Bismuto)	max 0.1 ppm

Ca (Calcio)		max 0.5 ppm

Cd (Cadmio)		max 0.05 ppm

Co (Cobalto)		max 0.05 ppm

Cu (Cobre)		max 0.1 ppm

Fe (Hierro)		max 1.00 ppm

Ge (Germanio)		max 0.05 ppm

K (Potasio)		max 0.1 ppm

Li (Litio)		max 0.02 ppm

Mg (Magnesio)		max 0.5 ppm

Mn (Manganeso)		max 0.02 ppm

Mo (Molibdeno)		max 0.05 ppm

Ni (Niquel)		max 0.1 ppm

Pb (Plomo)		max 0.05 ppm

Sr (Estroncio)		max 0.02 ppm

Ti (Titanio)		max 0.1 ppm

Tl (Talio)		max 0.05 ppm

V (Vanadio)		max 0.05 ppm

Zn (Zinc)		max 0.1 ppm

Zr (Zirconio)		max 0.1ppm

Residuo por ignición (como sulfato)	max 30 ppm

Identidad		pasa el test

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 035 | Ácido salicílico p.a., mín. 99.5%, del tipo BAKER, MERCK o equivalente. CON CERTIFICADO |

Ensayo (acidimétrico; calculado sobre sustancia seca)	99.5 - 100.5	%

Identidad (espectro IR)	pasa el test

Apariencia de la solución (10 %; ethanol 96 %)	pasa el test

Rango de fusión (valor inferior)	>=	158	°C

Rango de fusión (valor superior)	<=	161	°C

Cloruro (Cl)	<=	0.01	%

Sulfato (SO4)	<=	0.02	%

Metales pesado (como Plomo)	<=	0.002 %

Sustancias relacionadas(HPLC)	conforme

Solventes residuales (Ph. Eur./ICH) 		excluídos por proceso de produción

Cenizas de sulfatos	<=	0.05	%

Pérdida por secado	<=	0.5	%

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 036 | Ácido sulfúrico p.a., mín 95-97%, ISO, del tipo MERCK o equivalente. CON CERTIFICADO |

Pureza (acidimétrica)	95.0 - 97.0	%

Color	máx.	10 Hazen

Cloruros (Cl)	máx.	0.1	ppm

Nitratos (NO3)	máx.	0.2	ppm

Fosfatos (PO4)	máx.	0.5	ppm

Ag (Plata)	máx.	0.010	ppm

Al (Aluminio)	máx.	0.050	ppm

As (Arsénico)	máx.	0.010	ppm

Au (Oro)	máx.	0.050	ppm

B (Boro)	máx.	0.050	ppm

Ba (Bario)	máx.	0.050	ppm

Be (Berilio)	máx.	0.010	ppm

Bi (Bismuto)	máx.	0.050	ppm

Ca (Calcio)	máx.	0.100	ppm

Cd (Cadmio)	máx.	0.010	ppm

Co (Cobalto)	máx.	0.010	ppm

Cr (Cromo)	máx.	0.020	ppm

Cu (Cobre)	máx.	0.010	ppm

Fe (Hierro)	máx.	0.100	ppm

Ga (Galio)	máx.	0.050	ppm

Ge (Germanio)	máx.	0.020	ppm

In (Indio)	máx.	0.050	ppm

K (Potasio)	máx.	0.100	ppm

Li (Litio)	máx.	0.010	ppm

Mg (Magnesio)	máx.	0.050	ppm

Mn (Manganeso)	máx.	0.010	ppm

Mo (Molybdeno)	máx.	0.020	ppm

Na (Sodio)	máx.	0.300	ppm

NH4 (Amonio)	máx.	1	ppm

Ni (Níquel)	máx.	0.020	ppm

Pb (Plomo)	máx.	0.010	ppm

Pt (Platino)	máx.	0.100	ppm

Sn (Estaño)	máx.	0.050	ppm

Sr (Estroncio)	máx.	0.010	ppm

Ti (Titanio)	máx.	0.020	ppm

Tl (Thalio)	máx.	0.020	ppm

V (Vanadio)	máx.	0.010	ppm

Zn (Zinc)	máx.	0.050	ppm

Zr (Zirconio)	máx.	0.020	ppm

Sustancias reductoras de permanganato de potasio (como SO2)	máx.	2	ppm

Residuo por ignición	máx.	3	ppm

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 037 | Ácido sulfúrico p.a. para lavado de material de laboratorio, del tipo ANEDRA o equivalente. |

Ensayo	mín.	95	%

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 038 | Agua oxigenada (=hidrógeno peróxido) 30% (100 vol.), p.a., ACS, ISO, del tipo MERCK, BAKER o equivalente. CON CERTIFICADO |

Ensayo (manganométrico)	mín.	30.0	%

Color	máx.	10 Hazen

Ácido libre (como H2SO4)	máx.	40	ppm

Nitrógeno total (N)	máx.	4	ppm

Cloruros (Cl)	máx.	0.5	ppm

Fosfatos (PO4)	máx.	1	ppm

Sulfatos (SO4)	máx.	1	ppm

Al (Aluminio)	máx.	0.5	ppm

As (Arsénico)	máx.	0.01	ppm

Ba (Bario)	máx.	0.05	ppm

Be (Berilio)	máx.	0.01	ppm

Bi (Bismuto)	máx.	0.1	ppm

Ca (Calcio)	máx.	0.2	ppm

Cd (Cadmio)	máx.	0.01	ppm

Co (Cobalto)	máx.	0.01	ppm

Cr (Cromo)	máx.	0.02	ppm

Cu (Cobre)	máx.	0.01	ppm

Fe (Hierro)	máx.	0.05	ppm

Ge (Germanio)	máx.	0.05	ppm

K (Potasio)	máx.	0.1	ppm

Li (Litio)	máx.	0.01	ppm

Mg (Magnesio)	máx.	0.05	ppm

Mn (Manganeso)	máx.	0.01	ppm

Mo (Molibdeno)	máx.	0.02	ppm

Na (Sodio)	máx.	0.1	ppm

Ni (Níquel)	máx.	0.02	ppm

Pb (Plomo)	máx.	0.01	ppm

Sr (Estroncio)	máx.	0.01	ppm

Ti (Titanio)	máx.	0.1	ppm

Tl (Talio)	máx.	0.05	ppm

V (Vanadio)	máx.	0.01	ppm

Zn (Zinc)	máx.	0.05	ppm

Zr (Circonio)	máx.	0.1	ppm

Materia no volátil	máx.	50	ppm

| Item | Descripción |
| --- | --- |
| 039 | Agua para COT, libre de Carbono Orgánico Total, del tipo EAGLE PICHER o equivalente. CON CERTIFICADO. |

Aplicaciones: indicado para ser utilizado como agua de dilución en la Determinación de Carbono Orgánico Total y Disuelto.

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 040 | Alcohol bencílico., p.a., del tipo MERCK o equivalente. CON CERTIFICADO |

Pureza (CG)	mín 99,5%

Identidad (IR)	corresponde

Color	máx. 10 Hazen

Acidez	máx. 0,001 meq/g

Alcalinidad	máx. 0,002 meq/g

Benzaldehído (CG)	máx. 0,1 %

Compuestos halogenados, halogenuros (como Cl)	máx. 0,001%

Peróxido (como H2O)	máx. 0,001%

Cenizas sulfúricas	máx. 0,005%

Agua		máx. 0,1 %

Aluminio	máx. 0,00005 %

Boro	máx. 0,000002 %

Bario	máx. 0,00001 %

Calcio	máx. 0,00005 %

Cadmio	máx. 0,000005 %

Cobalto	máx. 0,000002 %

Cromo	máx. 0,000002 %

Cobre	máx. 0,000002 %

Hierro	máx. 0,00001 %

Magnesio 	máx. 0,00001 %

Manganeso	máx. 0,000002 %

Níquel 	máx. 0,000002 %

Plomo	máx. 0,00001 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 041 | Alcohol etílico puro 96°, del tipo SORIA o equivalente |

Presentación en envase con cierre hermético para prevenir evaporación.

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 042 | Alcohol isopropílico (=2-Propanol) p.a., ACS, ISO, del tipo MERCK o equivalente. CON CERTIFICADO |

Pureza (GC)	mín.	99.7	%

Identidad (IR)	conforme

Color	máx.	10 Hazen

Solubilidad en agua	conforme

Acidez	máx.	0.0001meq/g

Densidad (d 20 °C/ 4 °C)	0.784 - 0.786

Compuestos carbonilos (como CO)	máx.	0.002	%

Materia decolorada por H2SO4	máx.	10Hazen

Acetona (GC)	máx.	0.01	%

Etanol (GC)	máx.	0.01	%

Metanol (GC)	máx.	0.1	%

Residuo por evaporación	máx.	0.001	%

Agua	máx.	0.1	%

Al (Aluminio)	máx.	0.00005 %

B (Boro)	máx.	0.000002 %

Ba (Bario)	máx.	0.00001 %

Ca (Calcio)	máx.	0.00005 %

Cd (Cadmio)	máx.	0.000005 %

Co (Cobalto)	máx.	0.000002 %

Cr (Cromo)	máx.	0.000002 %

Cu (Cobre)	máx.	0.000002 %

Fe (Hierro)	máx.	0.00001 %

Mg (Magnesio)	máx.	0.00001 %

Mn (Manganeso)	máx.	0.000002 %

Ni (Níquel)	máx.	0.000002 %

Pb (Plomo)	máx.	0.00001 %

Sn (Estaño)	máx.	0.00001 %

Zn (Zinc)	máx.	0.00001 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 043 | Almidón soluble p.a., ISO, del tipo MERCK o equivalente. CON CERTIFICADO |

Apariencia: color	blanco

Apariencia: descripción	polvo fino

pH (2 % agua)	6.0 - 7.5

Sensibilidad	pasa el test

Materia reductora (como maltosa)	máx.	0.7 %

Cenizas de sulfatos	máx. 0.4 %

Pérdida por secado (a 105 °C, 2 hs)	máx.	10 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 044 | Aluminio óxido 90, estandarizado, del tipo MECK Art.. 1.01097.1000 o equivalente. |

Aplicaciones: para análisis cromatográfico en columna por adsorción según Brockmann

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 045 | Aluminio sulfato 18-hidrato p.a., mín. 98%, ACS, del tipo BAKER o equivalente. CON CERTIFICADO |

Ensayo (Al2(SO4)3.18 H2O) (titulación con EDTA)	98.0-102.0	%

Materia insoluble	máx.	0.005	%

Cloruros(Cl)	máx.	0.005	%

Sustancias no precipitadas por NH4OH (como SO4)	máx.	0.2	%

Metales pesados (como Pb)	máx.	0.001	%

Fe (Hierro)	máx.	0.002	%

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 046 | 4-Aminoantipirina p.a. (=4-Amino-2,3-dimetil-1-fenil-3-pirazolin-5-ona), del tipo MERCK o equivalente. CON CERTIFICADO. |

Ensayo (por titulación)	min 99.0 %

Identidad (espectro IR)		conforme

Punto de fusión		107 – 109 °C

Cenizas de Sulfato		max 0.1 %

Loss on drying	90 °C max 0.50	%

Test de Sensibilidad test (como fenol)		conforme

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 047 | Amoníaco en solución 25% p.a., del tipo MERCK / ANEDRA o equivalente. En envase de 1000 ml. |

Pureza (acidimétrica) (NH3)	mín.	25.0	%

Color	máx.	10 Hazen

Carbonatos (como CO3)	máx.	10	ppm

Cloruros (Cl)	máx.	500	ppb

Fosfatos (PO4)	máx.	50	ppb

Sulfatos (SO4)	máx.	500	ppb

Ag (Plata)	máx.	1.0	ppb

Al (Aluminio)	máx.	5.0	ppb

As (Arsénico)	máx.	5.0	ppb

Au (Oro)	máx.	1.0	ppb

Ba (Bario)	máx.	2.0	ppb

Be (Berilio)	máx.	1.0	ppb

Bi (Bismuto)	máx.	1.0	ppb

Ca (Calcio)	máx.	5.0	ppb

Cd (Cadmio)	máx.	1.0	ppb

Co (Cobalto)	máx.	1.0	ppb

Cr (Cromo)	máx.	1.0	ppb

Cu (Cobre)	máx.	1.0	ppb

Fe (Hierro)	máx.	5.0	ppb

Ga (Galio)	máx.	1.0	ppb

Ge (Germanio)	máx.	1.0	ppb

Hg (Mercurio)	máx.	5.0	ppb

In (Indio)	máx.	1.0	ppb

K (Potasio)	máx.	5.0	ppb

Li (Litio)	máx.	1.0	ppb

Mg (Magnesio)	máx.	5.0	ppb

Mn (Manganeso)	máx.	1.0	ppb

Mo (Molibdeno)	máx.	1.0	ppb

Na (Sodio)	máx.	10.0	ppb

Ni (Níquel)	máx.	1.0	ppb

Pb (Plomo)	máx.	1.0	ppb

Pt (Platino)	máx.	1.0	ppb

Sn (Estaño)	máx.	1.0	ppb

Sr (Estroncio)	máx.	1.0	ppb

Ti (Titanio)	máx.	1.0	ppb

Tl (Talio)	máx.	1.0	ppb

V (Vanadio)	máx.	1.0	ppb

Zn (Zinc)	máx.	1.0	ppb

Zr (Zirconio)	máx.	1.0	ppb

Residuos por ignición (como sulfatos)	máx.	2	ppm

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 048 | Amonio acetato., p.a., del tipo MERCK o equivalente. CON CERTIFICADO |

Pureza (CG)	mín. 98,0 %

Componentes insolubles en agua	máx. 0,005 %

Valor de pH (5% agua)	6,7-7,3

Cloruros	máx. 0,0005 %

Nitratos	máx. 0,001 %

Sulfatos	máx. 0,001 %

Metales pesados (como Pb)	máx. 0,0002 %

Calcio	máx. 0,001 %

Hierro	máx. 0,0002 %

Residuos de calcinación (como sulfato)	máx. 0,01 %

Componentes reductores del permanganato potásico (como ácido fórmico)	máx. 0,005 %

Agua	máx. 2,0%

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 049 | Amonio cloruro p.a. ACS, ISO, del tipo MERCK, o equivalente. CON CERTIFICADO. En envases no mayores a 500gr. |

Color	blanco

Descripción	polvo monocristalino

Contenido (por argentometría)	mín. 99,8 %

Valor de pH (5 %, agua)	4,5 – 5,5

Cobre (Cu)	máx. 0.0002 %

Plomo (Pb)	máx. 0,0001 %

Hierro (Fe)	máx. 0,0002 %

Magnesio (Mg)	máx. 0,0005

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 050 | Amonio heptamolibdato tetrahidrato (=Amonio molibdato) p.a., ACS, ISO, del tipo MERCK o equivalente. CON CERTIFICADO |

Ensayo (como MoO3)		81.0 - 83.0 %

Ensayo (NH4)6Mo7O24 x 4 H2O	>= 99.0 %

Mateia insoluble		<= 0.005 %

Cloruro (Cl)		<= 0.0005 %

Nitrato (NO3)		pasa el test

Fosfato (PO4)		<= 0.0005 %

Fosfato, Arsenato, Silicato (como PO4)	<= 0.0005 %

Sulfato (SO4)		<= 0.005 %

Metales pesados (como Pb)	<= 0.001 %

Cu (Cobre)		<= 0.001 %

Fe (Hierro)		<= 0.0005 %

Mg (Magnesio)		<= 0.005 %

K (Potasio)		<= 0.002%

Na (Sodio)		<= 0.01 %

Pb (Plomo)		<= 0.001 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 051 | di-Amonio hidrógenofosfato p.a. (=Fosfato di-amónico=Amonio fosfato dibásico), ACS, del tipo MERCK o equivalente. CON CERTIFICADO |

Ensayo (acidimétrico)	>= 99.0 %

Materia Insoluble	<= 0.005 %

Valor de pH (5 %; water; 25 °C)	7.8 - 8.1

Cloruro (Cl)	<= 0.0005 %

Nitrate (NO3)	<= 0.001 %

Sulphate	<= 0.004 %

Metales pesasdos (como Pb)	<= 0.0005 %

Ca (Calcio)	<= 0.001 %

Fe (Hierro)	<= 0.001 %

K (Potasio)	<= 0.001 %

Mg (Magnesio)	<= 0.0005 %

Na (Sodio)	<= 0.001 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 052 | Amonio y hierro (II) Sulfato hexahidratado ., p.a., ACS,ISO del tipo MERCK FISHER, BAKER o equivalente. CON CERTIFICADO |

Pureza (manganométrica)		99.0 - 101.5 %

pH (5 %; agua)		3.0 - 5.0

Cloruros (Cl)		máx. 0.001	%

Fosfatos (PO4)		máx. 0.002	%

Sales de hierro(III) ( Fe3+)	máx. 0.02	%

Ca (Calcio)		máx. 0.002	%

Cu (Cobre)		máx. 0.002	%

K (Potasio)		máx. 0.01	%

Mg (Magnesio)		máx. 0.01	%

Mn (Manganeso)		máx. 0.05	%

Na (Sodio)		máx. 0.01	%

Pb (Plomo)		máx. 0.001	%

Zn (Zinc)									máx. 0.003	%

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 053 | Amonio persulfato (=amonio peroxidisulfato) p.a., mín. 98,0%, ACS, ISO, del tipo MERCK, BAKER o equivalente. CON CERTIFICADO |

Ensayo (iodométrico)	mín.	98.0	%

Ácido libre (como ácido sulfúrico)	máx.	0.2	%

Cloruros (Cl)		máx.	0.0005 %

Metales pesados (como Pb)	máx.	0.001	%

Fe (Hierro)		máx.	0.001	%

Mn (Manganeso)	máx.	0.00005 %

Residuo por ignición (como SO4)	máx.	0.05	%

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 054 | Ampolla con reactivo para Determinación de Fluoruros por el método de SPDNS, para utilizar con según método HACH 8029 aprobado por la USEPA, rango 0 a 2 mg/l., del tipo HACH Art.. 25060-25 o equivalente. Pack x 25 ampollas. |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 055 | Anaranjado de metilo (=Heliantina), indicador (C.I. 13025), ACS, del tipo MERCK o equivalente. CON CERTIFICADO |

Rango de transición	pH 3.1 - pH 4.4 rosa – amarillo naranja

Apariencia en solución	conforme

Pérdida por secado a 110 °C	<=	5.0%

Rango de transición (de acuerdo con ACS)	conforme

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 056 | Anaranjado de Xilenol, sal tetrasódica, indicador para valorar metales, ACS del tipo Merck Artículo 1.08677.0005 o equivalente. CON CERTIFICADO. |

Pérdida por secado (110 °C)				< 7 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 057 | Antifoam A, emulsión al 30% de antiespumante A concentrado, del tipo SIGMA Art. A 5758 o equivalente. CON CERTIFICADO |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 058 | Antimonio (III) y potasio oxitArt.rato hemihidrato (=antimonio y potasio tArt.rato . 1/2 H2O), del tipo MERCK, BAKER, MALLINCKRODT o equivalente. CON CERTIFICADO |

Ensayo (iodométrico)	>=	99.0%

Identidad (K)		pasa el test

Identidad (Sb)		pasa el test

Identidad (TArt.rato)	pasa el test

Acidez o alcalinidad	pasa el test

As (Arsénico)	<=	0.015 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 059 | Azida Sódica p.a., mín 99,0%, ACS, ISO, del tipo MERCK, BAKER o equivalente. CON CERTIFICADO |

Contenido (por cerimetría)		>= 99,0 %

Componentes insolubles en agua		<= 0,05%

Alcalil libre (como NaOH)		<= 0,2 %

Metales pesados (como Pb)		<= 0,001 %

Pérdida por desecación		<= 0,2 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 060 | Azul de bromofenol, sal sódica., p.a., hidrosoluble indicador del tipo MERCK o equivalente. CON CERTIFICADO |

Intervalos de viraje verdoso-amarillo-azul-violeta	pH 3,0-4,6

Aspecto de la solución 	corresponde

Pérdida de desecación (110°C)	≤ 5,0 %

Intervalo de viraje (según ACS)	corresponde

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 061 | Azul de bromotimol indicador, ACS, del tipo MERCK Art. 1.03026.0005 o equivalente. CON CERTIFICADO. |

Rango de transición: pH 5.8 - pH 7.6 amarillo - azul

Apariencia en solución	conforme

Pérdida por secado	110 °C	<=	3.0 %

Rango de transición (de acuerdo con ACS)	conforme

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 062 | Azul de Hidroxinaftol |

Apariencia de la solución	conforme

Pérdida por secado	<= 5%

Conveniencia como indicador (para titulación de metales)	conforme

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 063 | Azul de metileno (C.I. 52015), del tipo "Certistain" de MERCK Art.. 1.15943.0025 o equivalente. CON CERTIFICADO |

Contenido de tintura (espectrofotometricamente)	>=	82	%

Identidad ( espectro UV/VIS)	pasa el test

Máx.ima absorción lambda (etanol 50 %)	660 - 665	nm

Absotividad específica A 1%/1cm (lambdamáx.; 0.0003 %; etanol 50 %)	2250 - 2750

TLC-Test	pasa el test

Pérdida por secado (a 110 °C)	10 - 15	%

Indicado para microscopía

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 064 | Azul de timol indicador , ACS, del tipo MERCK o equivalente. |

1° rango de transición pH 1.2 - pH 2.8 rojo-violeta – marrón-amarilo

2° rango de transición pH 7.8 - pH 9.5 verde amarillento- azul

Apariencia de la solución	pasa el test

Pérdida por secado (110 °C)	<= 3 %

Rango de transición (de acuerdo con ACS)	pasa el test

Test de sencibilidad	pasa el test

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 065 | Azul de Toluidina O (C.I. 52040), del tipo FLUKA Art.. 89640 o "Certistain" de MERCK Art.. 115930 o equivalente. CON CERTIFICADO |

Contenido de tintura (Espectrofotométricamente)	>=	85	%

Identidad (Espectro UV/VIS)	pasa el test

Máx.ima absorción lambda (agua)	628 - 633	nm

Absortividad específica A 1%/1cm lambda máx.; 0.0005 %; agua 1330 - 1570

TLC-Test	pasa el test

Pérdida por secado (a 110 °C)	<=	8	%

Indicado para uso microbiológico

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 066 | Boro trifluoruro-metanol complejo (solución 20 % en metanol) del tipo Merck Art.. 8.01663.0500 o equivalente. CON CERTIFICADO |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 067 | 2-Butanol, p.a., del tipo MERCK o equivalente. CON CERTIFICADO |

Pureza (CG)	mín 99,5%

Identidad (IR)	corresponde

Color	máx. 10 Hazen

Acidez	máx. 0,0005 meq/g

Alcalinidad	máx. 0,0002 meq/g

Terc-butanol (CG)	máx. 0,1%

Eter dibutílico (CG)	máx. 0,2%

Etilmetilcetona (CG)	máx. 0,1%

2-propanol (CG)	máx. 0,2%

Aluminio	máx. 0,00005 %

Boro	máx. 0,000002 %

Bario	máx. 0,00001 %

Calcio	máx. 0,00005 %

Cadmio	máx. 0,000005 %

Cobalto	máx. 0,000002 %

Cromo	máx. 0,000002 %

Cobre	máx. 0,000002 %

Hierro	máx. 0,00001 %

Magnesio 	máx. 0,00001 %

Residuo de evaporación	máx. 0,001 %

Agua	máx. 0,2%

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 68 | Calcio Carbonato p.a. tipo MERCK o equivalente. CON CERTIFICADO |

Ensayo (complejométrico, calculado sobre sustancia seca)	98.5 – 100.55 %

Identidad	pase el test

Sustancias insolubles en ácido acético	<=0.2%

Sustancias insolubles en ácido clorhídrico	<=0.005%

Cloruros	<=0.005%

Sulfatos	<=0.02%

Metales pesados (como Pb)	<=0.002%

Nitrógeno total		<=0.001%

Al (Aluminio)	<=0.005%

As (Arsénico)	<=0.0004%

Ba (Bario)	pasa test

Cu (Cobre)	<=0.0005%

Fe (Hierro)	<=0.001%

K (Potasio)	<=0.01%

Mg (Magnesio)	<=0.05%

Na (Sodio)	<=0.2%

Pb (Plomo)	<=0.0005%

Sr (Estroncio)	<=0.1%

Magnesio y metales alcalinos	<=1.5%

Tamaño de partícula (d50)	alrededor de 14 µm

Pérdida por desecación (200°C)	<= 1%

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 069 | Calcio cloruro dihidrato 99,5% p.a., del tipo MERCK o equivalente. CON CERTIFICADO |

Ensayo (complejométrico)	99.5 - 103.3	%

Identidad	conforme

Apariencia de la solución (10 %; agua)	conforme

Valor de pH (5 %; agua)	4.5 - 6.5

Sulfato (SO4)	máx.	0.005	%

Nitrógeno total (N)	máx.	0.002	%

Metales pesados (como Pb)	máx.	0.0005 %

Ba (Bario)	máx.	0.003	%

Cu (Cobre)	máx.	0.0005 %

Fe (Hierro)	máx.	0.0003 %

K (Potasio)	máx.	0.01	%

Mg (Magnesio)	máx.	0.005	%

Na (Sodio)	máx.	0.01	%

Sr (Estroncio)	máx.	0.05	%

Sustancias precipitadas por amonio (como óxidos)	máx.	0.01	%

Sustancias Oxidantes (como NO3)	máx.	0.003	%

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 070 | Carbono sulfuro (=carbono disulfuro) p.a. ACS, del tipo MERCK, BAKER o equivalente. CON CERTIFICADO |

Ensayo (GC)	mín.	99.9	%

Identidad (espectro IR)	conforme

Color (Hazen)	máx.	10

Sulfatos (SO4)	máx.	0.0002 %

Sulfitos (como SO2)	máx.	0.00025 %

Sulfuros, hidrógeno sulfito y compuestos de sulfuros orgánicos (como S)	máx.	0.0001 %

Benceno (GC)	máx.	0.001	%

Residuo por evaporación	máx.	0.001	%

Agua	máx.	0.01	%

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 071 | Carbono tetracloruro p/espectroscopía, para análisis de Hidrocarburos en aguas del tipo U.V.E de DORWIL Art.. 2930 o equivalente. CON CERTIFICADO. |

Pureza (GC)	mín.	99.9	%

Color	máx.	10 Hazen

Acidez	máx.	0.0005 meq/g

Alcalinidad	máx.	0.0002 meq/g

Hidrocarburos Aromáticos y Alifáticos (NIR)	máx.	0.0002	%

Fluorescente (como quinina a 365 nm)	máx.	1.0	ppb

Transmisión (a 265 nm)	mín.	10%

Transmisión (a 270 nm)	mín.	50	%

Transmisión (a 277 nm)	mín.	80	%

Transmisión (a 282 nm)	mín.	90	%

Transmisión (desde 290 nm)	mín.	98	%

Residuo por evaporación	máx.	0.0005%

Agua	máx.	0.005	%

Aplicaciones: para la Determinación de Hidrocarburos, Grasas y Aceites en muestras de Agua. La sumatoria de las absorbancias en el rango de longitudes de onda 2700 a 3100 cm-1 debe ser < 0.07 unidades de absorbancia.

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 072 | Carbono tetracloruro grado espectrometría, para análisis de Hidrocarburos en efluentes, sumatoria de absorbancias ≤ 0,08 unidades de absorbancia (rango 2700 a 3100 cm-1 , del tipo SINTORGAN art. 46-006. CON CERTIFICADO. |

Sumatoria de absorbancias ≤ 0,08 unidades de absorbancia (rango 2700 a 3100 cm-1)

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 073 | Cinc acetato dihidratado p.a., ACS, del tipo BAKER Art.. 4296-01, MERCK o equivalente. |

Ensayo (complejométrico)	>= 99.5 %

Cloruros (Cl)		<= 0.0005%

Sulfatos (SO4)	<= 0.005 %

Nitrógeno Total (N)	<= 0.002 %

Ca (Calcio)	<= 0.001%

Cd (Cadmio)	<= 0.0005 %

Cu (Cobre)	<= 0.0005 %

Fe (Hierro)	<= 0.0005 %

Na (Sodio)	<= 0.001 %

Pb (Plomo)	<= 0.0005 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 074 | Cinc sulfato heptahidrato p.a., mín. 99,5% ACS, ISO, del tipo MERCK o equivalente. CON CERTIFICADO |

Pureza (por complexometría)	mín 99,5%

Valor de pH (5% agua)	4,4-6,0

Componentes insolubles en agua	máx. 0,01 %

Cloruros	máx. 0,0005 %

Nitrógeno total	máx. 0,0005 %

Arsénico	máx. 0,00005 %

Calcio	máx. 0,001 %

Cadmio	máx. 0,0005 %

Cobre	máx. 0,0005 %

Hierro	máx. 0,0005 %

Potasio	máx. 0,001 %

Litio	máx. 0,001 %

Magnesio 	máx. 0,001 %

Manganeso	máx. 0,001 %

Plomo	máx. 0,001 %

Sodio	máx. 0,001 %

Estroncio		máx. 0,0005 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 075 | Cloramina T trihidrato p.a., del tipo MERCK, BAKER o equivalente. CON CERTIFICADO |

Ensayo (iodométrico)	>=	99	%

Identidad (espectro IR)	pasa el test

Materia insoluble en etanol	<=	1.5	%

pH (5 %; Agua)	8 - 10

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 076 | Clorofila "a", de espinaca, libre de clorofila b, del tipo SIGMA C-5753 o FLUKA o equivalente. CON CERTIFICADO. Presentación en vial cerrado de 1 mg. PRODUCTO REFRIGERADO. |

Aplicaciones: Indicado para la determinación de pigmentos en Fitoplancton.

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 077 | Cloroformo grado HPLC y Espectrofotometría UV, mín. 99,8% de pureza, ACS, ISO, del tipo MALLINCKRODT "ChromAR" Art.. 4443 o equivalente. CON CERTIFICADO |

Ensayo (CHCl3) (by GC, corregido para agua)	mín.	99.8	%

Acetonas, Aldehídos (como (CH3)2CO)	passes test

Ácidos y Cloruro	passes test

Color (APHA)	máx.	10

Cloro Libre	passes test

Pb (Plomo)	máx.	0.05	ppm

Residuos después de evaporación	máx.	0.0003 %

Indicado para usar con el Test con Ditizona	passes test

Agua (H2O)	máx.	0.02	%

Absorbancia Óptica

245 nm	máx.	1.00

254 nm	máx.	0.15

260 nm	máx.	0.15

265 nm	máx.	0.05

270 nm	máx.	0.05

280 nm	máx.	0.01

300 nm	máx.	0.01

350 nm	máx.	0.005

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 078 | Cloroformo p.a., mín. 99,0-99,4% de pureza, ISO, ACS, del tipo MERCK, BAKER MALLINCKRODT o equivalente. CON CERTIFICADO |

Pureza (GC)	99.0 - 99.4	%

Identidad (IR)	conforme

Ácido libre (como HCl)	máx.	0.001	%

Cloruros (Cl)	máx.	0.0001 %

Cloro libre	máx.	0.00003 %

Compuestos carbonilos (como CO)	máx.	0.005	%

Materia decolorada por el ácido sulfúrico	conforme

Etanol (GC)	0.6 - 1.0	%

Diclorometano (GC)	máx.	0.01	%

Carbono tetracloruro (GC)	máx.	0.01	%

Tetracloroetileno (GC)	máx.	0.01	%

Tricloroetileno (GC)	máx.	0.01	%

Residuo por evaporación	máx.	0.001	%

Agua	máx.	0.01	%

Al (Aluminio)	máx.	0.00005 %

B (Boro)	máx.	0.000002 %

Ba (Bario)	máx.	0.00001 %

Ca (Calcio)	máx.	0.00005 %

Cd (Cadmio)	máx.	0.000005 %

Co (Cobalto)	máx.	0.000002 %

Cr (Cromo)	máx.	0.000002 %

Cu (Cobre)	máx.	0.000002 %

Fe (Hierro)	máx.	0.00001 %

Mg (Magnesio)	máx.	0.00001 %

Mn (Manganeso)	máx.	0.000002 %

Ni (Níquel)	máx.	0.000002 %

Pb (Plomo)	máx.	0.00001 %

Sn (Estaño)	máx.	0.00001 %

Zn (Zinc)	máx.	0.00001 %

Estabilizado con 0,6-1,0% de Etanol

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 079 | Clorotrifluoroctileno libre de hidrocarburos para análisis por espectroscopía infraroja (FT y R). En envase de 1 litro. CON CERTIFICADO |

- Pureza mínima 			99.0 %

- Residuo Seco 			< 0.005%.

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 080 | Cobalto (II) cloruro hexahidratado p.a. ACS, ISO, del tipo MERCK, o equivalente. CON CERTIFICADO |

Pureza (Complejometría)	99,0-102,0%

Materia insoluble en agua	máx. 0.01%

Sulfatos 	máx. 0.005%

Nitrógeno total	máx. 0.002%

Calcio	máx. 0,005%

Cobre	máx. .0,0005%

Hierro	máx. .0,001%

Potasio	máx. .0.005%

Magnesio 	máx. 0,002%

Manganeso	máx. 0,001%

Sodio	máx. 0,01%

Niquel 	máx. 0,005%

Plomo	máx. .0,0005%

Cinc	máx. 0,002%

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 081 | Cobalto (II) sulfato heptahidrato p.a., del tipo MERCK o equivalente. |

Ensayo (Complejometría)	mín.	99	%

Cloruros (Cl)	máx.	0.001	%

Nitrógeno total (N)	máx.	0.002	%

Ca (Calcio)	máx.	0.005	%

Cu (Cobre)	máx.	0.001	%

Fe (Hierro)	máx.	0.0005 %

Na (Sodio)	máx.	0.01	%

Ni (Níquel)	máx.	0.005	%

Pb (Plomo)	máx.	0.001	%

Zn (Zinc)	máx.	0.005	%

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 082 | Cobre (II) sulfato pentahidrato p.a., ACS, ISO, del tipo MERCK, BAKER, MALLINCKRODT o equivalente. |

Ensayo (iodométrico)	99.0 - 100.5 %

Materia Insoluble	<= 0.005 %

Cloruro (Cl)	<= 0.0005 %

Nitrogeno Total (N)	<= 0.001 %

Ca (Calcio)	<= 0.005 %

Fe (hierrro)	<= 0.003 %

K (Potasio)	<= 0.001 %

Na (Sodio)	<= 0.005 %

Ni (Niquel)	<= 0.005 %

Pb (Plomo)	<= 0.005 %

Zn (Zinc)	<= 0.03 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 083 | Cromato de potasio p.a. ACS, ISO, del tipo MERCK o equivalente. CON CERTIFICADO. En envases de 500 gr. |

Contenido (por yodometría)	mín 99,5 %

Valor de pH (sol. 5% en agua )	9,0 – 9,8

Cloruros	máx. 0,001 %

Sulfatos	máx. 0,01 %

Ca	máx. 0,005 %

Na	máx. 0,05 %

Pb	máx. 0,005 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 084 | 5 cyano-2,3-ditolyl- Tetrazolium Cloruro (CTC) Fluorocromo para tinción por epifluorescenciax, para determinación de microorganismos viables por epifluorescencia con marcador redox o fluorocromo de la actividad respiratoria, con excitación en la franja de 400nm a 450nm y emisión a 630nm , según método de referencia CIRSEE/RSO, N° PO/DENCTC/AB/VII/038/A, del tipo POLYSCIENCES Inc. art. 102568-47-8. En envases no mayores a 100 mg. |
| Ítem | Descripción |
| 085 | Detergente líquido ácido (neutralizante) para lavado a máquina, a base de ácidos orgánicos, del tipo NEODISHER Z o equivalente. En envases de 8 litros |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 086 | Detergente líquido alcalino para lavado a máquina, a base de fosfatos y silicatos, del tipo NEODISHER FA o equivalente. En envases de 5 litros |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 087 | Detergente para lavado a Mano de material de laboratorio, ALCALINO, del tipo Extrán MA 02 de MERCK o equivalente. En envases de 5 litros |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 088 | Detergente para lavado a Mano de material de laboratorio, NEUTRO (pH 7,5), del tipo Extrán MA 01 de MERCK o equivalente. En envases de 5 litros |

Valor de pH (5 % en agua)		6.0 - 8.0

Densidad (d 20 °C/ 4 °C)		1.057 - 1.067

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 089 | 1,4-Diazabicyclo [2.2.2 ]Octane, (DABCO), del tipo SIGMA D 2522 o equivalente. CON CERTIFICADO. En envases de 25 g. |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 090 | 4',6-diamidino-2-fenilindol diclorhidrato (DAPI) para microscopía, del tipo SIGMA Art.. D9542 o equivalente. En envases de 1 mg. CON CERTIFICADO. Este material debe venir REFRIGERADO. |

Aplicaciones: Indicado para la inhibición de ácidos nucleicos en parasitología. Confirmación de Giardia y Criptosporidium por microscopía.

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 091 | Diclorometano (= Cloruro de Metileno) para Cromatografía de Gases, del tipo MERCK SUPRASOLV Art.. 1.06054.1000 o equivalente. CON CERTIFICADO. |

GC/ECD (rango de retención 1,2,4-triclorobenzeno a decaclorobifenilo

señal individual (estándar de Lindano))	<=	3 pg/ml.

Identidad (IR)	conforme

Color	<=	10 Hazen

Residuo por evaporación	<=	5.0 mg/l

Agua		<=	0.01

Aplicaciones: Indicado para análisis de residuos

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 092 | Dicromato de potasio p.a. ACS, ISO, mín 99,9%,del tipo MERCK o equivalente. CON CERTIFICADO |

Pureza (iodométrica)	mín.	99.9 %

Cloruros (Cl)	máx.	0.001 %

Sulfatos (SO4)	máx.	0.005 %

Ca (Calcio)	máx.	0.002 %

Cu (Cobre)	máx.	0.001 %

Fe (Hierro)	máx.	0.002 %

Na (Sodio)	máx.	0.02 %

Pb (Plomo)	máx.	0.005 %

Pérdida por secado ( 105°C)	<0.01 %

Materia insoluble y precipitada  por Hidróxido de amonio	0.003 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 93 | Difenilamina |

Ensayo (titulación)			>= 98%

Identidad (Espectroscopia IR)			pasa test

Sustancias insolubles en etanol			<=0.01%

Punto de fusión			52 – 55 °C

Nitratos			pasa test

Fe (Hierro)			<=0.001%

Anilina			<=0.1%

Sulfatos			<=0.03%

Pérdida por desecación			<=0.3%

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 094 | 1,5-Difenilcarbazida (=sim-Difenilcarbazida, PM=242,28) p.a., ACS, mínimo 98,0%, del tipo BAKER, MERCK o equivalente. CON CERTIFICADO. |

Pureza (DSC)	mín.	98.0 %

Identidad (espectro IR)	conforme

Sustancias insolubles en etanol	conforme

Difenilcarbazona	conforme

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 095 | N,N-Dimetil-p-fenilendiamina oxalato p.a., del tipo BAKER o equivalente. CON CERTIFICADO. En envases no mayores de 100 g. |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 096 | D(+)-Glucosa anhídra (=Dextrosa) para fines bioquímicos, del tipo MERCK o equivalente. CON CERTIFICADO |

Identidad	pasa el test

Apariencia de la solución	pasa el test

Espectro de rotación (alfa 20/D; 10 %; agua; calc. de sust. Anhídras)		+52.5 - +53.3°C

Acidez o alcalinidad	pasa el test

PH (10 %; agua)	5.7 - 7.0

Cloruros (Cl)	<=	0.0125 %

Sulfatos (SO4)	<=	0.02 %

Sulfitos (como SO2)	pasa el test

As (Arsénico)	<=	0.0001 %

Ba (Bario)	pasa el test

Ca (Calcio)	<=	0.02 %

Pb (Plomo)	<=	0.00005 %

Otros azúcares, almidón soluble, dextrinas	pasa el test

Maltosa (HPLC)	<=	0.2 %

Metales pesados (como Pb)	<=	0.001 %

Cenizas de Sulfatos	<=	0.1 %

Agua (de acuerdo con Karl Fischer)	<=	0.2 %

Solventes residuales (Ph Eur)	no debe contener

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 097 | Di-Potasio hidrógenofosfato anhídro p.a. (=Potasio fosfato dibásico), del tipo MERCK, BAKER o equivalente. CON CERTIFICADO |

Ensayo (acidimétrico)	mín.	99.0 %

Valor pH (5 %; agua)	8.7 - 9.3

Cloruros (Cl)	máx.	0.003 %

Sulfato (SO4)	máx.	0.005 %

Nitrógeno Total (N)	máx.	0.001 %

Metales pesados (como Plomo)	máx.	0.0005 %

Fe (Hierro)	máx.	0.001 %

Na (Sodio)	máx.	0.5 %

Pérdida por secado (a 105 °C)	máx.	1.0 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 098 | di-Sodio hidrógeno fostato (=Sodio fosfato dibásico) anhídro p.a., mín 99,0% (sustancia Buffer), ACS, del tipo MERCK o equivalente. CON CERTIFICADO |

Pureza (acidimétrica)	mín.	99.0	%

Materia insoluble en agua	máx.	0.01	%

pH (5 %; agua)	8.7 - 9.3

Cloruros (Cl)	máx.	0.001	%

Sulfatos (SO4)	máx.	0.005	%

Nitrógeno total (N)	máx.	0.001	%

Metales pesados (como Pb)	máx.	0.001	%

Cu (Cobre)	máx.	0.0003 %

Fe (Hierro)	máx.	0.001	%

K (Potasio)	máx.	0.01	%

Pb (Plomo)	máx.	0.001	%

Pérdida por secado (105 °C)	máx.	0.2	%

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 99 | Di-Sodio hidrógeno fostato (=Sodio fosfato dibásico . 2 H2O) dihidrato p.a., mín 99,5%, ACS, del tipo MERCK o equivalente. CON CERTIFICADO |

Ensayo (acidimétrico)	mín.	99.5 %

Identidad	pasa el test

Valor pH (5 %; agua)	9.0 - 9.2

Cloruro (Cl)	máx.	0.001 %

Sulfato (SO4)	máx.	0.005 %

Nitrógeno Total (N)	máx.	0.001 %

Metales pesados (como Plomo)	máx.	0.001 %

Cu (Cobre)	máx.	0.0003 %

Fe (Hierro)	máx.	0.001 %

K (Potasio)	máx.	0.005 %

Pb (Plomo)	máx.	0.001 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 100 | Ditizona |

Ensayo (argenometría)	mín 98%

Identidad	conforma espectro IR

Absorción específica (605 nm; 1%; cloroformo)	mín 1522

Absorción relativa (605 nm/445 nm; cloroformo)	mín 2.5

Metales pesados como plomo	Max 0.001%

Cenizas sulfatadas	Max 0.2%

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 101 | DL-Fenilalanina (=Ácido 2-amín.o-3-fenilpropiónico), del tipo MERCK o equivalente |

Ensayo (Titulación con ácido perclórico)	>=	99 %

Identidad (espectro IR)	pasa el test

Rotación (alfa 20/D; 5 %; ácido clorhídrico 1 mol/l)	-0.1 ° a +0.1 °

Metales pesados (como Pb)	<=	0.001 %

NH4 (Amonio)	<=	0.01 %

Otros amín.oácidos	<=	0.3 %

Otras sustancias (como Glicina)	<=	0.1 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 102 | Dodecilo sulfato, sal sódica (=Dodecil sulfato de sodio= Sodio lauril sulfato), para fines bioquímicos y exámenes de tensioactivos, del tipo MERCK Art.. 1.12533.0050 o equivalente. CON CERTIFICADO. (Patrón para la Determinación de detergentes) |

Ensayo (titulación en 2 fases)	>=	99.0 %

Pureza homologada C-12	>=	98.0 %

Identidad (espectro IR)	pasa el test

Solubilidad (Etanol)	pasa el test

Absorbancia A (220-350 nm; 3 %; 1 cm; agua)	<=	0.1

Cloruro (Cl)	<=	0.01 %

Fosfato (PO4)	<=	0.0001 %

Metales pesados (como Plomo)	<=	0.0005 %

Pérdida por secado (a 100 °C)	<=	1.0 %

Aplicaciones. Patrón para la Determinación de Detergentes

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 103 | DPD (Sulfato de 4-amino-N,N-dietilanilina)., p.a., del tipo MERCK, FLUKA o equivalente. CON CERTIFICADO |

Ensayo (acidimétrico)	mín. 99.5 %

Identidad ( Espectro IR)		conforms

Valor de pH-(5 % en agua)		2.0 - 2.2	  Metales Pesados (como Pb)	máx. 0.001 %

Fe (Hierro)		máx. 0.001 %

Cenizas de Sulfatos (600 °C)	máx. 0.05 %

Agua (de acuerdo con Karl Fischer)	máx. 0.5 %

| Item | Descripción |
| --- | --- |
| 104 | EDTA sal disódica dihidrato p.a., ACS, ISO, del tipo MERCK, BAKER, MALLINCKRODT o equivalente. CON CERTIFICADO |

Pureza ( complejométrica)	99.0 – 101.0 %

Metales pesados ( como Plomo)	máx.	0.005 %

Materia insoluble	máx.	0.005 %

Hierro 	máx.	0.01%

Ácido nitrilotriacético	máx.	0.1 %

pH ( al 5% en agua)	4.0 - 6.0

| Item | Descripción |
| --- | --- |
| 105 | Eriocromocianina R p.a, del tipo MERCK, BAKER, o equivalente. CON CERTIFICADO |

Identidad	pasa el test

Máx.ima absorción ( en buffer pH 7.0)	434 – 440 nm

Perdida por secado ( 105°C)	máx.. 10%

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 106 | Estaño (II) cloruro dihidrato p.a., bajo contenido de mercurio, ACS, del tipo MERCK, BAKER o equivalente. CON CERTIFICADO |

Ensayo (iodométrico)	98.0 - 103.0 %

Apariencia de la solución en Ácido clorhídrico	pasa el test

Sulfato (SO4)	máx.	0.002 %

As (Arsenico)	máx.	0.0001 %

Ca (Calcio)	máx.	0.005 %

Cu (Cobre)	máx.	0.001 %

Fe (Hierro)	máx.	0.002 %

Hg (Mercurio)	máx.	0.000001 %

K (Potasio)	máx.	0.005 %

Na (Sodio)	máx.	0.01 %

NH4 (Amonio)	máx.	0.002 %

Pb (Plomo)	máx.	0.005 %

Otros metales (como Plomo)	máx.	0.01 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 107 | Etanol absoluto (= alcohol etílico absoluto) p.a., ACS, ISO, mín. 99,8% de pureza, del tipo MERCK o equivalente. CON CERTIFICADO. |

Pureza (GC)	>=	99.8 %

Identidad (IR)	conforme

Apariencia	conforme

Color	<=	10 Hazen

Solubilidad en agua	conforme

Acidez o alcalinidad	conforme

Ácido titulable	<=	0.0002 meq/g

Base titulable	<=	0.0002 meq/g

Densidad (d 20 °C/20 °C)	0.790 - 0.793

Absorción UV	conforme

Aldehídos (como Acetaldehído)	<=	0.001	%

Fuel oil	conforme

Sustancias reductoras del potasio permanganato (como O)	<=	0.0002 %

Compuestos carbonilos (como CO)	<=	0.003 %

Sustancias realmente carbonizables	conforme

Impurezas volátiles (GC)	conforme

Acetaldehído y Acetal (GC)	<=	0.001 %

Acetona (GC)	<=	0.001 %

Benzeno (GC)	<=	0.0002 %

Etilmetilketona (GC)	<=	0.02 %

Alcohol Isoamílico (GC)	<=	0.05 %

Metanol (GC)	<=	0.02 %

2-Propanol (GC)	<=	0.003 %

Otras impurezas totales (GC)	<=	0.03 %

Alcoholes superiores (GC)	<=	0.01 %

Cloruro (Cl)	<=	0.3 ppm

Nitrato (NO3)	<=	0.3 ppm

Fosfato (PO4)	<=	0.3 ppm

Sulfato (SO4)	<=	0.3 ppm

Ag (Plata)	<=	0.000002 %

Al (Aluminio)	<=	0.00005 %

As (Arsénico)	<=	0.000002 %

Au (Oro)	<=	0.000002 %

Ba (Bario)	<=	0.00001 %

Be (Berilio)	<=	0.000002 %

Bi (Bismuto)	<=	0.000002 %

Ca (Calcio)	<=	0.00005 %

Cd (Cadmio)	<=	0.000005 %

Co (Cobalto)	<=	0.000002 %

Cr (Cromo)	<=	0.000002 %

Cu (Cobre)	<=	0.000002 %

Fe (Hierro)	<=	0.00001 %

Ga (Galio)	<=	0.000002 %

In (Indio)	<=	0.000002 %

Li (Litio)	<=	0.000002 %

Mg (Magnesio)	<=	0.00001 %

Mn (Manganeso)	<=	0.000002 %

Mo (Molibdeno)	<=	0.000002 %

Ni (Níquel)	<=	0.000002 %

Pb (Plomo)	<=	0.00001 %

Pt (Platino)	<=	0.000002 %

Sb (Antimonio)	<=	0.000002 %

Sn (Tin)	<=	0.00001 %

Ti (Titanio)	<=	0.000002 %

Tl (Talio)	<=	0.000002 %

V (Vanadio)	<=	0.000002 %

Zn (Zinc)	<=	0.00001 %

Zr (Zirconio)	<=	0.000002 %

Resíduo por evaporación	<=	0.0005 %

Agua	<=	0.1 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 108 | Éter etílico p.a. (=éter dietílico=éter sulfúrico=dietiléter), mín 99,5% de pureza, ACS, ISO, del tipo MERCK o equivalente. CON CERTIFICADO |

Pureza (GC)	mín.	99.5	%

Identidad (IR)	conforme

Color	máx.	10 Hazen

Acidez	máx.	0.0002 meq/g

Alcalinidad	máx.	0.0002 meq/g

Densidad (d 20 °C/ 4 °C)	0.712 - 0.714

Acetona (GC)	máx.	0.005	%

Etanol (GC)	máx.	0.05	%

Metanol (GC)	máx.	0.02	%

Aldehídos (como CH3CHO)	máx.	0.001	%

Compuestos Carbonilos (como CO)	máx.	0.001	%

Materia decolorada por H2SO4	máx.	10 Hazen

Peróxido (como H2O2)	máx.	0.00003 %

Residuo por evaporación	máx.	0.001	%

Agua	máx.	0.05	%

Al (Aluminio)	máx.	0.00005 %

B (Boro)	máx.	0.000002 %

Ba (Bario)	máx.	0.00001 %

Ca (Calcio)	máx.	0.00005 %

Cd (Cadmio)	máx.	0.000005 %

Co (Cobalto)	máx.	0.000002 %

Cr (Cromo)	máx.	0.000002 %

Cu (Cobre)	máx.	0.000002 %

Fe (Hierro)	máx.	0.00001 %

Mg (Magnesio)	máx.	0.00001 %

Mn (Manganeso)	máx.	0.000002 %

Ni (Níquel)	máx.	0.000002 %

Pb (Plomo)	máx.	0.00001 %

Sn (Estaño)	máx.	0.00001 %

Zn (Zinc)	máx.	0.00001 %

Estabilizado con 5-10 ppm 2,6-Diterbutil -4-metilfenol (BHT).

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 109 | Etilendinitrilotetraacetato di sódico di hidratado. Tipo Titriplex III de Merck, art 108418, o similar. CON CERTIFICADO |

Ensayo (complejometría)	99.0 – 101.0%

Identidad	conforme

pH (5%; em agua; a 20°C)	4.0 – 5.0

materia insoluble en agua	máx 0.003%

cloruros	máx 0.004%

sulfatos	máx 0.01%

cianuros	máx 0.001%

Metales pesados como plomo	máx 0.0005%

Calcio	conforme

Cobre	máx 0.0001%

Hierro	máx 0.0005%

Plomo	máx 0.0015

Solventes residuales	excluidos por el 
	proceso de producción

Ácido nitriloacético (HPLC)	máx 0.05%

Pérdida por secado (15=°C, 6 horas)	9.0 – 10.0 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 110 | Etilo acetato para Cromatografía de Gases, del tipo MERCK SUPRASOLV 1.10972.1000 o equivalente. CON CERTIFICADO. En envase de hasta 2,5 l. |

Identidad (IR)		conforms

Residuo por evaporación	máx. 3	mg/l

Agua		máx.	 0.02 %

Color		máx. 	10 Hazen

GC/ECD (Rango de retención del 1,2,4-triclorobenceno al

Decaclorobifnilo señal individual (estándar de lindano)	máx. 3	pg/ml.

GC/PND (Rango de Retención de atracina al coumafos

Señal individual (estándar de etilparation )		máx. 3	pg/ml.

Aplicaciones: Indicado para análisis de residuos.

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 111 | Etilo acetato para Cromatografía en Fase Líquida, del tipo MERCK LICHROSOLV 1.00868.1000 o equivalente. CON CERTIFICADO. En envases de hasta 2,5 l. |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 112 | Fenol p.a. (=Ácido fénico), mín. 99,5%, ACS, del tipo MERCK Art. 1.00206.0250 o equivalente. CON CERTIFICADO. (Patrón para la Determinación de Fenoles) |

Ensayo [GC, area%]	>	99.5 %

Punto de congelación	>	40.5 °C

Agua [KF]	<	0.2 %

Cloruro [Cl]	<	0.0005 %

Hierro [Fe]	<	0.0001 %

o-Cresol [GC, area%]	<	0.05 %

m-Cresol [GC, area%]	<	0.05 %

p-Cresol [GC, area%]	<	0.05 %

Residuo por evaporación	<	0.01 %

Identidad [IR]	conforme

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 113 | Fenolftaleína indicador, intervalo de viraje de incoloro a rojo pH 8,0-8,2 a 9,8-10, ACS, del tipo MERCK , BAKER , MALLINCKRODT o equivalente. CON CERTIFICADO |

Identidad (espectro UV/VIS)	pasa el test

Rango de transición	pH 8.2 - pH 9.8, de

incoloro a rojo-violeta

Pérdida por secado (110 °C)	<=	1 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 114 | Florisil (60-100 mesh). Absorbente para cromatografía de gases del tipo JT Baker M368-08 o equivalente. |

Concentración de (NH4)H2PO4	100 +/- 2 g/l

| 115 | Fluoruro de amonio, p.a. CON CERTIFICADO |
| --- | --- |

Ensayo (precipitación, titulación NH4F)	mín 98.0%

Hidrógeno fluoruro de amonio (NH4HF2)	máx 0.5%

Cloruros	máx 0.0005%

Hexafluorosilicato (SiF6)	máx 0.1%

Sulfatos	máx 0.005%

Metales pesados (como plomo)	más 0.0005%

Hierro	máx 0.0005%

Potasio	máx 0.002%

Sodio	máx 0.002%

Agua	máx 5%

Sustancias insolubles	máx 0.005%

Residuo por ignición	máx 0.01%

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 116 | Formaldehído (=Formol) en solución, mín. 37% p.a. Estabilizado con 10% de metanol, ACS, del tipo MERCK o equivalente. CON CERTIFICADO |

Ensayo (acidimétrico despues de oxidación)	37.0 - 38.0 %

Identidad	pasa el test

Color	max 10 Hazen

Ácidos libres (como HCOOH)	max 0.025 %

Densidad (d 20 °C/ 4 °C)	1.080 - 1.090 g/ml

Cloruro (Cl)	max 0.0001 %

Sulfato (SO4)	max 0.002 %

Metales pesados (comos Pb)	max 0.0002 %

Fe (Hierro)	max 0.0001 %

Metanol (GC)	9.0 - 11.0 %

Cenizas de sulfatos	max 0.002 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 117 | Fosfato modificador de matriz p/espectroscopía de Abs. Atómica en horno de grafito, solución de Amonio dihidrogenofosfato en agua, concentración NH4H2PO4 = 100 ± 2 g/l, del tipo MERCK Art.. 1.07290.0050 o equivalente. CON CERTIFICADO. En envases no mayores de 50 ml.. |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 118 | Fósforo – Ampollas con rango 0,00 – 45,00mg/L PO4 para uso en equipo HACH – Modelo DR 2010 del tipo HACH Art.. 2525025, CHEMETRICS Art.. 8515 /8530 o equivalente. CON CERTIFICADO. En packs de 25 / 30 unidades |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 119 | Glicerina p.a., mín. 99,5%, ACS, del tipo MERCK o equivalente. CON CERTIFICADO. |

Ensayo (GC)	mín.	99.5	%

Identidad (espectro IR)	pasa el test

Color	máx.	10	APHA

Ácido libre (CH3COOH)	máx.	0.002 %

Sulfatos (SO4)	máx.	0.001 %

Metales pesados (como Pb)	máx.	0.0002 %

Al (Aluminio)	máx.	0.00005 %

B (Boro)	máx.	0.000002 %

Ba (Bario)	máx.	0.00001 %

Ca (Calcio)	máx.	0.0001 %

Cd (Cadmio)	máx.	0.000005 %

Co (Cobalto)	máx.	0.000005 %

Cr (Cromo)	máx.	0.000002 %

Cu (Cobre)	máx.	0.000005 %

Fe (Hierro)	máx.	0.00001 %

Mg (Magnesio)	máx.	0.0001 %

Mn (Manganeso)	máx.	0.00001 %

Ni (Níquel)	máx.	0.000002 %

Pb (Plomo)	máx.	0.00001 %

Sn (Estaño)	máx.	0.00001 %

Zn (Zinc)	máx.	0.00001 %

Acroleína, Glucosa y Amonio-compuestos	conforme

Aldehídos, sustacias reductoras (como formaldeído)	máx.	0.001 %

Compuestos halogenados (como Cl)	máx.	0.003 %

Materia decolorada por ácido sulfúrico	conforme

Cenizas de sulfatos	máx.	0.005 %

Agua	máx.	0.5 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 120 | Hidrógeno Fosfato de disodio dodecahidrato p.a. CON CERTIFICADO |

Acidimetría	99.0 – 102.0%

pH (5%, em agua)	9.0 – 9.3

Cloruros	máx 0.0005%

Sulfatos	máx 0.005%

Nitrógeno total	máx 0.001%

Metales pesados (como plomo)	máx 0.0005%

Arsénico	máx 0.00005%

Cobre	máx 0.0002%

Hierro	máx 0.0005%

Potasio	máx 0.005%

Plomo	máx 0.0005%

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 121 | Hidroxilamina cloruro (=hidroxilamonio cloruro) p.a., bajo contenido de mercurio (máx. 0,000001% Hg), ACS, ISO, del tipo MERCK, BAKER o equivalente. CON CERTIFICADO |

Ensayo (manganométrico)	mín.	99.0 %

Solución en etanol	pasa el test

Ácidos libre	pasa el test

Valor de pH (5 %; agua)	2.5 - 3.5

Sulfato (SO4)	máx.	0.002 %

Metales pesados (como Plomo)	máx.	0.0005 %

Cu (Cobre)	máx.	0.001 %

Fe (Hierro)	máx.	0.0005 %

Hg (Mercurio)	máx.	0.000001 %

NH4 (Amonio)	máx.	0.1 %

Sulfuros totales (como sulfato)	máx.	0.005 %

Residuo por ignición (como sulfato)	máx.	0.01 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 122 | Hierro (III) cloruro hexahidrato p.a., mín 99,0%, ACS, del tipo MERCK, BAKER, MALLINCKRODT o equivalente. CON CERTIFICADO |

Ensayo (iodométrico)	99.0 - 102.0 %

Materia insoluble	máx.	0.01 %

Ácido libre (como HCl)	máx.	0.2 %

Cloro libre (Cl)	pasa el test

Nitrato (NO3)	máx.	0.01 %

Fosfato (PO4)	máx.	0.002 %

Sulfato (SO4)	máx.	0.005 %

Nitrógeno total (N)	máx.	0.001 %

As (Arsénico)	máx.	0.0005 %

Cu (Cobre)	máx.	0.002 %

Hierro (II) (Fe II)	pasa el test

Mn (Manganeso)	máx.	0.005 %

Pb (Plomo)	máx.	0.002 %

Zn (Zinc)	máx.	0.002 %

Sustancias no precipitadas por el amonio (como Sulfato)	máx.	0.05 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 123 | Hierro (II) sulfato heptahidrato p.a., mín 99,0%, ACS, ISO, del tipo MERCK, BAKER, MALLINCKRODT o equivalente. CON CERTIFICADO |

Ensayo (cerimétrico)	mín.	99.5 %

Identidad	conforme

Apariencia de la solución (10 %, diluído en ácido sulfúrico)	conforme

pH (5 %; Agua)	3.0 - 4.0

Cloruros (Cl)	máx.	0.0005 %

Fosfatos (PO4)	máx.	0.001 %

Nitrógeno total (N)	máx.	0.001 %

Cromo (Arsénico)	máx.	0.0002 %

Cu (Cobre)	máx.	0.001 %

Fe (III) (Hierro III)	máx.	0.02 %

Mn (Manganeso)	máx.	0.05 %

Pb (Plomo)	máx.	0.0005 %

Zn (Zinc)	máx.	0.005 %

Sustancias no precipitadas por el Amonio hidróxido (como Sulfato)	máx.	0.05 %

Materia insoluble	máx.	0.01 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 124 | Hipoclorito de sodio en solución de 6-14 de cloro activo. del tipo MERCK Art..1.05614.2500 o equivalente . En botellas de plástico x 2.500 ml. |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 125 | Isooctano para cromatografía de gases, del tipo "SupraSolv" de MERCK Art..1.15440.1000 o equivalente. CON CERTIFICADO |

Identidad (IR)	conforme

Residuo popr evaporación	máx.	3.0	mg/l

Agua	máx.	0.01	%

Color	máx.	10 Hazen

GC/ECD rango de retención 1,2,4-triclorobenceno a decaclorobifenilo, señal individual (estándar de lindano) máx. 3 pg/ml.

GC/PND rango de retención atracina a coumafos, señal individual (estándar de etilparation), máx. 3 pg/ml.

Aplicaciones: Indicado para análisis de residuos.

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 126 | Test de Aluminio, método espectrofotométrico. Rango 0,020-1,20 mg/ l, para 350 determinaciones, del tipo MERCK Art. 1.14825.0001, o equivalente |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 127 | Kit Estándar de chequeo de Absorbancias DR (photocheck) para absorvancias 420, 520, 560 y 610 nm. del tipo HACH Art.. 27639-00 o equivalente |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 128 | Kit x 100 determinaciones de cianuros por el método de tiras reactivas, rango de medición 1 a 30 mg/l., del tipo "Merckoquant" de MERCK Art. 1.10044.000 o equivalente. Vencimiento mínimo 1 año a partir de la entrega. CON CERTIFICADO |

Características Generales:

Kit rápido para la Determinación semi-cuantitativa de Cianuros disociables (fácilmente liberables), en efluentes de tipo industrial.

Principio del Método:

Los iones cianuro reaccionan con el cloro para formar cloruro de cianógeno, que rompe el anillo de piridina para formar dialdehído glutacónico, éste a su vez reacciona con el ácido barbitúrico, que se encuentra en el papel adherido en la zona de reacción de la tira reactiva, desarrollándose un color violáceo, el cual posteriormente deberá comprarse con la escala de colores patrón para obtener el valor medido.

Presentación:

-100 tiras reactivas.

-Reactivos necesarios para 100 determinaciones

-Recipiente graduado y espátula medidora para preparación de reactivos.

-Escala de colores patrón para comparación visual. (Valores: 0-1-3-10 y 30 mg/l.)

-Instrucciones de uso en castellano.

-Estuche para almacenamiento y transporte del kit

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 129 | Kit x 200 determinaciones de cloro libre por el método colorimétrico con comparador de disco, rango de medición 0 a 0,7 mg/l grad. 0,02 mg/l y rango de 0 a 3,5 grad. 0,1 mg/l, del tipo HACH Art.. 14542-01 CN-70F o equivalente. Vencimiento mínimo 1 ano a partir de la entrega CON CERTIFICADO |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 130 | Kit x 200 determinaciones de sulfuro de hidrógeno rango de detección 0.1 a 5 mg del tipo MERCK - Art. 1.14777 o equivalente. |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 131 | Kit p/ determinación de sulfuros totales por comparación visual, completo, según USEPA, con ampollas reactivas para 30 determinaciones, rango de medición 0 a 10 ppm. Vencimiento 2 (dos) años posteriores a la entrega, del tipo CHEMets K-9510 o equivalente. CON CERTIFICADO |

Método:

- Método del Azul de Metileno.

Referencias Normativas:

El kit deberá estar basado en los siguientes métodos de ensayo:

- USEPA “Methods for Chemical Analysis of Agua and Wastes”, método 376.2:1983

- APHA Standard Methods, 20 th edition, método 4500-S2- D:1998.

El Kit deberá estar compuesto por:

- Pack x 30 Ampollas reactivas para la Determinación de Sulfuros por Azul de Metileno (vencimiento mínimo 2 años).

- Comparador Visual de rango bajo, de 0 a 1 ppm (vencimiento mínimo 2 años).

- Comparador Visual de rango alto, 1 a 10 ppm (vencimiento mínimo 2 años).

- Botella de 10 ml. de Solución activadora (vencimiento mínimo 2 años)

- Instrucciones de uso.

- Maletín de Trasnporte.

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 132 | Lantano (III) óxido, para espectroscopía de Abs. Atómica, mín 99,9%, del tipo MERCK, BAKER o equivalente. CON CERTIFICADO |

Ensayo.(tras la ignición)	mín.	99.9 %

Cloruro (Cl)	máx.	0.005 %

Sulfato (SO4)	máx.	0.005 %

Metales pesados (como Plomo)	máx.	0.002 %

Ca (Calcio)	máx.	0.005 %

Cu (Cobre)	máx.	0.0003 %

Fe (Hierro)	máx.	0.002 %

Mg (Magnesio)	máx.	0.0003 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 133 | Limpiador especial para aparatos de medida de precisión de vidrio, cuarzo y metales sensibles. Biodegradable con concentración de uso: 2-5% pH: 7,2-7,5. del tipo EXTRAN MA 02 "neutro" de MERCK Art.. 1.07553 o equivalente. En envases de 5 Its. |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 134 | Magnesio cloruro hexahidrato p.a. ACS, ISO, del tipo MERCK o equivalente. CON CERTIFICADO |

Ensayo (complexométrico)	99.0 - 101.0 %

Identidad	conforme

Apariencia de la solución	pasa el test

Materia insoluble	<=	0.005 %

PH (5 %; agua)	5.0 - 6.5

Acidez o alcalinidad	pasa el test

Bromuros (Br)	<=	0.05 %

Nitratos (NO3)	<=	0.001 %

Fosfatos (PO4)	<=	0.0005 %

Sulfatos (SO4)	<=	0.002 %

Nitrógeno total (N)	<=	0.0002 %

Metales pesados (como Pb)	<=	0.0005 %

Al (Aluminio)	<=	0.0002 %

As (Arsénico)	<=	0.0002 %

Ba (Bario)	<=	0.002 %

Ca (Calcio)	<=	0.003 %

Cu (Cobre)	<=	0.0005 %

Fe (Hierro)	<=	0.0005 %

K (Potasio)	<=	0.001 %

Mn (Manganeso)	<=	0.0005 %

Na (Sodio)	<=	0.001 %

NH4 (Amonio)	<=	0.002 %

Pb (Plomo)	<=	0.0005 %

Sr (Estroncio)	<=	0.005 %

Agua	50.0 - 55.0 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 135 | Magnesio modificador de matríz p/espectroscopía de Abs. Atómica en horno de grafito, conc. Mg =10,0 ± 0,2 g/l. (Mg(NO3)2 . 6H2O en HNO3 ca.17%), del tipo MERCK Art.. 1.05813.0050 o equivalente. CON CERTIFICADO |

Ag (Plata)	máx.	0.000002 g/l

As (Arsénico)	máx.	0.000010 g/l

Cd (Cadmio)	máx.	0.000001 g/l

Pb (Plomo)	máx.	0.000010 g/l

Se (Selenio)	máx.	0.000100 g/l

Tl (Talio)	máx.	0.000010 g/l

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 136 | Magnesio sulfato anhídro p.a., mín. 98 %, del tipo MERCK o equivalente. CON CERTIFICADO |

Ensayo (complejométrico)	mín.	98 %

Cloruros (Cl)	máx.	0.001 %

Nitrógeno total (N)	máx.	0.004 %

Metales pesados (como Pb)	máx.	0.001 %

As (Arsénico)	máx.	0.0001 %

Ca (Calcio)	máx.	0.04 %

Fe (Hierro)	máx.	0.001 %

Mn (Manganeso)	máx.	0.002 %

Pérdida por ignición	máx.	2.0 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 137 | Magnesio sulfato heptahidrato p.a., mín. 99,5%, del tipo MERCK o equivalente. CON CERTIFICADO |

Ensayo (complejométrico)	mín.	99.5 %

Valor de pH (5 %; agua)	5.0 - 8.0

Cloruro (Cl)	máx.	0.0003 %

Nitrógeno total (N)	máx.	0.002 %

Metales pesados (como Plomo)	máx.	0.0005 %

Ca (Calcio)	máx.	0.005 %

Cu (Cobre)	máx.	0.0001 %

Fe (Hierro)	máx.	0.0001 %

K (Potasio)	máx.	0.001 %

Mn (Manganeso)	máx.	0.0005 %

Na (Sodio)	máx.	0.001 %

Pb (Plomo)	máx.	0.0001 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 138 | Manganeso electrolítico en polvo, pureza ≥ 99%, del tipo MERCK, FLUKA o equivalente. CON CERTIFICADO |

Identidad (análisis elemental)	pasa el test

Ensayo (complexométrico)	>=	99.0 %

Tamaño de pArt.ícula (< 100 µm)	>=	90 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 139 | Mercurio (II) cloruro p.a., mín 99,5%, ACS, del tipo MERCK, BAKER, MALLINCKRODT o equivalente. CON CERTIFICADO |

Ensayo (complejométrico)	>= 99.5 %

Ensayo (complejométrico; calculado sobre sustancia seca)		99.5 - 100.5 %

Identidad		pasa el test

Claridad de la solución		pasa el test

Solución en Eter		pasa el test

Acidez o alcalinidad		pasa el test

Mercurio (I) cloruro		pasa el test

Fe (Hierro)		<= 0.002%

Residuo despues reducción		<= 0.02 %

Pérdida por secado	<= 1.0 %

| Item | Descripción |
| --- | --- |
| 140 | Mercurio (II) sulfato p.a., ACS, del tipo MERCK, BAKER o equivalente. CON CERTIFICADO |

Pureza (como HgSO4)	mín. 98.0 %

Pureza (como Hg)	67.0 - 67.5 %

Residuo después de la reducción	máx. 0.02 %

Residuo después de la ignición 	máx. 0.01 %

Cloruros	máx. 0.003 %

Nitratos	máx. 0.01 %

Hierro	máx. 0.001 %

Mercurio mercurioso	máx. 0.15 %

Conveniencia para COD	pasa el test

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 141 | Metanol grado gradiente para cromatografía en fase líquida, pureza 99,9%, del tipo MERCK LICHROSOLV Art.. 1.06007.1000 o equivalente. CON CERTIFICADO |

Pureza (GC)	mín.	99.9 %

Identidad (IR)	conforme

Residuo por evaporación	máx.	2.0 mg/l

Agua	máx.	0.02 %

Color	máx.	10 Hazen

Acidez	máx.	0.0002 meq/g

Alcalinidad	máx.	0.0002 meq/g

Grado gradiente (a 235 nm)	máx.	2.0 mAU

Grado gradiente (a 254 nm)	máx.	1.0 mAU

Fluorescente (como quinina a 254 nm)	máx.	1.0 ppb

Fluorescente (como quinina a 365 nm)	máx.	0.5 ppb

Transmisión (a 220 nm)	mín.	55 %

Transmisión (a 235 nm)	mín.	83 %

Transmisión (desde 260 nm)	mín.	98 %

Filtrado por filtro de 0,2 µm

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 142 | Metanol grado gradiente para cromatografía en fase líquida, pureza 99,9%, del tipo MERCK LICHROSOLV Art.. 10601890030 o equivalente. CON CERTIFICADO. En envase de acero inoxidable por 30 litros. |

Pureza (GC) 	≥ 99.8 %

Identidad (IR) 	conforms

Residuo por evaporación	≤ 3.0 mg/l

Agua	≤ 0.03 %

Color	≤ 10 Hazen

Acidez	≤ 0.0002 meq/g

Alcalinidad	≤ 0.0002 meq/g

Transmision

- a 225 nm	≥ 50 %

- a 240 nm	≥ 80 %

- de 265 nm	≥ 98 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 143 | Metanol para cromatografía de gases, del tipo MERCK SUPRASOLV Art.. 1.06011.1000 o equivalente. CON CERTIFICADO |

Identidad (IR)	conforme

Residuo por evaporación	máx.	3.0 mg/l

Agua	máx.	0.1 %

Color	máx.	10 Hazen	máx.	10 GC/ECD: GC/ECD: rango de retención de 1,2,4-Triclorobenceno al Decaclorobifenilo señal individual (estándar de Lindano) máx. 3 pg/ml.

GC/PND: rango de retención de Atracina a Coumafos señal individual (estándar de Etilparation) máx. 3 pg/ml.

Hazen

Aplicaciones: para análisis de residuos.

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 144 | Metanol grado gradiente para cromatografía en fase líquida, pureza 99,9%, del tipo MERCK LICHROSOLV Art.. 1.06018.1000 o equivalente. CON CERTIFICADO |

Pureza (GC)	mín.	99.9 %

Identidad (IR)	conforme

Residuo por evaporación	máx.	2.0 mg/l

Agua	máx.	0.02 %

Color	máx.	10 Hazen

Acidez	máx.	0.0002 meq/g

Alcalinidad	máx.	0.0002 meq/g

Grado gradiente (a 235 nm)	máx.	2.0 mAU

Grado gradiente (a 254 nm)	máx.	1.0 mAU

Fluorescente (como quinina a 254 nm)	máx.	1.0 ppb

Fluorescente (como quinina a 365 nm)	máx.	0.5 ppb

Transmisión (a 220 nm)	mín.	55 %

Transmisión (a 235 nm)	mín.	83 %

Transmisión (de 260 nm)	mín.	98 %

Filtrado por filtro de 0,2 µm

| Item | Descripción |
| --- | --- |
| 145 | Murexide (ácido purpúrico, sal amónica) indicador para valorar metales, ACS, del tipo MERCK art 1.06161.0005, BAKER, o equivalente. CON CERTIFICADO |

Identidad (Espectro IR)	pasa el test

Absorción específica (521 nm, 1 %, 1 cm)	mín. 400

Perdida por secado ( 105°C)	máx. 2.0%

Conveniencia como indicador	conforme

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 146 | N-Aliltiourea para síntesis (=Tiosinamína), fórm molecular C4H8N2S, del tipo MERCK Art.. 8.08158.0050 o equivalente. En envases no mayores de 50 g. CON CERTIFICADO. |

Ensayo (HPLC, area%)	>=	98 %

Rango de fusión (valor inferior)	>=	70 °C

Rango de fusión (valor superior)	<=	73 °C

Identidad (IR)	pasa el test

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 147 | N-(1Naftil) etilendiamín.a diclorhidrato p.a. (para Determinación de Nitritos), del tipo MERCK Art.. 1.06237.0025 o equivalente. CON CERTIFICADO. En envases no mayores de 25 g. |

Ensayo (argentométrico; calculado sobre sustancia anhídra)	>=	90.0	%

Identidad (espectro IR)	conforms

1-Naftilamín.a (HPLC)	<=	0.1	%

2-Naftilamín.a (HPLC)	<=	0.01	%

Agua	<=	5.0	%

Indicado para la identificación de sulfonamidas

| Item | Descripción |
| --- | --- |
| 148 | Negro de eriocromo T indicador para valorar metales, del tipo MERCK art. 1.03170.0025, BAKER, o equivalente. CON CERTIFICADO. |

Identidad ( Espectro UV/VIS)	pasa el test

Máx.ima absorción (en buffer pH 10.0)	612 – 616 nm

Perdida por secado (110°C)	máx. 7 %

Conveniencia como indicador (para titulación de metales)	pasa el test

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 149 | n-Hexano para cromatografía en fase líquida, 98% de pureza (expresada como n-Hexano), del tipo "LiChrosolv" de MERCK Art.. 1.04391.1000 o equivalente. CON CERTIFICADO |

Pureza (GC) (expresado como n-Hexano)	mín.	98.0 %

Identidad (IR)	conforme

Residuo por evaporación	máx.	1.0 mg/l

Agua	máx.	0.01 %

Acidez	máx.	0.0002meq/g

Alcalinidad	máx.	0.0002meq/g

Transmisión (a 210 nm)	mín.	50 %

Transmisión (a 220 nm)	mín.	85 %

Transmisión (desde 245 nm)	mín.	98 %

Filtrado por filtro de 0,2 µm

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 150 | n-Pentano para análisis de trazas de compuestos orgánicos, del tipo MERCK UNISOLV Art.. 1.07288.1000 o equivalente. CON CERTIFICADO |

Identidad (IR)	conforms

Residuo por evaporación	máx.	3	mg/l

Agua	máx.	0.01	%

Color	máx.	10 Hazen

GC/ECD: rango de retención del 1,2,4-Triclorobenceno al Decaclorobifenilo señal individual (estándar de Lindano) máx. 2 pg/ml.

GC/PND: rango de retención de Atracina al Coumafos señal individual (estándar Etilparatión) máx. 2 pg/ml.

GC/ECD: rango de retención del diclorometano al 1,2,4-Triclorobenceno  señal individual (tetraclorometano) máx. 1 ng/ml.

GC/FID: rango de retención n-undecano - n-tetracontano, señal individual máx. 2 ng/ml.

GC/MSD: rango de retención de n-undecano - n-tetracontano; área escaneada 30 -600 amu señal individual máx. 2 ng/ml.

| Item | Descripción |
| --- | --- |
| 151 | Plata nitrato p.a., mín. 99,7 %, ACS, ISO, del tipo MERCK, BAKER, MALLINCKRODT o equivalente. CON CERTIFICADO |

Ensayo (argentométrico)	99.8 – 100.5%

Identidad	pasa test

Acidez o alcalinidad	pasa test

Claridad de la solución	pasa test

Cloruros (Cl)	<= 0.0005%

Sulfatos (SO4)	<= 0.002%

Cd (Cadmio)	<= 0.0001%

Cu (Cobre)	<= 0.0002%

Fe (Hierro)	<= 0.0002%

Mn (Manganeso)	<= 0.0005%

Ni (Níquel)	<= 0.0005%

Pb (plomo)	<= 0.001%

Tl (Talio)	<= 0.001%

Zn (Zinc)	<= 0.0001%

Cobre y sustancias precipitadas con NH3 (Al, Bi, Cu, Pb)	pasa test

Sustancias no precipitadas por ácido clorhídrico – como sulfato	<= 0.01%

| Item | Descripción |
| --- | --- |
| 152 | Óxido de arsénico (III) p.a., ACS, del tipo MERCK, BAKER o equivalente. CON CERTIFICADO. |

Pureza 	mín. 99.5 %

Cloruros	máx.	0.005 %

Sulfuros	máx. 0.001 %

Hierro 	máx.	0.0005 %

Antimonio	máx.	0.05 %

Plomo	máx.	0.002 %

Selenio	máx.	0.0005 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 153 | Pack x 30 ampollas reactivas p /Determinación de sulfuros totales por comparación visual, según USEPA, del tipo CHEMets Art. R-9510 o equivalente. Vencimiento 2 (dos) años posterior a la entrega. |

Método:

- Método del Azul de Metileno.

Referencias Normativas:

El kit estará basado en los siguientes métodos de ensayo:

- USEPA “Methods for Chemical Analysis of Water and Wastes”, método 376.2:1983

- APHA Standard Methods, 20 th edition, método 4500-S2- D:1998.

Alcance del suministro:

- 1 Pack x 30 Ampollas reactivas para la Determinación de Sulfuros por Azul de Metileno (vencimiento mínimo 2 años).

- 1 Comparador Visual de rango bajo, de 0 a 1 ppm (vencimiento mínimo 2 años).

- 1 Comparador visual de rango alto, 1 a 10 ppm (vencimiento mínimo 2 años).

- Pack x 6 botellas de 10 ml. de Solución activadota 8vencimiento mínimo 2 años)

- Instrucciones de uso.

- Maletín de Trasnporte.

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 154 | Paladio modificador de matríz p/espectroscopía de Abs. Atómica en horno de grafito, conc. Pd =10,0 ± 0,2 g/l. (Pd(NO3)2 / HNO3 ca.15%), del tipo MERCK Art.. 1.07289.0050 o equivalente. CON CERTIFICADO |

Ag (Palta)	máx.	0.00002g/l

As (Arsénico)	máx.	0.00001g/l

Cd (Cadmio)	máx.	0.000001g/l

Pb (Plomo)	máx.	0.00001g/l

Se (Selenio)	máx.	0.0001g/l

Tl (Talio)	máx.	0.00002g/l

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 155 | Papel de Acetato de Plomo (II) (pack de 6 cuadernitos x 100 determ.), del tipo MERCK Art.. 1.09511.0001 o equivalente. CON CERTIFICADO |

Aplicaciones. Para la Determinación cualitativa de Sulfuros.

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 156 | Papel de Ioduro de Potasio / Almidón, (pack de 6 cuadernitos x 100 determ.), del tipo MERCK Art.. 1.09512.0001, FISHER o equivalente. CON CERTIFICADO |

Aplicaciones: Para la Determinación cualitativa de Cloro

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 157 | Plomo (II) carbonato p.a., ACS, del tipo MERCK, BAKER o equivalente |

Ensayo (complejométrico)	>=	99.0 %

Sustancias insolubles en ácido acético diluido	<=	0.02 %

Cloruros (Cl)	<=	0.002 %

Nitratos y Nitritos (como NO3)	<=	0.005 %

Nitrógeno total (N)	<=	0.02 %

Ca (Calcio)	<=	0.01 %

Cd (Cadmio)	<=	0.002 %

Cu (Cobre)	<=	0.002 %

Fe (Hierro)	<=	0.002 %

K (Potasio)	<=	0.02 %

Na (Sodio)	<=	0.05 %

Zn (Zinc)	<=	0.003 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 158 | Potasio cloruro en solución saturado con cloruro de plata 3 mol/l, para relleno de electrodo de pH, del tipo MERCK Art. 1.04817.0250 o equivalente. |

Concentración (KCl)		2.97 – 3.03 mol/l

Ag (Plata)	mín 0.16 g/l

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 159 | Potasio cloruro p.a. (máx. 0,005% Br) ACS, ISO, del tipo MERCK o equivalente. CON CERTIFICADO. En envases no mayores de 500 g. |

Pureza (argentométrica)	99.5 - 100.5 %

Materia insoluble	máx.	0.005 %

pH (5 %;,agua; 25 °C)	5.5 - 8.0

Bromuros (Br)	máx.	0.005 %

Cloruros y nitratos (como NO3)	máx.	0.003 %

Ioduros (I)	máx.	0.002 %

Fosfatos (PO4)	máx.	0.0005 %

Sulfatos (SO4)	máx.	0.001 %

Nitrogeno total (N)	máx.	0.001 %

Metales pesados ( como Pb)	máx.	0.0005 %

Ba (Bario)	máx.	0.001 %

Ca (Calcio)	máx.	0.001 %

Fe (Hierro)	máx.	0.0002 %

Mg (Magnesio)	máx.	0.0005 %

Na (Sodio)	máx.	0.005 %

Aplicaciones. Droga Patrón

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 160 | Potasio dihidrógenofosfato (=Potasio fosfato monobásico=Potasio fosfato diácido) p.a., mín. 99,5%, del tipo MERCK o equivalente. CON CERTIFICADO |

Ensayo (acidimétrico; calculado sobre sustancia seca)	mín.	99.5 %

Valor de pH (5 %; agua)	4.2 - 4.5

Cloruro (Cl)	máx.	0.0005 %

Sulfato (SO4)	máx.	0.003 %

Nitrógeno total (N)	máx.	0.001 %

Metales pesados (como Plomo)	máx.	0.001 %

Cu (Cobre)	máx.	0.0003 %

Fe (Hierro)	máx.	0.001 %

Na (Sodio)	máx.	0.02 %

Pb (Plomo)	máx.	0.001 %

Pérdida por secado (a 110 °C)	máx.	0.2 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 161 | Potasio fluoruro p.a., mín 99%, ACS, del tipo BAKER, MERCK o equivalente. CON CERTIFICADO |

Pureza (titulación por precipitación)	mín.	99	%

Alcalinidad libre (como KOH)	máx.	0.05	%

Acidez libre (como HF)	máx.	0.05	%

Cloruros (Cl)	máx.	0.005	%

Hexafluorosilicato (SiF6)	máx.	0.05 %

Sulfatos (SO4)	máx.	0.005	%

Metales pesados (como Pb)	máx.	0.001	%

Fe (Hierro)	máx.	0.001	%

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 162 | Potasio hexacianoferrato (III) p.a. (=Potasio ferricianuro), ACS, del tipo MERCK o equivalente. CON CERTIFICADO |

Ensayo (iodométrico)	>= 99.0 %

Materia insoluble	<= 0.005 %

Cloruro (Cl)	<= 0.01 %

Sulfato (SO4)		<= 0.005 %

Hexacianoferrato (II) (Fe(CN)6)4¯)	<= 0.05 %

Pb (Plomo)

<= 0.002 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 163 | Potasio hexacloroplatinato (IV) 99+, del tipo MERCK Art..1.19238.0001 o RIEDEL de HAËN 12513 o equivalente. CON CERTIFICADO. En envases no mayores de 1 g. |

Contenido (calculado de Pt) 	99.0 - 101.0 %

Pt (Platino) 	39.7 - 40.5 %

Al (Aluminio) 	≤ 10 ppm

Ca (Calcio)		≤ 50 ppm

Cd (Cadmio)		≤ 10 ppm

Co (Cobalto)		≤ 10 ppm

Cr (Cromo)	≤ 10 ppm

Cu (Cobre)	≤ 50 ppm

Fe (Hierro)	≤ 50 ppm

Hg (Mercurio)	≤ 50 ppm

Ir (Iridio)	≤ 100 ppm

Mg (Magnesio) 	≤ 50 ppm

Mn (Manganeso)	≤ 10 ppm

Ni (Niquel) 	≤ 10 ppm

Os (Osmio) 	≤ 100 ppm

Pb (Plomo) 	≤ 50 ppm

Pd (Palladio) 	≤ 100 ppm

Rh (Rhodio) 	≤ 100 ppm

Ru (Ruthenio) 	≤ 100 ppm

Zn (Zinc)	≤ 10 ppm

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 164 | Potasio hidrógenoftalato, ACS, pureza 99,99+% (=potasio ftalato ácido=potasio biftalato), del tipo ALDRICH Art. 43,142-7, BAKER ó CARLO ERBA. CON CERTIFICADO. (Patrón para la determinación de TOC) |

Pureza	mín.	99.99	%

Aplicaciones: Droga patrón para la Determinación de Carbono Orgánico Total (COT)

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 165 | Potasio hidrógenoftalato, patrón primario. Material de referencia secundario para alcalimetría, reconducido a material de referencia estándar (SMR) de NIRST del tipo Merck Art.. 102400 o equivalente |

Contenido		( 99,80

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 166 | Potasio hidrógenoftalato p.a., del tipo MERCK o equivalente. CON CERTIFICADO |

Pureza	>= 99.5 %

Identidad (espectro IR)	pasa el test

Material insoluble en agua	<= 0.005 %

Cloruro (Cl)	<= 0.002 %

Compuestos sulfurosos (como SO4)	<= 0.005 %

Metales pesados (como Pb)	<= 0.0005 %

Cu (Cobre)	<=0.0002 %

Fe (Hierro)		<= 0.0005 %

Na (Sodio)		<= 0.01 %

Pb (Plomo)		<= 0.0005 %

Pérdida por secado (a105 °C)	<= 0.2 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 167 | Potasio hidróxido en lentejas p.a., máx. 0,05% de Na, ACS, del tipo MERCK o equivalente. CON CERTIFICADO |

Ensayo (acidimétrico)	mín.	85.0 %

Carbonato (K2CO3)	máx.	1.0 %

Cloruro (Cl)	máx.	0.0005 %

Fosfato (PO4)	máx.	0.0005 %

Silicato (SiO2)	máx.	0.005 %

Sulfato (SO4)	máx.	0.0005 %

Nitrógeno total (N)	máx.	0.0005 %

Metales pesados (como Plomo)	máx.	0.0005 %

Al (Aluminio)	máx.	0.001 %

Ca (Calcio)	máx.	0.001 %

Fe (Hierro)	máx.	0.0005 %

Na (Sodio)	máx.	0.050 %

Ni (Niquel)	máx.	0.0005 %

Sustancias precipitadas por el amonio	máx.	0.02 %

| Item | Descripción |
| --- | --- |
| 168 | Potasio nitrato p.a., mín. 99,0%, ISO, del tipo MERCK ART 1050630500 o equivalente. CON CERTIFICADO. |

Pureza (acidimétrica)	mín. 99.0 %

pH ( al 5% en agua)	entre 5.0 y 7.5

Cloruros 	máx. 0.001 %

Fosfatos 	máx. 0.0005 %

Sulfatos	máx. 0.003 %

Metales pesados ( como Plomo)	máx. 0.0005%

Calcio 	máx. 0.001 %

Cobre	máx. 0.0001 %

Hierro 	máx. 0.0003 %

Magnesio	máx. 0.0015 %

Sodio	máx. 0.02 %

Amonio	máx. 0.001 %

Plomo 	máx. 0.0001 %

| Item | Descripción |
| --- | --- |
| 169 | Potasio permanganato p.a., bajo contenido de mercurio (máx. 0,000005% Hg). ACS, del tipo MERCK, BAKER o equivalente. CON CERTIFICADO |

Ensayo (iodométrico)	min 99.0 %

Materia insoluble	max 0.1 %

Cloruro, Clorato (como Cl)	max 0.005 %

Sulfato (SO4)	max 0.01 %

Notrógeno total (N)	max 0.003 %

Cu (Cobre)	max 0.001 %

Fe (hierro)	max 0.002 %

Hg (Mercurio)	max 0.000005 %

Pb (Plomo)	max 0.002 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 170 | Potasio permanganato p.a., mín 99,0%, ACS, del tipo MERCK, BAKER, MALLINCKRODT o equivalente. CON CERTIFICADO |

Ensayo (iodométrico)	mín.	99.0 %

Materia insoluble	máx. 0.1 %

Cloruros y Clorato(como Cl)	máx.	0.005 %

Sulfatos (SO4)	máx.	0.01 %

Nitrógeno total (N)	máx.	0.003 %

Cu (Cobre)	máx.	0.001 %

Fe (Hierro)	máx.	0.002 %

Hg (Mercurio)	máx.	0.000005 %

Pb (Plomo)	máx.	0.002 %

| Item | Descripción |
| --- | --- |
| 171 | Potasio persulfato p.a. (=potasio peroxodisulfato), ACS, del tipo MERCK, BAKER o equivalente. CON CERTIFICADO |

Pureza (iodimétrica)	mín. 99.0 %

Materia insoluble en agua	máx. 0.005 %

Cloruros 	máx. 0.001 %

Nitrógeno total	máx. 0.001 %

Metales pesados (como Plomo)	máx. 0.001 %

Hierro	máx. 0.0005 %

Manganeso	máx. 0.0001 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 172 | Potasio persulfato p.a. (=potasio peroxodisulfato), bajo contenido de mercurio, del tipo BAKER Art.. 3239-05 o equivalente. CON CERTIFICADO |

Aplicaciones: Indicado para la Determinación de trazas de fosfatos y mercurio.

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 173 | Potasio sulfato p.a., mín. 99,0%, ACS, ISO, del tipo MERCK o equivalente CON CERTIFICADO |

Ensayo (acidimétrico)	mín. 99.0 %

Materia insoluble en agua	máx. 0.01 %

Valor de pH (5 %; agua)	5.5 - 7.5

Cloruros (Cl)	máx. 0.0005 %

Nitrógeno total (N)	máx. 0.0005 %

Metales pesados (as Pb)	máx. 0.0005 %

Ca (Calcio)	máx. 0.005 %

Fe (Hierro)	máx. 0.0005 %

Mg (Magnesio)	máx. 0.002 %

Na (Sodio)	máx. 0.02 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 174 | Potasio tiocianato p.a (=Potasio sulfocianuro), mín 99,0%, ACS, ISO, del tipo MERCK o equivalente. CON CERTIFICADO. Vencimiento mínimo 2 (dos) años desde la entrega. En envases no mayores de 250 g. |

Ensayo (argentométrico)	mín. 99.0 %

Materia insoluble en etanol	máx. 0.01 %

Materia insoluble en agua	máx. 0.003 %

Valor de pH (5 %; agua)	5.3 - 8.5

Chloruros (Cl)	máx. 0.005 %

Sulfato (SO4)	máx. 0.002 %

Sulfuro (S)	máx. 0.001 %

Metales Pesados (como Pb)	máx. 0.0005 %

Cu (Cobre)	máx. 0.0002 %

Fe (Hierro)	máx. 0.0001 %

Na (Sodio)	máx. 0.005 %

NH4 (Amonio)	máx. 0.002 %

Pb (Plomo)	máx. 0.0002 %

Sustancias consumidas por el ioduro	máx. 0.013 %

Aplicaciones: Droga Patrón para la determinación de Cianuros.

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 175 | Potasio yoduro p.a., contenido de Iodato máx.imo 0,0002 %, ISO, del tipo MERCK o equivalente. CON CERTIFICADO |

Ensayo (argentométrico)	mín. 99.5 %

Valor de pH(5 %; agua)	6.0 - 8.0

Cloruro y Bromuro (como Cl)	máx. 0.01 %

Iodate (IO3)	máx. 0.0002 %

Fosfato (PO4)	máx. 0.001 %

Sulfato (SO4)	máx. 0.001 %

Nitrógeno total (N)	máx. 0.001 %

Metales pesados (como Plomo)	máx. 0.0005 %

As (Arsenico)	máx. 0.00001 %

Ba (Bario)	máx. 0.002 %

Ca (Calcio)	máx. 0.001 %

Cu (Cobre)	máx. 0.0002 %

Fe (Hierro)	máx. 0.0003 %

Mg (Magnesio)	máx. 0.001 %

Na (Sodio)	máx. 0.030 %

Pb (Plomo)	máx. 0.0002 %

Sustancias reductoras	pasa el test

Pérdida por secado (a 105 °C)	máx. 0.1 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 176 | Potasio y Sodio Tartrato., p.a.,ACS,ISO del tipo MERCK, FISHER, BAKER o equivalente. CON CERTIFICADO |

Pureza (alcalimétrica)		99.0 - 102.0 %

Materia insoluble		máx. 0.005 %

pH (5 %; agua)		7.0 - 8.5

Cloruros (Cl)		máx. 0.0005 %

Fosfatos (PO4)		máx. 0.001 %

Sulfatos (SO4)		máx. 0.005 %

Metales pesados (como Pb)	máx. 0.0005 %

Ca (Calcio)		máx. 0.004 %

Cu (Cobre)		máx. 0.0005 %

Fe (Hierro)		máx. 0.0005 %

NH4 (Amonio)		máx. 0.002 %

Pb (Plomo)	máx. 0.0005 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 177 | Resorcina p.a (=1,3-Dihidroxibenceno), mín. 99,0%, del tipo MERCK o equivalente. CON CERTIFICADO |

Ensayo (GC)	min 99.0 %

Identidad (espectro IR)	pasa el test

Rango fusión (valor inferior)	min 109 °C

Rango fusión (valor superior)	max 111 °C

Cloruro (Cl)	max 0.001 %

Sulphate (SO4)	max 0.005 %

Metales pesados (como Pb)	max 0.0005 %

Catecol	max 0.1 %

Fenol (GC)	max 0.01%

Cenizas de Sulfato	max 0.02 %

Pérdida por secado		max 1.0 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 178 | Rojo de metilo indicador (C.I. 13020), ACS, del tipo MERCK o equivalente. |

Apariencia de la solución (0.1 %; etanol)	pasa el test

Identidad (espectro UV/VIS)	pasa el test

Punto de fusión	178 – 182 °C

Rango de transición: pH 4.5 - pH 6.2 rojo-violeta - pardo-amarillento

Máx.ima absorción lambda 1 (buffer pH 4.5)	523 – 526 nm

Máx.ima absorción lambda 2 (buffer pH 6.2)	427 – 437 nm

Pérdida por secado (110 °C)	<= 5 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 179 | Sacarosa p.a., ACS, del tipo BAKER o equivalente. CON CERTIFICADO |

Identidad (espectro-IR)	que pase el test

Ángulo específico de rotación (alfa20/D; 26 %; agua)	+66.2 - +66.8 °

Metales pesados (como Pb)	<= 0.001 %

TLC-Test	que pase el test

Azúcares reducibles (como glucosa)	<= 0.5 %

Pérdida por secado (105 °C)	<= 0.5 %

Ceniza sulfatada	<= 0.02 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 180 | Silicagel con indicador de humedad para desecador, con gel color naranja, tamaño de partícula de 1 a 3 mm., del tipo MERCK o equivalente. |

Densidad 	aprox. 70 g/100ml.

Pérdida por secado (150 °C)	<= 2 %

Capacidad de Absorción de Agua (24 hrs.,80 %  de humedad relativa)	>= 27 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 181 | Silicagel 60 mesh, para cromatografía preparativa en columna, tamaño de partícula 0,063-0,200 mm, ajustado al 40% de humedad relativa, adecuado para cromatografía en columna seca, del tipo MERCK art. 1.10757.1000 o equivalente. |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 182 | Sodio acetato trihidrato p.a., mín 99,0%, ACS, ISO, del tipo MERCK, BAKER o equivalente. CON CERTIFICADO |

Pureza (Titulación con ácido perclórico)	mín. 99.0 %

Identidad	conforme

Apariencia de la solución (10 %; agua)	conforme

Materia insoluble en agua	máx. 0.01 %

pH (5 %; water)	7.5 - 9.2

Cloruros (Cl)	máx. 0.001 %

Fosfatos (PO4)	máx. 0.0005 %

Sulfatos (SO4)	máx. 0.003 %

Metales pesados (as Pb)	máx. 0.001 %

Al (Aluminio)	máx. 0.001 %

Ca (Calcio)	máx. 0.001 %

Cu (Cobre)	máx. 0.0003 %

Fe (Hierro)	máx. 0.0005 %

K (Potasio)	máx. 0.02 %

Mg (Magnesio)	máx. 0.0005 %

Pérdida por secado (120 °C)	máx. 1.0 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 183 | Sodio bicarbonato (=sodio hidrógenocarbonato) p.a., mín. 96,0%, ACS, del tipo MERCK, BAKER, MALLINCKRODT o equivalente. CON CERTIFICADO |

Ensayo (acidimétrico; calculado sobre la sustancia deshidratada)	99.7 - 100.3 %

Identidad	pasa el test

Materia insoluble	máx. 0.015 %

Cloruro (Cl)	máx. 0.002 %

Fosfato (PO4)	máx. 0.001 %

Fosfato y Silicato (como SiO2)	máx. 0.005 %

Compuestos del azufre (como SO4)	máx. 0.003 %

Nitrógeno total (N)	máx. 0.0005 %

Amonio (NH4)	máx. 0.0005 %

Metales pesados (como Pb)	máx. 0.0005 %

Ca (Calcio)	máx. 0.01 %

Cu (Cobre)	máx. 0.0002 %

Fe (Hierro)	máx. 0.0005 %

K (Potasio)	máx. 0.005 %

Mg (Magnesio)	máx. 0.005 %

Pb (Plomo)	máx. 0.0005 %

Materia reductora del Iodo (como I)	máx. 0.0065 %

Pérdida por secado (Sílica gel)	máx. 0.20 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 184 | Sodio borohidruro p.a., mín. 96%, del tipo MERCK, MALLINCKRODT o equivalente. CON CERTIFICADO |

Ensayo (hipoclorito)	>	96	%

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 185 | Sodio carbonato anhídro p.a., mín. 99,9%, ACS, ISO, del tipo MERCK, BAKER, MALLINCKRODT o equivalente. CON CERTIFICADO |

Pureza (acidimétrica; calculada en sustancia seca)	mín.	99.9	%

Materia insoluble	máx.	0.01	%

Cloruros (Cl)	máx.	0.001	%

Fosfatos (PO4)	máx.	0.001	%

Silicatos (como SiO2)	máx.	0.005	%

Azufre total (como SO4)	máx.	0.003	%

Nitrógeno total (N)	máx.	0.001	%

Metales pesados (como Pb)	máx.	0.0005 %

Al (Aluminio)	máx.	0.001	%

As (Arsénico)	máx.	0.0001 %

Ca (Calcio)	máx.	0.005	%

Fe (Hierro)	máx.	0.0005 %

K (Potasio)	máx.	0.005	%

Mg (Magnesio)	máx.	0.0005 %

Sustancias precipitadas por Calcio y Magnesio	máx.	0.01	%

Sustancias precipitadas por amonio	máx.	0.01	%

Pérdida por secado (300 °C)	máx.	1.0	%

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 186 | Sodio cloruro p.a. 99,5 %, ACS, ISO, del tipo MERCK o equivalente. CON CERTIFICADO |

Ensayo (argentométrico)	mín.	99.5 %

Identidad	pasa el test

pH (5 %; Agua)	5.0 - 8.0

Materia insoluble en agua	máx.	0.005 %

Bromuros (Br)	máx.	0.005 %

Cloratos y Nitratos (como NO3)	máx.	0.003 %

Hexacianoferrato (Fe(CN)6)	máx.	0.0001 %

Iodo (I)	máx.	0.001 %

Fosfatos (PO4)	máx.	0.0005 %

Sulfato (SO4)	máx.	0.001 %

Nitrógeno total (N)	máx.	0.0005 %

Metales pesados (como Pb)	máx.	0.0005 %

As (Arsénico)	máx.	0.00004 %

Ba (Bario)	pasa el test

Ba (Bario)	máx.	0.001 %

Ca (Calcio)	máx.	0.002 %

Cu (Cobre)	máx.	0.0002 %

Fe (Hierro)	máx.	0.0001 %

K (Potasio)	máx.	0.005 %

Mg (Magnesio)	máx.	0.001 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 187 | Sodio dihidrógenofosfato dihidrato (=Sodio fosfato monobásico=Sodio fosfato diácido) purísimo, del tipo MERCK Art. 1.06345.1000 o equivalente. CON CERTIFICADO |

Ensayo (acidimétrico; calculado sobre sustancia seca)	98.0 - 100.5 %

Identidad	pasa el test

Apariencia de la solución	pasa el test

Materia insoluble en agua (calculado sobre sustancia seca)	<=	0.15 %

Valor de pH (1 %, agua)	4.1 - 5.0

Valor de pH (5 %; agua)	4.2 - 4.5

Cloruro (Cl)	<=	0.005 %

Fluoruro (F)	<=	0.001 %

Hidrogenofosfato (HPO4)	<=	0.5 %

Sulfato (SO4)	<=	0.01 %

Metales pesados (como Plomo)	<=	0.0005 %

As (Arsénico)	<=	0.0002 %

Fe (Hierro)	<=	0.001 %

Pb (Plomo)	<=	0.0005 %

Hg (Mercurio)	<=	0.0001 %

Aluminio, Calcio y elementos relacionados	pasa el test

Solventes resuduales (Ph Eur/USP) excluídos por proceso de production

Sustancias reductoras del Potasio Permanganato (como O)	pasa el test

Impurezas orgánicas volátiles (como USP)	pasa el test

Pérdida por secado (a 130 °C)	21.5 - 24.0 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 188 | Sodio dihidrógenofosfato monohidrato p.a. (=Sodio fosfato monobásico=Sodio fosfato diácido), ACS, del tipo MERCK, BAKER o equivalente (en envases no mayores de 250-500 g.). CON CERTIFICADO |

Ensayo (acidimétrico)	99.0 - 102.0 %

Materia insoluble	máx.	0.01 %

Valor de pH (5 %; agua)	4.1 - 4.5

Cloruro (Cl)	máx.	0.0005 %

Sulfato (SO4)	máx.	0.003 %

Nitrógeno total (N)	máx.	0.001 %

Metales pesados (como Plomo)	máx.	0.0005 %

Ca (Calcio)	máx.	0.005 %

Fe (Hierro)	máx.	0.0005 %

K (Potasio)		máx.	0.005 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 189 | Sodio hidróxido en lentejas p.a., mín 99,0%, ISO, del tipo MERCK o equivalente. CON CERTIFICADO. |

Pureza (acidimétrica)	mín. 99 %

Carbonatos (como Na2CO3)	máx. 1.0 %

Cloruros (Cl)	máx. 0.0005%

Fosfatos (PO4)	máx. 0.0005%

Silicatos (SiO2)	máx. 0.001 %

Sulfatos (SO4)	máx. 0.0005 %

Nitógeno total (N)	máx. 0.0003 %

Metales pesados ( como Pb)	máx. 0.0005 %

Al (Aluminio)	máx. 0.0005 %

As (Arsénico)	máx. 0.0001 %

Ca (Calcio)	máx. 0.0005 %

Cu (Cobre)	máx. 0.0002 %

Fe (Hierro)	máx. 0.0005 %

K (Potasio)	máx. 0.05 %

Mg (Magnesio)	máx. 0.0005 %

Ni (Níquel)	máx. 0.0005 %

Pb (Plomo)	máx. 0.0005 %

Zn (Zinc)	máx. 0.001 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 190 | Sodio m-arsenito p.a., mín. 98,0%, del tipo BAKER o equivalente. CON CERTIFICADO. En envases no mayores de 250 g. |

Ensayo (NaAsO2)	mín. 98.0 %

Materia insoluble	máx. 0.01 %

Cl (Cloruro)	máx. 0.01 %

SO4 (Sulfato)	máx. 0.02 %

Fe (Hierro)	máx. 0.002 %

Metales pesados (como Plomo)	máx. 0.005 %

Apariencia: Polvo blanco cristalino a blanquecino.

Aplicaciones: Inhibidor del cloro en todo tipo de muestras líquidas.

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 191 | Sodio meta peryodato pa pureza 99.9%. En envase de 100 gramos. |

Contenido por

- Iodometria	≥ 99.9 %

- Sulfato (SO4) 	≤ 0.005 %

- Otros halógenos  (como Cl) 	≤ 0.01 %

- Mn (Manganeso)	 ≤ 0.0001 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 192 | Sodio nitroprusiato dihidrato (=di-Sodio pentacianonitrosilferrato (II) .2 H2O) p.a., ACS, mínimo 99%, reactivo para ión sulfuro, del tipo MERCK Art.. 1.06541.0025 o JT BAKER CAS 13755-38-9 equivalente. En cristales. En envases de 500 gr.CON CERTFICADO |

Ensayo (argentométrico)	99.0 - 102.0 %

Identidad	pasa el test

Materia insoluble	<= 0.01 %

Cloruros (Cl)	<= 0.02 %

Hexacianoferrato (II)	<= 0.02 %

Hexacianoferrato (III)	<= 0.01 %

Sulfatos (SO4)	<= 0.01 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 193 | Sodio oxalato (=di-sodio oxalato) patrón primario, trazable a SRM de NIST, del tipo "CertiPUR" de MERCK art. 102407. CON CERTIFICADO (Patrón para la determinación de Oxidabilidad)d. En envases no mayores de 100 g |

Ensayo (manganométrico)	>=99.8 %

Valor de pH (3 %, agua)	7.5 - 8.5

Cloruro (Cl)	<= 0.002 %

Sulfato (SO4)	<= 0.002 %

Nitrogeno total (N)	<= 0.001 %

Metales pesados (como Pb)	<= 0.001 %

Fe (Hierro)	<= 0.0005 %

K (Potasio)	<= 0.005 %

Pérdida por secado (a 105 °C)	<= 0.05 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 195 | Sodio salicilato., p.a., del tipo MERCK o equivalente. CON CERTIFICADO. |

Contenido (valoración con ácido perclórico)	mín 99,5%

Identidad (IR)	corresponde

Intervalos de viraje verdoso-amarillo-azul-violeta	pH 3,0-4,6

Aspecto de la solución 	corresponde

Cloruros	máx. 0,002 %

Sulfatos	máx. 0,01 %

Metales pesados (como Pb)	máx. 0,001 %

Hierro	máx. 0,001%

Agua	máx. 0,2 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 196 | Sodio sulfato anhídro p.a., ACS, ISO, del tipo MERCK o equivalente. CON CERTIFICADO |

Ensayo (acidimétrico)	mín. 99.0 %

Materia insoluble en agua	máx. 0.01 %

pH (5 %; Agua)	5.2 - 8.0

Cloruro (Cl)	máx. 0.001 %

Fosfato (PO4)	máx. 0.001 %

Nitrógeno total (N)	máx. 0.0005 %

Metales pesados (como Pb)	máx. 0.0005 %

As (Arsénico)	máx. 0.0001 %

Ca (Calcio)	máx. 0.005 %

Fe (Hierro)	máx. 0.0005 %

K (Potasio)	máx. 0.002 %

Mg (Magnesio)	máx. 0.001 %

Pérdida por ignición (800 °C)	máx. 0,5 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 197 | Sodio sulfito anhídro p.a., ACS, del tipo MERCK, BAKER o equivalente. CON CERTIFICADO |

Ensayo (iodométrico)	mín. 98.0 %

Materia insoluble	máx. 0.005 %

Identidad	pasa el test

Álcalis libres (como sodio carbonato)	máx. 0.15 %

Ácidos libres	pasa el test

Cloruros (Cl)	máx. 0.02 %

Metales pesados (como Plomo)	máx. 0.001 %

As (Arsenico)	máx. 0.0001 %

Cu (Cobre)	máx. 0.0005 %

Fe (Hierro)	máx. 0.001 %

Pb (Plomo)	máx. 0.0005 %

Zn (Cinc)	máx. 0.001 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 198 | Sodio tiosulfato pentahidrato p.a., mín 99,5-100,5%, ACS, ISO, del tipo MERCK o equivalente. CON CERTIFICADO |

Ensayo (iodométrico)	99.5 - 101.0 %

Identidad	conforme

Claridad dela solución	pasa el test

Materia insoluble	<=0.005 %

PH (10 %; agua)	6.0 - 7.5

Chloride (Cl)	<=0.008 %

Sulfatos y sulfitos (como SO4)	<=0.1 %

Sulfuros (S)	pasa el test

Metales pesados (como Pb)	<= 0.001 %

Nitrógeno total (N)		<= 0.002 %

Ca (Calcio)	<= 0.002 %

Cu (Cobre)	<= 0.0005 %

Fe (Hierro)	<= 0.0005 %

K (Potasio)	<= 0.001 %

Mg (Magnesio)	<= 0.001 %

Pb (Plomo)	<= 0.0005 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 199 | Solución activadora para kit p/ Determinación de sulfuros totales por comparación visual con ampollas reactivas rango de medicción 0 a 10 ppm. Vencimiento 2 (dos) años posterior a la entrega, del tipo CHEMets A-9500 o equivalente. En caja de 6 envases de 10 ml. c/u. |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 200 | Solución Brij-35 (polioxietilen laurel eter) al 30% del tipo MERCK Art. 1.01894.0100 o equivalente. En envases no mayores de 500 ml. |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 201 | Solución de limpieza general para electrodos pH Redox , acuosa, inodora, solubre en agua, densidad a 20° C: : (1 g/cm3, valor de pH a 20°C: 1.7.del tipo HANNA Art.. HI 7061 L o equivalente. CON CERTIFICADO. En envases de 500 ml.. |

| 202 | Solución Fenol (líquida) de peso molecular 94.11 del tipo JTBAKER Art. 2859-01, N° de CAS 108-95-2 o equivalente. En frasco de vidrio x 500 ml. |
| --- | --- |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 203 | Sulfanilamida p.a. (=4-amín.obencenosulfonamida), del tipo MERCK o equivalente. CON CERTIFICADO) |

Ensayo (bromométrico, calculado sobre sustancia seca)	mín. 99 %

Identidad (espectro IR)	conforme

Rango de fusión	163 – 166 °C

Impurezas alcalinas insolubles	conforme

Impurezas ácidas insolubles	conforme

Cloruros (Cl)	máx. 0.01 %

Sulfato (SO4)	máx. 0.02 %

Metales pesados (como Plomo)	máx. 0.002 %

Cenizas de Sulfatos	máx. 0.1 %

Pérdida por secado(10e5 °C)	máx. 0.5 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 204 | Sulfato de Manganeso (II) monohidratado., p.a. ACS,ISO, del tipo MERCK, FISHER, BAKER o equivalente. CON CERTIFICADO |

Pureza complejométrica		98.0 - 102.0 %

Identidad		que pase el test

Apariencia de la solución	que pase el test

Cloruros (Cl)		<= 0.005 %

Metales pesados (como Pb)	<= 0.002 %

As (Arsenico)		<= 0.0003 %

Ca (Calcio)		<= 0.01	%

Fe (Hierro)		<= 0.001 %

Pb (Plomo)		<= 0.001 %

Se (Selenio)		<= 0.003 %

Zn (Zinc)		<= 0.005 %

Sustancias no precipitables por sulfuro de  amonio		<= 0.5	%

Solventes residuales (Ph.Eur./ICH)	excluidos por procesos de producción

Impurezas orgánicas volátiles		conforme

Pérdida por ignición (500 °C)		10.0 - 12.0 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 205 | Test en cubeta para la medición de DQO, exento de Mercurio, de rango 10 - 150 mg/l. Spectroquant® marca MERCK Art.. 1.09772.0001 o equivalente. En envases para 25 determinaciones. |

Aplicaciones: ensayo de Demanda Química de Oxígeno libre de mercurio

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 206 | Test en cubeta para la medición de DQO, exento de Mercurio, de rango 100 - 1500 mg/l.del tipo Spectroquant® marca MERCK Art.. 1.09773.0001 o equivalente. En envases para 25 determinaciones. |

Aplicaciones: ensayo de Demanda Química de Oxígeno libre de mercurio

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 207 | Test en cubeta para la medición de DQO, de rango 10 - 150 mg/l. Spectroquant® marca MERCK Art. 1.14540.0001 o equivalente. En envases para 25 determinaciones. |

Aplicaciones: ensayo de Demanda Química de Oxígeno.

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 208 | Test en cubeta para la medición de DQO, de rango 25 - 1500 mg/l.del tipo Spectroquant® marca MERCK Art. 1.14541.0001 o equivalente. En envases para 25 determinaciones. |

Aplicaciones: ensayo de Demanda Química de Oxígeno.

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 209 | Test en cubeta para la medición de Fosfatos, de rango 0.05 - 5.00 mg/l. del tipo Spectroquant® marca MERCK Art.. 1.14543.0001 o equivalente. En envase para 25 determinaciones. |

Aplicaciones: Ensayo de Fosfatos

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 210 | Test de Amonio método fotométrico rango de 0,01 a 3,00 mg/l NH4-N. Envases para 500 determinaciones, catalogo MERCK 1.14752.0001 o equivalente |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 211 | Test de Sulfuro de rango 0.02 - 1.5 mg/l. del tipo Spectroquant® marca MERCK Art.. 1.14779.0001 o equivalente. En envases para 220 determinaciones. |

Aplicaciones: Ensayo de Sulfuros Totales

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 212 | Tetraborato de Sodio decahidrato p.a., mín 99,5%, ACS, ISO, del tipo MERCK, MALLINCKRODT o equivalente |

Ensayo (acidimétrico)	99.5 - 103.0 %

Identidad	conforme

Claridad de la solucion	conforme

Materia insoluble	<= 0.005 %

Valor de pH (solución 0.01 M, 25 °C)	9.15 - 9.20

Valor de pH (4 %, agua)	9.0 - 9.6

Cloruro (Cl)	<= 0.0007 %

Fosfato (PO4)	<= 0.001 %

Sulfato (SO4)	<= 0.005 %

Metales Pesados (como Pb)	<= 0.001 %

As (Arsénico)	<= 0.0005 %

Ca (Calcio)	<= 0.005 %

Cu (Cobre)	<= 0.0005 %

Fe (hierro)	<= 0.0005 %

NH4 (Amonio)	<= 0.001 %

Pb (Plomo)	<= 0.0005 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 213 | TETRACLOROETENO especial para espectroscopía infraroja (FT y R)., del tipo Sintorgan o UVE o equivalente. En envase de 1 litro. CON CERTIFICADO |

- Pureza mínima 			99.0 %

- Residuo Seco 			< 0.005%.

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 214 | o-Tolidina diclorhidrato (=3,3'-Dimetilbenzidina diclorhidrato, PM=285,22; C14H16N2 . 2HCl), pureza ≥ 99,0%, punto de fusión >300°c, del tipo FLUKA Art.. 89585 o equivalente. CON CERTIFICADO. En envases no mayores de 25 g. |

Aplicaciones: Indicado para la Determinación de cloro libre en muestras de efluentes residuales.

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 215 | L-Triptofáno para fines bioquímicos, marca MERCK Art. 1.08374.0100 o equivalente. CON CERTIFICADO.En envases de 100 g. |

Ensayo (titulación con ácido perclórico, calculado sobre sustancia seca)		>= 99.0 %

Identidad (espectro IR)	pasa el test

Espectro de rotación (alfa 20/D, 50 g/l, ácido clorhídrico 1 mol/l, calcinación

sobre sustancia seca)	+1.5° to +2.5°

Apariencia: Blanco, poplvo cristalino o cristales incoloros

Cloruro (Cl)	<= 0.02 %

Sulfato (SO4)	<= 0.01 %

Metales pesados (como Pb)	<= 0.001 %

As (Arsénico)	<= 0.0005 %

Ca (Calcio)	<= 0.001 %

Co (Cobalto)	<= 0.0005 %

Fe (Hierro)	<= 0.0005 %

K (Potasio)	<= 0.0005 %

Mg (Magnesio)	<= 0.0005 %

Na (Sodio)	<= 0.01 %

Zn (Zinc)	<= 0.0005 %

NH4 (Amonio)	<= 0.01 %

Amino ácidos	<= 0.3 %

Pérdida por secado (a105 °C; 3 h)	<= 0.3 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 216 | Tri-Sodio citrato dihidrato p.a., ACS, ISO, mín.99,0%, del tipo MERCK JT BAKER CAS 6132-04-3 o equivalente. En cristales. En envases de 500 gr.CON CERTIFICADO |

Ensayo (titulación con ácido perclórico)	mín. 99.0 %

Materia insoluble	máx. 0.005 %

pH (5 %; Agua)	7.5 - 9.0

Cloruro (Cl)	máx. 0.001 %

Fosfato (PO4)	máx. 0.002 %

Sulfato (SO4)	máx. 0.004 %

Metales pesados (como Pb)	máx. 0.0005 %

Nitrógeno total (N)	máx. 0.001 %

Ca (Calcio)	máx. 0.005 %

Fe (Hierro)	máx. 0.0005 %

NH4 (Amonio)	máx. 0.003 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 217 | Tritón X-100 p.a. (=Éter mono [p-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenílico] de polietilenglicol), del tipo BAKER Art.. X198-07 o MERCK Art.. 1.08603.1000 o equivalente. CON CERTIFICADO. |

Pureza (HPLC)	98 – 100 %

Identidad (espectro IR)	pasa el test

Valor de pH (1 %, agua)	6.0 - 8.0

Densidad (d 20/4)	1.064 - 1.067

Punto de turbiedad 	63 – 69 °C

Óxido de etilieno (GC)	<= 30 ppm

Dioxano (GC)	<= 20 ppm

Cenizas de Sulfato (600 °C)	<= 0.2 %

Agua (de acuerdo a Karl Fischer)	<= 0.2 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 218 | Vanadio (V) óxido purísimo (=pentóxido de vanadio), mín. 99,0%, del tipo MERCK o equivalente. CON CERTIFICADO |

Ensayo (manganométrico)	>= 99.0 %

Cloruros (Cl)	<= 0.002 %

Fosfato (PO4)	<= 0.01 %

Sulfato (SO4)	<= 0.01 %

Nitrógeno total (N)	<= 0.01 %

Fe (Hierro)	<= 0.01 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 219 | Varillas indicadoras de pH, indicador universal, rango de medición 0-14, intervalo de medición 1 (una) unidad de pH, compuesta por una cinta plástica con papel indicador adosado a la misma, del tipo MERCK Art. 1.09535.0001 o equivalente. En caja x 100 determinaciones. |

Indicador universal pH 0-14

Debe incluir una escala de colores, para la lectura por comparación visual, con los siguientes valores de pH: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 220 | Vaselina líquida para fines bioquímicos |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 221 | Verde de bromocresol indicador pH 3,8-5,4 p.a. ACS,ISO, del tipo MERCK, FISHER, BAKER o equivalente. CON CERTIFICADO |

Valor del pH	 pH 3.8 - pH 5.4

Apariencia		amarillo – verde - azul

Pérdida por secado (a 110 °C)		<= 3.00%

Rango de Transición (de acuerdo con ACS)

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 222 | Viales Cloro Libre con rango 0,00-5,00 mg/L para uso en equipo HACH DR 2010 del tipo HACH Art.. 2105545, CHEMETRICS Art.. o equivalente. CON CERTIFICADO. En pack de 50 unidades. |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 223 | Viales Cloro Total con rango 0,00-5,00 mg/L para uso en equipo HACH DR 2010 del tipo HACH Art.. 2105645, CHEMETRICS Art.. o equivalente. CON CERTIFICADO. En packs de 50 unidades. |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 224 | Viales DQO rango bajo (rango 3-150 mg/L) para uso en equipo HACH DR 2010. del tipo HACH Art.. 2125815),CHEMETRICS Art..K-7355) o equivalente. CON CERTIFICADO. En packs de 150 unidades. |

Viales preparados para la Determinación de DQO, listos para usar compuestos por:

-Vial de vidrio borosilicato, incoloro, de Ø 16 x 100 mm, con tapa a rosca, con cieere hermético para evitar pérdidas durante la digestión de las muestras.

-Reactivos en cantidad necesaria para digerir 2 ml. de muestra, a base de Dicromato, sales de Plata como catalizador y Sulfato Mercúrico como inhibidor para elimín.ar las interferencias de Cluroros hasta 2000 mg/l.

-Método aprobado por la USEPA.

-100 % Compatibles con reactor para DQO de tipo HACH Art.. 45600-02.

-Compatibles para su lectura directa en espectrofotómetros del tipo HACH modelos DR/4000, DR/2000, DR/2010.

-Rango:

- Rango bajo: 0 a 150 mg/l

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 225 | Viales DQO rango alto (rango 20-1500 mg/L) para uso en equipo HACH DR 2010. del tipo HACH Art.. 2125915),CHEMETRICS Art..K-7365) o equivalente. CON CERTIFICADO. En packs de 150 unidades. |

Viales preparados para la determínación de DQO, listos para usar compuestos por:

-Vial de vidrio borosilicato, incoloro, de Ø 16 x 100 mm, con tapa a rosca, con cieere hermético para evitar pérdidas durante la digestión de las muestras.

-Reactivos en cantidad necesaria para digerir 2 ml. de muestra, a base de Dicromato, sales de Plata como catalizador y Sulfato Mercúrico como inhibidor para elimín.ar las interferencias de Cluroros hasta 2000 mg/l.

-Método aprobado por la USEPA.

-100 % Compatibles con reactor para DQO de tipo HACH Art.. 45600-02.

-Compatibles para su lectura directa en espectrofotómetros del tipo HACH modelos DR/4000, DR/2000, DR/2010.

-Rango:

- Rango alto: 0 a 1500 mg/l.

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 226 | Yodo en cristales p.a. ACS, ISO, del tipo MERCK, FISHER, BAKER o equivalente. CON CERTIFICADO |

Ensayo (iodométrico)	mín. 99.8 %

Bromuros y Cloruros 	máx. 0.005 %

Sustancias No Volátiles (a 105 °C)	máx. 0.01 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 227 | Yodo resublimado p.a., mín. 99,8%, ACS, ISO, del tipo MERCK, BAKER, MALLINCKRODT o equivalente. CON CERTIFICADO |

Contenido por

- Iodometria	99.8 - 100.5 %

- Bromuro y cloruros  (como Cl)  	≤ 0.005 %

- Materia no volátil	≤ 0.01 %

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 228 | Yoduro de Potasio (granular) para análisis . CON CERTIFICADO. |

Ensayo (argentometría)	mín 99.5%

pH (5%, em agua)	6.0 – 8.0

Cloruros y bromuros (como cloruros)	máx 0.01%

Iodatos	máx 0.0002%

Fosfatos	máx 0.001%

Sulfatos	máx 0.001%

Nitrógeno total	máx 0.001%

Metales pesados (como plomo)	máx 0.0005%

Arsénico	máx 0.00001%

Bario	máx 0.002%

Calcio	máx 0.0010%

Cobre	máx 0.0002%

Hierro	máx 0.0003%

Magnesio	máx 0.001%

Sodio	máx 0.030%

Plomo	máx 0.0002%

Sustancias reductoras	pasa test

Pérdida por secado (105°C)	máx 0.1%

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 229 | Diluyente para Microtox , para la determinación del efecto inhibitorio sobre la luminiscencia del Vibrio fisheri en muestras de agua, según norma de referencia ISO 11348-3, del tipo SDI (Strategic Diagnostics) cód: AZF 686011-Sobre fase liquida. |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 230 | Potasio dicromato p.a., mín 99,9%, ACS, ISO, del tipo MERCK, BAKER o equivalente. CON CERTIFICADO |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 231 | Sodio nitrito p.a., mín. 99,0%, ACS, del tipo MERCK o equivalente. CON CERTIFICADO. (Droga patrón p/Nitritos) |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 232 | Solución Buffer directamente trazable a SRM primario de NIST, pH 4,00 incertidumbre ± 0,003 (a 25°C), patrón de referencia para calibración de pHmetros, del tipo CERTIPUR® de MERCK Art.. 1.07200.0105 o equivalente. CON CERTIFICADO En caja de 5 envases de 100 ml |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 233 | Solución Buffer de pH 4 (a 25°C), patrón de calibración y seguimiento, lista para usar, trazable a SRM de NIST, del tipo "CERTIPURE" de MERCK art. 1.09406.1000. CON CERTIFICADO |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 234 | Solución Buffer certificada, directamente trazable a SRM primario de NIST, pH 6,86 incertidumbre ± 0,003 (a 25°C), patrón de referencia para calibración de pHmetros, del tipo CERTIPURE de MERCK art. 1.07202.0105. En caja de 5 envases de 100 ml. CON CERTIFICADO |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 235 | Solución Buffer de pH 7 (a 25°C), patrón de calibración y seguimiento, lista para usar, trazable a SRM de NIST, del tipo "CERTIPURE" de MERCK art. 1.09407.1000. CON CERTIFICADO |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 236 | Solución concentrada Buffer de pH 12 ± 0,05 (a 20°C) en ampolla, patrón para calibración, trazable a SRM de NIST, del tipo TITRISOL de MERCK art.1.09892.0001. Presentación 1 ampolla para preparar 500 ml de solución buffer. CON CERTIFICADO. |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 237 | Solución de Ajuste Osmótico de Microtox , para la determinación del efecto inhibitorio sobre la luminiscencia del Vibrio fisheri en muestras de agua, según norma de referencia ISO 11348-3, del tipo SDI (Strategic Diagnostics) cód: AZF 686019 |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 238 | Solución de reconstitución de Microtox , para la determinación del efecto inhibitorio sobre la luminiscencia del Vibrio fisheri en muestras de agua, según norma de referencia ISO 11348-3, del tipo SDI (Strategic Diagnostics) cód: AZF 686016 |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 239 | Reactivo en polvo, con cantidad pre-medida para 10 ml. de muestra, para la determinación de Cloro Libre por DPD (N,N-Dietil-p-fenilen diamina), del tipo HACH art. 21055-69. En paquete de 100 sobres. Con fecha de vencimiento mínimo 2 años a partir de la fecha de entrega |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 240 | Reactivo en polvo, con cantidad pre-medida para 10 ml. de muestra, para la determinación de Cloro Total por DPD (N,N-Dietil-p-fenilen diamina), del tipo HACH art. 21056-69. En paquete de 100 sobres. Con fecha de vencimiento mínimo 2 años a partir de la fecha de entrega |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 241 | Solución de limpieza para electrodos para la remoción de proteínas contaminantes, a base de Pepsina/HCL, trazable a SRM de NIST, del tipo METTLER-TOLEDO 51 340 068. CON CERTIFICADO. En envases no mayores de 250 ml. |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 242 | Acetato de Amonio Merck pa Cat N° 101116.1000 en envases de 1 kg |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 243 | 2,3-Naftalendialdehído x 100 mg, del tipo TCI-ACE nº art A5594 |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 244 | 4-chloro-7nitrobenzofurazan x 5 gramos, del tipo Fluka nº art 25455-5G |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 245 | Anhídrido trufluoroacético x 50 ml, del tipo Fluka nº art 91720-50ml |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 246 | Sulfato de Amonio y Hierro III pa del tipo Merck art N° 1,03776,0500 |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 247 | Estaño en granallas pa del tipo Merck art 107806 |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 248 | Potasio cloruro p.a. (máx. 0,05% Br) del tipo MERCK o equivalente. En envases de 1.00 Kg. |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 249 | Estaño (IV) cloruro pentahidrato p.a., del tipo MERCK, BAKER o equivalente. |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 250 | Potasio yodato patron primario, material de referencia secundario para iodometria trazable a material de referencia ( SRM ) de NIST CertiPur®, del tipo MERCK art. 1.02404.0100 o equivalente. CON CERTIFICADO. Envase de vidrio por 100 g. |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 251 | Potasio Hidrogeno Diyodato para titulación de Tiosulfato de Sodio del tipo Merck art 1.04867.0050. En envase de 50 gr |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 252 | Resina de intercambio iónico tipo Chelex 100, 100-200 mesh forma sódica, del tipo Biorad o similar. En envase de 500 gr |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 253 | Sodio Carbonato, patrón primario, material de referencia secundario para acidimetría,trazable a material de referencia (SRM) de NIST Certipur®, del tipo Merck art. 1.02405.0080 o equivalente, CON CERTIFICADO, en envase de vidrio por 80 gr. |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 254 | 2’, 7’-Diclorofluoresceína, indicador ACS, Reag. Ph Eur, del tipo Merck art. 1.09676.005 o equivalente, en envase de vidrio de 5 gr. |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 255 | Test en cubetas para medición de OD, método fotométrico de rango 0.5-12.0 mg/l O2. Spectroquant®, marca Merck art. 1.14694.0001 o equivalente. En envases para 25 determinaciones. |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 256 | Reactivo del cloro Cl2-1 (líquido) para test de cloro (DPD) de rango 0,010-6,00 mg/l de cloro libre de Cl2. Spectroquant®, marca Merck art. 1.00086.0001 o equivalente. En envases para 200 determinaciones. |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 257 | Reactivo del cloro Cl2-2 (líquido) para test de cloro (DPD) de rango 0,010-6,00 mg/l de cloro libre de Cl2. Spectroquant®, marca Merck art. 1.00087.0001 o equivalente. En envases para 400 determinaciones. |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 258 | Reactivo del cloro Cl2-3 (líquido) para el test cloro (DPD) de rango 0.010-6.00 mg/l de cloro total. Spectroquant®, marca Merck art. 1.00088.0001 o equivalente. En envases para 600 determinaciones. |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 259 | Isobutanol p.a. EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur del tipo Merck art. 100984, Baker art. 9044 o equivalente. CON CERTIFICADO. |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 260 | Test de Manganeso, método espectrofotométrico. Rango 0,005 - 2,00 mg/L, para 250 determinaciones, del tipo Merck art. 1,01846,0001 o equivalente. CON CERTIFICADO. |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 261 | Set de Calibración, KCL 0.01 mol/l del tipo Merck, Art. WTWA300572 |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 262 | Alcohol isobutíico. En envase de 1 Litro. |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 263 | Fosfato de sodio dibásico anhidro Na2HPO4. |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 264 | Test Cianuros: método colorimétrico con tarjeta colorimétrica y bloque comparador con tubos de ensayos largos 0.002-0.004-0.007-0.010-0.013-0.016-0.020-0.025-0.030 mg/l CN-MCcolortest Marca MERCK Art. 1.14417.0001. Vencimiento minimo 1 año a partir de la fecha de entrega |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 265 | Test Sulfuros: método colorimétrico con tarjeta colorimétrica y bloque comparador con tubos de ensayos largos 0.02-0.04-0.06-0.08-0.10-0.13-0.16-0.20-0.25 mg/l S2-MCcolortest Marca MERCK Art. 1.14416.0001. Vencimiento minimo 1 año a partir de la fecha de entrega |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 266 | Test Sulfuros: método colorimétrico con comparador de disco giratorio 0.1-0.3-0.5-0.7-1-2-3-4-5 mg/l S2-MCcolortest Marca MERCK Art. 1.14777.0001. Vencimiento minimo 1 año a partir de la fecha de entrega |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 267 | Tinción gram: equipo de tinción para tinción gram Marca MERCK, Art. 1.11885.0001. Vencimiento minimo 1 año a partir de la fecha de entrega |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 268 | CHEMIZORBgranulado absorvente para líquidos derramados. Marca MERCk, Art. 1.01568.5000. En envase de 5 Kg. Vencimiento minimo 1 año a partir de la fecha de entrega |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 269 | Cloruro de Calcio Tetrahidratado calidad proanalisis con CERTIFICADO y MSDS. En envase de 1 Kilo. Vencimiento minimo 1 año a partir de la fecha de entrega |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 270 | Silicagel con indicador de humedad para desecador, con gel color Azul, tamaño de partícula de 1 a 3 mm., del tipo MERCK o equivalente. En envase de 1 Kilo. Vencimiento minimo 1 año a partir de la fecha de entrega |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 271 | Silicagel con indicador de humedad para desecador, con gel color Azul, tamaño de partícula de 2 a 5 mm., del tipo MERCK o equivalente. En envase de 1 Kilo. Vencimiento minimo 1 año a partir de la fecha de entrega |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 272 | N,N-Dimetil-1,4 fenilendiamonio dicloruro proanalisis con certificado de calidad y MSDS. En envase de 1 kilo. |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 273 | Kit de viales para determinación de nitritos. Marca MERCK, Art. 1.14547.0001. En caja por 25 unidades. Vencimiento minimo 1 año a partir de la fecha de entrega |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 274 | Kit de viales para determinación de nitratos. Marca MERCK, Art. 1.14542.0001. En caja por 25 unidades. Vencimiento minimo 1 año a partir de la fecha de entrega |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 275 | Kit de viales para determinación de amonio. Marca MERCK, Art. 1.14559.0001. En caja por 25 unidades. Vencimiento minimo 1 año a partir de la fecha de entrega |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 276 | Kit de viales para determinación de cianuros. Marca MERCK, Art. 1.14561.0001. En caja por 25 unidades. Vencimiento minimo 1 año a partir de la fecha de entrega |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 277 | Test en cubetas para determinación de fosfatos. Marca MERCK, Art. 1.14729.0001. En caja por 25 unidades. Vencimiento minimo 1 año a partir de la fecha de entrega. |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 278 | Kit para determinación de cianuros rango 0,03 a 5 mg/l. Marca MICROQUANT, Art. 1.14798.0001. En caja por 200 determinaciones. Vencimiento minimo 1 año a partir de la fecha de entrega. |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 279 | Test Cloruros AQUAMERCK. Marca MERCK, Art. 1.11132.0001. Vencimiento minimo 1 año a partir de la fecha de entrega. |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 280 | Silicona grase de alto vacío pesada. Marca MERCK, Art. 1.07921.0100. En envase de 100 grs. Vencimiento minimo 1 año a partir de la fecha de entrega. |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 281 | Mezcla salina nutritiva para DBO (con alitiourea) para 12 x 1 litro de solución salina nutritiva Spectroquant. Marca MERCK, Art. 1.00688.0001. Vencimiento minimo 1 año a partir de la fecha de entrega. |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 282 | Acido Clorhidrico grado analítico. En envase de 2,5 litrost. Marca MERCK, Art. 1.00316.2500. Vencimiento minimo 1 año a partir de la fecha de entrega. |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 283 | Test en cubetas DQO- método fotométrico rango 15-300 mg/l Spectroquant. En caja de 25 unidades. Marca MERCK, Art. 1.14895.0001. Vencimiento minimo 1 año a partir de la fecha de entrega. |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 284 | Test en cubetas DQO- método fotométrico rango 300-3500 mg/l Spectroquant. En caja de 25 unidades. Marca MERCK, Art. 1.14691.0001. Vencimiento minimo 1 año a partir de la fecha de entrega. |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 285 | Test cianuros : método colorimétrico con tarjeta colorimétrica y bloque comparador con tubo de ensayo corto 0.03-0.06-0.10-0.15-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7 mg/l CN-MCOLORTEST. Marca MERCK, Art. 1.14429.0001. |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 286 | Test cianuros en base de repuestos para 114798, 114429 ,114417 MCOLORTEST para 200 test. Marca MERCK, Art. 1.18457.0002. |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 287 | Solución limpiadora para CELLOX 325, frasco de 30 ml Art. WTWA205204 |
| Ítem | Descripción |
| 288 | Solución Electrolitica para CELLOX 325, frasco de 50 ml Art. WTWA205217 |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 289 | Alumbre férrico (Amonio y hierro III sulfato dodecahidratado) pa del tipo Merck art 1.07886.1000. |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 290 | Bario cloruro dihidrato p.a., mín. 99,0%, ACS, ISO, del tipo MERCK, BAKER o equivalente. CON CERTIFICADO |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 291 | Magnesio cloruro p.a. ACS, ISO, del tipo MERCK o equivalente. CON CERTIFICADO |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 292 | Sulfato de amonio del tipo Merck art 1.01217.0100. |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 293 | Acido Fórmico, del tipo FLUKA, grado UHPLC-MS, Art. 14265. En envase por 1 litro |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 294 | Reactivo en forma de tableta, con cantidad medida para 10 ml. de muestra, para la determinación de Cloro Libre por DPD (N,N-Dietil-p-fenilen diamina), del tipo LOVIBOND DPD N° 1 art. 511052 |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 295 | Reactivo en forma de tableta, con cantidad medida para 10 ml. de muestra, para la determinación de Cloro Residual Total por DPD (N,N-Dietil-p-fenilen diamina), del tipo LOVIBOND DPD N° 3 art. 511082 |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 296 | Dodecilo sulfato, sal sódica (=Dodecil sulfato de sodio= Sodio lauril sulfato), para fines bioquímicos y exámenes de tensioactivos, del tipo MERCK art. 1.12533.0050. CON CERTIFICADO. (Patrón para la determinación de detergentes) |

  - Características de los Envases

Dichos productos deberán ser presentados en envases originales de fábrica, con sus correspondientes precintos de seguridad que garanticen la inviolabilidad de los mismos.

Cada envase deberá estar perfectamente etiquetado. Dicha etiqueta deberá contener la siguiente información:

- Nombre del Reactivo según IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry).

- Nombre Alternativo o Sinónimo, en caso de poseerlo.

- Indicación de Calidad del Producto o Aplicaciones.

- Fórmula y Peso Molecular.

- Fecha de Vencimiento. La misma no podrá ser anterior a los 2 años, contados a pArt.ir de la fecha de entrega del producto. Este punto es muy importante ya que no se aceptarán envases que no contengan este dato.

- Grado de Pureza (preferentemente con Boletín de Garantía completo según ACS, ISO, Ph Eur, etc.)

- Número de Lote.

- Datos del Fabricante, Marca, etc.

- Número de Art.ículo o Catálogo del Fabricante.

- Símbolos de Peligrosidad.

- Indicación de Riesgos Específicos

- Consejos de Seguridad.

- Condiciones para su Almacenamiento y Transporte.

- Indicación del Contenido Neto del producto.

Todos los envases deberán cumplir con las Normativas Nacionales e Internacionales en lo referente a Transporte y Almacenamiento, de forma tal de asegurar la protección de seres humanos y del medio ambiente. Al mismo tiempo, deberán estar diseñados para:

- Mantener todos los requisitos de Seguridad

- No producir interacciones entre el envase y el producto

- Mantener las características de calidad del producto, incluso después de largos períodos de almacenamiento

- No producir contamín.aciones en los productos de alta pureza.

- Envase convenientemente cómodo y seguro al momento de su manipulación por el usuario.

4.	Garantía de Calidad

La calidad de los productos especificados deberá estar garantizada al menos hasta la fecha de su vencimiento, debiendo hasta ese momento mantener sus características y su composición original.

En cualquier momento, y a pArt.ir de que se probare que la calidad y/o la composición original del producto, ha sufrido alteraciones, Agua y Saneamientos Argentinos S.A. podrá solicitar al Proveedor, la sustitución de los mismos sin cargo alguno. Asimismo, Agua y Saneamientos Argentinos S.A. se reserva el derecho de solicitar al Proveedor el resarcimiento por los daños que pudieren haber ocasionado los productos que no cumplan con la calidad especificada, en el período comprendido entre la fecha de recepción y hasta la fecha de vencimiento del mismo.

Salvo expresa indicación en contrario, todos los productos deberán entregarse acompañados de su correspondiente Certificado de Análisis por Lote. Dicho Certificado deberá contener la siguiente información:

- Encabezado con el título “Certificado de Análisis”.

- Identificación del Fabricante (Nombre  y Domicilio Comercial de la firma)

- Nombre del producto, según nomenclatura de IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry)

- Número de Art.ículo o Catálogo del Fabricante.

- Identificación el Lote.

- Fecha de Realización del Análisis.

- Método de Ensayo empleado para el Análisis de Lote.

- Identificación del Laboratorio donde se realizó el Análisis.

- Listado con Valores de Pureza Garantizados (referidos a ACS, ISO, Ph Eur, etc.).

- Listado con Valores de Pureza obtenidos mediante el Análisis.

- Fecha de Vencimiento del producto.

- Identificación del Responsable por el Contenido del Certificado de Análisis.

- Para el caso de productos con trazabilidad a NIST (Nacional Institute of Standards & Technology), se deberá indicar el número de SRM (Standard Referente Material).

5.	Vencimiento

Los plazos para el vencimiento de los productos especificados en el presente pliego deberán estar dentro de los períodos más prolongados que se pudieren conseguir en el mercado internacional dentro de su tipo.

Salvo excepciones, dichos plazos, no deberán ser inferiores a los 2 (dos) años contados desde la fecha de recepción de los mismos.

Serán considerados como excepciones todos aquellos productos que, por sus características específicas, estuvieren recomendados internacionalmente para su utilización dentro de períodos más cortos. En este último caso el plazo para su vencimiento deberá estar regido por lo indicado en el primer párrafo de este punto.

6.	Condiciones de Almacenamiento y Transporte

Todos los productos deberán ser entregados respetando las recomendaciones del fabricante y/o de las Normativas Nacionales e Internacionales vigentes, para su almacenamiento y transporte, con el objeto de garantizar la perfecta conservación de los mismos.

Para aquellos productos, en que se deberán encontrarse expresamente indicada su refrigeración en forma constante, se deberán tomar todos los recaudos necesarios, para garantizar la continuidad de la cadena de frío desde su origen hasta el momento de la entrega de los mismos.

7.	Condiciones de Entrega

Para la entrega de los Insumos deberán observarse los siguientes requisitos:

- Los sumínistros deberán entregarse agrupados por productos de un mismo tipo evitando en todo momento posibles contamín.aciones e interacciones entre sí. Salvo casos pArt.iculares, los mismos estarán embalados en cajas de cArt.ón doble corrugado para el caso de sustancias sólidas contenidas en envases plásticos y de poliestireno expandido compArt.imentado para las sustancias sólidas o líquidas contenidas en envases de vidrio. Dichas cajas no deberán presentar golpes y/o deformaciones de ningún tipo en su exterior.

- En el exterior de las mismas deberán constar claramente los siguientes datos: Razón Social del Fabricante, Identificación de los productos, Marca y número de código o catálogo del fabricante y número de lote, símbolos de peligrosidad (conforme a la formativa europea) de los productos contenidos y preferentemente riesgos específicos asociados a los mismos.

-	Con respecto a las condiciones de almacenamiento y transporte, los insumos deberán entregarse respetando las recomendaciones del fabricante y/o de las Normativas Nacionales e Internacionales vigentes, para su almacenamiento y transporte, con el objeto de garantizar la perfecta conservación de los mismos.

8.	Inspección y Recepción

Se llevará a cabo siguiendo las especificaciones y los métodos de ensayo detallados precedentemente.

Agua y Saneamientos Argentinos S.A. se reserva el derecho de realizar sobre los productos recibidos, y sin aviso previo, todos los ensayos que considerare necesarios para verificar el cumplimento de las especificaciones detalladas en el presente Pliego. En el supuesto que dichas verificaciones arrojaren un resultado negativo, el Proveedor deberá proceder al retiro, por su cuenta y cargo, de todos los productos rechazados en un plazo no mayor a los 5 (cinco) días, contados a pArt.ir de la notificación fehaciente. Asimismo, Agua y Saneamientos Argentinos S.A. quedará facultado para solicitar al Proveedor el reembolso de los costos derivados de los diferentes ensayos que se hubieren realizado para verificar la calidad de los productos rechazados.

A pArt.ir del momento en el que se registraren 2 (dos) rechazos por razones de calidad, Agua y Saneamientos Argentinos S.A. podrá optar por la cancelación de la totalidad de las provisiones que se encontraren aún pendientes a ese momento.

La recepción definitiva de los insumos se llevará a cabo una vez que se hayan verificado los siguientes requisitos:

- Concordancia con las epecificaciones y cantidades solicitadas

- Observancia a los plazos indicados para su vencimiento

- Refrigeración adecuada, cuando fuere aplicable

- Toda la documentación solicitada en forma

- Condiciones de Entrega según lo determinado ene. Punto 7 de estas Especificaciones Técnicas

IMPORTANTE: El incumplimiento de cualesquiera de los requisitos solicitados en la presente Especificación Técnica dará lugar a la no recepción del suministro.