# PLIEGO DE especificaciones tecnicas

- Objeto: VARIADOR DE FRECUENCIA

Alcance: Marca Schneider modelo Altivar 312 o similar.

El alcance del presente documento es determinar las características técnicas del Variador de Velocidad para motores asincrónicos trifásicos.

#### Solo se aceptarán Variadores de Velocidad nuevos de primera mano, bajo ninguna circunstancia se aceptarán Equipos reciclados o usados.

El número de Catálogo del Sistema de Bienes y Servicios de Utilización Común es el  439-02921.

- Referencias Normativas

El presente documento ha sido elaborado en base a los lineamientos establecidos por las siguientes normas:

- IEC/EN 61800-5-1

- IEC/EN 61800-2

- IEC/EN 61800-3 entornos 1 y 2

- IEC/EN 61000-4-2 nivel 3

- IEC/EN 61000-4-3 nivel 3

- IEC/EN 61000-4-4 nivel 4

- IEC/EN 61000-4-5 nivel 3

- IEC/EN 61000-4-11 (1)

- IEC 61131-3

- EN 55011 clase A grupo 1

- IEC/EN 60068-2-27

- IEC/EN 60721-3-3 clases 3C1 y 3S2

- IP 21

- Homologaciones: UL, CSA, DNV. C-Ticck, NOM 117 y GOST

3.	Descripción

El equipo deberá permitir regular las revoluciones del motor y el caudal de la bomba que impulsará el agua a tratar en planta.

Potencia para red 50/60 Hz: 0.37 Kw

Frecuencia de salida: 0.5 a 500 Hz

Control del motor: Control vectorial en lazo abierto

Tipo de par: Constante o Variable

Sobre par transitorio: 180% del par nominal del motor durante 2 segundos

Numero de funciones: 50

Numero de velocidades preseleccionadas: 16

Entradas analógicas: 3

Entradas lógicas: 6

Salidas analógicas: 1

Salidas lógicas 1

Salidas de relé: 2

Funciones: Modbus y CA Nopen

Comunicación: Ethernet TCP/IP, DeviceNet, Fipio, Profibus DP

Tarjetas opcionales: NO

Tipo de alimentación equipo: 230 Vca

Tensión de Salida: III-230 Vca

Emisiones conducidas y radiadas: Clase A

Resistencia a las vibraciones: 1.5mm de 2 a 13 Hz, 1 g de 13 a 200 Hz

Resistencia a los choques: 15 g durante 11 ms

Contaminación ambiental máxima: Paso 2

Humedad relativa: 95% sin condensación

Grado de protección: IP 20

4.	Accesorios

- Kit de puerta

- Cable para conectar el terminal gráfico al variador (5 mts)

5.	Marcas y Leyendas

Tanto sobre el cuerpo del equipo, como así también sobre las diferentes piezas y/o componentes electrónicos o mecánicos, deberá figurar en forma legible e indeleble la siguiente información: identificación del producto, marca y número de código o catálogo del fabricante y número de serie o lote.

6.	Visita a Planta

La visita a Planta será condición excluyente para la presentación de las ofertas.

La visita deberá ser coordinada con el Sr. Ariel Fernández –Dirección  de Agua Tel.: 4480-0424 con dos días hábiles de anticipación.

Los oferentes deberán relevar las instalaciones actuales para determinar si el equipo a ofertar se podrá instalar en el lugar donde se encuentran los viejos equipos.

AySA S.A entregará una constancia de visita que deberá incorporarse a la oferta.

7.	Condiciones de Entrega

Para la entrega del Variador se deberán observar los siguientes requisitos:

- El equipo y sus accesorios deberán entregarse embalados en una caja de cartón doble corrugado con relleno de goma-espuma, para mantenerlo al resguardo de posibles golpes y de condiciones ambientales adversas.

- Dichas cajas no deberán presentar golpes y/o deformaciones de ningún tipo en su exterior.

- Los siguientes datos deberán constar claramente en el exterior del embalaje: Razón Social del Fabricante, Identificación de los productos, Marca y número de código o catálogo del fabricante, número de serie o lote.

- Se deberán adjuntar el manual de operación y mantenimiento, reparaciones y lubricantes requeridos (todo en idioma castellano), junto con las instrucciones necesarias para su puesta en funcionamiento.

- Con respecto a las condiciones de almacenamiento y transporte, el Equipo deberá entregarse respetando las recomendaciones del fabricante y/o de las Normativas Nacionales e Internacionales vigentes, para su almacenamiento y transporte, con el objeto de garantizar la perfecta conservación de los mismos.

8.	Recepción

La recepción provisional del equipo se llevará a cabo una vez que se hayan verificado los siguientes requisitos:

- Que se hayan recibido la totalidad de los equipos, componentes, accesorios, y/o repuestos solicitados y que éstos cumplan con las especificaciones detalladas precedentemente.

- Que se haya cumplimentado con lo detallado en el punto 7. “Condiciones de Entrega”.

- Que se encuentren la totalidad de los materiales en perfecto estado de funcionamiento.

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos dará lugar a la no recepción del equipo.

9.	Servicio Post-venta

El Proveedor deberá contar con un Servicio de Post-venta, comprometiéndose a realizar las reparaciones necesarias de los equipos dentro del país y deberá suministrar equipos equivalentes de reemplazo en calidad de préstamo durante el lapso que durare la reparación, en caso que ésta se prolongare más allá de 15 días.

AySA se reserva el derecho de realizar auditorias para verificar el cumplimiento de la presente cláusula.

10.	Garantía

El equipo deberá contar con una garantía que asegure su correcto funcionamiento en condiciones normales de uso por el término de 12 meses (como mínimo), contando a partir de la fecha de la recepción del mismo y/o de su puesta en marcha.

Esta cobertura deberá amparar también cualquier defecto de material, diseño y/o elementos componentes del equipo.

Durante el plazo que durare la garantía se deberá asegurar la provisión y reemplazo de repuestos y/o componentes básicos en un plazo no mayor de 24 hs. y de 7 días corridos para los más complejos.

Para todo aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado, las garantías establecidas quedarán totalmente renovadas por un período igual al original desde la fecha de su puesta en funcionamiento. Lo enunciado anteriormente será de aplicación, y por el mismo período para todas las partes del suministro que pudieren resultar dañadas directa o indirectamente por aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado.

NOTA IMPORTANTE

Las descripciones y características que se detallan en la presente Especificación Técnica corresponden a los equipos que se encuentran actualmente instalados, cuyos datos se dan con carácter informativo y/u orientativo.

Se podrán cotizar otras marcas y modelos; las que deberán estar explícitas. En caso que dichos equipos necesitaren accesorios, infraestructura y/o modificaciones adicionales para ser instalados, éstos deberán ser indicados y cotizados en la Planilla de Cotización correspondiente o en detalle.

La alternativa  total cotizada deberá ser funcionalmente equivalente a lo descripto en el presente pliego.