# PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1	Objeto: FRENTE DE VARIADOR (Terminal Gráfico)

Alcance: Marca SCHNEIDER Modelo VW 3 A 1101 o similar.

## El objeto del presente documento es determinar las características técnicas del Frente de variador -Terminal gráfico- que se utiliza en nuestras plantas de tratamiento de aguas subterráneas.

Sólo se aceptarán Frente de variador -Terminal gráfico-  nuevo, de primera mano, bajo ninguna circunstancia se aceptarán reciclado o usado.

2	Referencias Normativas

El presente documento ha sido elaborado en base a la siguiente norma:

- ISO 9001 o similar.

3	Descripción /Características técnicas

Resolución PIXEL  240 X 160 pixels

I.P. 54.

Peso: 145 g.

Rango de compatibilidad: ALTIVAR 312, ALTIVAR 61, ALTIVAR 71, ALTIVAR 32.

Temperatura del ambiente de operación: menor o = 60 grados.

4	Marcas y Leyendas

Tanto sobre el cuerpo del equipo, como así también  sobre las diferentes piezas y/o componentes electrónicos o mecánicos, deberá figurar en forma legible e indeleble la siguiente información: identificación del producto, marca y número de código o catálogo del fabricante y número de serie o lote.

5        Compatibilidad

El frente de variador (terminal gráfico) deberá ser 100% compatible con las utilizadas en las instalaciones de Barrio Uno (Ezeiza Buenos Aires) de Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

6       Visita a Planta

La visita a Planta será condición excluyente para la presentación de las ofertas.

La visita deberá ser coordinada con el Sr. Claudio Nagy (Dirección de Agua – Los Prayones 3150- Tel: 6319-5151) con dos días hábiles de anticipación.

Los oferentes deberán relevar las instalaciones actuales para determinar si el equipo a ofertar se podrá instalar en el lugar donde se encuentran los viejos equipos.

AySA S.A entregará una constancia de visita que deberá incorporarse a la oferta.

7        Condiciones de Entrega

Para la entrega de dicho equipamiento se deberán observar los siguientes requisitos:

- El equipo y sus accesorios deberán entregarse embalados en una caja de cartón doble corrugado con relleno de goma-espuma, para mantenerlo al resguardo de posibles golpes y de condiciones ambientales adversas.

- Dichas cajas no deberán presentar golpes y/o deformaciones de ningún tipo en su exterior.

- Los siguientes datos deberán constar claramente en el exterior del embalaje: Razón Social del Fabricante, Identificación de los productos, Marca y número de código o catálogo del fabricante, número de serie o lote.

- Se deberán adjuntar el manual de operación y mantenimiento en castellano, junto con las instrucciones necesarias para su puesta en funcionamiento.

- Con respecto a las condiciones de almacenamiento y transporte, el Equipo deberá entregarse respetando las recomendaciones del fabricante y/o de las Normativas Nacionales e Internacionales vigentes, para su almacenamiento y transporte, con el objeto de garantizar la perfecta conservación de los mismos.

8        Recepción

La recepción provisional del frente de variador se llevará a cabo una vez que se hayan verificado los siguientes requisitos:

- Que se hayan recibido la totalidad de los equipos, componentes, accesorios, y/o repuestos solicitados y que éstos cumplan con las especificaciones detalladas precedentemente.

- Que se haya cumplimentado con lo detallado en el punto 6 “Condiciones de Entrega”.

- Que se encuentren la totalidad de los materiales en perfecto estado de funcionamiento.

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos dará lugar a la no recepción del equipo.

9        Servicio Post-venta

El Proveedor deberá contar con un Servicio de Post-venta, comprometiéndose a realizar las reparaciones necesarias de los equipos dentro del país y deberá suministrar equipos equivalentes de reemplazo en calidad de préstamo durante el lapso que durare la reparación, en caso que ésta se prolongare más allá de 15 días.

AySA se reserva el derecho de realizar auditorias para verificar el cumplimiento de la presente cláusula.

10      Garantía

El equipo deberá contar con una garantía que asegure su correcto funcionamiento en condiciones normales de uso por el término de 12 meses (como mínimo), contado a partir de la fecha de la recepción del mismo.

Esta cobertura deberá amparar también cualquier defecto de material, diseño y/o elementos componentes del equipo.

NOTA IMPORTANTE

Las descripciones y características que se detallan en la presente Especificación Técnica corresponden a los equipos que se encuentran actualmente en uso, cuyos datos se dan con carácter informativo y/u orientativo.

Se podrán cotizar otras marcas y modelos; las que deberán estar explícitas. En caso que dichos equipos necesitaren accesorios, infraestructura y/o modificaciones adicionales para ser instalados, éstos deberán ser indicados y cotizados en la Planilla de Cotización correspondiente o en detalle.

La alternativa total cotizada deberá ser funcionalmente equivalente a lo descripto en el presente pliego.